新疆维吾尔自治区

和田地区政府采购中心

竞争性谈判文件

项 目 名 称 ：和田地区地委党校远程教育及资源共享平台建设采购项目

采   购  人 ：和田地委党校

集中采购机构：和田地区政府采购中心

项 目 编 号 ：HTZFCG (2017JZ)070号

二〇一七年十二月

目 录

竞争性谈判公告.................................................................................................3

- 报价人须知资料表..........................................................................5

- 报价人须知......................................................................................7

- 项目需求书......................................................................................12

- 报价文件组成和格式.......................................................................20

和田地区地委党校远程教育及资源共享平台建设采购项目竞争性谈判公告：HTZFCG (2017JZ) 070号

和田地区政府采购中心受和田地委党校的委托，对下列货物进行紧急竞争性谈判采购，现邀请合格供应商参加并提交密封的采购报价。
    一、竞争性谈判项目名称：和田地区地委党校远程教育及资源共享平台建设采购项目

二、竞争性谈判项目编号：HTZFCG(2017JZ)070号

三、采购单位名称：和田地委党校

四、集中采购机构名称：和田地区政府采购中心

五、采购需求概况：（具体参数、要求详见竞争性谈判采购文件）

（1）设备名称：党校远程教育及资源共享平台建设项目

（2）采购预算: 997542元（超过预算的报价为无效报价）

（3）采购数量：采购数量及技术参数详见招标文件

（4）采购范围：货物的供应、运输、安装和相关服务

（5）交货地点：和田市

（6）交货日期：30天

（7）本项目不接受联合体投标。本项目不接受进口产品。

六、投标供应商的资格要求：

（1）符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

（2）须有相应的经营范围。

凡拟参加本次招标项目的供应商，应提供经年审合格的企业法人营业执照（或三证合一）、国税、地税税务登记证副本，以上证件可为复印件但须加盖公司鲜公章，法人委托人须携带法人代表授权书（原件）及身份证（原件）；投标企业必须具有信息系统集成资质。和田必须有售后服务机构，能提供完善的售后服务。

（3）投标人必须提供投标人注册所在地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（自出具之日起前三年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足三年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。有效期为自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内）；

（4）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。

七、供应商报名时间：2018年1月2日至2018年1月8日（正常工作时间，节假日除外）。

八、竞争性谈判采购文件售价及领取地点：

拟参加本次竞争性谈判采购项目的供应商，资质文件审核合格后免费发放。由供应商到我中心拷贝电子版竞争性谈判采购文件（自带U盘）或申请由我中心向投标方发送电子邮件。

九、投标保证金：无。请于投标截止时间1个工作日之前将投标保证金足额汇入（存入）地区政府采购中心指定账号

汇款账号如下：

开户名称：和田地区财政局

开户银行：工行和田市北京西路支行

账号：3015381109026430560

十、投标截止时间：投标书（正本壹份、副本贰份需一致均加盖公司鲜公章、胶封，否则投标将被拒绝。）应于2018年1月9日上午10:30（北京时间）之前递交到开标现场或指定地点。投标文件一律不予退还。投标人必须在2018年1月8日之前到地区政府采购中心登记，进行投标确认，否则届时其投标将被拒绝。

十一、评审方法：最低评标价法、即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，以提出最低投标的供应商作为中标供应商。

（1）在同等条件下，优先采购新疆维吾尔自治区疆内中小微企业产品；

（2）在同等条件下，优先采购新疆维吾尔自治区疆内相关部门《名优产品目录》的产品。

十二、开标时间：2018年1月9日上午10：30（北京时间）。

十三、开标地点：地区财政局办公楼一楼政府采购中心开标厅

十四、集中采购机构地址：地区财政局办公楼一楼（和田市屯垦东路11号）

十五、联 系 人：张国栋    电话，传真：0903-2039229

和田地区政府采购中心

2017年12月29日

第一章  报价人须知资料表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对“第二章报价人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 项目号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 报价人须知 1 | 采购人名称：和田地委党校 |
| 报价人须知 2 | 项目名称：和田地区地委党校远程教育及资源共享平台建设采购项目 项目编号：HTZFCG (2017JZ) 070号 |
| 报价人须知 3 | 采购代理名称: 和田地区政府采购中心 地址：和田市屯垦东路地区财政局办公楼一楼 邮编：848000 联系人：张国栋 电话：0903-2039229、2021866转7000 传真：0903-2039229 |
| 报价人须知 4 | 澄清截止日期：报价文件递交截止日期前3天 |
| 报价人须知 5 | 投标企业必须于2018年1月8日前到党校自行勘察，并开具勘察证明，否则投标将被拒绝。联系人：王家亮15199788306 |
| 报 价 和 货 币 |
| 报价人须知 6 | 报价币种：人民币 |
| 报价人须知 7 | 谈判保证金：无。请于投标截止时间1个工作日之前将投标保证金足额汇入（存入）地区政府采购中心指定账号。 开户名称：和田地区财政局 开户银行：工商银行和田市北京西路支行 账号：3015381109026430560 |
| 报价人须知 8 | 成交服务费为：本次招标不收取成交服务费用。 |
| 报价人须知 9 | 报价文件有效期: 60天 |
| 报 价 文 件 的 递 交 |
| 报价人须知 11 | 报价文件递交截止及谈判时间：2018年1月9日上午10：30（北京时间） 谈判次序：按递交报价文件次序，报价人应在指定的时间内到达谈判地点。 报价文件与样机递交及谈判地点：和田地区政府采购中心一楼开标厅 谈判内容：谈判小组针对报价人报价文件的商务、技术和价格等内容进行谈判。 |
| 报价人须知 12 | 交货期：30天 交货地点： 采购单位指定地点 质量保证期：三年 |

第二章  报价人须知

一、说明

1. 资金来源

1.1   本次采购资金来源为北京援疆资金。

2. 合格的报价人

2.1 “合格的报价人”系指收到谈判邀请、购买了《谈判文件》并向采购人提交《报价文件》的报价人。报价人应符合《政府采购法》第二十二条的规定，即

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3. 谈判费用

3.1   报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论谈判结果如何，“资料表”中所述的集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

4. 谈判文件构成

4.1   要求提供的设备服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。

4.2   报价人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等。

5. 谈判文件的澄清

5.1   任何要求对谈判文件进行澄清的报价人，均应以书面形式通知集中采购机构，集中采购机构对其在资料表中所述递交报价文件截止期以前收到的对谈判文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买谈判文件的报价人(答复中不注明问题的来源)。

6. 对谈判文件的修改

6.1   在《报价文件》递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，集中采购机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对《谈判文件》进行修改。

6.2   谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的报价人，并对其具有约束力。报价人在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认收妥。

三、报价文件的编制

7. 语言

7.1   报价人提交的报价文件以及报价人与集中采购机构和采购人就有关竞争性谈判的所有来往函电均应使用“资料表”中规定的语言书写。报价人提交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

8. 报价文件构成

8.1  报价人编写的报价文件应包括下列部分：

8.1.1报价部分

（1）报价函

（2）总报价表

（3）分项报价表

8.1.2商务部分(包括但不限于)

按照谈判文件第五章要求提供的报价人资格证明文件。

（4）资格证明文件的组成：

（见第五章报价文件组成和格式5.资格证明文件及格式）

（5）报价人认为必要的其他文件

（6）商务条款偏离表

（7）成交服务费承诺书（本次招标可不填写）

（8）按照报价人须知表第7条出具的谈判保证金

8.1.3技术部分(包括但不限于)

（1）报价产品说明，产品主要技术数据和性能的详细描述；

（2）详细的产品清单；

（3）报价人推荐的供采购人选择的配套产品及系统配置清单；

（4）产品技术服务和售后服务的内容及具体措施；

（5）技术偏离表。

8.2  报价文件数量：正本一份及副本贰份

8.2.1报价文件正本、副本的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。报价文件应由报价人的法定代表人或经正式授权并对报价人有约束力的代表在报价文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

8.2.2 每本报价文件的内容应装订成册。

8.2.3报价人应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

8.2.4所有报价文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖报价人的公章。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本；

项目单位名称及地址；

谈判地点及时间；

项目编号；

项目名称；

报价人名称及地址；

9. 报价

  - 报价人应按谈判文件第五章谈判报价表格式填写所报货物的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。谈判文件对每种货物只允许有一个报价，采购代理不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括报价人若最终成交的到货价，到货价应当包括完成本项目所支出的一切费用，含货款及安装，包括货物的设计、制造、运输（含卸装）、安装、调试、检测、验收、售后服务等各项内容。

  - 报价总价包括报价人为完成本项目所发生的一切费用。报价人估算错误或漏项的风险均由报价人承担。

  - 报价人按上述9.1款要求填写报价供谈判小组评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 报价人应对谈判文件技术需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；报价人未经采购人同意不得将本项目分包或转包。

10. 报价币种

10.1 报价文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

11. 报价文件有效期

11.1  报价文件有效期应自本须知规定的报价文件递交截至日起，并在“报价人须知资料表”中所述时期内保持有效。报价文件有效期不足的将被予以拒绝。

四、报价文件的递交

12. 报价文件递交截止期

12.1  报价人应于“报价人须知资料表”中规定的截止日期和时间前将报价文件递交至 “报价人须知资料表”中指明的地址及谈判地点。

五、谈判

3. 谈判工作

3.1  项目谈判小组按照政府采购法相关规定组成。

3.2  谈判小组将与进入谈判的报价人依照递交报价文件次序分别进行一对一谈判。报价人的谈判代表应按照谈判小组通知的时间和地点参加谈判。为加快谈判进程，要求参加谈判的报价人代表已获得充分授权。参加谈判的报价人法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证明。

3.3  谈判小组可要求报价人就谈判中的具体问题作出书面回答或承诺，报价人提交的书面回答或承诺应由授权代表的签字或盖章，并将作为其报价文件的一部分。谈判次数及每个报价人的谈判时间将由谈判小组根据具体谈判情况确定。在谈判中，谈判小组可以对谈判文件进行调整，但将告知每个参与谈判的报价人。

在每一轮谈判结束后，谈判小组可能会对谈判文件中有关内容进行调整。任何调整的部分谈判小组将会在下一轮谈判前及报价人提交最终承诺报价前，以书面方式告知每个参加谈判的报价人，该调整构成谈判文件的一部分。

3.4  谈判原则

3.4.1由谈判小组结合报价文件及最终承诺，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，推荐提出最低报价的供应商作为成交供应商。

3.5   资格后审，在谈判过程中对报价人的资格审查。一般在谈判过程的初审阶段进行（如适用）。

3.5.1  在没有进行过资格预审的情况下，谈判小组将对提交了报价文件的报价人是否有资格能圆满地履行合同作出确认。

3.5.2  上述确认将考虑报价人的财务、技术和服务能力，并基于报价人提供的报价文件以及谈判小组认为必要的和合适的其他文件资料。

3.5.3  如果报价人被确定为无能力履行合同，其报价文件将被拒绝。

3.5.4  谈判小组将保留对报价文件和谈判小组认为必要的其他文件资料真实性的确认，并有权取消其谈判资格。

3.6  报价人在报价文件及最终承诺中应对产品技术参数及产品要求作出完全性、真实性的响应。

3.7  报价人应有能力保证供货安装计划的实施。

15. 最终报价

15.1  在谈判小组谈判结束后，根据报价人报价及谈判情况要求所有参加谈判的报价人在规定时间内同时提交最终的报价。

六、成交

16. 成交通知书

16.1  成交人确定后，集中采购机构将向成交人发出成交通知书。

16.2  成交通知书是合同的一个组成部分。

17．废标情况

17.1	在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）	出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（3） 因重大变故，采购任务取消的。

第三章  项目需求书

本项目为和田地委党校远程教育及资源共享平台建设项目。项目机房位于一层，面积约37平米，通过本次机房的扩建项目，对学校核心机房各个系统，包括基础装修、电气系统、空调系统、环境监控系统、机柜及布线系统、运维管理系统、气体灭火系统等进行建设，以满足学校的信息化发展需求，为学校远程教育及资源共享提供有力的基础保障。

同时对综合楼、2号楼的整体网络进行改造，在不对校园网现有布线网络结构进行较大变动的前提下，利用已有的结构，通过运用最新的网络技术进行优化，提升校园网络的各项能力，打造一个可靠、安全、稳定、高速的校园网。

规格技术参数及要求一览表

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房工程 |  |  |  |
| （一）机房基础装修 |  |  |
| 1 | 顶面基层处理 | 防水腻子粉 | 37 | 平米 |
| 2 | 顶面防尘处理 | 顶面防尘漆 | 37 | 平米 |
| 3 | 金属微孔板吊顶 | 600*600*0.8mm，铝制微孔吊顶 | 37 | 平米 |
| 4 | 墙面防尘处理 | 刮满腻子，刷防尘漆两遍 | 48 | 平米 |
| 5 | 防火玻璃隔断 | ≥12mm防火型玻璃 | 20 | 平米 |
| 6 | 甲级不锈钢防火玻璃密闭门 | 1200*2300mm甲级不锈钢防火玻璃密闭门 | 1 | 樘 |
| 7 | 窗户封堵 | 石膏板封堵，内衬75型轻钢龙骨 | 6 | 平米 |
| 8 | 机房周边地板角铁支撑 | 机房周边地板角铁支撑 | 24 | 米 |
| 9 | 抗静电地板 | 600×600×35mm三聚氰胺面层硫酸钙无边抗静电地板 | 37 | 平米 |
| 10 | 地面处理 | 地面找平、涂刷防尘漆 | 37 | 平米 |
| 11 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 拉丝不锈钢踢脚线 100*10mm | 24 | 米 |
| 12 | LED集成灯 | 600*1200mm集成灯，功率≥80W，正白光 | 6 | 个 |
| 13 | 照明开关 | 双联翘板开关 | 2 | 个 |
| 14 | 照明电源线 | ZR-BV 2.5mm2电源线 | 100 | 米 |
| 15 | 镀锌钢管 | JDG 25 | 30 | 米 |
| 16 | 金属底盒 | 86H型金属底盒 | 6 | 个 |
| （二）机房电气配置工程 |  |  |
| 1、UPS电气配线 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、 20KVA 在线式高频 UPS系统主机；三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 2、 #整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数≥0.99，输入谐波电流≤3%，整机效率≥96%。 3、 #机柜内须集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线（提供图片证明）。 4、所有电路板均须采用三防工艺 5、#UPS输出功率因数为1，以便与负载完美匹配（提供检测报告复印件并加盖厂家公章）。 6、#保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置（提供设置界面截图）。 7、#电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图） 8、#提供远程EPO接口及可编程干接点7路：3路输入、4路输出干接点接口（干接点提供设置界面截图） 9、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 10、#所投UPS为财政部、国家发改委公布的第二十一期《节能产品政府采购清单》内产品，提供所在页截图。 11、#投标人根据地勘情况，提供针对本项目机房内UPS及电池柜设备的摆放平面图。 | 1 | 台 |
| 2 | 铅酸免维护电池 | 1、12V 65AH铅酸免维护电池； 2、#要求蓄电池与UPS统一品牌，并提供投标蓄电池产品的 “泰尔产品认证证书”复印件。 | 32 | 块 |
| 3 | 电池柜 | 配套电池柜及电池连接电缆 | 1 | 台 |
| 4 | 电池开关箱 | 电池开关箱 | 1 | 台 |
| 5 | UPS输出 阻燃交联电缆 | 阻燃交联电缆ZR-YJV 5*10mm2 | 25 | 米 |
| 6 | UPS输入 阻燃交联电缆 | 阻燃交联电缆ZR-YJV 5*10mm2 | 25 | 米 |
| 7 | 机柜阻燃交联电缆 | 阻燃交联电缆ZR-YJV 3*6mm2 | 60 | 米 |
| 8 | 网格桥架 | 300*100金属桥架 | 10 | 米 |
| 3、配电系统 |  |  |
| 1 | 配电单元 | 1、根据本次机房设备情况定制，满足供电需求 2、#投标人根据地勘情况，提供针对本项目机房的电气深化系统图。 | 1 | 台 |
| 2 | 市电入线电缆 | ZR-YJV4*25+1*16mm2 | 25 | 米 |
| 3 | 市电维修墙壁插座 | 10A 5孔插座 | 2 | 套 |
| 4 | 镀锌金属穿线管 | JDG25 | 50 | 米 |
| 5 | 阻燃线缆（红色） | ZR-BV2.5mm2 | 100 | 米 |
| 6 | 阻燃线缆（蓝色） | ZR-BV2.5mm2 | 100 | 米 |
| 7 | 阻燃线缆（黄绿双色） | ZR-BV2.5mm2 | 100 | 米 |
| （三）机房空调系统 |  |  |
| 1 | 5P机房空调 | 5P柜式空调，标准风量≥1740m3/h，名义制冷量≥12500W，提供配套安装工程 | 2 | 台 |
| （四）机房综合布线工程 |  |  |  |
| 1 | 单模光纤 | 12芯单模光纤 | 1180 | 米 |
| 2 | 12口光纤配线架 | ≥12口光纤配线架 | 3 | 台 |
| 3 | 48口光纤配线架 | ≥48口光纤配线架 | 1 | 台 |
| 4 | 光纤尾纤 | 光纤尾纤，含熔接费 | 72 | 芯 |
| 6 | 单模光纤跳线 | ≥2米双芯LC单模光纤跳线 | 10 | 根 |
| 5 | 室内多模光纤 | 室内8芯多模光纤 | 300 | 米 |
| 6 | 多模尾纤 | LC多模尾纤，含熔接 | 30 | 根 |
| 7 | 双绞线 | 六类非屏蔽双绞线，每箱≥305米 | 2 | 箱 |
| 8 | 成品跳线 | 2米六类非屏蔽成品跳线 | 40 | 根 |
| 9 | 配线架 | 24口六类配线架 | 4 | 个 |
| 10 | 理线器 | 1U理线器 | 36 | 个 |
| 11 | 服务器机柜 | 1、42U标准服务器机柜 2、#投标人根据地勘情况，提供针对本项目机房内的机柜设备摆放平面图。 | 4 | 台 |
| 12 | PDU | 32A输入；≥12联PDU插座 | 4 | 套 |
| 13 | 工业连接器 | 32A输入 | 4 | 套 |
| 14 | 镀锌桥架 | 300*100镀锌桥架 | 10 | 米 |
| 15 | 壁挂机柜 | ≥6U壁挂机柜 | 8 | 台 |
| （五）机房防雷、接地部分 |  |  |  |
| 1 | 高能避雷器 | 40KA避雷器 | 1 | 个 |
| 2 | 微型断路器 | 40A 4P断路器 | 1 | 个 |
| 3 | 接地汇流排 | 30*3接地汇流排 | 20 | 米 |
| 4 | 静电接地铜编织带网格 | 16mm2组成1200*1200mm铜编织带接地网格 | 70 | 米 |
| 5 | 防静电接地支线敷设 | ZR-BVR 6mm2 | 30 | m |
| 6 | 接地支线敷设 | ZR-BVR 25mm2 | 20 | m |
| 7 | 接地支线敷设 | ZR-BVR 35mm2 | 40 | m |
| 8 | 接地箱 | 接地箱 | 1 | 个 |
| （六）机房消防工程 |  |  |
| 1、气体灭火消防报警部分 |  |  |  |
| 1 | 智能感烟探测器 | 1、保护面积：60~80㎡ 2、报警电流：≤800μA （24V） 3、报警浓度：≥30% | 2 | 只 |
| 2 | 智能感温探测器 | 1、环境温度：95% (40±2℃)（℃） 2、保护面积：20～30m2 | 2 | 只 |
| 3 | 编码通用底座 | 编码通用底座 | 4 | 只 |
| 4 | 火灾报警控制器 | 1、要求采用32位嵌入式微处理器，支持以太网、USB等功能扩展； 2、独立的灭火控制功能，各个灭火区间完全隔离； | 1 | 台 |
| 5 | 气体灭火控制盘 | 气体灭火控制盘 | 1 | 台 |
| 6 | 电池 | 14Ah 12v电池 | 2 | 节 |
| 7 | 报警按钮 | 应急报警按钮 | 1 | 只 |
| 8 | 声光报警器 | 声光报警器 | 1 | 只 |
| 9 | 放气指示灯 | 1、工作电压：DC19～28V 2、工作电流 ≤280mA 3、安装方式：壁挂式 | 1 | 只 |
| 10 | 紧急起停按钮 | 紧急起停按钮 | 1 | 只 |
| 11 | 模块（接口） | 模块（接口） | 1 | 只 |
| 12 | 安全出口指示灯 | 壁挂式安全出口指示灯 | 1 | 个 |
| 2、气体灭火系统装置部分 |  |  |  |
| 1 | 钢瓶和HP阀 | ≥70Kg钢瓶 | 1 | 套 |
| 2 | 单瓶组箱体 | 单瓶组箱体 | 1 | 只 |
| 3 | 压力讯号器 | 压力讯号器 | 1 | 只 |
| 4 | 高压软管 | 高压软管 | 1 | 根 |
| 5 | 箱体外螺纹喷嘴/喷嘴接头 | 箱体外螺纹喷嘴/喷嘴接头 | 1 | 只 |
| 6 | 压力表 | 压力表 | 1 | 只 |
| 7 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea七氟丙烷药剂 | 70 | kg |
| 8 | 防护区标识牌 | 防护区标识牌 | 1 | 块 |
| 9 | 泄压口 | 泄压口，根据现场情况定制尺寸 | 1 | 个 |
| 10 | 排烟机 | 排烟机，应急情况排烟风机 | 1 | 台 |
| 11 | 电动防火阀 | 电动防火阀，可设置为手动、自动模式 | 1 | 套 |
| 12 | 泄压口防护区百叶罩 | 泄压口防护区百叶罩 | 1 | 个 |
| 13 | 管线及材料费 | 配套管线、材料等 | 1 | 套 |
| （七）机房动力环境监控系统 |  |  |
| 1 | 电量监测仪 | 准确度相电压、电流、功率≤0.5%RD ；电能、线电压≤1.0%RD ；频率≤0.1% | 1 | 台 |
| 2 | 供配电驱动模块 | 系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 | 1 | 套 |
| 3 | UPS监测驱动模块 | 系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 | 1 | 套 |
| 4 | 空调监测驱动模块 | 1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 3、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定（包括短信控制、WEB控制）。 4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。 | 2 | 套 |
| 5 | 智能漏水控制器 | 1、报警是发出无电压触点信号，并产生声光报警。 2、485通讯接口，模块可编址0-255。 3、在无放大条件下，简易双绞线串行RS485通信≥1200米。 | 2 | 套 |
| 6 | 漏水感应线（含引出线、终止端、固定胶贴） | 1、漏水感应线采用两芯线设计，通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统。 2、线缆直径≥:6MM, 检测导线外阻:≤20欧姆/100m。 | 2 | 条 |
| 7 | 漏水监测驱动模块 | 1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示。 2、系统支持采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。 | 1 | 套 |
| 8 | 温湿度传感器 | 1、供电电源：12VDC 2、电流：≤30mA。 3、显示：60×42（mm）LED屏显示测量值。 4、测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.1℃； 5、测湿范围：0～100％RH。 | 2 | 个 |
| 9 | 温湿度监控驱动模块 | 1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载 2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警。 | 1 | 套 |
| 10 | 硬盘 | 1、盘体尺寸：3.5英寸 2、硬盘容量：≥2T 3、接口类型：SATA III 4、硬盘转速：≥7200转 | 1 | 块 |
| 11 | 130万网络彩色半球摄像机 | 1、130 万1/3” CMOS ICR 日夜半球形网络摄像机； 2、传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS； 3、最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、镜头 4mm@ F2.0, 水平视场角:75.8° (2.8mm、6mm、12mm 可选)。 | 2 | 台 |
| 12 | 硬盘录像机 | 1、最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 2、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 3、内置≥4个IPC直连POE网口； | 1 | 台 |
| 13 | 视频监控驱动模块 | 视频监控驱动模块 | 1 | 套 |
| 14 | 工业级监控服务器 | 工业级监控服务器 | 1 | 台 |
| 15 | 短信系统 | 1、可以根据重要级别将同时发生的报警排序处理，并可以将不同的报警内容选择设定为短信报警。 2、含短信MODEM | 1 | 套 |
| 16 | 嵌入式串口服务器 | 1、 处理器：400MHz嵌入式CPU； 2、 输入：≥1路RS232、≥4路RS485标准输入接口； 3、 协议： 支持多种TCP/IP功能，TCP,UDP,IP,ICMP,ARP； | 1 | 台 |
| 17 | 2U采控柜 | 1、电源输出：4路12VDC、10A输出； 2、电源输入：220VAC； 3、18位开关输入接口； 4、可控散热风扇设计 | 1 | 套 |
| 18 | 工业电源 | 1、类型：AC/DC电源 2、输出功率： ≥120（W） | 1 | 个 |
| 19 | 集中监控系统平台软件 | 1、全中文界面，3D视觉电子地图，统一界面，不得外挂附加于系统的单一视频窗口、门禁管理窗口和报表窗口。 2、具有完善的权限管理功能，可定义每个现场及Web用户查看不同页面、不同设备数据和具有不同功能权限。 4、预留网络管理功能，可在同一软件，同一窗口实现网络拓扑的自动生成和网络设备的监控。 5、系统可实现所有数据远程短信查询与短信控制，达到良好的短信互动功能。 6、系统可实现短信、电话方式的远程布放和撤防功能。 7、#系统的多媒体语音报警和电话报警，可由工作人员自由选择语音播放方式（包括语速、音色以及播放次数）。 10、支持标准的服务端协议:OPC SERVER;SNMP AGENT.MODBUS TCP/IP 14、#提供国家版权局软件著作权证书复印件； 15、#提供厂商ISO14001环境管理体系认证证书复印件； 16、#平台软件需兼容蓄电池组智能监控系统，并提供原厂家针对蓄电池组集中监控的软件著作权复印件。 | 1 | 套 |
| 20 | 运维管理系统 | 提供机房设备运维管理软件，要求遵循ITIL、ISO20000标准，配置自助服务台功能和机房设备监控功能。 #1、自助服务台模块包含事件管理功能(解决IT服务当中突发事件，报修等运维流程)，问题管理功能(查找IT故障的根本原因，预防再次发生)、变更管理(通过一套系统的方法和流程，保证相关变更的顺利实现，控制变更带来的风险)，保证当前运维环境中服务质量。支持用户通过电话（电话呼叫由服务台人员记录）、Web、EMAIL的方式提交服务请求。提供事件管理功能和问题管理功能页面截图并加盖原厂商公章； 2、设备监控模块要求可自动发现机房内现有设备情况并形成网络拓扑，支持设备导出列表功能，提供自定义的自助帮助向导功能，支持图形化方式进行服务状态监控，以便对当前机房中的所有网络设备，计算机，服务器等进行监控管理，提供对网络、主机系统进行自动化，可视化，可量化的管理功能； 3、支持动态多语言界面随意切换功能； 4、#投标人须根据学校需求，订制开发学校所需的主动通知方式，保证软件可通过手机短信、微信消息、电子邮件、界面提醒（声音提醒、闪屏提醒、滚动字幕提醒、弹出对话框提醒）等一种或几种方式发送通知消息； 5、#投标人须根据学校需求，订制开发提交服务功能，保证学校可以通过树结构目录方式进行查询、快速配置。 6、#要求运维管理软件产品为市场成熟产品，需要提供产品的《软件产品登记证书》、《计算机软件著作权登记证书》以及所投软件的测试报告。 | 1 | 套 |
| 二、网络设备 | #投标人需根据地勘，提供针对本项目的网络设备规划拓扑图，拓扑图中须包括交换机设备所在楼宇名称及设备数量，满足学校网络需求。预中标企业在公示期内提供给甲方审核合格后领取中标通知书。 |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、支持≥10个千兆电口，≥4个千兆光口，网络吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥2G，最大并发连接数≥220万，内置≥5路Bypass功能。支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播路由协议；支持路由异常告警功能； 2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能； 3、#支持根据国家/地区来进行地域访问控制； 4、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 5、#支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 6、#支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； 7、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则 8、对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； 9、支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析 | 1 | 台 |
| 2 | 上网行为管理 | 1、≥6个千兆电口，内置3路Bypass功能，性能：网络吞吐量≥300Mb，最大并发连接数≥300000，支持用户数≥3000，平均无故障时间≥10万小时。 2、#具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； IPsec VPN支持多线路功能，IPsec VPN支持与LDAP服务器、Radius服务器结合认证； 3、支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； 4、#设备支持Web访问质量检测：针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向web访问质量检测 5、#支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权。 6、#有线无线统一的管理界面，能够直接查看到接入点状态、射频状态、无线网络状态、接入用户状态。 7、对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持入侵检测、Dos攻击防御，射频智能调整。 8、支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖等 9、支持基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中。 10、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率 | 1 | 台 |
| 3 | 机架式光电转换器 | ≥16槽机架式光电转换器；含≥16个单模双纤卡式光电转换器 | 1 | 台 |
| 4 | 光电转换器 | 千兆单模双纤光纤收发器 | 10 | 台 |
| 5 | 核心交换机 | 1、#支持≥48口10/100/1000M自适应电口交换机，支持30W的PoE+远程供电，≥4个复用的SFP接口，支持≥2个扩展槽，支持2个模块化电源插槽并配备2个模块化电源； 2、支持交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥190Mpps 3、支持LACP(802.3ad) 4、支持多对一镜像，支持基于流的镜像 5、支持通过标准接口，包括电口、光口、千兆、万兆等方式进行堆叠 6、支持IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery 7、支持802.1x(port based、mac based、动态vlan下发、动态ACL下发、guest vlan，旁路MAC认证，认证失败端口跳转指定vlan) 8、支持支持SSH v2.0，支持GRE隧道，支持NFPP技术 | 2 | 台 |
| 6 | 单模光模块 | 单模光模块 | 4 | 台 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1、#支持≥24端口10/100/1000M自适应电口交换机，≥8个复用的SFP接口，两个扩展槽； 2、背板带宽≥256Gbps/3Tbps；包转发率≥150Mpps 3、支持LACP(802.3ad) 4、支持多对一镜像，支持基于流的镜像 5、支持通过标准接口，包括电口、光口、千兆、万兆等方式进行堆叠 6、支持IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery 7、支持802.1x(port based、mac based、动态vlan下发、动态ACL下发、guest vlan，旁路MAC认证，认证失败端口跳转指定vlan) 8、支持支持SSH v2.0，支持GRE隧道，支持NFPP技术 | 2 | 台 |
| 8 | 48口接入交换机 | 1、≥48口10/100/1000M自适应端口，≥4个SFP光口；背板带宽：≥256Gbps； 2、包转发率：≥85Mpps； 3、配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口； 4、支持防雷等级≥8KV； 5、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 6、支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约； 7、#所投设备具有堆叠功能，堆叠后单端口堆叠带宽≥2.5G，双向达到5G | 3 | 台 |
| 9 | 24口接入交换机 | 1、≥24口10/100/1000M自适应电口，≥4口SFP非复用端口； 2、背板带宽：≥256G；包转发率：≥50Mpps 3、配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口 4、支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80 5、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 6、支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约； 7、#符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 8、#所投产品支持防雷等级≥8KV | 11 | 台 |
| 三、其他 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 设备运输、安装、调试、跳线、扎带、标签、网口防尘塞等 | 1 | 项 |
| 2 | 设计费 | 投标金额的3.5%作为设计费 | 1 | 项 |

投标企业必须于2018年1月8日前到党校自行勘察，并开具勘察证明，否则投标将被拒绝。联系人：王家亮15199788306

# 备注：

# 1、付款方式：货到安装完毕验收合格后付95%，质保期满一年后付5%。

# 2、装订应采取A4纸胶装的方式。请严格按招标要求制作标书，否则投标将被拒绝。

3、投标单位需在报价中注明所投产品品牌、型号，并承诺所投产品完全满足招标要求，否则视为无效投标。

# 4、技术参数多加一个技术偏离表。

5、所有报价文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖报价人的公章。在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本；

项目单位名称及地址；

谈判地点及时间；

项目编号；

项目名称；

报价人名称及地址；

- 报价文件组成和格式

1、报价函格式

2、总报价表格式

3、分项报价表格式

4、商务、技术和服务偏离表格式

5、资格证明文件及格式

6、法人代表授权书格式

7、成交服务费承诺书（格式）

8、制造商出具的授权函（格式）

9、近期缴纳社会保障资金证明复印件（自行提供）

10、售后服务承诺书(自行提供)

2、报价人情况表

12、报价人认为必要的其他文件

1．报价函（格式）

致：（集中采购机构）

根据贵方为（项目名称）项目谈判采购货物及服务的谈判邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  份：

- 总报价表

- 分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规范偏离表

- 商务条款偏离表

- 法人代表授权书格式

- 资格证明文件

- 由（银行名称）出具的谈判保证金，金额为（金额数和币种）

- 按谈判文件报价人须知和技术规范要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

- 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本报价有效期为自谈判之日起   60   个日历日。

- 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回报价，谈判保证金将被贵方没收。

- 我方承诺，与买方聘请的为此目的提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

- 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

报价人代表签字

报价人名称

公章

日期

- 总报价表格式

报价人名称：                         项目编号：

| 项目名称 | 数量（台） | 报价总价（人民币大写、小写） | 谈判保证金（有/无） | 交货期 | 其它情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

- 报价货币为人民币；

- 报价总价应包括所有分项报价表总价和其它分项报价。

3．分项报价表格式

报价人名称：                          项目编号：

| 序号 | 设备 | 型号和技术规格 | 数 量 | 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 运输、保险和伴随货物交运的有关费用 |  |
| 3. | 检验、安装、测试 |  |
| 4. | 售后服务费 |  |
| 5. | 零备件及专用工具 |  |
| 6. | 其他 |  |
| 7. | 总价 |  |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、报价货币为人民币；

2、如果单价与总价不符时，以单价为准。

3、货物的报价方式为项目现场交货价。

4、报价总价应包括如果授予合同卖方将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。

5、报价总价应包括所有分项报价表总价和其他分项报价。

4. 商务、技术和服务偏离表格式

表-1   商务偏离表

报价人名称：                          项目编号：

| 序号 | 谈判文件 内容条目号 | 竞争性谈判 文件要求 | 报价文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、对谈判文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对谈判文件无偏离应标明“无偏离”。

表-2   技术和服务偏离表

报价人名称：                          项目编号：

| 序号 | 谈判文件 内容条目号 | 竞争性谈判 文件要求 | 报价文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、对谈判文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对谈判文件无偏离应标明“无偏离”。

5．资格证明文件及格式

(1) 经年检的企业营业执照（副本、复印件加盖公章）、有效的企业组织机构代码证（副本、复印件加盖公章）；

(2) 税务登记证（复印件加盖公章）；

(3) 法人代表授权书（原件）；

(4) 谈判人的资信证明：会计师事务所出具的年度财务审计报告（复印件加盖公章）或银行在报名截止日期前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件(银行存款证明无效)；

(5) 近期缴纳社会保障资金记录（缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件，并加盖本单位公章）；

(6) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（授权代表签字并加盖公章）；

(7)所报产品的相关认证证书（复印件，须加盖投标人公章）；

(8)所报产品省级或直辖市（含省级或直辖市）以上检测机构出具的检测报告（复印件，须加盖投标人公章）；

(9)报价人认为必要的其他证明文件。

6、格式

法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的               （法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的                    （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于              年       月       日签字生效， 特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

见证人签字：

公章：

另附：被授权人身份证复印件且加盖报价人单位公章

7、格式

##### 成交服务费承诺书

致：和田地区政府采购中心：

我们在贵单位代理的                                      项目（设备）竞争性谈判中若获成交（文件编号：                  ），我们保证在收到成交通知书后5日内按谈判文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即               指定的银行帐号，按照谈判文件第二章报价人须知第17条款规定以差额定率累进法计算一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

8、格式 近期缴纳社会保障资金证明复印件（供应商自行提供）

9、售后服务承诺书(自行提供)