# 1.概述

## 1.1建设项目的特点

亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程位于新疆维吾尔自治区新疆和田市内。本次工程分为道路工程、给水工程、排水工程、中水回用工程、地下管廊工程、公共交通工程及团城改造项目七个子项。

由于历史和现实上的诸多原因，和田地区经济发展明显滞后的一个重要方面就是城镇化水平滞后，和田市作为地区中心城市，2011 年城镇化率为 42.6%，而其他县的城镇化率大部分在10%左右，远远落后于全国和自治区平均水平。依据《和田地区城镇体系规划》（阶段性成果）的要求，在整个和田地区，和田市是和田地区的地区中心城市，综合服务中心，交通枢纽城市。在和墨洛区域，和田市是和墨洛城镇群的核心城市。通过和和一体化，培育地区中心城市，构建一核带动，东（洛浦）西（墨玉）联动，并辐射带动策勒与玉山，通过三大东西交通干道强化联系，初步形成“大和田”的基本构架，成为和田地区城镇经济与社会全面发展的起动机和助推器。通过极核扩散效应，基本形成经济较发达、产业结构优化、综合实力较强的经济圈，城镇化水平达到70%以上。和墨洛1市3县人口密集、产业集中，城与城之间的距离在 35km 以内，依托便利的交通设施，具备了形成“一小时经济圈”的条件。

根据规划要求，和田市未来将全面参与全疆分工与国内经济大循环，成为新疆经济一体化网络中的重要空间节点。本次项目通过完善基础设施建设，从而加强和田市的区域性竞争优势、推动和田市的跨越式发展，符合和田市的城市定位及未来的发展趋势。而和田县则依托和田市，实现与和田市的共同发展。作为“和墨洛”地区的中心区域，其快速发展将大大推动“和墨洛”区域一体化形成及“一小时经济圈”的趋势。因此本次亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程势在必行。

2016年8月，新疆市政建筑设计研究院有限公司开展工程可行性研究工作，可研工作在外业期间分别与和田地区发展和改革委员会、和田市发展和改革委员会、和田市住房和城乡建设局、和田市供排水公司、和田市燃气公司、和田市胜达公交公司进行了沟通，当地政府均表示大力支持项目建设，经多次调整和修改，2017年9月完成可行性研究报告编制完成《亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程可行性研究报告》。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，拟建项目编制环境影响报告书。

2016年10月，受和田市外资项目管理办公室（亚行项目管理办）的委托，评价单位正式开展环境影响评价工作。

评价单位按照环境影响评价的有关工作程序，组织专业人员，对项目区现场实地踏勘、开展现状监测、收集资料及其他支撑性文件资料，同时对建设项目进行工程分析，根据环境各要素的评价等级及其相应评价等级的要求对各要素环境影响进行预测和评价，提出环境保护措施并进行经济技术论证，提出环境可行的评价结论，在此基础上，编制完成了《亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程环境影响报告书》。环境影响评价工作程序见图1.2-1

## 1.3分析判定相关情况

本工程位于和田市，本工程属于《产业结构调整指导目录(2011年本)( 2013年修正)》中城市基础设施的“城市道路及智能交通体系建设”和“城市公共交通建设”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策要求，符合和田市城镇总体规划，根据现场调查及资料收集，本工程评价区域内无自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，但部分工程涉及饮用水水源二级保护区（工程中除了屯垦路供水管线550m涉及和田市一水厂地下水源地一级保护区外，其余部分管线及道路涉及和田市一水厂地下水源地二级保护区，和田市二水厂地下水源地二级保护区，伊里其水厂(地下水)水源地二级保护区，和田市玉河东部一乡一镇水厂水源地(地下水)水源地二级保护区及和田市托普恰水厂(地下水)水源地二级保护区。）具体详见表3.4-6水环境保护目标一览表。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

拟建项目为公路建设项目，施工期进行路基、桥梁建设，沿线将设置施工便道、施工场地、施工营地等，设置一定数量的取土场，因此将占用一定面积土地，加大水土流失强度，产生的施工噪声、施工废水、施工固体废弃物等将影响沿线的环境保护目标。公路建成通车后，此时公路临时用地正逐步恢复，公路边坡已经得到良好的防护，道路绿化系统已经建成。因此，交通噪声将成为营运期最主要的环境影响因素。据现场调查，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域和重要保护区域。主要环境保护目标为耕地、林地、河流、居民区、野生动植物。因此，本工程环境影响评价以生态环境影响评价、噪声评价、水环境影响评价等作为本次评价的重点。

## 1.5环境影响评价的主要结论

本工程建设是“和墨洛”区域经济发展战略的重要组成部分，是提高区域基础公共服务能力、增强区域辐射带动能力、提升区域品位的重大举措，同时也是改善区域环境、提升“和墨洛”区域形象的主要阶段，是建设和谐社会的重要任务。本工程符合国家产业政策要求，符合和田城镇总体规划。

根据现场调查及资料收集，本工程评价区域内无自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，但部分工程涉及饮用水水源二级保护区。根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》有关规定，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

本次供水管线属于供水设施，在一级及二级水源保护区内均可实施。

本次部分排水管线位于二级水源保护区内，是改善市区现有生活污水散排及老污水管线破损，污水收纳不全的现状，将现有市区内生活污水通过管线排至污水处理厂，属与污水治理及保护水源的工程。由于目前和田市水源保护区均位于市区内，人口众多，无法对居民进行搬迁，根据和田市规划考虑远期将水厂搬离市区，同时将重新调整现有的水源保护区范围，但考虑到事故状态时可能产生的风险，本次采取对管线采取双套管方式，同时采用DN400加宽管径以防淤堵等保护措施。

本次部分道路工程位于二级水源保护区，工程内容主要为拓宽增设绿化带及完善人行道。为满足相关法律法规的要求，工程采取施工过程中严禁将施工营地等临时工程设置在水源保护区内；在二级水源保护区两侧设置事故应急池，防止运营期雨水和交通事故产生的污染物进入水源保护区；在水源保护区两端设置警示牌，提醒过往车辆，禁止丢弃垃圾等措施。运营期不会有相关的生活污水排放，保证水源地地下水水质不会受到工程的影响，因此需征地主管部门的意见后方可施工，并且在项目施工过程及运营过程中需采取严格的环境保护措施（详见本报告第7章），工程建设对环境的不利影响可得到控制和缓解的前提下，从环境保护的角度考虑，项目建设是可行的。

# 2.总论

## 2.1评价目的

（1）对本工程评价范围内的社会环境、城市生态、环境空气、声环境质量现状进行调查、监测与评价，全面了解环境质量现状。

（2）通过对拟建项目在施工期和运营期可能带来的各种环境影响的定性和定量分析，评述、预测和评价其未来影响范围和程度。

（3）根据拟建项目对环境的影响程度和范围从环境保护角度明确项目建设 可行与否，并确定该项目的环境保护管理及环境监控计划，提出切实可行的环保措施和建议，并反馈于设计单位，将工程对环境造成的负面影响降至最低，达到开发建设和环境保护两者协调发展的目的。

（4）结合公众参与，弥补环境影响评价可能出现的疏忽和遗漏，进而使拟建项目的规划、设计和环境及管理更趋完善与合理，力求拟建项目的建设及运营在环境效益、社会效益和经济效益方面取得最优化的统一。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1中国环境保护法律法规

国家和地方法律法规一览表见表2.2-1。

表2.2-1              国家和地方法律法规一览表

| 序号 | 依据名称 | 简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国环境保护法 | 是为保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展而制定的法律，该法于1989年12月26日颁布和施行； 2014年4月24日修订了环保法，增加了政府、企业各方面责任和处罚力度，被专家称为“史上最严的环保法”。 全文共六章四十七条。 |
| 2 | 中华人民共和国环境影响评价法 | 适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国的其他海域内规划和建设项目，自2003年9月1日起施行。最新修订后从2016年9月1日实施。主要修订内容：环评审批不再作为核准的前置条件，将环境影响登记表审批改为备案，不再将水土保持方案的审批作为环评的前置条件，取消了环境影响报告书、环境影响报告表预审；全文共6章47条。 |
| 3 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 以改善大气环境质量为目标,注重强化地方政府在环境保护、改善大气质量方面的责任,加强了对地方政府的监督。1988年6月1日起实施。最新修订后从2016年1月1日实施。修订后的大气污染防治法共设8章129条，对既有条款进行了大规模增删、调序，重新组织，新增了“重点区域大气污染联合防治”和“重污染天气应对”的内容。相较于修订前的7章66条，新版修订内容扩充近一倍。此次修订在突出源头治理、强化政府责任、区域联防联控、明确排放总量控制和排污许可、强调科技治霾等方面颇具亮点，被称为史上最严大气污染防治法。 |
| 4 | 中华人民共和国水污染防治法 | 是为了防治水污染，保护和改善环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展，制定的法规。最新修订后从2016年9月1日起施行，新法修订总结了我国水污染防治的经验，借鉴了国际上的一些成功做法，加强了水污染源头控制，完善了水环境监测网络，强化了重点水污染物排放总量控制制度，全面推行了排污许可制度，完善了饮用水水源保护区管理制度，加强了工业污染防治和城镇污染的防治，增加了农村面源污染防治和内河船舶的污染防治，增加了水污染应急反应规范，加大了对违法行为的处罚力度，完善了民事法律责任。全文共5章92条。 |
| 5 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 是为防治环境噪声污染，保护和改善生活环境，保障人体健康，促进经济和社会发展，制定本法。1997年3月1日起施行。全文共8章64条。 |
| 6 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 是为了防治固体废物污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展而制定的法规。自1996年4月1日施行，最新修订后从2015年4月24日实施。全文共8章91条。 |
| 7 | 建设项目环境影响评价分类管理名录 | 国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设项目所处环境的敏感性质和敏感程度，是确定建设项目环境影响评价类别的重要依据。建设单位应当按照本名录的规定，分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。中华人民共和国环境保护部令第33号公布《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该名录自2015年6月1日起施行。 |
| 8 | 环境影响评价公众参与暂行办法 | 为推进和规范环境影响评价活动中的公众参与，根据《环境影响评价法》、《行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》等法律和法规性文件有关公开环境信息和强化社会监督的规定，制定本办法。从2006年3月18日开始实施，分5章40条。 |
| 9 | 新疆维吾尔自治区环境保护条例 | 为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障人体健康和环境安全，促进经济与社会可持续发展。《条例》分总则、环境监督管理、保护和改善环境、环境污染防治、法律责任、附则6章55条，自2012年2月1日起施行。最新修订后2017年1月1日起施行。 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区水环境功能区划 | 为控制水污染，保护和改善江河湖泊等地面水水质，按照不同功能的水域执行不同的标准值，实施高功能水体高标准保护，低功能水体低标准保护的要求，以利于水资源综合开发、合理利用、积极保护、促进经济和社会发展，特制定本区划。以新政函[2002]194号文发布实施。 |
| 11 | 新疆生态功能区划 | 根据生态环境要素、生态环境敏感性与生态服务功能的差异，把区域划分成不同的生态功能区，全疆划分为5个生态区、18个生态亚区和76个生态功能区。明确了各区的隶属行政区、主要生态环境问题、主要生态服务功能、主要重点生态保护目标以及在这个区域内适宜的发展方向。以新政函[2005]96号文发布实施。 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定(试行) | 自治区环保厅以新环评价法[2013]488号文发布，对公众参与程序和工作方案，信息公开，公众参与调查的方法、范围等进行规定。 |

### 2.2.2环评报告编制有关技术规定

中国环保部颁布一系列环评有关导则，指导各类环评的具体要求、步骤、方法等，是环评过程中最具体用的。适用于本工程的见表2.2-2。

表2.2-2                环评技术导则依据一览表

| 序号 | 依据名称 | 简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目环境影响评价技术导则 总纲 | 文件号HJ 2.1-2016，规定了建设项目环境影响评价的一般性原则、内容、工作程序、方法及要求。最新修订版本从2017年1月1日实施。 |
| 2 | 环境影响评价技术导则 大气环境 | 文件号HJ 2.2-2008，规定了建设项目环境影响评价的一般性原则、内容、工作程序、方法及要求，最新修订版本从2009年4月1日实施。 |
| 3 | 环境影响评价技术导则 地面水环境 | 文件号HJ/T 2.3-93，规定了地面水环境影响评价的原则、方法及要求，从1994年4月1日实施。 |
| 4 | 环境影响评价技术导则 声环境 | 文件号HJ2.4-2008，规定了声环境影响评价工作的一般性原则、内容、工作程序、方法和要求，最新修订版本从2009年4月1日实施。 |
| 5 | 环境影响评价技术导则 生态影响 | 文件号HJ19-2011，规定了生态影响评价工作的一般性原则、内容、工作程序、方法和要求，最新修订版本从2011年9月1日实施。 |
| 6 | 环境影响评价技术导则 地下水环境 | 文件号HJ610-2016，规定了地下水环境评价工作的一般性原则、内容、工作程序、方法和要求，最新修订版本从2016年1月7日实施。 |
| 7 | 建设项目环境风险评价技术导则 | 文件号HJ/T169-2004，规定了建设项目风险评价的目的、基本原则、内容、程序和方法，最新修订版本从2004年12月11日实施。 |

### 2.2.3 规划文件

（1）《新疆和田地区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》；

（2）《和田市基础设施完善“十三五”规划》；

（3）《和田市城市总体规划》（2012年-2030年）（北京市城市规划设计研究院以及新疆城乡规划设计研究院编制）；

（4）《和田地区土地利用总体规划》（2010-2020年）；

（5）《和田地区水污染防治工作方案》（2015.12）

### 2.2.4 技术文件

（1）委托书，2016.10；

（2）《亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程可行性研究报告》，新疆市政建筑设计研究院有限公司；2017.8。

### 2.2.5亚洲开发银行有关规定

（1）亚洲开发银行环境评价导则；

（2）亚洲开发银行保障政策申明

（3）亚洲开发银行移民安置手册；

（4）收费公路环境、健康与安全指南

（5）水与卫生环境、健康与安全指南

（6）环境、健康与安全通用指南；

（7）公共信息交流政策

（8）申述机制

## 2.3环境影响要素识别与评价因子筛选

项目建设和运行过程会产生一些固体废物、废水、废气和噪声，分析其对环境的影响。

### 2.3.1工程影响要素识别

根据建设项目性质及其对环境的改善和污染物的排放特点等，采用工程影 响环境要素识别表对工程影响环境要素的程度及性质进行识别，识别结果列于表2.3-1、表2.3-2。

表 2.3-2             工程影响的环境要素程度识别

| 环境资源 | 自然环境 | 生态资源 | 社会环境 | 生活质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 地表 水质 | 大气 质量 | 噪声 环境 | 城市 生态 | 土地 利用 | 工业 发展 | 农业 发展 | 供水 | 交通 | 旅游 | 健康 安全 | 社会 经济 | 文物 古迹 | 生活 水平 |
| 施 工 期 | 场地清理 |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |
|  | 地面挖掘 |  | -2 | -2 | -1 |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |
|  | 运输 |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |
|  | 安装建设 |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |
|  | 材料堆存 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 废水排放 | -1 |  |  | -1 |  |  |  |  | +2 | +1 |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  | +2 |  |  |  |  |  |  | +2 | +2 | +2 | +2 |  | +2 |
|  | 噪声 |  | +2 | +1 |  |  |  |  |  | +2 | +2 | +2 | +2 |  | +2 |
|  | 固废排放 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  | +2 | +2 | +1 | -1 | +1 | +3 |  |  |  |  |  |

注：①  3－重大影响；2－中等影响；1－轻微影响；“＋”表示有利影响；“－”表示不利影响。

②工程运行期影响环境要素的程度包括正负两个方面，鉴于利大于弊，表中所列为主要影响。

表2.3-2              工程对环境影响的性质分析

| 影响性质 | 不 利 影 响 | 有 利 影 响 |
| --- | --- | --- |
|  | 短期 | 长期 | 可逆 | 不可逆 | 局部 | 广泛 | 短期 | 长期 | 局部 | 广泛 |
| 自然环境 | 地表水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气质量 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 噪声环境 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
| 生物资源 | 城市生态 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |
| 社 会 环 境 | 土地利用 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 工业发展 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 农业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 旅游 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 健康安全 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 社会经济 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 娱乐 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 生活水平 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |

注：短期指建设期，长期指运行期。

从表 2.3-1和表2.3-2可以看出，该项目对环境的不利影响主要在施工期， 主要表现是对施工地段交通、声环境、环境空气、文物和生态环境的影响，其性质 是局部的、短期的，也是可逆的；运行期主要是有利影响，影响的环境要素包括自 然环境、社会环境和生活质量，其性质是广泛的、长期的。

### 2.3.2环境影响评价因子筛选

根据工程分析，结合环境现状将本次环境影响评价因素筛选结果列于表 2.3-3。

表2.3-3              环境影响因子筛选结果表

| 项 目 | 环境评价因子 | 分析或预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | CO、NO2、PM10、SO2、NH3、 | CO、NO2、PM10、SO2、NH3 |
| 水环境 | COD、BOD5、NH3-N、SS | COD、BOD5、NH3-N、SS |
| 声环境 | 等效A 声级 Leq | 等效A 声级 Leq、振动 |
| 生态环境 | 土壤、植被、水土流失 | 土壤、植被、水土流失 |
| 社会环境 | 交通运输、城市景观和生活质量。 |

## 2.4 评价等级

### 2.4.1亚洲开发银行规定的划分方法

亚洲开发银行环境评价导则，根据项目类型、地点、规模和对环境可能产生影响的大小，确定环境影响分类的类别，共有四类：A类、B类、C类、金融中介类。本工程可能会对环境有重大影响，根据划分原则，确定环境影响评价类型为B类。

### 2.4.2国内的环境影响评价工作等级和评价范围

国内的环境影响评价工作等级与亚行不同，按我国的环境影响评价导则评价等级划分为三级。根据建设项目各子项目的工程特点及所在地的环境特征，按照《环境影响评价技术导则》对各工程评价项目及评价等级确定结果见表2.4-1。

表2.4-1                各子项目环境影响评价等级

| 序号 | 子项目名称 | 评价要素 | 评价等级 | 评价等级确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通工程子项 | 环境空气 | 三级 | 项目施工过程中有扬尘产生，产生暂时性负面影响。运行过程中有汽车尾气排放 |
|  |  | 生态 | 三级 | 长度＜50km，城市建成区，人群密集区，重要生态敏感区 |
|  |  | 地表水 | 三级 | 项目施工排污量小，以生活污水为主，形式简单，污染物浓度较低，排入市政管网。 |
|  |  | 声环境 | 三级 | 施工地带大部分位于市区，声环境标准要求在55-70dB（A）。 |
| 2 | 给水工程子项 | 环境空气 | 三级 | 项目施工过程中有扬尘产生，产生暂时性负面影响。运行过程中有汽车尾气排放 |
|  |  | 生态 | 三级 | 长度＜50km，城市建成区，人群密集区，重要生态敏感区 |
|  |  | 地表水 | 三级 | 项目施工排污量小，以生活污水为主，形式简单，污染物浓度较低，排入市政管网。 |
|  |  | 声环境 | 三级 | 施工地带大部分位于市区，声环境标准要求在55-70dB（A）。 |
| 3 | 排水工程子项 | 环境空气 | 三级 | 主要来自污水处理厂产生的少量恶臭气体，所处区域地形平坦开阔，易于大气污染物扩散，周围无敏感点，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，确定本工程的大气环境影响评价工作等级为三级。 |
|  |  | 生态 | 三级 | 无新增占地面积，且为一般区域，结合项目及项目区环境特点，确定该项目生态环境影响评价按三级评价。 |
|  |  | 地表水 | 三级 | 项目区东面的现有排碱渠为东风干渠，污水处理厂出水现有排碱渠为东风干渠，直接排入沙漠腹地，根据污水处理厂的性质和处理出水的水质和用途，确定本次水环境评价等级为三级。 |
|  |  | 地下水 | 三级 | 区域环境水文地质条件的不复杂，地下水环境不敏感，地下含水层不易被污染，确定本次评价等级定位三级。 |
|  |  | 声环境 | 三级 | 项目噪声源较少，且周围无敏感点，对本工程噪声环境影响进行一般性评价 |
| 4 | 中水回用工程子项 | 环境空气 | 三级 | 项目噪声源较少，且周围无敏感点，根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）规定，对本工程噪声环境影响进行一般性评价 |
|  |  | 生态 | 三级 | 长度＜50km，城市建成区，人群密集区，重要生态敏感区 |
|  |  | 地表水 | 三级 | 项目施工排污量小，以生活污水为主，形式简单，污染物浓度较低，不排入外环境，确定本次水环境评价等级为三级。 |
|  |  | 声环境 | 三级 | 施工地带大部分位于市区，声环境标准要求在55-70dB（A）。 |
| 5 | 综合管廊工程子项 | 环境空气 | 三级 | 项目施工过程中有扬尘产生，产生暂时性负面影响。运行过程中有汽车尾气排放 |
|  |  | 生态 | 三级 | 长度＜50km，城市建成区，人群密集区，重要生态敏感区 |
|  |  | 地表水 | 三级 | 项目施工排污量小，以生活污水为主，形式简单，污染物浓度较低，不排入外环境，确定本次水环境评价等级为三级。 |
|  |  | 声环境 | 三级 | 施工地带大部分位于市区，声环境标准要求在55-70dB（A）。 |
| 6 | 公共交通工程子项 | 环境空气 | 三级 | 公交服务设施场站施工过程中有扬尘产生，产生暂时性负面影响。运行过程中有汽车尾气排放 |
|  |  | 生态 | 三级 | 面积≤2km2，为一般区域 |
|  |  | 地表水 | 三级 | 公交服务设施场站废水排放量＜200m3/d，水质成份简单，经处理后排入市政污水管网，后进入污水处理厂处理。 |
|  |  | 声环境 | 三级 | 公交服务设施场站基本位于郊区，主要是施工期和运营期的噪声影响 |
| 7 | 团城改造工程 | 环境空气 | 三级 | 施工过程中有扬尘产生，产生暂时性负面影响。运行过程中有汽车尾气排放 |
|  |  | 生态 | 三级 | 面积≤2km2，为一般区域 |
|  |  | 地表水 | 三级 | 生活污水，水质成份简单，经处理后排入市政污水管网，后进入污水处理厂处理。 |
|  |  | 声环境 | 三级 | 施工期和运营期的噪声影响 |

根据相关导则的规定，确定本工程的评价范围见表2.4-2。

表2.4-2              各子项目环境影响评价等级

| 序号 | 子项目名称 | 评价要素 | 评价范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通工程子项 | 环境空气 | 道路中心线两侧200m范围 |  |
|  |  | 生态 | 道路中心线两侧300m范围 |  |
|  |  | 地表水 | 不划定评价范围，仅进行排放达标分析 |  |
|  |  | 声环境 | 道路中心线两侧200m范围 |  |
|  |  | 振动 | 道路中心线两侧50m范围 |  |
|  |  | 景观 | 道路中心线两侧200m范围 |  |
| 2 | 给水工程子项 | 环境空气 | 管道中心线两侧200m范围 |  |
|  |  | 生态 | 管道中心线两侧300m范围 |  |
|  |  | 地表水 | 不划定评价范围，仅进行排放达标分析 |  |
|  |  | 声环境 | 管道中心线两侧200m范围 |  |
| 3 | 排水工程子项 | 环境空气 | 大气评价范围为污水处理厂评价范围为以污水处理厂为中心、半径2.5km圆形范围；排水管网为管道中心线两侧200m范围 |  |
|  |  | 生态 | 污水厂生态评价范围为污水处理厂周围300m 管网评价范围为管道中心线两侧200m范围 |  |
|  |  | 地表水 | 水环境评价范围为厂区周围的地表水体 |  |
|  |  | 声环境 | 厂界外1m区域 |  |
| 4 | 中水回用工程子项 | 环境空气 | 管道中心线两侧200m范围 |  |
|  |  | 生态 | 管道中心线两侧300m范围 |  |
|  |  | 地表水 | 不划定评价范围，仅进行排放达标分析 |  |
|  |  | 声环境 | 管道中心线两侧200m范围 |  |
| 5 | 综合管廊工程子项 | 环境空气 | 管道中心线两侧200m范围 |  |
|  |  | 生态 | 管道中心线两侧300m范围 |  |
|  |  | 地表水 | 不划定评价范围，仅进行排放达标分析 |  |
|  |  | 声环境 | 管道中心线两侧200m范围 |  |
| 6 | 公共交通工程子项 | 环境空气 | 公交服务设施场站外100m |  |
|  |  | 生态 | 公交服务设施场站外10m范围 |  |
|  |  | 地表水 | 不划定评价范围，仅进行排放达标分析 |  |
|  |  | 声环境 | 公交服务设施场站外10m范围 |  |
| 7 | 团城改造工程 | 环境空气 | 改造的片区，总面积约108187.4m2 |  |
|  |  | 生态 | 改造的片区周围500米范围内 |  |
|  |  | 地表水 | 改造的片区范围内的地标水体及渠系 |  |
|  |  | 声环境 | 改造的片区范围内 |  |

## 2.5环境功能区划与环境标准

### 2.5.1环境功能区划

根据《中国新疆水环境功能区划》和《新疆生态功能区划》各功能区划确定如下：

（1）环境空气功能区划

和田市均为二类环境空气质量功能区。

（2）水环境功能区划

市区的河流主要为喀拉喀什河，其它为季节性河流（冲沟），根据《中国新疆水环境功能区划》，主要功能为饮用水源，为II类水体。涉及东风干渠为市区内排碱渠，为V类。

（3）声环境功能区划

本工程所经区域声环境功能区划主要为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区和4a类区。

（4）生态功能区划

根据《新疆生态环境功能区划》(2005版)，和田地区处于皮山—和田—民丰绿洲沙漠化敏感生态功能区，主要生态服务功能为：农产品生产、沙漠化控制、土壤保持；主要生态环境问题是：沙漠化威胁、风沙危害、土壤质量下降和土壤盐渍化、能源短缺、荒漠植被破坏、浮尘和沙尘暴天气多；主要保护目标是：保护绿洲农田、保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护饮用水源。

### 2.5.2环境质量标准

（1）声环境

对于交通干线两侧45m内的环境保护目标，执行4a类标准，之外执行2类标准；评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，执行2类标准。具体标准值见表2.5-1。

表2.5-1   声环境质量标准（GB 3096-2008）（摘录）   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 以居住住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。 |
| 2类 | 60 | 50 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 |
| 4a类 | 70 | 55 | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域 |

（2）环境空气

环境空气质量评价中SO2、NO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。指标标准取值见表2.5-2。

表2.5-2                     环境空气质量标准

| 常规因子 |
| --- |
| 污染物 | 取值时间 | 标准浓度（μg/m3） | 标准来源 |
| SO2 | 日平均 | 150 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 日平均 | 80 |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |
| TSP | 日平均 | 300 |  |
| PM10 | 日平均 | 150 |  |

（3）水环境

和田市区的河流主要为喀拉喀什河，其它为季节性河流（冲沟），季节性河流水补给主要靠喀拉喀什河、玉龙喀什河水，喀拉喀什河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的II类标准限值。涉及东风干渠为市区内排碱渠，参照农业用水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的V类标准限值。具体标准值见表2.5-3。

表2.5-3          地表水环境质量标准      单位：mg/L

| 项 目 | 标准限值 （II类） | 标准限值 （V类） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6-9 | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| COD | 15 | 40 |  |
| BOD5 | 3 | 10 |  |
| 石油类 | 0.05 | 1.0 |  |
| 氨氮 | 0.5 | 2.0 |  |
| 高锰酸盐指数 | 4 | 15 |  |

（4）地下水环境质量标准

本项目辖区内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。

表2.5-4                 地下水质量标准        单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 点位项目 | 标准限值 （III类） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 地下水质量标准（GB/T14848-1993III类标准 |
| 2 | 总硬度（毫克CaCO3/L） | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体（mg/l） | 760 |  |
| 4 | 总硬度（mg/l） | ≤450 |  |
| 5 | 氯化物（mg/l） | ≤250 |  |
| 6 | 氟化物（mg/l） | ≤1.0 |  |
| 7 | 硫酸盐（mg/l） | ≤250 |  |
| 8 | 高锰酸盐（mg/l） | ≤3.0 |  |
| 9 | 六价铬（mg/l） | ≤0.05 |  |
| 10 | 铜（mg/l） | ≤1.0 |  |
| 11 | 锌（mg/l） | ≤1.0 |  |
| 12 | 铅（mg/l） | ≤0.05 |  |
| 13 | 镉（mg/l） | ≤0.01 |  |
| 14 | 砷（mg/l） | ≤0.05 |  |
| 15 | 汞（mg/l） | ≤0.001 |  |
| 16 | 氨氮（mg/l） | ≤0.2 |  |

### 2.5.3污染物排放标准

（1）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）有关标准，见表2.5-4；运营期公交站场执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）中的2类标准，见表2.5-5。

表2.5-4       建筑施工场界环境噪声排放标准（摘录）           单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.5-5                         厂界噪声标准单位：dB（A）

| 执行地点 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站场厂界 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |

（2）振动标准

本工程施工运行会产生振动影响，且大部分位于城区内，所以，应执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88），具体见表2.5-6。

表2.5-6       城市各类区域铅垂向Z震动标准值           单位：dB

| 序号 | 适用地带范围 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊住宅区 | 65 | 65 |
| 2 | 居住、文教区 | 70 | 67 |
| 3 | 混合区、商业中心区 | 75 | 72 |
| 4 | 工业集中区 | 75 | 72 |
| 5 | 交通干线道路两侧 | 75 | 72 |
| 6 | 铁路干线两侧 | 80 | 80 |

（3）废气

施工中沥青烟气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，具体见表2.5-7。臭气污染物NH3、H2S选用《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值。

表2.5-7            沥青烟气排放标准（摘录）

| 最高允许排放浓度 mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h | 无组织排放限制 |
| --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度，m | 二级 |  |
| 40（熔炼、浸涂） | 15 | 0.18 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |
|  | 20 | 0.30 |  |
|  | 30 | 1.3 |  |
|  | 40 | 2.3 |  |
| 75（建筑搅拌） | 50 | 3.6 |  |
|  | 60 | 5.6 |  |
|  | 70 | 7.4 |  |

全国自2017年1月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车（客车和公交、环卫、邮政用途），须符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB 18352.5-2013）（简称国五标准）要求。具体标准值见表2.5-8。

表2.5-8             我国国五标准排放限值表

| 序号 | 标准值 |
| --- | --- |
| 氮氧化物（NOx）g/km | 0.18 |
| 非甲烷碳氢（HC+NOx）g/km | 0.23 |
| 颗粒物浓度（PM）g/km | 0.0045 |
| 颗粒物粒子数量（PN）g/km | 6.0×1011 |

（3）废水

废水严禁排入沿线的干渠及河流，施工期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（1999年局部修订）中“新建单位”二级标准。详见表2.5-9。污水处理厂执行标准如下：

表2.5-9               污水排放执行标准             单位：mg/L

| 污染物名称 | 二级标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） （1999年局部修订） |
| COD | 150 |  |
| BOD5 | 30 |  |
| SS | 150 |  |
| 氨氮 | 25 |  |

表2.5-10                 城镇污水处理厂污染物排放标准

| 序号 | 基本控制项目 | 一级A 标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 50 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 2 | 生化需氧量 | 10 |  |
| 3 | 悬浮物（ss） | 10 |  |
| 4 | 动植物油 | 1 |  |
| 5 | 石油类 | 1 |  |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |  |
| 7 | 总氮（以n 计） | 15 |  |
| 8 | 氨氮（以n 计）② | 5（8） |  |
| 9 | 总磷(以p计) | 0.5 |  |
| 10 | 色度（稀释倍数） | 30 |  |
| 11 | pH | 6--9 |  |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/l） | 1000 |  |

表2.5-11                      污泥稳定化控制指标

| 稳定化方法 | 控制项目 | 控制指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厌氧消化 | 有机物降解率（%） | >40 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准 |
| 好氧消化 | 有机物降解率（%） | >40 |  |
| 好氧堆肥 | 含水率（%） | <65 |  |
|  | 有机物降解率（%） | >50 |  |
|  | 蠕虫卵死亡率（%） | >95 |  |
|  | 粪大肠菌群菌值 | >0.01 |  |

表2.5-12          城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质

| 序号 | 控制项目 | 限值（mg/kg） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B级污泥 |  |
| 1 | 总砷 | <75 | 《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ/T309-2009）B级污泥要求 |
| 2 | 总镉 | <15 |  |
| 3 | 总铬 | <1000 |  |
| 4 | 总铜 | <1500 |  |
| 5 | 总汞 | <15 |  |
| 6 | 总镍 | <200 |  |
| 7 | 总铅 | <1000 |  |
| 8 | 总锌 | <3000 |  |
| 9 | 苯并（a）芘 | <3 |  |
| 10 | 矿物油 | <3000 |  |
| 11 | 多环芳烃 | <6 |  |

## 2.6评价时段和方法

评价时段考虑施工期和营运期。施工期为2018-2022年；营运期评价年份选择近期2018年、中期2024年和远期2032年。

本次评价采用”以点为主，点段结合，反馈全线”的评价方法。各个专题的具体评价方法见表2.6-1。

表2.6-1              环境影响评价方法一览表

| 专 题 | 现 状 评 价 | 预 测 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境影响评价 | 资料收集、现状调查 | 资料调查与分析 |
| 声环境影响评价 | 资料收集、现状监测 | 模式计算、类比分析 |
| 地表水环境影响评价 | 资料收集、现状监测 | 类比与计算相结合 |
| 环境空气影响评价 | 资料收集、现状监测 | 模式计算、类比分析 |

## 2.7与主要规划符合性分析

### 2.7.1与和田市基础设施发展战略符合性分析

根据和田地区基础设施发展战略的要求：

供排水：城乡饮用水提质增效工程、供排水管线改造提升工程、水源地和水厂改扩建工程。

污水处理：污水处理厂升级改造及中水回用工程、乡镇集中污水处理工程、工业园区污水处理工程。

集中供热：县城和重点乡镇集中供热及节能改造工程，城乡天然气入户、天然气利民工程。

市政设施：城区主街道及巷道改造工程、城区绿化亮化工程，健身广场、综合停车场等市政设施建设工程。

现阶段和田市环境基础设施建设薄弱，城镇垃圾处理、医疗废物处理、污水处理厂及配套管网建设等严重滞后，大量城镇生活污水未经处理直接排入环境，城镇垃圾还没有得到无害化处理，不能满足城镇发展的需求。本工程的实施完善和田市的基础设施、改善了和田市区的交通现状，改善了人居环境，符合和田市基础设施发展战略的要求。见和田市道路、给排水等规划示意图见图2.7-1-2.7-5。

### 2.7.2《和田地区“十三五”环境保护规划（2016年—2020年）》

“十三五”期间，规划和田地区境内各类固体废物均得到妥善处理处置，城市生活垃圾定点存放清运率达到90%；工业固体废物综合利用率达到90%；危险废物无害化处理处置率达到100%；生活垃圾无害化处理率达到70%以上；境内各重点工业污染源废水排放达标率达到80%以上；境内城镇污水集中处理率达到80%。本工程的实施符合环保规划的要求。

### 2.7.3与交通规划体系符合性分析

依据《和田地区城镇体系规划》（阶段性成果）的要求，在整个和田地区，和田市是和田地区的地区中心城市，综合服务中心，交通枢纽城市。在和墨洛区域，和田市是和墨洛城镇群的核心城市。通过和和一体化，培育地区中心城市，构建一核带动，东（洛浦）西（墨玉）联动，并辐射带动策勒与玉山，通过三大东西交通干道强化联系，初步形成“大和田”的基本构架，成为和田地区城镇经济与社会全面发展的起动机和助推器。通过极核扩散效应，基本形成经济较发达、产业结构优化、综合实力较强的经济圈，城镇化水平达到70%以上。和墨洛1市3县人口密集、产业集中，城与城之间的距离在35km以内，依托便利的交通设施，具备了形成“一小时经济圈”的条件。

根据上述的规划要求，和田市未来将全面参与全疆分工与国内经济大循环，成为新疆经济一体化网络中的重要空间节点。本次项目通过完善基础设施建设，从而加强和田市的区域性竞争优势、推动和田市的跨越式发展，符合和田市的城市定位及未来的发展趋势。

### 2.7.3与法律法规的符合性

本工程属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》( 2013年修正)中“第一类 鼓励类”、“二十二、城市基础设施”、“3、城市公共交通建设”和“4、城市道路及智能交通体系建设”项目，符合国家产业政策要求。

3.项目描述

## 3.1 项目基本情况

地理位置：亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程位于新疆维吾尔自治区和田市内。

建设内容：包括七个子项目，具体见表3.1-1。

表3.1-1              各子项目工程建设内容一览表

| 序号 | 项 目 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程子项 | 改扩建道路5条，总长度约为16.77km，拆除重建1座 1-16m小桥 |
| 2 | 给水工程子项 | 改扩建城区给水管网管径 DN300~DN600，长约 34395m，DN400 以 上管材采用球墨铸铁管（K9级）、DN400及以下采用PE管（1.0MPa）。 新建和田市至吉亚乡给水管线长约 9200m，此管线同时向北京工业 园及玉龙喀什镇配水，管径为 DN300~DN500。 |
| 3 | 排水工程子项 | 污水处理厂扩建规模为 2.5 万 m³/d，出水水质为一级 A 标准；排水 管网改扩建总长度 15.81km，管径 de500~de1000mm；新增车辆 13辆。 |
| 4 | 中水回用工程子项 | 新建中水回用管线长约 45.585km，管径 DN160~DN700，管径 DN400以上采用球墨铸铁管（K9 级），DN400 及以下采用 PE 管（1.0Mpa） |
| 5 | 综合管廊工程子项 | 新建公园西路（昆仑路东延至北京路）地下综合管廊 1.85 公里 |
| 6 | 公共交通工程子项 | 新建公交保养场站1座，占地面积 150 亩：1）建设单体 11 座（含值班室 2 座、保养车间5座、车库2座、锅炉房 1 座、综合业务楼1 座）；2）配套建设场站场地围墙、硬化、设备、绿化、管网建设； 购买纯电动公交车215辆，智能公交车载设备 215 套，充电桩 54座，改造公交站台460座（其中新建 76 座，改造 384 座），智能监控调度系统1套，智能运营管理系统 1 套，智能监控调度系统-手机和平板调度系统 1 套，安全管理系统1套，物资管理系统1套，公共出行服务-手机APP1套，公交场站箱变 5 座等。 |
| 7 | 团城改造工程 | 本次工程以改善现有的道路、供水、排水、燃气、电力、消防等市政基础设施，并改造居民住宅，共计改造户数 401户。总用地面积为76712.47平方米，总建筑面积为66260平方米。居民住宅总建筑高度为 10.56m（室外地面至屋面面层高度），居民住宅单体建筑为地上二层，局部三层，结构形式为框架结构。耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度。 |

本工程总投资102315.50万元，本工程资金按申请亚洲开发银行贷款10000.00万美元（汇率1：6.9，折合人民币69000.00万元），约占总投资58.26%。其余49431.44万元人民币（折合7163.98万美元），约占总投资41.74%，由地方配套，按建设期5年贷款，建设期贷款利息按亚洲开发银行发布的贷款利率按 2.655%计算，先征费暂不计取。本工程建设期利息为819.76万美元，即5656.32万元人民币。

## 3.2项目建设内容

### 3.2.1道路工程子项

本次亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程—道路工程子项改扩建道路5条，即公园西路、古江路、乌鲁木齐路、台北路及北京路，总长度约为16.77km；拆除重建1座 1-16m小桥。各条道路建设规模见表3.2-1，3.2-2。

表3.2-1                  各条道路建设规模

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 长度（m） | 建设宽度（m） | 车行道面积（m2） | 绿化带面积（m2） | 非机动车道面积（m2） | 人行道面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐路 | 主干路 | 3301.95 | 48 | 69341 | 36321 | 31203 | 27739 |
| 2 | 古江路（屯垦路至阿恰勒东路至台北路路段） | 次干路 | 1018.65 | 24 | 21392 | 0 | - | 4278 |
|  | 古江路（阿恰勒东路至台北路路段） |  | 1379．51 | 36 | 20279 | 5518 | 11588 | 8691 |
|  | 古江路（台北路至315国道路段） |  | 2032.24 | 18 | 29892 | - | - | 8541 |
| 3 | 台北路（洛浦转盘至红星街） | 主干路 | 2413.73 | 32 | 38016 | 1395 | 20275 | 15206 |
|  | 台北路（红星街至 乌鲁木齐路） |  | 1809.26 | 32 | 49393 | 0 | - | 11398 |
|  | 台北路（乌鲁木齐 路至 G315 道） |  | 1142.90 | 26 | 31201 | 0 | - | - |
| 4 | 北京东路（迎宾路 至古江路） | 主干路 | 728.75 | 40 | 21425 | - | - | 6122 |
|  | 北京东路（古江路 至洛浦转盘） |  | 1288.67 | 33 | 31121 | - | - | 10825 |
| 5 | 公园西路（玉都大道至10号路路段） | 次干路 | 485.15 | 56 | 14263 | 6307 | 3566 | 4075 |
|  | 公园西路（10号路至北京路路段） |  | 1165.18 | 24 | 17128 | 4661 | - | 7341 |
| 合计 | 16765.99 | — | 343434 | 20681 | 66632 | 96346 |

表3.2-2                       桥梁工程建设规模

| 序号 | 道路名称 | 桥梁跨径（m） | 桥梁结构形式 | 总跨径（m） | 桥面宽度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京东路 | 16 | 预应力钢筋砼空心板桥 | -- | 34.25 | 小桥 |

#### 3.2.1.2技术标准

（1）道路

a、设计速度

主干路：50 km/h，

次干路：40 km/h，

b、路面设计年限

主干路：15 年

次干路：15 年

c、设计轴载：

BZZ－100

d、线型标准

主要线型技术标准见下表：

表3.2-3              技术标准表

| 内容 | 单位 | 主干路 | 次干路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计车速 | Km/h | 500 | 40 |
| 平曲线不设超高最小半径 | m | 400 | 300 |
| 设超高推荐平曲线半径 | m | 200 | 150 |
| 不设缓和曲线最小平曲线半径 | m | 700 | 500 |
| 平曲线最小长度 | m | 85 | 70 |
| 缓和曲线最小长度 | m | 45 | 35 |
| 最大纵向坡度 | % | 5.5 | 6 |
| 纵坡坡段最小长度 | m | 130 | 110 |
| 最大超高坡度 | m | 4 | 2 |
| 停车视距 | m | 60 | 40 |

e、抗震设防烈度：7 度

f、桥涵设计车辆荷载

主干路、次干路：城市-A级

支 路：城市-B 级

（2）跨水系桥梁

a、设计荷载：城-A级（城市主干道、次干道）；

b、桥梁结构的设计基准期：100 年；

c、桥梁设计安全等级：一级。

（3）人行天桥

a、场地抗震设防烈度为7 度，设计基本地震加速度值为0.10g，地震分组为第二组。

b、设计荷载：

天桥人群荷载：5.0kN/㎡；

雪荷载：0.25 kN/㎡；

基本风压：1.35 kN/㎡

栏杆、广告：1.8kN/m,

桥面铺装：1.5 kN/㎡

c、桥梁结构的设计基准期：50年；

d、桥梁设计安全等级：一级；

#### 3.2.1.3拟建道路现状

拟建道路现状见表3.2-4。

表3.2-4                 拟建道路现状表              单位：米

| 序号 | 道路名称 | 拟采取措施 | 现状 路面 | 路面 长度 | 现状 宽度 | 两侧描述 | 拟建道路 宽度 | 建设 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公园西路（玉都大道至10号路路段） | 拓宽 | 4cm厚沥青混凝土+1cm厚下封层+15cm厚级配砾石基层+25cm厚天然砂砾底基层 | / | 24m | 居民用地 | 56 | 改扩建 |
|  | 公园西路（10号路至北京路路段） | 增设绿化带，完善东侧人行道 |  | / | 24m | 居民用地 | 24m | 改扩建 |
| 2 | 古江路（屯垦路至阿恰勒东路至台北路路段） | 增设人行道 | / | 1743 | 4m | 居民用地、商业用地 | 4m | 改扩建 |
|  | 古江路（阿恰勒东路至台北路路段） | 在机动车道与非机动车道间设绿化带，保留独立人行道 | / | 1397m | 36m | 商业用地 | 36m | 改扩建 |
|  | 古江路（台北路至315国道路段） | 设置独立人行道，设置14m宽车行道，2m宽人行道 | 沥青混凝土路面 | 2034 | 18m | 商业用地 | 18m | 改扩建 |
| 3 | 乌鲁木齐路 | 改造机动车道、非机动车道、人行道的路面 | 3.5m宽车行道+3m宽人行道+4.5m宽非机动车道+2m宽绿化带+20m宽机动车道+2m宽绿化带+4.5m宽非机动车道+3m宽绿化带+3.5m 宽人行道 | 3294 | 40m | 居民用地、商业用地、单位 | 40m | 改扩建 |
| 4 | 台北路 | 机动车道拓宽至21m，由双向4车道拓宽至双向6车道， | 4m宽非机动车道+1.5m宽绿化带+15m宽机动车道+1.5m宽绿化带+4m宽非机动车道 | 5344m | 26m | 居民用地、商业用地、单位 | 21m | 改扩建 |
| 5 | 北京东路（迎宾路至古江路） | 改造机动车道、非机动车道、人行道的路基、路面 | 为4m 宽人行道+2m 宽绿化带+28m 宽车行道 （双向6车道）+2m宽绿化带+4m宽人行道， | 728.75m | 40m | 居民用地、商业用地、单位 | 40m | 改扩建 |
|  | 北京东路（古江路至洛浦转盘） | 拓宽 | 4m宽人行道+2m宽绿化带+20m宽车行道（双向4 车道）+2m宽绿化 带+4m 宽人行道 | 1288.67m | 32m | 居民用地、商业用地、单位 | 33m | 改扩建 |

#### 3.2.1.4交通量

各改建道路交通预测量见表3.2-5。

表3.2-5           正常增长交通量预测表

| 道路名称 | 2022 年基年交通量（pcu/d） | 道路通车后第一年至第五年 | 道路通车第六年至第十年 | 道路通车第十一年至设计最终年 | 预测2037年交通量（pcu/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐路 | 33410 | 8% | 6% | 4% | 72967 |
| 古江路 | 18879 | 8% | 6% | 4% | 41232 |
| 台北路 | 35770 | 8% | 6% | 4% | 78122 |
| 公园西路 | 22485 | 8% | 6% | 4% | 49107 |
| 北京东路 | 18970 | 8% | 6% | 4% | 49107 |

#### 3.2.1.5路基路面工程

（1）路基工程

本工程横断面型式见表3.2-6。横断面图见图3.2-2

表3.2-6                 拟建道路具体断面型式表              单位：米

| 序号 | 道路名称 | 红线宽度（m） | 机动车道宽（m） | 绿化带宽（m） | 非机动车道（m） | 人行道宽（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公园西路（玉都大道至10号路路段） | 56.0 | 2×14.0 | 2×3.5 | 2×3.5 | 2×4.0 |
| 2 | 公园西路（10号路至北京路路段） | 24.0 | 14.0 | - | - | 2×3.0 |
| 3 | 古江路（屯垦路至阿恰勒东路至台北路路段） | 24.0 | 20.0 | - | - | 2×2.0 |
| 4 | 古江路（阿恰勒东路至台北路路段） | 36.0 | 14.0 | 4×2.0 | 2×3.5 | 2×3.5 |
| 5 | 古江路（台北路至315国道路段） | 18.0 | 14.0 | - | - | 2×2.0 |
| 6 | 乌鲁木齐路 | 46.0 | 20.0 | 2×3.5+2×2.0 | 2×4.5 | 2×3.5 |
| 7 | 台北路 | 26.0 | 20.0 | - | 2×2.5 | - |
| 8 | 北京东路（迎宾路至古江路） | 40.0 | 21.0 | 2×2.0 | 2×3.5 | 2×4.0 |
| 9 | 北京东路（古江路至洛浦转盘） | 33.0 | 17.0 | 0+2.0 | - | 2×3.0 |

注：本次公园西路及古江路均全断面进行建设，乌鲁木齐路只拟建机动车道、非机动车道及人行道，台北路仅拟建车行道。

公园西路（玉都大道至10号路路段）

公园西路（10号路至北京路路段）

古江路（屯垦路至阿恰勒东路至台北路路段）

古江路（阿恰勒东路至台北路路段）

古江路（台北路至315国道路段）

乌鲁木齐路

台北路（洛浦转盘至红星街路段）

台北路（红星街至G315 道）

北京东路（迎宾路至古江路路段）

北京东路（古江路至洛浦转盘路段）

（2）路面工程

本工程车行道路面采用沥青混凝土路面，人行道路面采用预制混凝土条纹砖铺筑，仅乌鲁木齐路采用花岗岩人行道砖铺筑，基层采用水泥稳定砂砾（4.5%）。路面结构层确定如下：

主干路车行道路面结构采用4cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16F）上面层+7cm厚粗粒式沥青混凝土（AC-25F）下面层+20cm厚水泥稳定砂砾基层（4.5％）+35cm厚级配砂砾底基层+60cm厚天然砂砾换填，总厚度126cm；

次干路车行道路面结构采用5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16F）面层+1cm厚下封层+18cm厚水泥稳定砂砾基层（4.5％）+30cm厚级配砂砾底基层+60cm厚天然砂砾换填，总厚度116cm；

非机动车道路车行道路面结构采用4cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13F）面层+15cm厚水泥稳定砂砾基层（4.5％）+50cm厚级配砂砾底基层，总厚度69cm；

人行道路面结构采用5cm厚C30混凝土条纹砖（乌鲁木齐路人行道采用花岗岩面砖）+3cm厚M10 水泥砂浆找平层+15cm厚C20 砼基层+50cm厚天然砂砾底基层，总厚度73cm。

（3）路基土石方量

本次道路工程产生挖方量586293m3，换填方206060m3。本工程项目弃土运往和田市垃圾填埋场集中填埋。

#### 3.2.1.6道路附属设施

（1）给排水设施

道路排水主要考虑道路地面水的排除；此次拟建道路排水方式主要有如下两种方式：1）通过道路纵坡排除道路积水，并结合其他道路的排水能力将道路积水排出城区道路系统；2）通过道路横坡排到道路两侧，并通过雨水井把路面积水排入排水管网中。

（2）行人过街设施

此项目行人过街设施主要考虑在道路交叉口处及商业密集的路段设置人行横道。

（3）公交停车站

本次项目计划购入新增、更换大容量绿色环保的新型纯电力公交车50辆，新建港湾式公交站台及配套防雨设施176 个。对于出租车，采用路抛制服务，可设置临时停靠点，同时配以明确的标志、标线、站牌予以指示。

（4）无障碍设计

无障碍设计主要是在人行道上设置盲道、坡道（坡度为1：12）。

（5）预留过街通道

本工程在道路交叉口处位置设置规格为2×1.8m 盖板涵作为预留管线通道；各道路上设置的预留管线过路通道的位置

（6）道路标志、标线

交通标志分为指示标志、警告标志、禁令标志和导向标志，标志板采用铝合金，标志杆采用钢管。交通标线包括车道边缘线、车道分界线、人行横道线、导向箭头、导流线、停车线等，材料为热熔性树脂反光标线漆。

（7）交通信号设施

本次主干路与主干路、主干路与次干路相交的交叉口根据实际情况采用信号灯控制交通，其余交叉口采用渠化交通。本工程机动车信号灯灯杆采用悬臂式，非机动车、人行信号灯灯杆采用立柱式；信号相位采用4 相位和6相位；实行单个交叉口的交通控制；并采用定时控制方式。

（8）照明

本工程采用高压钠灯的常规供电照明路灯，按道路功能，主干路路灯光源采用250W+150W、400W+250W、2x250W+250W高压钠灯。次干路路灯光源采用150W+100W 高压钠灯。支路路灯光源采用150W、250W 高压钠灯，灯具选用半截光型。主干路主要采用双侧对称等距布置，部分路段采用单侧布置；

（9）电力电缆

本工程电力采用从配套区10KV供电网就近接至路灯专用箱式变电站，电压经变压器降为220/380V，引入附近路灯控制箱。

道路照明电缆采用YJV-1KV电力电缆穿O65PE 管直埋敷设，埋深0.8m以下。电缆穿过道路处，设玻璃钢过路保护管B-C-100。

（10）绿化工程

道路绿化以吸尘减噪保护环境，以乔木与灌木、落叶与长绿，树木与花卉草皮相结合，绿化基本树种为：

选择耐寒性好，适应性强，树冠开阔，具有遮荫效果的馒头柳、圆冠榆、白蜡等乔木，并配以红瑞木、珍珠梅和红王子锦带等灌木。

绿化在道路横断面中所占比例不低于30％。绿化喷灌可采用节水型微喷灌系统，并可结合路面横向排入绿化带的道路积水，共同进行绿化灌溉。

#### 3.2.1.7桥梁附属设施

（1）桥梁栏杆

本工程拟建桥梁人行道外侧栏杆建议选用石材栏杆，高度不应小于1.1m，其整体美观性好，有利于提高城市品位。

（2）桥面防水、排水

拟建桥梁所在道路路面为沥青混凝土路面，因此桥面防水均采用3 涂FYT-1改进型防水层。

桥面积水导致路面湿滑，应及时排除桥面水流，避免桥面积水。本工程排水利用道路纵坡，并结合其他现状道路的排水能力，将道路积水排出市区道路系统，同时设置道路1%~2%的横坡，将路面水排向道路两侧。

（3）桥面铺装

桥面铺装亦可认为是桥梁行车道的保护层，桥面铺装的结构形式宜与所在位置的道路路面相协调。

#### 3.2.1.8征地拆迁

本次项目中道路工程子项的拆迁量主要为民用住宅、大棚等，拆迁量共计6.3万㎡，其余子项无拆迁工程量，具体拆迁量见表2.1-2：

表2.1-2            工程拆迁估算表                  单位：hm2

| 序号 | 道路名称 | 土木结构（m2） | 院落面积（m2） | 砖混面积（m2） | 征地面积（m2） | 土木面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 古江路 | 0 | 0 | 3140.5 | 8136 | 2480.2 |
| 3 | 台北路 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 公园西路 | 0 | 4954.6 | 2633.4 | 36480 | 27.0 |
| 5 | 合计 | -- | 4954.6 | 5773.9 | 44616 | 2507.2 |

### 3.2.2给水工程子项

#### 3.2.2.1建设规模

工程建设分近期、远期建设，建设以近期为主，近期设计年限：2022年；远期设计年限：2030年。根据和田市总体规划及给水专项规划，吉亚乡应纳入和田市供水范围，本工程和田市（含吉亚乡）供水规模为：近期（2022年）：140000 m3/d；远期（2030年）：330000 m3/d，取近远期时变化系数为Kh=1.40，日变化系数 Kd=1.2。

#### 3.2.2.2工程内容

本工程建设主要内容为和田市给水管网改扩建工程和吉亚乡输水管道设计。

本次改扩建城区给水管网管径DN300~DN600，长约34395m，新建和田市至吉亚乡输水管线长约9200m，同时向北京工业园及玉龙喀什镇配水，管径为DN300~DN500，DN400以上管材采用球墨铸铁管（K9级）、DN400及以下采用PE管（1.0MPa）给水管长统计表见表3.2-7。

表3.2-7                  给水管长统计表

| 编号 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dn315 | 7680 | 米 | PE | 含输水管，1.0MPa |
| 2 | Dn400 | 6300 | 米 | PE | 1.0MPa |
| 3 | DN500 | 25505 | 米 | 球墨铸铁管 | K9 |
| 4 | DN600 | 4110 | 米 | 球墨铸铁管 | K9 |
| 6 | 合计 | 43595 | 米 |  |  |

根据水量计算，同时扩建一、二水厂水处理设施，更换一二水厂水源井深井泵、消毒设施、一、二水厂电气设备改造及一水厂分区供水改造，同时对城区管网系统设置检测设施，控制整个管网流量及压力情况。

（1）输水工程

从和田市吉亚乡输水，输水管线沿现状道路敷设，管线起点位于一桥交阿和公路处，给水管道同时向工业园两侧用户配水，沿现状阿和公路敷设4.0km左右，然后转向X658县道敷设至吉亚乡，管长约7.5km，其中管径DN500，管长L=3890m，管径dn315，管长9200m。

根据工程实际情况，本期工程输水管线在敷设过程中主要穿越渠道、国道等，穿越渠道采用下翻处理，穿越公路、国道时考虑采用顶管穿越方式，顶管采用钢管，管道设计应根据公路等级选取不同的车辆荷载：快速路、主干路按“汽-A”考虑，次干路、支路按“汽-B”考虑，顶距离路面的距离不小于3 米。穿越217 国道、台北路、北京路采用施工，穿越台北路两处，采用DN800顶管，L=100m，穿越217 国道一处，采用DN800 顶管，顶管长L=50m，穿越北京路2 处，采用DN600 顶管，顶管长L=80m，顶管采用钢管。

（2）配水管网工程

配水工程主要包括和田市城区配水管网工程，和田地势自南向北倾斜，呈南高北低，西高东低的格局。海拔高程1310~1400米，坡度约为5.4％。和田市供水管网布置充分考虑和田市地形特点，尽量考虑供水用户的方便接入以及城区其它管线布置的道路断面情况，本工程设计供水管线均应布置于道路两侧人行道下，管道中心平均埋深1.8米，南北走向管道铺设于道路东侧，东西走向管道铺设于道路北侧。

输配水管道在管径计算时，按照水厂分配水量通过平差计算，管径满足最不利情况、消防、事故时需要，对管径进行合理设计。

新建管线主要敷设在城市主干道上，新建管线敷设在用户较多的路段，管径DN300~DN800，管材DN500以下采用PE管，DN500 及以上采用球墨铸铁管。中心城区管网基本全部成环，只有管网末梢未成环，这样提高生活用水和消防用水的安全可靠性，因地形坡度较大，管网中最不利点水压控制在0.28MPa，消防时最不利点水压控制在0.1MPa，通过水力计算，城区供水可分为G315国道以北为低区供水范围，G315国道以南为高区供水范围，在沿着G315国道附近需要设置减压阀，减压约35m。管网布置以大用水户及缺水区为走向，沿道路敷设，埋设位置为南北向道路的东侧和东西向道路的北侧，避免敷设在机动车道下。当管道需要穿越道路时，管网施工完成后要对道路进行路面恢复。沿各主干道、以及各个次干道道路绿化带下、非机动车道进行敷设，根据完整的道路网使给水管网敷设到各个用水点，保证城区居民的用水率达到100%。

#### 3.2.2.3供需平衡及水源论证

依据和田市城市总体规划的要求，保留一水厂，供水能力为 3 万 m3/d；二水厂规模10万m3/d，占地9公顷；新建火车站物流园区水厂，水厂规模为 13 万 m3/d， 占地7公顷；新建北京工业园区水厂，水厂规模为 7万m3/d，占地5ha。

和田市远期所需水量为33m3/d，而规划扩建二水厂、火车站物流园区水厂 及北京工业园区水厂，各水厂水量之和为33万m3/d，可以满足和田市所需水量，供需平衡。

### 3.2.3排水工程子项

#### 3.2.3.1建设规模

近期2022年排水规模为：Q近＝7.0 万 m3/d；

远期2030年排水规模为：Q远＝13.5 万m3/d。

#### 3.2.3.2建设内容

排水工程共包含三部分内容：污水处理厂改扩建, 排水管道改扩建及新增管道巡检车。

（1）污水处理厂改扩建

本工程是对现状污水处理厂进行改扩建，近期新增规模为2.5万m3/d，出水标准为一级A，采用“A2/O-SBR+硝化曝气生物滤池+反硝化深床滤池”工艺。污水处理厂占地为矩形，占地面积12.33公顷，已按远期规模一次征地到位，近远期无需征地。

①厂区平面布置

现状污水处理厂南北长410m，东西宽300m，总占地面积为12.3ha，近期扩建部分总占地面积为3.9ha，现状污水处理厂占地可满足近期用地要求。本次建设考虑远期预留建设用地，根据实际情况分析，污水处理厂东侧为东风干渠，北侧为生活区，南侧为中水处理预留用地，西侧为荒地，故远期预留用地选在西侧。厂区总平面布置按功能分区，分为生产区、生活区两个部分。两区之间以道路、绿化分隔，可自成体系。

②工艺流程

本期设计对现状污水处理厂进行扩建，新增处理规模25000m3/d，工艺采用“A2/O-SBR+曝气生物滤池+反硝化深床滤池”工艺，出水达到一级A标准。污水处理厂近期污水的总变化系数为1.33，设计水量：Q＝4156.25m3/h。

本工程建筑物面积及主要构筑物见表3.2-8、3.2-9。

表3.2-8            构筑物面积一览表

| 建筑物 | 轴线尺寸(m×m) | 层数 | 层高(m) | 面积(m2) | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细格栅间 | 22.0×8.5 | 1 | 9.6 | 208.84 | 框架结构 |
| 硝化曝气生物滤池 | 35.4×28.0 | 1 | 9.0 | 1021.86 | 网架结构 |
| 反硝化深床滤池 | 41.0×28.0 | 1 | 9.0 | 1181.35 | 网架结构 |
| 加氯加药间 | 21.6×12.0 | 1 | 6.0 | 267.32 | 框架结构 |
| 反冲洗鼓风机房 | 23.0×15.0 | 1 | 5.1 | 351.90 | 框架结构 |
| 反冲洗泵房 | 35.0×14.7 | 1 | 5.1 | 525.14 | 框架结构 |
| 加压泵站及配电室 | 39.0m×9.0m | 1 | 7.5 | 374.27 | 框架结构 |

表3.2-9           主要构筑物一览表

| ﻿序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、粗格栅及提升泵房（现状） |
| 1 | 潜污泵 | Q=2000m3/h H=15m N=132kW | 台 | 2 |  |
| 2 | 反捞式机械格栅机 | B=1.8m b=20mm N＝1.5kW 安装角度 75° | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 二、细格栅及旋流沉砂间 |
| 1 | 进水井 | L×B×H=4.5m×3.0m×6.1m | 座 | 1 | 钢砼 |
| 2 | 细格栅渠道 | L×B×H=8.5m×2.0m×2.1m | 座 | 2 | 钢砼 |
| 3 | 进水廊道 | L×B×H=10m×1.0m×2.1m | 座 | 2 | 钢砼 |
| 4 | 出水廊道 | L×B×H=10m×2.0m×2.1m | 座 | 2 | 钢砼 |
| 5 | 旋流沉砂池 | D=3.5m H=5.1m | 座 | 2 | 钢砼 |
| 6 | 机械细格栅 | B=1.8m b=5mm N＝1.5kW 安装角度 75° | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 7 | 螺旋输送机 | φ180mm L=5m 转速 17r/min，N=1.1kW | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 8 | 手电两用启闭机 | N=1.5kW | 台 | 3 |  |
| 9 | 砂水分离器 | Q=70m3/h | N=0.75kW | 台 1 | 不锈钢 |
| 10 | 钢制插板闸门 | 2000×2000mm | 台 | 3 |  |
| 11 | 三叶罗茨鼓风机 | Q=3m3/min P=58.8m N=4kW | 台 | 1 |  |
| 12 | 叶轮搅拌机 | D=3.5m H=5.0m | 台 | 1 |  |
| 三、加药反应池 |
| 1 | 加药反应池 | L×B×H=20m×7m×5.3m | 座 | 1 | 钢砼 |
| 四、初沉池 |
| 1 | 初沉池 | 直径 D=18m H=4.65m | 座 | 1 | 钢砼 |
| 2 | 刮泥机 | 直径 D=18m H=4.0m N=1.1kW | 台 | 1 |  |
| 3 | 污泥提升泵 | Q=100m3/h H=8m N=5.5kw | 台 | 2 |  |
| 五、A2/O-SBR池 |
| ﻿1 | A2/O-SBR池 | L×B×H=124.2m×56m×5.7m | 座 | 1 | 钢砼 |
| 2 | 立式环流搅拌机(厌氧池) | JBG-11.0型 N=7.5kW | 台 | 6 |  |
| 3 | 立式环流搅拌机(缺氧池) | N=5.5kW | 台 | 8 |  |
| 4 | 污泥回流泵 | Q=600m3/h H=0.9m N=7.5kW | 台 | 5 | 4用 1备 |
| 5 | 混合液回流泵 | Q=600m3/h H=0.9m N=7.5kW | 台 | 5 | 4用 1备 |
| 6 | 微孔曝气器 | 动力效4.80kgQ2/kw·h | 套 | 614 |  |
| 7 | 空气出水堰 | L=12.0m | 台 | 4 |  |
| 8 | 剩余污泥泵 | Q=160m3/h H=10m N=11kW | 台 | 2 |  |
| 9 | 浓缩污泥泵 | Q=400m3/h H=0.9m N=5.5kW | 台 | 2 |  |
| 六、中间提升泵房 |
| 1 | 中间泵池 | 8.9m×6.0m×6.0m | 座 | 1 | 钢砼 |
| 2 | 中间提升泵 | Q=520m3/h，H=12m，N=30kW | 台 | 3 | （2用 1备） |
| 3 | 电动葫芦 | W=2T，N=3.4kW | 台 | 1 |  |
| 七、硝化曝气生物滤池 |
| 1 | 硝化曝气生物滤池 | 29.4m×22.0m×7.5m | 座 | 1 | 钢砼 |
|  |  | 1021.86m2 |  |  | 网架 |
| 2 | 可调堰板 | 7200mm×250mm×5mm | 块 | 4 |  |
| 3 | 可调堰板 | 7000mm×250mm×5mm | 块 | 4 |  |
| 4 | 可调堰板 | 6450mm×250mm×5mm | 块 | 1 |  |
| 5 | 陶粒滤料 | 粒径 3~5mm | m3 | 1056 |  |
| 6 | 承托层 | 粒径 8~16mm | m3 | 27 |  |
| 7 | 承托层 | 粒径 16~32mm | m3 | 53 |  |
| 8 | 滤板 | 960×960×100mm | 块 | 264 |  |
| 9 | 长柄滤板 | 21mm×405mm | 套 | 13082 |  |
| 10 | 罗茨鼓风机 | Q=25m3/min，P=0.07MPa， N=37kW | 台 | 4 | （3用 1备） |
| 11 | 曝气器 | Q=0.2~0.45m3/h | 套 | 10500 |  |
| ﻿12 | 电动单梁起重机 | T=3t， S=9.0m， N=0.4×2+3.0+0.4kW | 1 | 台 |  |
| 八、反硝化深床滤池 |
| 1 | 反硝化曝气生物滤池 | 36.2m×22.0m×7.0m | 座 | 1 | 钢砼 |
|  |  | 1181.35m2 |  |  | 网架 |
| 2 | 搅拌机 | D=1000mm，N=5.5kW | 台 | 1 |  |
| 3 | 气水分布块 | 成品 | m2 | 262 |  |
| 4 | 卵石 | 粒径3.2~19.1mm | m3 | 103 |  |
| 5 | 滤料 | 粒径：2~4mm | m3 | 639 |  |
| 6 | 滤池进水气动闸板 | 600×600mm | 个 | 4 |  |
| 7 | 滤池出水气动调节蝶阀 | DN400mm | Pn=0.6MPa | 个 | 4 |
| 8 | 反洗进水气动蝶阀 | DN450mm | Pn=0.6MPa | 个 | 4 |
| 9 | 反洗废水气动蝶阀 | DN600mm | Pn=0.6MPa | 个 | 4 |
| 10 | 滤池气洗气动蝶阀 | DN400mm | Pn=0.6MPa | 个 | 4 |
| 九、加氯加药间 |
| 1 | 加氯加药间 | 21.6×12m | 座 | 1 | 框架 |
| 2 | 溶解罐 | D=1.8m，H=1.6m，1.5kW | 个 | 1 |  |
| 3 | 溶液罐 | D=1.5m，H=2.3m，0.75kW | 个 | 1 |  |
| 4 | PAC投加计量泵 | Q=0~900L/h，P=0.5MPa， N=1.1kW | 台 | 2 | （1用 1备） |
| 5 | 乙酸钠溶液储罐 | D=2.73m，H=2.96m | 个 | 1 |  |
| 7 | 乙酸钠投加计量泵 | Q=0~900L/h，P=0.5MPa， N=1.1kW | 台 | 2 | （1用 1备） |
| 8 | 卸料泵 | Q=13.1m3/h，H=12m， N=1.5kW | 台 | 1 |  |
| 9 | 电动葫芦 | W=1T，N=1.7kW | 套 | 1 |  |
| 10 | 复合二氧化氯发生器 | H2000-10000 | 2 | 套 | 远期各增加1套 |
| 11 | 盐酸计量泵 | Q=24L/h，P=0.2MPa | 2 | 套 |  |
| 12 | 氯酸钠计量泵 | Q=24L/h，P=0.2MPa | 2 | 套 |  |
| ﻿13 | 卸酸泵 | Q=12.5m3/h，H=20m， N=1.5kW | 1 | 套 |  |
| 14 | 复合二氧化氯发生器 | H2000-10000 | 2 | 套 |  |
| 十、反冲洗鼓风机房 |
| 1 | 鼓风机房 | 建筑面积 351.9m2 | 座 | 1 | 框架 |
| 2 | 鼓风机 | Q=56.7m3/min，P=78.4KPa N=110kW | 台 | 2 | （1用 1备） |
| 3 | 鼓风机 | Q=83.8m3/min，P=78.4KPa N=160kW | 台 | 2 | （1用 1备） |
| 4 | 电动单梁起重机 | T=3t， S=9.0m， N=0.4×2+4.5+0.4kW | 台 | 1 |  |
| 十一、反冲洗泵房 |
| 1 | 鼓风机房 | 建筑面积 525.14m2 | 座 | 1 | 框架 |
| 2 | 反冲洗水泵 | Q=600m3/h，H=14m，N=37kW | 台 | 3 | （2用 1备） |
| 3 | 反冲洗水泵 | Q=400m3/h，H=12.5m， N=22kW | 台 | 3 | （2用 1备） |
| 4 | 电动单梁起重机 | T=3t， S=9.0m， N=0.4×2+4.5+0.4kW | 台 | 1 |  |
| 十二、废水调节池 |
| 1 | 废水调节池 | 23.5m×18.0×4.5m | 座 | 1 | 钢砼 |
| 2 | 潜污泵 | Q=180m3/h，H=15m，N=15kW | 台 | 2 | （1用 1备） |
| 3 | 潜水搅拌机 | N=4.0kW | 台 | 2 |  |
| 十三、紫外线消毒间（现状） |
| 1 | 紫外线消毒模块 | 每套 120根灯管 | N=30kW | 套 | 1 |
| 十四、污泥脱水机房（现状） |
| 1 | 污泥浓缩脱水一体机 | Q=40~60m3/h N=75kW | 台 | 1 |  |
| 2 | 絮凝剂投配设备 | 制备能力 1.5～15kg干粉/h N=3.0kW | 套 | 1 |  |
| 3 | 加药泵 | Q=0.4~2m3/h H=30m N=1.5kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 水平螺旋输送机 | Q=15m3/h L=26m N=7.5kW 角度 0° | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 倾斜螺旋输送机 | Q=15m3/h L=15m N=3.0kW 角度 30° | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 十五、鼓风机房（现状） |
| ﻿1 | 罗茨风机 | Q=68.6m3/min P=58.8kPa N=110kW | 台 | 3 | 2用1备 |
| 十六、接触消毒池 |
| 1 | 尺寸 | 25.4×17.6×3.5m（H） | 1 | 座 | 钢砼 |
| 2 | 手动渠道闸门 | 600×600mm | 4 | 个 |  |
| 十七、加压泵站及配电室 |
| 1 | 尺寸 | 39m×9m×5.4m | 1 | 座 | 钢砼 |
| 2 | 单级双吸离心泵 | Q=350m3/h，H=90m， N=132kW | 4 | 台 |  |
| 3 | 电动单梁起重机 | T=2t， S=6.0m， N=0.4×2+3.0+0.4kW | 1 | 台 |  |
| 十八除臭 |
| 1 | 除臭设备间 | 24m×12.0m | 1 | 台 |  |

③污水、污泥的综合利用

本工程处理后的污水需进一步进行中水处理，处理后可就近回用于电厂、绿化用水及道路浇洒用水。污水回用的水质标准为：《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准（GB18918-2002）。

污水处理厂污泥由于有机物含量高，有较大的肥效，目前已开始利用污泥生产复合肥料的研究。但由于污水厂污泥含水率偏高，在运输、储存和使用中带来诸多不便，同时农用污泥不经必要的无害化处理，将产生环境污染或疾病传播的问题，所以污水厂污泥作为农用必须经中温消化进行无害化处理。

污泥填埋是解决污水厂污泥出路的另一途径。由于填埋处置具有适用范围广，设备简单、运行管理较方便等特点，与城市生活垃圾一起作填埋处置是一种比较经济的处理方式。

现状污水处理厂的污泥采用卫生填埋的方式进行处理，近期污水处理厂仍沿用此种方式，远期可开展农用等综合利用。

④除臭

现状污水处理厂无除臭系统，因污水处理厂远离城区，且位于城市主导风向的下风向，对周围居民影响小，在污水处理厂中的臭气组分主要有硫化氢（H2S）、甲烷（CH4）氨（NH3）、胺类、硫醇、有机硫化物、粪臭素、吲哚等。

本工程由于除臭点分散，且当地冬季温度会达到零度以下，湿度小，冬季生物滤床运行困难（根据当地运行经验）。因此本工程推荐采用光催化、离子除臭装置。

采用光催化、离子净化污水处理厂的气态污染物，具有高效除恶臭、无需添加任何物质、适应性强，可24小时连续工作、运行稳定可靠、运行成本低、无噪音、无需专人管理和日常维护，只需作定期检查、设备占地面积小，自重轻、具有安全、防爆特性防止爆炸等诸多优点。

⑤给排水

污水处理厂用水主要为职工生活用水、配置药剂、冲洗地面、化验用水、消防用水及其它用水。水厂用水水源由城市供水管道引进。本工程定员较少，办公用水量少（按5m3/d），污水厂自用水量较大，包括构筑物冲洗水量、加药用水，总的用水量约为2400m3/d，给水干管管径为DN150，厂区内成环状，利于消防和安全供水。室外埋地管网和进户管采用PE管。

污水处理厂内排水为化验室排水、生活杂用水排水和污泥脱水机的反冲洗水，滤池反冲洗水、构筑物放空水、上清液等经过场内的污水管道收集，进入厂区内单独建排水系统，厂内废水回排至细格栅间进入污水处理系统进行统一处理。室外采用高密度聚乙烯双壁波纹管，建、构筑物污水出户管道采用承插UPVC管。

（2）改扩建排水管道

近期改扩建排水管道16520米，管径为de630~de1000，管径≤de630 管道采用HDPE 双壁波纹管，管径＞de630 管道采用钢带增强聚乙烯双壁波纹管，管径de630,L=5820m；de800,L=2000m；de1000,L=8700m。排水管网工程量见表3.2-10。

表3.2-10             排水工程量汇总表

| ﻿序号 | 道路名称 | 材质 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公园西路 | HDPE双壁波纹管 | De630 | 1650 | m |
| 2 | 东风干渠路 | HDPE双壁波纹管 | De630 | 2660 | m |
|  |  | 钢带增强聚乙烯双壁波纹管 | De800 | 2000 | m |
|  |  | 钢带增强聚乙烯双壁波纹管 | De1000 | 8700 | m |
| 3 | 古江路 | HDPE双壁波纹管 | De630 | 1510 | m |
| 4 | 总计 |  |  | 16520 | m |

（3）新增管道巡检车、密封自卸污泥运输车、装载机、管道疏通车、通勤车共计13辆。见表3.2-11。

表3.2-11                  排水工程配备车辆表

| ﻿序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通勤车 |  | 1 | 辆 |  |
| 2 | 管道巡检车 |  | 2 | 辆 |  |
| 3 | 装载机 |  | 2 | 辆 |  |
| 4 | 密封自卸污泥运输车 |  | 4 | 辆 |  |
| 5 | 管道疏通车 |  | 4 | 辆 |  |
| 6 | 共计 |  | 13 | 辆 |  |

### 3.2.4中水回用工程子项

#### 3.2.4.1主要工程量

本期工程主要建设内容为中水管网工程，新建中水回用管线长约45.585m，管径dn160~DN700，管径DN400以上采用球墨铸铁管（K9级），DN400及以下采用PE管（1.0Mpa），管长统计如下表3.2-11。

表3.2-11               中水回用管网工程量总汇表

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中水管线 | dn160 | 2040 | m | PE | 1.0MPa |
| 2 | 中水管线 | dn200 | 3675 | m | PE | 1.0MPa |
| 3 | 中水管线 | dn315 | 14760 | m | PE | 1.0MPa |
| 4 | 中水管线 | dn400 | 10350 | m | PE | 1.0MPa |
| 6 | 中水管线 | DN500 | 2310 | m | 球墨 | K9 |
| 7 | 中水管线 | DN600 | 11800 | m | 球墨 | K9 |
| 8 | 中水管线 | DN700 | 2900 | m | 球墨 | K9 |
| 9 | 排气阀门井 | ¢1200 | 60 | 座 | 砌块 | 含阀门 |
| 10 | 排泥阀井 | ¢1200 | 50 | 座 | 砌块 | 含阀门 |
| 11 | 排泥湿井 | ¢1200 | 50 | 座 | 砌块 | 含阀门 |
| 12 | 检修阀门井 | 2500x2100 | 40 | 座 | 钢砼 | 含阀门 |

#### 3.2.4.2管线走向

污水厂至华威电厂，输水管线可以沿着现状道路敷设，输水管自污水厂沿X626 县道敷设2.9km，转向020乡道敷设至华威电厂；

城区输水主管网沿X626县道及013乡道敷设至城区，城区内中水管网布置以大用水户及缺水区为走向，沿道路敷设，埋设位置为非机动车道或绿化带下，避免敷设在机动车道下。

管线敷设埋深1.8m。铸铁管基础采用管道200mm 厚砂垫层，平均为1km 设置一个排气阀和排泥阀，末端及最低处设泄水阀。管径DN≥300mm 的承插式供水管道设置管道支墩。

#### 3.2.4.3中水回用水量

本工程建设分近期、远期建设，建设以近期为主，近期设计年限：2022年；远期设计年限：2030年。本工程由和田市污水处理厂提供中水，通过加压泵站配水至华威电厂、火车站物流园、北京工业园（西园）片区，水量目标：

近期（2022年）：2.5万m3/d，Kh=1.4；远期（2030年）：4万m3/d， Kh=1.2。

#### 3.2.4.4中水回用水平衡分析

现状河西污水处理厂为5.0万m3/d，采用A2O-SBR工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的二级标准，污水处理厂主要服务于和田市及周边居民生活污水的处理，目前计划对其进行提标改造，提标工程于2016 年6月自治区通过了对此污水处理厂进行提标改造可研的评审，目前已取得可研批复并完成初步设计，目前正在进行施工图设计，提标规模为5.0万m3/d，采用“硝化曝气生物滤池+反硝化深床滤池”工艺，提标后出水达到一级A标准。根据近期预测水量为7.5万m3/d，结合中水回用需求量，本工程排水工程子项在现有河西污水处理厂扩建2.5万m3/d，污水厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，同时总余氯满足：接触30min后≥1.0，管网末梢≥0.2mg/L，总大肠杆菌群≤3个/L的要求后用于华威和田热电厂冷却水及火车站工贸物流园、北京工业园（西园）的绿化用水，即为本工程中的中水回用工程子项，水量平衡关系见表3.2-12。

表3.2-12                中水回用水平衡关系表

| 分类 | 污水处理厂达标出水量（万m3/d） | 中水回用量（万m3/d） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 近期2022年（Kh=1.4） | 远期2030年（Kh=1.3） |
| 水量组成 | 现有污水厂 | 本次扩建部分 | 华威和田热电厂用水 | 火车站工贸物流园绿化用水 | 北京工业园（西园）绿化用水 | 东风干渠下游林带 灌溉、荒漠绿化 | 华威和田热电厂用水 | 火车站工贸物流园绿化用水 | 北京工业园（西园）绿化用水 | 东风干渠下游林带 灌溉、荒漠绿化 |
|  | 5.0 | 2.50 | 1.20 | 0.605 | 0.2335 | 5.4615 | 1.20 | 1.51 | 0.5875 | 4.2025 |
| 合计 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |

### 3.2.5综合管廊工程子项

#### 3.2.5.1建设规模

本工程新建管廊总长度共计1.85km，主要为公园西路综合管廊，管廊建设规模见表3.2-13：本次管廊设计考虑纳入管廊的管线有给水、电力、电讯，本次设计应使用双舱室设计，将电力、电讯管线放置在一个舱室，给水管线单独放置在一个舱室内。

表3.2-13              管廊建设规模

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 主管廊长度（m） | 主管廊宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公园西路综合管廊 | 次干路 | 1850 | 8.3 |

#### 3.2.5.2平面布置

综合管廊沿道路平面布置，位于非机动车道下。每隔200m设置一个防火分区，防火分区间设置甲级防火门分隔；每隔150m设置人员疏散孔一个，疏散孔直径800mm；每隔 400m设置下料口一个。

### 3.2.6公共交通工程

本子项主要建设内容为和田市南岸新区枢纽站（二期）公交保养场，建设地点位于和田市火车站附近，拟建用地150亩（100000.5 平方米）。场地分别设置主次出入口，出入口分设车行、人行口。公交保养场建设内容及规模见表3.2-13。另购买纯电动公交车200辆，智能公交车载设备200套，充电桩50座，改造公交站台460座（面积4140㎡），智能监控调度系统1套，智能运营管理系统1套，智能监控调度系统-手机和平板调度系统1套，安全管理系统1套，物资管理系统1套。平面布置见图3.2-2。本工程锅炉房采用电采暖，采暖热媒为80／65℃热水。

表3.2-13                保养场建设内容

| 序号 | 建设内容 | 拟建单体面积 | 数量（座） | 层数 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班室 | 15m2 | 2 | 1 | 砖混 |
| 2 | 车库 | 2000m2 | 1 | 1 | 框架 |
| 3 | 锅炉房 | 300m2 | 1 | 1 | 砖混 |
| 4 | 保养车间 | 1200m2 | 5 | 1 | 钢结构 |
| 5 | 大门 | 15m长 | 2个 | / | 成品电动门 |
| 6 | 围墙 | 周长1200m | / | / | 铁艺围墙 |
| 合计 |  |  | 8330m2 |  |  |

图3.2-2     保养场总平面布置图

### 3.2.7团城改造工程子项

#### 3.2.7.1建设内容及规模

本次工程以改善现有的道路、供水、排水、燃气、电力、消防等市政基础设施，并改造居民住宅，共计改造户数401 户。总用地面积为76712.4m2，总建筑面积为66260m2。；住宅层数为地上二层，局部三层，结构形式为框架结构。建设指标见表3.2-14。

表3.2-14              主要建设指标

| 序号 | 指标名称 | 指标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | 76712.47 | m2 |
| 2 | 总建筑面积 | 66260 | m2 |
| 3 | 建筑层数 | 2F（局部3F） | F |
| 4 | 基底面积 | 44520.96 | m2 |
| 5 | 建筑密度 | 22.01 | % |
| 6 | 容积率 | 58.03 | /% |
| 7 | 绿化率 | 24.64 | % |
| 8 | 建筑高度 | 10.65 | M |
| 9 | 公共广场面积 | 17249.30 | m2 |
| 10 | 公共绿化面积 | 1658.90 | m2 |
| 11 | 组团庭院面积 | 3634.50 | m2 |

3.2.8.2配套设施

（1）道路：团城改造道路及硬化面积为43402.92平方米，消防车道宽度为 7 米人行道路最窄为4.5米。

（2）供排水：供水水压满足生活用水和室外消火栓所需水压。消火栓的最大间距为 120m。（当室外消防一次灭火用水量小于 20L/S 时，可采用枝状管网。）管网设计工作水压 0.3MPa。总计长度约 3670m，埋设 1.1m。管网由古江路市政管网上引入三条供水管。

污水管道基本为枝状管网。总计长度约 4404m，管径 DN500 左右，埋设 0.95m。管网由规划片区向台北东路的市政管排水。

（3）燃气：项目区域规划范围南至霍加路，东至玉北路，北至加买路，西至古江北路，目前加买路、古江北路已敷设de200中压燃气管道，因此本工程以加买路和古江北路上中压燃气管道为气源。

## 3.3工程分析

### 3.3.1施工期影响因素分析

本工程分期、分段实施，施工地点分散，涉及面广。工程等建设必然压占施工场地的土地和植被，局部生态环境受到破坏，加之在施工拆迁、挖填工作量较大，产生的施工噪声、地面扬尘、弃土弃渣对周围环境有一定的影响，拟通过类比调查方法进行评价，并提出预防措施。施工中加强对影响人群的保护，采取措施减免不良影响。对于移民群众，应采取妥善的安置措施。

（1）噪声

本工程施工期的噪声主要来源于施工机械，如压路机、装载机、挖掘机、搅拌机等。这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达90～98dB(A)，这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围居民产生不利影响。

（2）废气

工程所用少量土方，石料均采购于周边商业采石、取土场。施工中各种材料的运输、装卸过程及房屋拆迁时会产生一定量的扬尘，对筑路建桥材料在运输、装卸、搅拌过程中有大量的粉尘散落到周围空气环境中；筑路建桥材料在堆放期间由于受风吹会引起扬尘污染，对区域空气质量产生一定的影响。另外，沥青砼在市政工程公司沥青砼厂加工完成，其安装有沥青烟净化装置，沥青烟排放符合GB16297－96《大气污染物综合排放标准》中二级标准限值要求。施工中车辆运输各种物料产生的尾气对区域空气质量有一定的影响。

（3）废水

施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染。另外还包括建筑泥浆水，施工人员生活污水以及降雨产生的地表径流。施工期间产生的大量建筑垃圾、渣土、弃土，在工程正常排水或一定的强降雨作用下，随地表径流携带大量污染物和悬浮颗粒物，流到附近水体中。

（4）固体废弃物

施工期固体废弃物主要为土石方挖掘，施工残土生产的建筑垃圾、生活垃圾。（5）占地及生态影响

项目区的填挖使植被遭到一定程度的破坏，从而使局部生态结构发生一定的变化。裸露的地表被雨水冲刷后将造成局部范围内的水土流失，降低土壤肥力，影响局部陆生生态系统的稳定性。

### 3.3.2运营期影响因素分析

（1）废水

污水经过污水处理厂处理后，应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中的A标准，之后全部进行中水回用，不会对周围环境造成影响。分析表明，项目自身无废水排放。

（2）废气

根据工程分析，本工程无有组织的废气排放源，排放的废气主要是工艺过程中产生的恶臭气体，均为无组织的近地面源排放。排放的污染物主要是氨、硫化氢、硫醇等。

（3）噪声

根据该项目可研报告，本工程所需的设备数量较少，在运行过程中不易产生噪声污染。

（4）固体废物

污水处理厂经过改建后，出水达到一级标准中的A标准，其中的泥渣含量极低，可以忽略不计，不会对环境产生影响。

由于本次项目涉及的子项较多，因此每个子项具体分析及影响详见各专题章节。

### 3.3.3征地及拆迁

本次涉及7个子项，永久占地面积58.29hm2，其中老路占地41.25hm2，临时占地52.57hm2。占地面积见表3.3-1

| 项目名称 | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 | 46.38 | - | 永久占地：老路占地41.25 hm2，新增占地5.13 hm2，新增占地类型也为城市用地 |
| 给水工程 | - | 18.85 |  |
| 排水工程 | - | 8.26 |  |
| 中水回用工程 | - | 23.92 |  |
| 综合管廊工程 | - | 1.54 |  |
| 公共交通工程 | 1.09 | - | 新建保养站一座 |
| 团城改造工程 | 10.82 | - | 为已有改造工程，不新增占地 |
| 合计 | 58.29 | 52.57 |  |

## 3.4环境敏感点和保护目标

本工程环境保护目标的筛选原则为

①现有工程的道路路段两侧；

②以临路第一排建筑物为主；

③建筑物使用功能主要涉及学校、医院、宾馆、居民住宅和企事业单位。

具体保护内容如下：

●	保护道路两侧居民区、学校、医院、企事业单位等环境敏感点的声环境质量和空气环境质量不因本工程的施工和营运而有所下降；

●	保护道路两侧植被、土地等生态环境不受危害，采取相应环境补偿和环境减缓措施，降低环境危害程度；

●	控制道路雨水径流污染，保护地表水水质不受污染；

●	控制汽车振动污染，保护道路两侧建筑物免受振动危害；

### 3.4.1噪声和环境空气及社会敏感点

本次涉及7个子项，根据现场调查统计项目共涉及敏感目标146处，其中医院12处，学校25处，居民区88处、清真寺等21处。具体统计见表3.4-1。噪声、空气及社会环境保护目标图见图3.4-1-3.4-8。

表3.4-1  噪声和环境空气及社会敏感点统计表

| 项 目 | 建设内容 | 道路名称 | 敏感点数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程子项 | 改扩建道路4条，长度共计14.75km，新建人行天桥1座 | 公园西路 | 4 | 3处居民区，1处清真寺 |
|  |  | 古江路 | 25 | 11处居民区、3处医院、3处学校、8处清真寺 |
|  |  | 乌鲁木齐路 | 16 | 9处居民区、7处学校 |
|  |  | 台北路 | 24 | 10处居民区、6处医院、3处学校、5处清真寺 |
| 给水工程子项 | 改扩建城区给水长约26270m；新建和田市至吉亚乡输水管线长约11500m | 屯垦路 | 4 | 2处居民区、1处学校、1处清真寺 |
|  |  | 东环南路 | 4 | 3处居民区、1处学校 |
|  |  | 站前横七路 | 4 | 3处居民区、1处清真寺 |
|  |  | 夏马勒巴格路 | 7 | 5处居民区、2处清真寺 |
|  |  | 塔乃依南路 | 6 | 4处居民区、2处学校 |
|  |  | 南环路 | 3 | 2处居民区、1处清真寺 |
|  |  | 人民路 | 1 | 2处居民区 |
|  |  | 阿恰勒路 | 8 | 4处居民区、2处医院、2处学校 |
|  |  | 建设路 | 5 | 3处居民区、2处学校 |
|  |  | 一桥至吉亚乡 | 7 | 6处居民区、1处学校 |
| 排水工程子项 | 管网改扩建总长度 16.52km | 东风干渠路 | 8 | 6处居民区、2处清真寺 |
| 中水回用工程子项 | 新建中水回用管线长约 47.835km | 火车站物流园片区 | 6 | 5处居民区、1处学校 |
|  |  | 北京工业园西片区 | 4 | 2处居民区、2处学校 |
| 综合管廊工程子项 | 新建公园西路（昆仑路东延至北京路）地下综合管廊 1.85 公里 | 公园西路 | 4 | 3处居民区，1处清真寺 |
| 公共交通工程子项 | 新建公交保养场站 1 座 | - | - | - |
| 团城改造工程 | 总用地面积为 08187.4 平方米，总建筑面积为 86924.0 平方米，改造户数为 326 户。居民住宅总建筑高度为 10.56m | - | 2 | 2处居民区 |
|  | 合计 |  | 78 |  |

（1）道路工程

此次亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程—道路工程子项改扩建道路5 条，即公园西路、古江路、乌鲁木齐路、台北路及北京路；各条主次干路涉及敏感目标28处，其中医院9处，学校7处，居民区8处、清真寺等4处。见表3.4-2。

表3.4-2      道路工程环境空气和噪声及社会环境保护目标一览表

| 序号 | 所在路段 | 名称 | 方向 | 距中心线距离 （m） | 临街房屋数量（栋） | 层数 | 户数 | 详细信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公园西路 | 中国石油新疆和田销售公司家属区 | 西侧 | 25 | 2 | 18 | 288 | 高层，底商 |
| 2 |  | 龙库热冬巴格清真寺 | 西侧 | 190 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 3 |  | 柯孜克达尔瓦孜村 | 西侧 | 35 | 25 | 1 | 25 | 平房，砖房 |
| 4 |  | 土完古江村 | 西侧 | 40 | 11 | 1 | 11 | 平房，砖房 |
| 1 | 古江路 | 城北小区 | 东侧 | 75 | 8 | 6 | 260 | 临路为平房 |
| 2 |  | 伊里其乡阿热肖拉克村 | 两侧 | 15 | 30 | 1 | 30 | 平房，砖房 |
| 3 |  | 阿格其布拉克清真寺 | 东侧 | 115 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 4 |  | 阿特巴扎村 | 东侧 | 15 | 80 | 1 | 80 | 平房，砖房 |
| 5 |  | 肖拉克村二组 | 西侧 | 25 | 50 | 1 | 50 | 平房，砖房 |
| 6 |  | 安江清真寺 | 西侧 | 25 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 7 |  | 玛丽亚妇科医院 | 西侧 | 20 | 1 | 4 |  |  |
| 8 |  | 天佑肛肠医院 | 东侧 | 20 | 1 | 5 |  |  |
| 9 |  | 艾苏勒坦清真寺 | 西侧 | 65 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 10 |  | 艾提喀清真寺 | 东侧 | 20 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 11 |  | 和田市大加买清真寺 | 东侧 | 55 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 12 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 13 |  | 萨格尔其清真寺 | 西侧 | 80 | 1 | 1 |  | 平房，砖房 |
| 14 |  | 柯孜克达尔瓦孜村 | 两侧 | 20 | 35 | 1 | 35 | 平房，砖房，临路商铺 |
| 15 |  | 和田林业花园小区 | 西侧 | 22 | 5 | 6 | 156 |  |
| 16 |  | 阿提拉双语幼儿园 | 西侧 | 27 | 1 | 2 |  |  |
| 17 |  | 纳瓦依清真寺 | 东侧 | 80 | 1 | 1 |  | 平房，砖房 |
| 18 |  | 兰盖尔清真寺 | 西侧 | 60 |  |  |  | 平房，砖房 |
| 19 |  | 和田县教育局 | 东侧 | 30 | 1 | 25 | 120 | 1-4为办公楼 |
| 20 |  | 和田县第二小学 | 东侧 | 12 | 1 | 3 |  |  |
| 21 |  | 柯孜克达尔瓦孜村 | 两侧 | 20 | 1 | 1 | 20 | 平房，砖房 |
| 22 |  | 和田县供电公司家属楼 | 东侧 | 15 | 1 | 5 | 5 |  |
| 23 |  | 唐巴克鲁村 | 西侧 | 15 | 20 | 1 | 20 | 临街为商铺 |
| 24 |  | 托万古江村 | 东侧 | 15 | 40 | 1 | 40 | 临街为商铺 |
| 25 |  | 和田县草原站家属楼 | 西侧 | 30 | 1 | 6 | 20 | 一楼底商 |
| 1 | 乌鲁木齐路 | 和田地区教育学院 | 西侧 | 70 | 1 | 6 |  |  |
| 2 |  | 西域明珠苑 | 东侧 | 30 | 3 | 25 | 180 | 一楼底商 |
| 3 |  | 和田屯垦花苑小区 | 西侧 | 45 | 5 | 6 | 300 | 一楼底商 |
| 4 |  | 和田市建设局高层住宅楼 | 东侧 | 35 | 2 | 20 | 130 |  |
| 5 |  | 和田市第五中学 | 西侧 | 66 |  |  |  |  |
| 6 |  | 和田市第五小学 | 东侧 | 60 | 1 | 4 |  |  |
| 7 |  | 和田市西湖小学 | 西侧 | 58 |  |  |  |  |
| 8 |  | 凯达花园小区 | 西侧 | 60 | 4 | 6 | 120 |  |
| 9 |  | 和田地区宝孩都幼儿园 | 东侧 | 40 | 1 | 3 |  |  |
| 10 |  | 塔里木河流域和田管理局 | 西侧 | 35 | 1 | 30 | 160 |  |
| 11 |  | 市第三中学 | 东侧 | 40 | 3 | 5 | - |  |
| 12 |  | 和田地区广电局家属楼 | 东侧 | 60 | 3 | 6 | 50 |  |
| 13 |  | 市公安局家属院 | 东侧 | 100 | 4 | 6 | 80 |  |
| 14 |  | 市林业局家属院 | 西侧 | 50 | 2 | 5 | 20 |  |
| 15 |  | 玉隆小区 | 东侧 | 45 | 3 | 6 | 36 |  |
| 16 |  | 和田地区民政局住宅楼 | 西侧 | 75 | 2 | 6 | 80 | 一楼底商 |
| 1 | 台北路 | 阿西格吾吉米力克清真寺 | 北侧 | 65 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 2 |  | 伊里其乡那瓦克村 | 北侧 | 20 | 15 | 1 | 15 | 临路商铺 |
| 3 |  | 奴尔鲁克清真寺 | 南侧 | 40 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 4 |  | 托甫恰村 | 北侧 | 30 | 30 | 1 | 30 | 临路商铺 |
| 5 |  | 友谊花园 | 南侧 | 35 | 1 | 20 | 320 | 一层底商 |
| 6 |  | 巴什喀格孜其清真寺 | 北侧 | 60 | 1 | 1 |  | 平房，砖房 |
| 7 |  | 家和园 | 北侧 | 25 | 3 | 6 | 72 | 一层底商 |
| 8 |  | 肖尔巴格乡托万肖尔巴格村 | 南侧 | 150 | 30 | 1 | 30 | 平房，砖房 |
| 9 |  | 热克甫医院 | 南侧 | 60 | 1 | 5 |  |  |
| 10 |  | 和田地区卫生学校 | 北侧 | 50 | 1 | 4 |  |  |
| 11 |  | 友好医院 | 北侧 | 20 | 1 | 3 |  |  |
| 12 |  | 大巴扎花园小区 | 北侧 | 40 | 2 | 6 | 36 | 一侧商铺 |
| 13 |  | 夏力克买来村 | 南侧 | 30 | 25 | 1 | 25 | 临路商铺 |
| 14 |  | 夏里克清真寺 | 南侧 | 100 | 1 | 1 | 1 | 平房，砖房 |
| 15 |  | 热瓦克阿勒地村 | 南侧 | 20 | 30 | 1 | 30 | 临路商铺 |
| 16 |  | 县妇幼保健院 | 北侧 | 30 | 1 | 5 |  |  |
| 17 |  | 市昆仑医院 | 北侧 | 25 | 1 | 3 |  |  |
| 18 |  | 和田新生医院 | 南侧 | 120 | 1 | 5 |  |  |
| 19 |  | 和田新生医院第二病区 | 北侧 | 40 | 1 | 2 |  |  |
| 20 |  | 和田公路管理局家属院 | 北侧 | 35 | 4 | 6 | 104 |  |
| 21 |  | 和田县第二中学 | 南侧 | 40 | 1 | 2 | - |  |
| 22 |  | 阿巴特扎清真寺 | 北侧 | 15 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 23 |  | 和田地区教育学院 | 北侧 | 75 | 1 | 6 | - |  |
| 24 |  | 东城花园小区 | 南侧 | 80 | 3 | 6 | 72 | 一层底商 |
| 1 | 北京路 | 和田县第一小学 | 北侧 | 80 | 0 | 3 | - | 前排有建筑路遮挡 |
| 2 |  | 和田县维吾尔医院 | 北侧 | 50 | 1 | 6 |  | 侧对 |
| 3 |  | 和田县第三小学 | 南侧 | 80 | 1 | 4 |  | 正对 |
| 4 |  | 昌龙大厦 | 北侧 | 20 | 1 | 26 | 628 | 高层，有底商 |
| 5 |  | 和田地区腾达运输有限公司家属院 | 北侧 | 52 | 5 | 6 | 120 | 侧对 |
| 6 |  | 东湖花苑小区 | 北侧 | 30 | 3 | 5 | 90 | 正对 |

（2）给水工程

本工程建设主要内容为和田市给水管网改扩建工程和吉亚乡输水管道。本次改扩建城区给水长约34395m；新建和田市至吉亚乡输水管线长约9200m。给水工程敏感目标见表3.4-2。本工程敏感点不包括与其他工程重合部分，只列出新增的敏感点。

表3.4-2      给水工程环境空气和噪声环境保护目标一览表

| 序号 | 所在路段 | 名称 | 方向 | 距中心线距离 （m） | 临街房屋数量（栋） | 层数 | 户数 | 详细信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯垦路 | 夏帕克清真寺 | 北侧 | 50 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 2 |  | 古勒巴格村 | 两侧 | 15 | 30 | 1 | 30 | 临路商铺 |
| 3 |  | 和田地区第二中学 | 北侧 | 100 | 1 | 6 |  |  |
| 4 |  | 阿斯兰清真寺 | 南侧 | 60 | 1 | 1 |  | 平房，砖房 |
| 1 | 东环南路 | 阿热勒村 | 两侧 | 15 | 30 | 1 | 30 | 临路商铺 |
| 2 |  | 阿热勒小学 | 东侧 | 75 | 1 | 3 | - |  |
| 3 |  | 夏玛勒格村 | 西侧 | 15 | 45 | 1 | 45 | 临路商铺 |
| 4 |  | 玉都城 | 东侧 | 30 | 2 | 6 | 36 | 一层商铺 |
| 1 | 站前横七路 | 托万肖尔巴格村 | 两侧 | 25 | 35 | 1 | 35 | 临路商铺 |
| 2 |  | 琼哈尼喀清真寺 | 南侧 | 25 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 3 |  | 托甫恰村 | 两侧 | 25 | 55 | 1 | 55 | 临路商铺 |
| 4 |  | 伊里其乡纳瓦克村 | 南侧 | 25 | 15 | 1 | 15 | 临路商铺 |
| 1 | 夏马勒巴格路 | 托万阿热勒村 | 东侧 | 25 | 40 | 1 | 40 | 临路商铺 |
| 2 |  | 肖拉克村 | 西侧 | 20 | 30 | 1 | 30 | 临路商铺 |
| 3 |  | 吐万阿热勒村 | 两侧 | 20 | 80 | 1 | 80 | 临路商铺 |
| 4 |  | 吐万阿热勒村清真寺 | 东侧 | 20 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 5 |  | 夏玛勒巴格村 | 两侧 | 20 | 90 | 1 | 90 | 临路商铺 |
| 6 |  | 夏玛勒巴格村2小队清真寺 | 西侧 | 40 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 7 |  | 吐万阿热勒村一小队清真寺 | 东侧 | 30 | 1 | 1 | - | 平房，砖房 |
| 1 | 塔乃依南路 | 和田市第二中学 | 东侧 | 100 | 1 | 6 | - |  |
| 2 |  | 天王名都小区 | 西侧 | 40 | 3 | 30 | 240 | 底商 |
| 3 |  | 月牙湾小区 | 西侧 | 35 | 3 | 25 | 180 | 底商 |
| 4 |  | 嘉兴幼儿园 | 西侧 | 40 | 1 | 3 | - |  |
| 5 |  | 首都花园 | 西侧 | 50 | 1 | 18 | 210 |  |
| 6 |  | 塔木巴格村 | 两侧 | 100 | 15 | 1 | 15 |  |
| 1 | 南环路 | 库木巴格村 | 两侧 | 30 | 20 | 1 | 20 | 有行道树，临路商铺 |
| 2 |  | 唐巴克村 | 南侧 | 35 | 5 | 1 | 5 | 临路商铺 |
| 3 |  | 塔米夏清真寺 | 南侧 | 40 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 人民路 | 工商局小区 | 南侧 | 25 | 1 | 1 | 24 |  |
| 1 | 阿恰勒路 | 吾吉米力克清真寺 | 南侧 | 30 | 1 | 1 | - |  |
| 2 |  | 区传染病专科医院 | 南侧 | 30 | 1 | 6 | - |  |
| 3 |  | 伊奇花园 | 北侧 | 40 | 4 | 6 | 64 |  |
| 4 |  | 金谷小区 | 南侧 | 35 | 3 | 6 | 48 |  |
| 5 |  | 和田民心医院 | 南侧 | 30 | 1 | 5 | - |  |
| 6 |  | 和田县双语实验中学 | 南侧 | 100 | 1 | 6 | - |  |
| 7 |  | 昆仑新村 | 南侧 | 20 | 15 | 1 | 15 | 临路商铺 |
| 8 |  | 昆仑公园住宅楼 | 北侧 | 30 | 2 | 6 | 24 |  |
| 1 | 建设路 | 赫拉公馆 | 南侧 | 35 | 2 | 12 | 124 |  |
| 2 |  | 和田市第一小学 | 北侧 | 20 | 1 | 4 | - |  |
| 3 |  | 和田市第二小学 | 北侧 | 60 | 1 | 4 |  |  |
| 4 |  | 电力公司家属院 | 北侧 | 35 | 3 | 6 | 36 |  |
| 5 |  | 昆仑古江苑 | 北侧 | 35 | 3 | 24 | 150 |  |
| 1 | 一桥至吉亚乡 | 依盖其村 | 两侧 | 20 | 30 | 1 | 30 | 临路商铺 |
| 2 |  | 喀勒塔吐格曼村 | 东侧 | 25 | 20 | 1 | 20 | 行道树 |
| 3 |  | 买迪日斯博依村 | 西侧 | 25 | 15 | 1 | 25 | 行道树 |
| 4 |  | 亚吐格曼村 | 两侧 | 25 | 35 | 1 | 30 | 行道树 |
| 5 |  | 巴什吐格曼村 | 两侧 | 25 | 40 | 1 | 40 | 行道树 |
| 6 |  | 依盖其村三组 | 东侧 | 25 | 10 | 1 | 20 | 行道树 |
| 7 |  | 和田地区技工学校 | 东侧 | 150 | 1 | 6 | - |  |

（3）排水工程

污水处理厂扩建规模为2.5万m³/d，出水水质为一级A标准；排水管网改扩建总长度16.52km，管径de630~de1000mm；给水工程敏感目标见表3.4-3。本工程敏感点不包括与其他工程重合部分，只列出新增的敏感点。

表3.4-3      排水工程环境空气和噪声环境保护目标一览表

| 序号 | 路段 | 名称 | 方向 | 距中心线距离 （m） | 临街房屋数量（栋） | 层数 | 户数 | 详细信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风干渠路 | 夏玛勒巴格村 | 两侧 | 20 | 150 | 1 | 15 |  |
| 2 |  | 艾提卡花园小区 | 西侧 | 25 | 4 | 6 | 124 |  |
| 3 |  | 阿克铁热克村 | 两侧 | 25 | 60 | 1 | 60 |  |
| 4 |  | 阿热肖拉克村 | 两侧 | 25 | 80 | 1 | 80 |  |
| 5 |  | 阿热坎特村 | 两侧 | 25 | 160 | 1 | 160 |  |
| 6 |  | 肖拉克村 | 两侧 | 25 | 90 | 1 | 90 |  |
| 7 |  | 塔什力克清真寺 | 东西 | 30 | 1 | 1 |  |  |
| 8 |  | 噢唐巴扎清真寺 | 西侧 | 35 | 1 | 1 |  |  |

（4）中水回用工程

新建中水回用管线长约47.835km，中水回用工程敏感目标见表3.4-4。本工程敏感点不包括与其他工程重合部分，只列出新增的敏感点。

表3.4-4       中水回用工程环境空气和噪声环境保护目标一览表

| 序号 | 片区 | 名称 | 方向 | 距中心线距离 （m） | 临街房屋数量（栋） | 层数 | 户数 | 详细信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火车站物流园片区 | 拉斯奎镇阿瓦提小学 | 东侧 | 70 | 1 | 4 | - |  |
| 2 |  | 阿瓦提村 | 两侧 | 30 | 20 | 1 | 20 |  |
| 3 |  | 喀热苏阿克塔什村 | 北侧 | 30 | 35 | 1 | 35 |  |
| 4 |  | 肖尔巴格村 | 两侧 | 30 | 30 | 1 | 30 |  |
| 5 |  | 阿克塔什村 | 两侧 | 30 | 50 | 1 | 50 |  |
| 6 |  | 拉斯奎镇阿瓦提村 | 两侧 | 30 | 10 | 1 | 40 |  |
| 1 | 北京工业园西片区 | 和田市滨河新区学前双语幼儿园 | 东侧 | 30 | 1 | 3 | - |  |
| 2 |  | 伊里其乡苏克冬村 | 东侧 | 25 | 20 | 1 | 20 |  |
| 3 |  | 和田市第一高级中学 | 西侧 | 50 | 3 | 6 | - |  |
| 4 |  | 托万阿热勒村 | 两侧 | 30 | 20 | 1 | 20 |  |

（5）团城改造工程

本工程位于新疆维吾尔族自治区和田市和老城中心位置，规划范围南至霍加路，东至玉北路，北至加买路，西至古江北路，面积约 108187.4平方米。工程涉及敏感目标见表3.4-5。

表3.4-5                  团城保护目标

| 序号 | 名称 | 方向 | 距中心线距离 （m） | 临街房屋数量（栋） | 层数 | 户数 | 详细信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯孜克达尔瓦孜村 | 两侧 | 70 | 200 | 1 | 200 |  |
| 2 | 昆仑玉花苑 | 两侧 | 30 | 7 | 6 | 500 |  |

### 3.4.2水环境敏感点

本次工程主要位于和田市境内，多处工程涉及水源保护目标，具体见表3.4-6。根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》有关规定，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。本工程涉及的供水工程属于与供水设施有关的项目，因此不存在法律障碍，但施工过程需执行严格的保护措施，防止施工过程对水源保护区的影响和扰动。水环境保护目标图见图3.4-9。

表3.4-6             本次工程涉及水源保护目标

| 序号 | 水源保护区 | 工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 和田市一水厂地下水源地一级保护区 | 屯垦路供水管线550m |
| 2 | 和田市一水厂地下水源地二级保护区 | 屯垦路供水管线2000m、公园西路、古江路1500m、人民路供水管线、南环路供水管线、塔乃依南路供水管线、阿恰勒路供水管线、建设路供水管线、公园西路排水管网 |
| 3 | 和田市二水厂地下水源地二级保护区 | 乌鲁木齐路道路工程、南环路供水工程、人民路供水工程、塔乃依南路供水工程、阿恰勒路供水工程、建设路供水工程、 |
| 4 | 伊里其水厂(地下水)水源地二级保护区 | 东风干渠路排水管线、北京工业园西片区中水回用管线、夏马勒巴格路供水管线、古江路道路工程及排水工程、站前横七路供水管线 |
| 5 | 和田市玉河东部一乡一镇水厂水源地(地下水)水源地二级保护区 | 一桥至吉亚乡供水管线、北京工业园西片区中水回用管线、 |
| 6 | 和田市托普恰水厂(地下水)水源地二级保护区 | 火车站物流园中水回用管线、东风干渠路排水管线、乌鲁木齐路道路工程、台北路道路工程、北京东路、友谊路供水管线、建设路供水管线、塔乃依南路供水管线、团城、公园西路道路工程 |

### 3.4.3生态和景观环境保护目标

本次工程涉及的古江路、乌鲁木齐路、供排水工程涉及的大多数管线及团城改造均位于老城区，属于城市生态系统，绿地少而且树种单一。

排水工程及中水回用工程大部分管线位于新城区和城郊城乡结合部，属于绿洲生态系统。除公共交通中的一座新建公交综合站场外，其他工程子项中的道路及管线均为改建道路，不新增占地，公交综合场站场占地为荒地。河西污水处理厂工程在污水处理厂西侧预留空地新建，为规划工业用地。项目沿线主要的生态保护目标见表3.4-7。

表3.4-7                 生态环境保护目标

| 保护目标 | 主要保护对象 | 涉及工程 |
| --- | --- | --- |
| 农田 | 农田及农作物 | 排水工程及中水回用工程大部分管线 |
| 植被 | 行道树 | 临近道路 |

# 4.建设区域环境概况

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1.地理位置

拟建项目位于新疆维吾尔自治区和田市内。

和田市位于喀喇昆仑山与塔克拉玛干大沙漠之间，玉龙喀什河与喀拉喀什河两河平原之间的老绿洲区，是新疆维吾尔自治区最南端的城市，距喀什460km，距和田550km，距首府乌鲁木齐 1500 km。东与洛浦县相望，西、南、北三面与和田县接壤，是古代“丝绸之路”上的一颗明珠，和田地区、和田市、和田县政府所在地和兵团十四师师部、和田地区军分区所在地。

### 4.1.2地形地貌

和田地处玉龙喀什河与喀拉喀什河两河冲积形成的沙漠绿洲上，南部为喀喇昆仑山及昆仑山，北部为塔里木盆地，地势自南向北倾斜，呈南高北低，西高东低的格局。海拔高程 1300~1450m，坡度约为 5.4％。和田市南部地形狭窄呈带状，中部建成区以和田路为分水岭呈中间高、东西低的地势。玉龙喀什河沿城区东缘穿过，北部较为开阔、平坦，是主要的农业产地，城区有一条冲沟贯穿南北，原来芦苇、杂草丛生，现已被侵占和破坏，冲沟呈‘V’字型，宽度约 35m，下切深度4-9m，两侧地下水埋藏较浅，而径向渗透性差，地下水在冲沟底部渗出。

### 4.1.3气候

和田市地处内陆，明显的特点是气候干燥，昼夜温差大，降雨量少，蒸发量大，无霜期较长。年平均降水量 33.7mm，蒸发量 2602mm，全年日照平均为 2602.6h。这里四季分明，春季升温快而不稳，且风沙、浮尘日数多，有的年份还有沙尘暴，年降尘量每平方公里 1600t，；夏季热而不炙；秋季凉爽且降温快而短；冬季寒而不严。年平均气温为 12.3℃，极端最高气温达 41.1℃，极端最低气温达-21.6℃，年平均无霜期 226d，属暖温带内陆沙漠气候，具有典型的干旱大陆性气候特征。全年主导风向西南风。

和田县属暖温带干旱荒漠气候。年平均气温 12.2℃，四季分明，夏长秋短、春季多风，冬不严寒，降水量33.5mm/年，日照 2643h，无霜冻210天，气候适应。

### 4.1.4水文

和田市自然降水量极小，农田用水全靠河水灌溉，水文主要受地表水的影响。

（1）地表水

玉龙喀什河：为和田市主要地表水资源，以产羊脂玉而闻名于世，帮又称白玉河。玉龙喀什河发源于慕士塔格山东南的藏北高原的雪峰之下，河源的冰峰均在海拔6000m以上，慕士塔格山峰海拔达 7282m。玉龙喀什河上游流经策勒县、和田县的南部山区，出山口后经和田市在和田县北部阔什拉什附近与喀拉喀什河汇合，注入和田河，玉龙喀什河从河源至汇合口，全长556km。

经在帕什塔克设玉龙喀什河帕什塔克水文站近 40 多年的水文监测，玉龙喀什河多年平均年径流量为 22.1 亿 m³，为和田县、和田市、洛浦县引用水源。

玉龙喀什河属冰雪融水补给为主的河流，供水与气温等热量因素关系密切，若遇有持续高温，便形成较大洪水。洪水季节，除一部分经玉龙喀什河渠首引入灌区灌溉洛浦县、和田市、和田县农田外，大部分洪水经平原区河道汇入和田河，成为和田河两岸绿色走廊胡杨林带的生活命之水。

泉水：和田市地处玉龙喀什河中游平原区，无天然湖泊。市境内有阿曲、地木栖牙、卡那尔、东风干渠、衣干其等 5 处泉水，平均流量 1.4m³/s，年径流量0.441亿m³，春秋两季共有水量2480万 m³，泉水溢出量虽然不多，但缓解了地表水春旱、秋缺的矛盾。

（2）地下水

和田市平原区地下水质，总体是由南到北逐渐变差。山前倾斜平原至和田市一段，由于地面坡度大，地层颗粒粗，渗漏性强，河水大量渗漏补给地下水，地下水的水质基本保持地表水成分，水质良好，矿化度小于 1.0g/L，为氯化物重碳酸钠钙型水。和田市以北，地形坡度减缓，地层颗粒变细，地下水径流受阻，形成泉水溢出，该地带水质仍保持低矿化度，矿化度在 1.0g/L 升以下，水化学成分为氯化物生活碳酸型水。泉水溢出带水质矿化度略高，为 1~3g/L，水化学成分为氯化物硫酸钠型水。

### 4.1.5地震

根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）。本工程现有道路里程K3-K98段，地震动峰值加速度值为0.10g，场地地震反应谱特征周期为0.40s，地震基本烈度为Ⅶ度；现有道路里程K98〜K120段，地震动峰值加速度值为0.15g，场地特征周期为0.35s，地震基本烈度为Ⅶ度。

### 4.1.6野生动植物

和田市野生动物主要有 21 种，属国家一类保护动物有野骆驼、野牦牛、藏野驴、雪豹 4 种；属国家二类保护动物有藏羚羊、马鹿、盘羊 3 种；属国家三类保护动物有石貂、鹅喉羚、北山羊、岩羊、青羊、雪鸡 6 种；还有狼、豺、喜马拉雅旱獭、灰尾兔、石鸡、野猪、赤狐、塔里木兔等。

和田县野生动物有黄羊、狐狸、旱獭、野猪、狼、雪鸡、野驴等。

### 4.1.7土壤

本工程区域土壤类型以棕漠土为主，在绿洲农田区以灌淤土为主，在风沙区以固定半固定风沙土为主。

## 4.2环境质量现状调查与评价

和田地区大气环境污染主要因素是风沙、浮尘，其次是煤烟污染，春季和秋季以风沙、浮尘为主，冬季以煤烟和二氧化硫为主，这是由于特殊的地理位置和自然环境等客观原因造成了和田地区典型的污染现状。

根据和田地区监测站的监测结果统计：2010年至2015年有效监测天数平均为360天，进行SO2、NO2、PM10、CO、O3五个空气污染因子监测，监测频率为每日24小时；SO2、NO2、PM10、CO保持每日20个有效数据，O3保持每日18小时有效数据，全年每个点位日均值获取率超过89%，已达到国家空气质量标准自动监测体系要求。根据监测站的监测结果统计:2010年至2014年和田市有效监测天数平均为351天，城市空气质量好于等于Ⅱ级平均日数平均为130天，空气质量达标率为36%。

### 4.2.1 环境空气质量现状

#### 4.2.1.1 监测布点

本次根据项目各子项的特点，分别设置了四处大气点位，包括和田地区监测站对城区内的例行监测点2处，污水处理厂上下风向各1处的现状监测数据等。各监测点位见表4.2-1。

#### 4.2.1.2监测因子及分析方法

监测因子为：NO2、SO2、CO、PM10、TSP。采样方法按国家环保局1986年《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行，见表4.2-1。

表4.2-1             环境空气现状监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 最低检出浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 0.003 |
| 二氧化氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.005 |
| TSP | 重量法 | 0.001 |
| PM10 | 重量法 | 0.001 |
| CO | 非分散红外法 | 0.3 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.003 |
| NH3 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | 0.004 |

#### 4.2.1.3环境空气质量现状评价

和田监测站2017年2月24日-3月2日对和田地区监测站及古江巴格乡的例行监测结果见表4.2-2。污水处理厂上下风向大气监测数据见表4.2-3。

表4.2-2           2017年和田市常规大气监测结果统计及评价            日均值

| 监测 点位 | 监测 因子 | 评价 标准 | 浓度范围（mg/m3） | 最大占标率（%） | 超倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和田地区监测站 | co | 0.30 | - | - | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 0.15 | 0.15-0.43 | 280 | 1.8 | 达标 |
|  | SO2 | 0.12 | 0.038-0.061 | 51 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 0.08 | 0.019-0.039 | 13 | 0 | 达标 |
| 古江巴格乡院内 | co | 0.30 | - | - | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 0.15 | 0.14-0.31 |  | 0 | 达标 |
|  | SO2 | 0.12 | 0.042 | 206 | 1.06 | 达标 |
|  | NO2 | 0.08 | 0.041-0.063 | 78 | 0 | 达标 |

表4.2-2   河西污水处理厂上下风向敏感目标大气监测结果统计及评价       日均值

| 监测 点位 | 监测 因子 | 评价 标准 | 浓度范围（mg/m3） | 最大占标率（%） | 超倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英艾日克村 （和田河西污水处理厂上风向） | SO2 | 0.12 | 0.009-0.035 | 29 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 0.08 | 0.008-0.012 | 15 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 0.15 | 0.222-1.141 | 760 | 6.6 | 超标 |
| 亚甫拉克 （河西污水处理厂下风向） | SO2 | 0.12 | 0.013-0.018 | 15 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 0.08 | 0.004-0.017 | 21 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 0.15 | 0.221-0.682 | 455 | 3.55 | 超标 |

表4.2-3      河西污水处理上下风向敏感目标H2S、NH3监测统计及评价  单位mg/m3

| 监测 点位 | 监测时间 | H2S（0.06） | NH3（1.5） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果）（mg/m3 | 评价结果 （%） | 监测结果（mg/m3） | 评价结果 （%） |
| 英艾日克村（和田河西污水处理厂上风向） | 2017.5.28 | 11:00 | 0.042 | 0.7 | 0.241 | 0.2 |
|  | 2017.5.29 | 11:00 | 0.036 | 0.6 | 0.236 | 0.2 |
|  | 2017.5.30 | 11:00 | 0.019 | 0.3 | 0.233 | 0.2 |
|  | 2017.5.31 | 11:00 | 0.014 | 0.2 | 0.213 | 0.2 |
|  | 2017.6.01 | 11:00 | 0.040 | 0.7 | 0.214 | 0.1 |
|  | 2017.6.02 | 11:00 | 0.017 | 0.3 | 0.197 | 0.1 |
|  | 2017.6.03 | 11:00 | 0.035 | 0.6 | 0.148 | 0.1 |
| 亚甫拉克（河西污水处理厂下风向） | 2017.5.28 | 11:00 | 0.022 | 0.4 | 0.703 | 0.5 |
|  | 2017.5.29 | 11:00 | 0.014 | 0.2 | 0.608 | 0.4 |
|  | 2017.5.30 | 11:00 | 0.021 | 0.4 | 0.578 | 0.3 |
|  | 2017.5.31 | 11:00 | 0.024 | 0.4 | 0.588 | 0.4 |
|  | 2017.6.01 | 11:00 | 0.019 | 0.3 | 0.562 | 0.4 |
|  | 2017.6.02 | 11:00 | 0.015 | 0.3 | 0.509 | 0.4 |
|  | 2017.6.03 | 11:00 | 0.018 | 0.3 | 0.537 | 0.4 |

表4.2-3      河西污水处理厂界四周大气监测统计及评价  单位mg/m3

| 监测 点位 | 监测时间 | H2S（0.06） | NH3（1.5） | CH4（1） | 臭气浓度（20） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果）（mg/m3 | 评价结果 （%） | 监测结果（mg/m3） | 评价结果 （%） | 监测结果（mg/m3） | 评价结果 （%） | 监测结果 |
| 污水处理厂北侧 | 2017.5.29 | 11:00 | 0.036 | 0.6 | 0.224 | 0.1 | 1.58 | 1.58 |  |
|  | 2017.5.29 | 13:00 | 0.036 | 0.6 | 0.203 | 0.1 | 1.36 | 1.36 |  |
|  | 2017.5.29 | 15:00 | 0.035 | 0.6 | 0.219 | 0.1 | 1.61 | 1.61 |  |
|  | 2017.5.30 | 11:00 | 0.036 | 0.6 | 0.171 | 0.1 | 1.76 | 1.76 |  |
|  | 2017.5.30 | 13:00 | 0.042 | 0.7 | 0.186 | 0.1 | 1.70 | 1.70 |  |
|  | 2017.5.30 | 15:00 | 0.039 | 0.7 | 0.181 | 0.1 | 1.72 | 1.72 |  |
| 污水处理厂西侧 | 2017.5.29 | 11:00 | 0.022 | 0.4 | 0.753 | 0.5 | 1.48 | 1.48 | ＜10 |
|  | 2017.5.29 | 13:00 | 0.024 | 0.4 | 0.608 | 0.4 | 1.69 | 1.69 |  |
|  | 2017.5.29 | 15:00 | 0.014 | 0.2 | 0.623 | 0.4 | 1.93 | 1.93 |  |
|  | 2017.5.30 | 11:00 | 0.017 | 0.2 | 0.703 | 0.5 | 1.97 | 1.97 |  |
|  | 2017.5.30 | 13:00 | 0.022 | 0.2 | 0.741 | 0.5 | 1.39 | 1.39 |  |
|  | 2017.5.30 | 15:00 | 0.014 | 0.2 | 0.615 | 0.4 | 1.48 | 1.48 |  |
| 污水处理厂南侧 | 2017.5.29 | 11:00 | 0.040 | 0.7 | 0.314 | 0.2 | 1.73 | 1.73 |  |
|  | 2017.5.29 | 13:00 | 0.036 | 0.6 | 0.327 | 0.2 | 1.77 | 1.77 |  |
|  | 2017.5.29 | 15:00 | 0.036 | 0.6 | 0.294 | 0.2 | 1.71 | 1.71 |  |
|  | 2017.5.30 | 11:00 | 0.040 | 0.7 | 0.286 | 0.2 | 1.58 | 1.58 |  |
|  | 2017.5.30 | 13:00 | 0.022 | 0.2 | 0.289 | 0.2 | 1.50 | 1.50 |  |
|  | 2017.5.30 | 15:00 | 0.040 | 0.7 | 0.299 | 0.2 | 1.65 | 1.65 |  |
| 污水处理厂东侧 | 2017.5.29 | 11:00 | 0.017 | 0.2 | 0.942 | 0.6 | 1.51 | 1.51 | 11 |
|  | 2017.5.29 | 13:00 | 0.014 | 0.2 | 0.859 | 0.6 | 1.55 | 1.55 |  |
|  | 2017.5.29 | 15:00 | 0.022 | 0.2 | 0.856 | 0.6 | 1.53 | 1.53 |  |
|  | 2017.5.30 | 11:00 | 0.040 | 0.7 | 0.826 | 0.6 | 1.50 | 1.50 |  |
|  | 2017.5.30 | 13:00 | 0.017 | 0.2 | 0.816 | 0.6 | 1.56 | 1.56 |  |
|  | 2017.5.30 | 15:00 | 0.014 | 0.2 | 0.851 | 0.6 | 1.55 | 1.55 |  |

评价结果表明：评价区域环境空气质量中NO2、SO2、CO等监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。沿线环境空气质量监测点PM10日平均浓度值在0.15～0.43mg/m³之间，超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。超标的主要原因是沿线气候干燥，扬尘、扬沙较为严重。污水处理厂上下风向敏感点的H2S、NH3厂界及污水处理厂厂界四周的H2S、NH3均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中二级标准的要求。但CH4部分时段超标，主要原因为污水处理厂的运行状况不良引起的，需对污水处理厂进行整改。

### 4.2.2水环境质量现状与评价

#### 4.2.2.1地表水

（1）项目区自然地表水体

本工程区域内地表水为玉龙喀什河和喀拉喀什河，均属内陆河。根据《中国新疆水环境功能区划》，玉龙喀什河和喀拉喀什河在工程段均为Ⅱ类水体，主要水体功能为饮用水源，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值。

①监测点位

本工程地表水体为喀拉喀什河、玉龙喀什河。委托新疆水清清环境监测技术服务有限公司于2017年4月对喀拉喀什河、玉龙喀什河的水质进行了监测。设置的监测断面见表。

表4.2-3               地表水监测断面布设

| 序号 | 水体 | 断面 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喀拉喀什河 | 墨玉河二桥（上游） |
|  |  | 新建喀拉喀什河大桥（下游） |
| 2 | 玉龙喀什河 | 新建玉龙喀什河大桥（上游） |
|  |  | 新建喀河大桥（下游） |

②监测项目及分析方法

监测项目包括pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类矿化度等7项。监测项目及监测分析方法见表4.2-4。

表4.2-4            地表水水质监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | 0.01（无量纲） |
| 2 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 | 5 |
| 3 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB 11914-1989 | 5 |
| 4 | 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 |
| 5 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 6 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04 |
| 7 | 矿化度 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版 增补版） | 4 |

③地表水环境现状评价结果

各监测点位水质监测数据统计详见表4.2-5。

表4.2-5                 水质现状评价结果

| 监测水体 | 监测断面 | 监测项目 | 监测值 | 评价标准值 | 单因子指数 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喀拉喀什河 | 墨玉河二桥 （上游） | pH | 8.38 | 6~9 | 0.69 | 不超标 |
|  |  | 悬浮物 | 6 | 200 | 0.03 | 不超标 |
|  |  | 氨氮 | ＜0.025 | 0.5 | ＜0.05 | 不超标 |
|  |  | COD | 8 | 15 | 0.53 | 不超标 |
|  |  | BOD5 | <2.0 | 3 | ＜0.67 | 不超标 |
|  |  | 矿化度 | 716 | 1000 | 0.716 | 不超标 |
|  |  | 石油类 | 0.02 | 0.05 | 0.4 | 不超标 |
|  | 新建喀拉喀什河大桥 （下游） | pH | 8.35 | 6~9 | 0.68 | 不超标 |
|  |  | 悬浮物 | 4 | 200 | 0.02 | 不超标 |
|  |  | 氨氮 | ＜0.025 | 0.5 | ＜0.05 | 不超标 |
|  |  | COD | 14 | 15 | 0.93 | 不超标 |
|  |  | BOD5 | 2.3 | 3 | 0.77 | 不超标 |
|  |  | 矿化度 | 782 | 1000 | 0.782 | 不超标 |
|  |  | 石油类 | 0.02 | 0.05 | 0.4 | 不超标 |
| 玉龙喀什河 | 新建玉龙喀什河大桥 （上游） | pH | 8.80 | 6~9 | 0.9 | 不超标 |
|  |  | 悬浮物 | 12 | 200 | 0.06 | 不超标 |
|  |  | 氨氮 | 0.103 | 0.5 | 0.21 | 不超标 |
|  |  | COD | 12 | 15 | 0.8 | 不超标 |
|  |  | BOD5 | 2.0 | 3 | 0.67 | 不超标 |
|  |  | 矿化度 | 353 | 1000 | 0.353 | 不超标 |
|  |  | 石油类 | 0.02 | 0.05 | 0.4 | 不超标 |
|  | 新建喀河大桥 （下游） | pH | 8.74 | 6~9 | 0.87 | 不超标 |
|  |  | 悬浮物 | 10 | 200 | 0.05 | 不超标 |
|  |  | 氨氮 | 0.209 | 0.5 | 0.418 | 不超标 |
|  |  | COD | 7 | 15 | 0.47 | 不超标 |
|  |  | BOD5 | 2.6 | 3 | 0.87 | 不超标 |
|  |  | 矿化度 | 389 | 1000 | 0.389 | 不超标 |
|  |  | 石油类 | 0.03 | 0.05 | 0.6 | 不超标 |

由表4.2-5可知，地表水体各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质良好。

（2）污水处理厂现状监测时间2017年5月，现场监测时候污水处理厂正处于试运行阶段，污水处理设备运转不正常，造成污水处理厂进水及出水水质差别不大，目前根本无法达到一级B的要求，因此导致到目前都无法进行竣工验收的现状，因此必须先对现有污水处理厂进行整改以达到现有的一级B的排放标准。

#### 4.2.2.2地下水

（1）项目区地下水水源

本次工程主要位于和田市境内，多处工程涉及水源保护目标，具体见表4.2-7。本次涉及水环境保护目标见表4.2-6。

表4.2-7             本次工程涉及水源保护目标

| 序号 | 水源保护区 | 工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 和田市一水厂地下水源地一级保护区 | 屯垦路供水管线550m |
| 2 | 和田市一水厂地下水源地二级保护区 | 屯垦路供水管线2000m、公园西路、古江路1500m、人民路供水管线、南环路供水管线、塔乃依南路供水管线、阿恰勒路供水管线、建设路供水管线 |
| 3 | 和田市二水厂地下水源地二级保护区 | 乌鲁木齐路道路工程、南环路供水工程、人民路供水工程、塔乃依南路供水工程、阿恰勒路供水工程、建设路供水工程、 |
| 4 | 伊里其水厂(地下水)水源地二级保护区 | 东风干渠路排水管线、北京工业园西片区中水回用管线、夏马勒巴格路供水管线、古江路道路工程、站前横七路供水管线 |
| 5 | 和田市玉河东部一乡一镇水厂水源地(地下水)水源地二级保护区 | 一桥至吉亚乡供水管线、北京工业园西片区中水回用管线、 |
| 6 | 和田市托普恰水厂(地下水)水源地二级保护区 | 火车站物流园中水回用管线、东风干渠路排水管线、乌鲁木齐路道路工程、台北路道路工程、友谊路供水管线、建设路供水管线、塔乃依南路供水管线、团城、公园西路道路工程 |

本次和田市二水厂、伊里其水厂及和田市玉河东部一乡一镇水厂地下水现状监测与2017年4月由新疆水清清环境监测技术服务有限公司监测。具体监测结果见表4.2-8。

表4.2-8                各地下水水质现状评价结果

| 监测水体 | 监测项目 | 监测值 | 评价标准值 | 单因子指数 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和田市二水厂 | pH | 8.13 | 6.5-8.5 | 0.19 | 不超标 |
|  | 溶解性总固体（mg/l） | 760 | ≤1000 | 0.76 | 不超标 |
|  | 氨氮（mg/l） | ＜0.025 | ≤0.2 | - | 不超标 |
|  | 总硬度（mg/l） | 190 | ≤450 | 0.42 | 不超标 |
|  | 氯化物（mg/l） | 204 | ≤250 | 0.82 | 不超标 |
|  | 氟化物（mg/l） | 0.84 | ≤1.0 | 0.84 | 不超标 |
|  | 硫酸盐（mg/l） | 34.8 | ≤250 | 0.14 | 不超标 |
|  | 高猛酸盐指数（mg/l） | 0.68 | ≤3.0 | 0.23 | 不超标 |
|  | 六价铬（mg/l） | ＜0.004 | ≤0.05 | - | 不超标 |
|  | 铜（mg/l） | ＜0.0002 | ≤1.0 | - | 不超标 |
|  | 锌（mg/l） | ＜0.0001 | ≤1.0 | - | 不超标 |
|  | 铅（mg/l） | ＜0.00003 | ≤0.05 | - | 不超标 |
|  | 镉（mg/l） | ＜0.0005 | ≤0.01 | - | 不超标 |
|  | 砷（ug/l） | ＜0.3 | ≤0.05 | - | 不超标 |
|  | 汞（ug/l） | ＜0.04 | ≤0.001 | - | 不超标 |
| 伊里其水厂 | pH | 8.04 | 6.5-8.5 | 0.23 | 不超标 |
|  | 溶解性总固体（mg/l） | 446 | ≤1000 | 0.45 | 不超标 |
|  | 氨氮（mg/l） | ＜0.025 | ≤0.2 | - | 不超标 |
|  | 总硬度（mg/l） | 368 | ≤450 | 0.82 | 不超标 |
|  | 氯化物（mg/l） | 195 | ≤250 | 0.78 | 不超标 |
|  | 氟化物（mg/l） | 0.60 | ≤1.0 | 0.60 | 不超标 |
|  | 硫酸盐（mg/l） | 107 | ≤250 | 0.43 | 不超标 |
|  | 高猛酸盐指数（mg/l） | 0.70 | ≤3.0 | 0.23 | 不超标 |
|  | 六价铬（mg/l） | ＜0.004 | ≤0.05 | - | 不超标 |
|  | 铜（mg/l） | ＜0.0002 | ≤1.0 | - | 不超标 |
|  | 锌（mg/l） | ＜0.0001 | ≤1.0 | - | 不超标 |
|  | 铅（mg/l） | ＜0.00003 | ≤0.05 | - | 不超标 |
|  | 镉（mg/l） | ＜0.0005 | ≤0.01 | - | 不超标 |
|  | 砷（ug/l） | ＜0.3 | ≤0.05 | - | 不超标 |
|  | 汞（ug/l） | ＜0.04 | ≤0.001 | - | 不超标 |
| 和田市玉河东部一乡一镇水厂 | pH | 8.20 | 6.5-8.5 | 0.15 | 不超标 |
|  | 溶解性总固体（mg/l） | 500 | ≤1000 | 0.2 | 不超标 |
|  | 氨氮（mg/l） | ＜0.025 | ≤0.2 | - | 不超标 |
|  | 总硬度（mg/l） | 347 | ≤450 | 0.77 | 不超标 |
|  | 氯化物（mg/l） | 187 | ≤250 | 0.75 | 不超标 |
|  | 氟化物（mg/l） | 0.37 | ≤1.0 | 0.37 | 不超标 |
|  | 硫酸盐（mg/l） | 179 | ≤250 | 0.72 | 不超标 |
|  | 高猛酸盐指数（mg/l） | 0.68 | ≤3.0 | 0.23 | 不超标 |
|  | 六价铬（mg/l） | ＜0.004 | ≤0.05 | - | 不超标 |
|  | 铜（mg/l） | ＜0.0002 | ≤1.0 | - | 不超标 |
|  | 锌（mg/l） | ＜0.0001 | ≤1.0 | - | 不超标 |
|  | 铅（mg/l） | ＜0.00003 | ≤0.05 | - | 不超标 |
|  | 镉（mg/l） | ＜0.0005 | ≤0.01 | - | 不超标 |
|  | 砷（ug/l） | ＜0.3 | ≤0.05 | - | 不超标 |
|  | 汞（ug/l） | ＜0.04 | ≤0.001 | - | 不超标 |

各水厂监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质良好。

### 4.2.3 声环境质量现状调查与评价

本次涉及7个子项，根据现场调查统计项目共涉及敏感目标146处，其中医院12处，学校25处，居民区88处、清真寺等21处。本次针对沿线敏感点，先后两次选出具有代表性的共35个点，分别与2017年5月和9月进行了现状监测，监测结果见表4.2-10。

表3.2-4               声环境质量现状监测和评价结果

| 编号 | 敏感点名称 | 监测点 | 采样时间 | 总车 流量 （辆） | 监测结果dB（A） | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯孜克达尔瓦孜村临街 | 建筑物前 | 5.27 | 昼间 | 96 | 55.3 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | 31 | 43.5 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | 107 | 53.6 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | 17 | 43.2 | 满足4a类标准 |
|  |  | 建筑物后 | 5.27 | 昼间 | / | 48.3 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | / | 39.4 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | / | 46.9 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | / | 39.1 | 达到2类标准 |
| 2 | 城北小区临街 | 建筑物前 | 5.27 | 昼间 | 188 | 62.5 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | 57 | 49.3 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | 238 | 61.7 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | 61 | 48.9 | 满足4a类标准 |
|  |  | 建筑物后 | 5.27 | 昼间 | / | 48.6 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | / | 39.2 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | / | 49.9 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | / | 40.2 | 达到2类标准 |
| 3 | 玛丽亚妇科医院 | 5.27 | 昼间 | 265 | 63.2 | 超标2类标准3.2dB(A) |
|  |  | 8.26 | 昼间 | 59 | 50.6 | 超标2类标准1.9dB(A) |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 59 | 50.6 | 超标2类标准0.6dB(A) |
|  |  | 8.29 | 夜间 | 40 | 51.1 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 213 | 61.1 | 超标2类标准1.1dB(A) |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 40 | 51.1 | 超标2类标准1.1dB(A) |
| 4 | 和田林业花园小区临街 | 建筑物前 | 5.27 | 昼间 | 309 | 59.7 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | 59 | 42.2 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | 298 | 60.9 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | 67 | 43.6 | 满足4a类标准 |
|  |  | 建筑物后 | 5.27 | 昼间 | / | 47.9 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | / | 38.5 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | / | 48.2 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | / | 39.3 | 达到2类标准 |
| 5 | 阿提拉双语幼儿园 | 5.27 | 昼间 | 305 | 60.6 | 超标2类标准0.6dB(A) |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 33 | 46.5 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 266 | 61.5 | 超标2类标准1.5dB(A) |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 29 | 45.3 | 达到2类标准 |
| 6 | 和田县第二小学 | 5.27 | 昼间 | 302 | 58.1 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 46 | 44.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 237 | 57.9 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 43 | 43.8 | 达到2类标准 |
| 7 | 和田市建设局高层住宅楼临街 | 建筑物前 | 5.27 | 昼间 | 262 | 58.7 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | 30 | 42.2 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | 204 | 59.6 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | 45 | 43.7 | 满足4a类标准 |
|  |  | 建筑物后 | 5.27 | 昼间 | / | 49.0 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | / | 41.7 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 2.28 | 昼间 | / | 48.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 建筑物后 | 5.28 | 夜间 | / | 40.1 | 达到2类标准 |
| 8 | 和田市第五中学 | 5.27 | 昼间 | 258 | 58.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 29 | 43.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 198 | 59.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 36 | 44.5 | 达到2类标准 |
| 9 | 和田地区宝孩都幼儿园 | 5.27 | 昼间 | 291 | 58.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 52 | 43.5 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 242 | 59.1 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 26 | 43.3 | 达到2类标准 |
| 10 | 市第三中学 | 5.27 | 昼间 | 298 | 57.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 55 | 44.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 261 | 58.9 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 64 | 43.7 | 达到2类标准 |
| 11 | 市林业局家属院临街 | 建筑物前 | 5.27 | 昼间 | 298 | 57.9 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | 68 | 44.7 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | 283 | 59.7 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | 65 | 43.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 建筑物后 | 5.27 | 昼间 | / | 49.1 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | / | 40.2 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | / | 48.3 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | / | 41.6 | 达到2类标准 |
| 12 | 肖尔巴格乡托万肖尔巴格村临街 | 建筑物前 | 5.27 | 昼间 | 197 | 55.4 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | 52 | 41.2 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | 169 | 56.2 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | 67 | 40.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 建筑物后 | 5.27 | 昼间 | / | 47.6 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | / | 39.2 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | / | 48.7 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | / | 39.8 | 达到2类标准 |
| 13 | 热克甫医院 | 5.27 | 昼间 | 348 | 63.4 | 超标2类标准3.4dB(A) |
|  |  | 8.24 | 昼间 | 2505 | 39.2 | 超标2类标准1.3dB(A) |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 58 | 51.3 | 超标2类标准1.3dB(A) |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 342 | 62.5 | 超标2类标准2.5dB(A) |
|  |  | 8.24 | 昼间 | 2505 | 51.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 63 | 50.4 | 超标2类标准0.4dB(A) |
|  |  | 8.30 | 夜间 | 549 | 50.4 | 超标2类标准2.0dB(A) |
| 14 | 和田地区卫生学校 | 5.27 | 昼间 | 189 | 59.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 8.26 | 昼间 | 2634 | 45.8 | 超标4a类标准0.3dB(A) |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 28 | 45.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 8.29 | 夜间 | 863 | 44.7 | 超标4a类标准3dB(A) |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 178 | 58.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 8.26 | 昼间 | 2634 | 50.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 24 | 44.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 8.30 | 夜间 | 863 | 51.6 | 达到2类标准 |
| 15 | 友好医院 | 5.27 | 昼间 | 301 | 61.8 | 超标2类标准1.8dB(A) |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 48 | 50.3 | 超标2类标准0.3dB(A) |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 271 | 62.7 | 超标4a类标准2.7dB(A) |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 54 | 51.6 | 超标2类标准1.6dB(A) |
| 16 | 县妇幼保健院 | 5.27 | 昼间 | 311 | 59.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 59 | 48.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 278 | 58.1 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 54 | 46.3 | 达到2类标准 |
| 17 | 和田县第二中学 | 5.27 | 昼间 | 252 | 58.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 55 | 45.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 198 | 59.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 59 | 44.8 | 达到2类标准 |
| 18 | 东城花园小区临街 | 建筑物前 | 5.27 | 昼间 | 199 | 62.5 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | 29 | 48.6 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | 158 | 61.3 | 满足4a类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | 28 | 47.6 | 满足4a类标准 |
|  |  | 建筑物后 | 5.27 | 昼间 | / | 48.9 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.27 | 夜间 | / | 40.6 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 昼间 | / | 49.7 | 达到2类标准 |
|  |  |  | 5.28 | 夜间 | / | 41.3 | 达到2类标准 |
| 19 | 和田地区第二中学 | 5.27 | 昼间 | 186 | 59.4 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 26 | 46.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 153 | 58.9 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 24 | 45.5 | 达到2类标准 |
| 20 | 阿热勒小学 | 5.27 | 昼间 | 182 | 59.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 27 | 44.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 155 | 58.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 24 | 43.2 | 达到2类标准 |
| 21 | 夏玛勒巴格村 | 5.27 | 昼间 | 198 | 48.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 59 | 39.4 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 151 | 49.1 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 29 | 38.5 | 达到2类标准 |
| 22 | 嘉兴幼儿园 | 5.27 | 昼间 | 283 | 57.9 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 54 | 41.5 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 252 | 58.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 55 | 42.3 | 达到2类标准 |
| 23 | 和田民心医院 | 5.27 | 昼间 | 174 | 59.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 21 | 48.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 170 | 57.4 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 24 | 46.3 | 达到2类标准 |
| 24 | 电力公司家属院 | 5.27 | 昼间 | 132 | 58.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 21 | 43.9 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 201 | 59.1 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 28 | 44.3 | 达到2类标准 |
| 25 | 买迪日斯博依村 | 5.27 | 昼间 | 88 | 49.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 13 | 39.4 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 79 | 51.2 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 9 | 38.7 | 达到2类标准 |
| 26 | 阿克铁热克村 | 5.27 | 昼间 | 51 | 47.4 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 11 | 39.1 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 72 | 46.5 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 8 | 38.6 | 达到2类标准 |
| 27 | 拉斯奎镇阿瓦提村 | 5.27 | 昼间 | 23 | 43.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 6 | 37.5 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 31 | 44.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 5 | 36.9 | 达到2类标准 |
| 28 | 和田市滨河新区学前双语幼儿园 | 5.27 | 昼间 | 187 | 59.4 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 28 | 43.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 168 | 58.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 24 | 44.9 | 达到2类标准 |
| 29 | 柯孜克达尔瓦孜村 | 5.27 | 昼间 | / | 57.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | / | 43.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | / | 57.1 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | / | 44.6 | 达到2类标准 |
| 30 | 昆仑玉花苑 | 5.27 | 昼间 | 176 | 57.9 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | 29 | 45.0 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | 136 | 58.5 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | 16 | 44.6 | 达到2类标准 |
| 31 | 公交保养站 | 5.27 | 昼间 | / | 46.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.27 | 夜间 | / | 39.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 昼间 | / | 49.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 5.28 | 夜间 | / | 41.1 | 达到2类标准 |
| 32 | 和田县第一小学 | 9.6 | 昼间 | 96 | 55.3 | 达到2类标准 |
|  |  | 9.6 | 夜间 | 31 | 42.5 | 达到2类标准 |
|  |  | 9.7 | 昼间 | 107 | 54.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 9.7 | 夜间 | 17 | 43.2 | 达到2类标准 |
| 33 | 和田县维吾尔医院 | 9.6 | 昼间 | 88 | 59.7 | 达到2类标准 |
|  |  | 9.6 | 夜间 | 35 | 45.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 9.7 | 昼间 | 112 | 58.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 9.7 | 夜间 | 15 | 44.7 | 达到2类标准 |
| 34 | 和田县第三小学 | 9.6 | 昼间 | 84 | 55.6 | 达到2类标准 |
|  |  | 9.6 | 夜间 | 31 | 43.5 | 达到2类标准 |
|  |  | 9.7 | 昼间 | 101 | 54.8 | 达到2类标准 |
|  |  | 9.7 | 夜间 | 18 | 43.2 | 达到2类标准 |
| 35 | 东湖花苑小区 | 9.6 | 昼间 | 265 | 63.2 | 超过2类标准3.2 dB(A) |
|  |  | 9.6 | 夜间 | 59 | 50.6 | 超过2类标准0.6 dB(A) |
|  |  | 9.7 | 昼间 | 213 | 61.1 | 超过2类标准1.1 dB(A) |
|  |  | 9.7 | 夜间 | 40 | 51.1 | 超过2类标准1.1 dB(A) |

根据噪声现状监测结果工程子项各类敏感点中，部分路段敏感点有超标现象，昼间最大超标2类标准3.4dB(A)，夜间超标1.5dB(A)。

## 4.3生态环境现状调查与评价

### 4.3.1评价范围和评价方法

#### 4.3.1.1评价范围

生态环境评价范围，按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）确定为公路两侧各300m，污水厂生态评价范围为污水处理厂周围300m，管网评价范围为管道中心线两侧200m范围生态环境敏感目标进行调查。

#### 4.3.1.2评价方法

现状调查采用现场踏勘，收集科研机构、政府部门等已有的规划报告、科考报告、研究论文、研究成果等资料，结合遥感影象分析，通过野外调查与室内资料分析相结合、全线普查与重点取样相结合、定性分析与定量分析相结合的方法，现状评价采用图形叠置法、生态机理分析法、类比法、景观生态学等方法进行。重点对生态敏感地段进行详细调查。

通过实地调查，利用已有的各类资料和野外调查的资料分别对评价区陆生及水生植物、动物的生态环境、种群的分布特点、结构特征和演替趋势以及生物学物种多样性、生物群落异质状况和生物量等进行评价分析。

### 4.3.2区域生态环境现状

#### 4.3.2.1生态功能区划

本工程地处塔里木盆地南缘、昆仑山北坡的和田地区，线路沿喀拉喀什河、玉龙喀什河绿洲冲积平原北部扇缘布设，行政隶属新疆和田市内。

根据《全国生态功能区划》，项目区穿越生态调节一级功能区，防风固沙二级功能区，塔里木盆地南部荒漠防风固沙三级功能区，该功能区具体划分及特点见表4.3-1。

表4.3-1              本工程全国生态功能区划

| 生态功能分区单元 | 主要生态 环境问题 | 生态保护方向 | 限制或禁止措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 区 | 二级区 | 三级区 |  |  |  |
| 生态 调节 | 防风固沙 | 塔里木盆地南部荒漠防风固沙三级功能区 | 过度放牧、草地开垦、水资源不合理开发和过度利用导致植被退化、土地沙化 | 建立生态功能保护区，发展圈养牧业，退耕还草，合理利用水资源 | 严禁过度放牧、樵采、开荒，限制经济开发活动 |

根据《新疆生态功能区划》，本工程评价区域属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区，塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区，皮山—和田—民丰绿洲沙漠化敏感生态功能区。具体见表4.3-2和图4.3-1。

表4.3-2             本工程所在区生态功能区划

| 生 态 功 能 分 区 单 元 | 涉及县市 | 主要生态 服务功能 | 主要生态 环境问题 | 主要生态敏感因子、敏感程度 | 主要保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |
| Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区 | Ⅳ2塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区 | 62．皮山—和田—民丰绿洲沙漠化敏感生态功能区 | 墨玉县、和田市、和田县和洛浦县 | 农产品生产、沙漠化控制、土壤保持 | 沙漠化威胁、风沙危害、土壤质量下降和土壤盐渍化、能源短缺、荒漠植被破坏、浮尘和沙尘暴天气多 | 生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化不敏感。 | 保护绿洲农田、保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护饮用水源 |

本工程主要位于城区范围内，生态类型较为单一。目前生态系统的种类为城市生态系统和绿洲生态系统。

#### 4.3.2.2城市生态与景观现状评价

城市是人口和经济高度密集的人类聚居地，具有社会文化属性复杂的人工生态系统，是一个社会－经济－自然的复杂生态系统。景观是通过人们的视觉对地面人工建筑及自然景观的形态、色彩、结构进行综合审美的描述。本次工程中交通工程、供排水管线、中水回用工程、综合管廊工程及团城改造工程均位于城市范围内，所在区域具有一定城市规模，是典型的城市景观。

城市生态系统是城市居民与周围生物和非生物环境相互作用而形成的一类具有一定功能的网络结构，也是人类在改造和适应自然环境的基础上建立起来的特殊的人工生态系统。它是由自然系统、经济系统和社会系统所组成的。本地区城市生态系统由于受人为活动的影响，野生动植物极少，本地区城市生态系统中自然系统的自动调节能力弱，容易出现环境污染等问题，本工程涉及的多条城市道路属于典型的城市生态系统。

本次工程涉及的古江路、乌鲁木齐路、供排水工程涉及的大多数管线均位于老城区，由于城市的发展目前人车流量较大，街道老旧，混合交通严重，从视觉上显得拥挤，景观条件较差，绿地少而且树种单一，排水工程及中水回用工程大部分位于新城区和城郊城乡结合部，近十年来相继开发了一些商业住宅小区，旅游及商贸活动相对较少，所以，拟建项目区城市景观改造之重点方向应在于加强景观过渡与格局的连续性。

#### 4.3.2.3绿洲生态系统现状评价

本区的绿洲生态系统主要为农田生态系统。农田生态系统是一种人工生态系统，是人类按照一定的要求对自然生态系统进行积极的干预下（农、林、牧、副）形成的，农田生态系统物种种类相对较少，营养层次较为简单，系统自我调节能力差，易受不良环境因子的影响，稳定性较差。它还是一个开放性的系统，存在大量的物质、能量输入（灌溉、施肥等）和输出（农畜产品、木材等），对其它系统（尤其是自然生态系统）有较大的依赖性。该区域现有农田种植耕地主要种植小麦、棉花等，人为活动频繁，野生动物多为鼠类和鸟类等伴人类生活的物种，生态环境受人类活动影响严重。现有的耕作农田生态系统中，植物群落中的优势种为经济作物，伴生种为田间杂草。本次排水工程沿着的东风干渠路、中水回用工程涉及的多条管线，属于绿洲生态系统。

#### 4.3.2.4土地利用现状评价

根据项目设计文件并结合现场调查结果，除公共交通中的一座新建公交综合站场外，其他工程子项中的道路及管线均为改建道路，不新增占地，公交综合场站场占地为荒地，其他工程子项均不新增占地，用地性质属于城镇用地。

河西污水处理厂工程在污水处理厂西侧预留空地新建。为规划工业用地。土地利用见图4.3-1。

#### 4.3.2.5土壤环境现状调查与评价

（1）土壤现状调查

项目位于山前冲洪积扇扇缘，属于绿洲边缘，沿线土壤类型以盐土为主，此外还分布有棕漠土、风沙土、灌淤土和草甸土等土壤类型，土壤类型见图4.3-2。

——盐土

盐土是项目沿线分布面积最广的土壤类型。盐土是由于自然条件发生变化而形成的，现已不受地下水活动的影响，停止了积盐过程，而荒漠过程增强，有的被风蚀或表层被风沙埋没，此类土壤分布区地下水埋深一般为5-7m，植被有骆驼刺、盐爪爪等，多呈枯死状态，一般覆盖度5%-10%。土壤剖面描述如下：

0~1cm结皮层

1~13cm 棕色，砂质粘壤土，块状结构，松，有灰褐色斑。

13~34cm淡棕色，粘壤土，块状结构，较紧，有白色大块盐磐。

34~50cm棕色，砂质壤土，粉末状结构，松，多量白色盐结晶。

50~70cm红棕色，砂质壤土，块状结构，稍紧密，有盐块。

70~100cm 褐色，壤南粘土，块状结构，松。

——棕漠土

棕漠土是在极端干旱气候条件，由砾质冲积物发育而形成的一类地带性土壤。这类土壤与砾石戈壁相联系，局部地区为粉质土、砂质粘土和粘质土，成土母质为第四纪洪积沉积物。表层含有较多的粗沙粒形成地表砾幕或结皮，部分路段在剖面中下部也出现较厚的砂砾层或砂土层，在剖面中看不出明显的腐殖层，表层有机质含量低，小于0.6%，土壤的保水性和肥力很差，植被稀疏，覆盖度多在5%以下。

——灌淤土

绿洲农田区土壤以灌淤土为主，灌淤土形成在于引用含有大量泥沙的水流经长期灌溉而形成，由于灌水落淤，逐渐加厚土层，并经种植与施肥消除了淤积层理，改善于土壤结构，从而使灌淤土层逐渐加厚。此外，灌溉水不仅补充土壤水分，也有淋洗作用，对土壤水分与盐分的运动及土壤结构产生一定影响。

灌淤土剖面形态比较均匀，无明显分异，自上而下依次为灌淤耕层、灌淤心土层（灌淤耕下层）及下伏母土层三个层段。灌淤耕层与灌淤心上层总称为灌淤土层，与下伏母土层的界面常呈起伏波状。灌淤耕层一般厚度为15-20cm，多屑壤质土，呈灰棕或暗灰棕色，疏松，屑粒状及碎块状结构，常有碎砖瓦、陶片、炭渣及碎骨等侵入体。灌淤心土层厚度多在50cm左右，部分大于100-200cm，呈淡灰棕或灰棕色，有的色泽偏暗，亮度或彩度均≤4，部分灌淤心土层呈红色调。质地多屑壤质土，较紧实，块状结构，有的呈鳞片状结构，结构面上有胶膜，有较多的孔隙、蚯蚓孔及蚯蚓粪，常见侵入体，不见沉积层次。下伏母土层即被漓淤土层所覆盖的原土壤层。因灌淤土多分布于洪积冲积平原，故下伏母土层多为不同的洪积冲积土层。

——风沙土

项目区域城郊边缘涉及部分风沙土，主要为半固定风沙土，多以垄状沙丘和灌丛沙堆形式存在，灌丛沙堆顶部一般生长有沙生柽柳，颗粒组成以<0.25mm粒级为主，占90%以上。

（2）土壤现状监测及评价

根据区域土壤类型的特点以及土地利用方式，布设7个土壤监测点以评价土壤中pH、石油类和铬等评价项目的状况。

①监测点位

②评价标准

石油类选用“六五”国家《土壤环境含量研究》提出的建议标准（300mg/kg）作为评价标准。

总铬采用《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级（pH＞7.5）标准，其中总铬采用旱地标准250 mg/kg。

③评价方法

对污染物的评价，采用单因子污染指数法：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi—污染指数；

Ci—污染物实测值；

Coi—污染物最高允许含量。

④土壤监测结果

--公交保养场站土壤现状

根据项目区域土壤类型的特点，以及土地利用方式，因此我们委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司与2017年7月对拟建的公交保养车共布设7个土壤监测点，说明土壤中pH、石油类、重金属、有机质等评价项目的状况，用来说明项目土壤的背景质量，监测结果见表4.4-1。

表4.4-1                  评价区土壤环境监测结果

|  | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 污染指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | - | 8.21 | - |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 28.9 | 0.289 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 209 | 0.5225 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.53 | 0.53 |
|  | 土壤(1-1#0-0.5m) | 汞 | mg/kg | 0.018 | 0.012 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 6.63 | 0.221 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 13.5 | 0.027 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 27 | 0.0675 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 81.5 | 0.163 |
|  | 镍 | mg/kg | 41.5 | 0.2075 |
|  | pH值 | - | 8.56 | - |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 20.9 | 0.209 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 153 | 0.3825 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.264 | 0.264 |
|  | 土壤(1-2#0.5-1.0m) | 汞 | mg/kg | 0.029 | 0.0193 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 7.46 | 0.2487 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 9.01 | 0.01802 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 22.0 | 0.055 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 81.0 | 0.162 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 41.5 | 0.2075 |
|  |  | pH值 | - | 8.64 | - |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 22.8 | 0.228 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 174 | 0.435 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.43 | 0.43 |
|  | 土壤(1-3#1.0-1.5m) | 汞 | mg/kg | 0.052 | 0.0347 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 10.3 | 0.3433 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 12.2 | 0.0244 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 26.5 | 0.06625 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 76.0 | 0.152 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 36.0 | 0.18 |
|  |  | pH值 | - | 7.97 | - |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 18.8 | 0.188 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 171 | 0.4275 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.461 | 0.461 |
|  | 土壤(1-4#1.5-2.0m) | 汞 | mg/kg | 0.055 | 0.0367 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 4.78 | 0.1593 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 12.4 | 0.0248 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 24.5 | 0.06125 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 85.0 | 0.17 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 33.5 | 0.1675 |
|  |  | pH值 | - | 7.88 | - |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 51.0 | 0.510 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 169 | 0.4225 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.249 | 0.249 |
|  | 土壤(1-5#坝内表层土) | 汞 | mg/kg | 0.167 | 0.1113 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 2.10 | 0.07 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 14.2 | 0.0284 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 230 | 0.575 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 79.5 | 0.159 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 38.5 | 0.1925 |
|  |  | pH值 | - | 8.91 | - |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 17.9 | 0.179 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 191 | 0.4775 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.593 | 0.593 |
|  | 土壤(1-6#坝上表层土) | 汞 | mg/kg | 0.110 | 0.0733 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 5.25 | 0.175 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 11.0 | 0.022 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 24.5 | 0.06125 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 68.5 | 0.137 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 35.0 | 0.175 |
|  |  | pH值 | - | 8.82 | - |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 25.1 | 0.251 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 179 | 0.4475 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.397 | 0.397 |
|  | 土壤(1-7#坝外土) | 汞 | mg/kg | 0.037 | 0.0247 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 7.21 | 0.2403 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 12.0 | 0.024 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 25.0 | 0.0625 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 79.0 | 0.158 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 44.0 | 0.22 |

土壤监测结果表明：该区域土壤pH值均大于7，说明土壤呈碱性；石油类不超标；总铬不超标。区域土壤质量现状良好。

--污水处理厂污泥堆放点土壤环境质量现状

由于目前污水处理厂污泥堆放场未做防渗处理，因此我们委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司与2017年8月对污泥堆放点处的土壤进行了监测，监测结果见表4.4-2。

表4.4-2           污水厂污泥堆放场土壤环境监测结果

|  | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 污染指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水厂污泥堆放场 | pH值 | - | 8.12 | - |
|  | 1-1#表土 | 铜 | mg/kg | 24.0 | 0.24 |
|  | （0-20cm） | 锌 | mg/kg | 72.0 | 0.24 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 5.30 | 0.015 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.097 | 0.162 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 1.13 | 0.0565 |
|  |  | 总铬 | mg/kg | 133 | 0.38 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.6 | 0.6 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 48.0 | 0.8 |
|  | *石油类 | mg/kg | 16.7 | 0.0835 |
|  | pH值 | - | 8.12 | - |
|  |  | 铜 | mg/kg | 23.5 | 0.235 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 71.0 | 0.237 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 5.47 | 0.016 |
|  | 污水厂污泥堆放场 | 镉 | mg/kg | 0.064 | 0.107 |
|  | 1-2#土壤 | 砷 | mg/kg | 2.59 | 0.1295 |
|  | （20-40cm） | 总铬 | mg/kg | 129 | 0.369 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.54 | 0.54 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 51.5 | 0.858 |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 18.9 | 0.0945 |
|  |  | pH值 | - | 8.41 | - |
|  |  | 铜 | mg/kg | 17.5 | 0.175 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 60.5 | 0.202 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 4.94 | 0.014 |
|  | 污水厂污泥堆放场 | 镉 | mg/kg | 0.056 | 0.093 |
|  | 1-3#土壤 | 砷 | mg/kg | 2.81 | 0.1405 |
|  | （40-60cm） | 总铬 | mg/kg | 216 | 0.617 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.68 | 0.68 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 52.5 | 0.875 |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 23.0 | 0.115 |
|  |  | pH值 | - | 8.08 | - |
|  |  | 铜 | mg/kg | 23.5 | 0.235 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 71.0 | 0.237 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 5.04 | 0.0144 |
|  | 污水厂污泥堆放场外 | 镉 | mg/kg | 0.049 | 0.082 |
|  | 2#表土 | 砷 | mg/kg | 8.49 | 0.4245 |
|  | （0-20cm） | 总铬 | mg/kg | 156 | 0.4457 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.41 | 0.41 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 48.5 | 0.808 |
|  |  | *石油类 | mg/kg | 18.3 | 0.0915 |

根据监测结果，土壤质量满足二级标准，考虑到污水处理厂污泥堆放时间不久，但为防止污泥对土壤及地下水污染，必须对污泥堆放场地进行防渗处理后方可进行临时堆放。

#### 4.3.2.6植被环境现状评价

项目沿线的人工绿洲为灌溉农业，主要种植小麦、棉花、杨树、红枣。农田边缘有人工防护林，树种为新疆杨为主。

项目所在区域降水十分稀少。这里大陆性强，干燥度大，属暖温带荒漠气候和极干旱荒漠景观，生物生存环境极其严酷。洪积冲积平原大部分为砾石戈壁及间断、零散分布的光裸沙丘、沙地。平原的上部发育有新疆琵琶柴（Reaumuria kaschgarica）和合头草（Sympegma regelii）灌木荒漠群落，下部沿河流及冲沟分布有膜果麻黄（Ephedra przewalskii），其边缘沙质基质上生长有昆仑沙拐枣（Calligonum roborowskii）、多枝柽柳（Tamarix ramosissima）和由疏叶驼驼刺（Alhagi sparsifolia）固定和半固定的沙丘、沙地。项目所在区域由超旱生灌木为建群种或优势种组成的荒漠，集中分布于砾石质洪积冲积平原中，发育有棕漠土，其基质粗砺，地下水深埋，生态环境严酷。植被覆盖度5-10%，大多在5%以下。常见的优势植物有膜果麻黄、琵琶柴、合头草、昆仑沙拐枣、驼绒藜等。伴生植物有盐生草、白茎盐生草、刺沙蓬、中亚紫菀木等。这是一类地带性的植物群落类型，植被稀疏，裸地面积大，景观荒凉。

#### 4.2.3.7野生动物现状及评价

按中国动物地理区划，项目沿线区域动物区系属于蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地小区。通过对区域动物的实地调查和有关调查资料的查询，本工程区栖息分布着各种野生脊椎动物23种，其中爬行类5种，鸟类10种，哺乳类7种。项目区属城市近郊，人工绿洲中常分布有大量的紫翅椋鸟、树麻雀、家燕、戴胜、喜鹊、小嘴乌鸦、灰斑鸠等，在半荒漠地带山鹛、毛腿沙鸡、巨嘴沙雀、红尾伯劳也常见。野生动物有子午沙鼠、三趾跳鼠、沙狐、赤狐草原斑猫等，均属常见种类。

### 4.3.3生态环境现状小结

根据现场调查及资料收集，本工程评价区域范围不涉及自然保护区、风景名胜区。但本次工程主要位于和田市境内，供水管线工程涉及水源保护目标，除了屯垦路供水管线550m涉及和田市一水厂地下水源地一级保护区外，其余部分管线涉及和田市一水厂地下水源地二级保护区，和田市二水厂地下水源地二级保护区，伊里其水厂(地下水)水源地二级保护区，和田市玉河东部一乡一镇水厂水源地(地下水)水源地二级保护区及和田市托普恰水厂(地下水)水源地二级保护区。

评价区主要生态系统类型为绿洲生态系统和城市生态系统。本次工程涉及的古江路、乌鲁木齐路、供排水工程涉及的大多数管线及团城改造均位于老城区，属于城市生态系统，绿地少而且树种单一。

排水工程及中水回用工程大部分位于新城区和城郊城乡结合部，属于绿洲生态系统。除公共交通中的一座新建公交综合站场外，其他工程子项中的道路及管线均为改建道路，不新增占地，公交综合场站场占地为荒地。河西污水处理厂工程在污水处理厂西侧预留空地新建，为规划工业用地。

根据项目区域土壤类型的特点，以及土地利用方式，因此我们委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司与2017年7月对拟建的公交保养车共布设7个土壤监测点，说明土壤中pH、石油类、重金属、有机质等评价项目的状况，用来说明项目土壤的背景质量, 土壤监测结果表明：该区域土壤pH值均大于7，说明土壤呈碱性；石油类不超标；总铬不超标。区域土壤质量现状良好。

由于目前污水处理厂污泥堆放场未做防渗处理，因此我们委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司与2017年8月对污泥堆放点处的土壤进行了监测, 根据监测结果，土壤质量满足二级标准，考虑到污水处理厂污泥堆放时间不久，但为防止污泥对土壤及地下水污染，必须对污泥堆放场地进行防渗处理后方可进行临时堆放。

# 5.环境影响预测及分析

## 5.1道路及供排水管线工程影响分析

### 5.1.1施工期对城市生态的影响分析

#### 5.1.1.1对植被的影响分析

（1）道路及管线施工对农田植被的影响分析

排水工程及中水回用工程大部分位于新城区和城郊城乡结合部，属于绿洲生态系统，目前土地利用现状为农田（属非基本农田），本次涉及7个子项，永久占地面积58.29hm2，其中老路占地41.25hm2，临时占地52.57hm2。本次道路工程均为改建道路，部分道路扩宽新增占地5.13 hm2，新增占地类型也为城市用地，不占用耕地及其他植被。供排水管线及综合管廊工程也无永久占地，仅在施工期间产生临时占地，由于施工人员及施工机械对地表植被的践踏、碾压等外力因素，破坏了原有土壤结构及性能，降低了土壤生产力，严重影响了原有的地表形态、土壤结构和理化性质，在工程结束后也难以恢复原有形态及生产力。

- 改建道路对绿化植被的影响分析

改建道路工程将对道路进行拓宽，现有道路两侧的绿化带将受到工程建设的影响，道路两侧行道树木以榆树、杨树、等绿化树种为主，无需要特殊保护的名树古木。由于项目区干旱少雨，相对湿度小，特别是春季沙尘的污染严重，施工粉尘二次扬尘不同程度影响附近自然植被的生长。落在叶面上的尘埃，阻塞叶子的气孔，影响正常呼吸作用、光合作用和蒸腾作用。因此，生态系统内绿地面积将会减少，植被覆盖率将有所下降，生态系统的调节作用有一定削弱。但是，施工期间因植被破坏而造成的生态影响只是暂时的，随着工程的结束，这些影响也会消失。施工中应经常对作业场、材料场洒水增湿，降低扬尘污染。对于施工期临时压占土地，施工结束后必须及时恢复与重建生态环境。

植树工程实施后可有效恢复工程对生态环境影响，施工期间因植被破坏而造成的生态影响只是暂时的，随着工程的结束，这些影响也会消失。但在道路工程子项施工中和整个工程施工中的临时占地如工程排水、施工垃圾、施工运输车辆和人员的活动践踏，都将给城市道路原有的绿化树木、市容环境卫生、城市景观带来一定的影响和破坏。

#### 5.1.1.2弃土及建筑垃圾对周围环境的影响分析

本工程若施工弃土等建筑垃圾处理不当，将导致人地矛盾加剧，生态环境问题加剧。本工程项目弃土、建筑垃圾均运往和田市的建筑垃圾填埋场集中填埋。项目的弃土填埋不会对土地利用产生不利影响。

#### 5.1.1.3水土流失及扬尘对周围环境的影响分析

本工程主体工程位于市区内，地势平坦，工程高填、深挖较少，基本上无水土流失，但施工过程中土石方、砂石料：水泥、粘上等建筑材料，以及废土、废料在 堆放过程中，都将给城市生态带来一定影响。特别是弃土堆放防护不好，遇雨水冲刷，容易堵塞道路排水管道，并影响交通和市容。

施工期间，车辆运输土石方、砂石料、水泥等建筑材料时，如果防护措施不当，会产生大量扬尘。在市区内，运输车辆扬尘和渣料洒漏会对所经过街道的路面，绿化带、两侧民房产生粉尘影响，亦给城市卫生环境带来一定影响。在市郊，会对公路沿线附近农作物的生长产生不利影响，会产生大量粉尘沉降 在植物叶片上，影响植物的正常生产，如果在花期，还影响植物坐果，减少产量，距施工现场越近，影响越大。

#### 5.1.1.4施工期对野生动物影响分析

项目改建工程主要位于城市建成区，区域除了有一些常见鸟类分布外，基本无其它野生动物活动，项目新建工程多位于农田区，建设区域原来的动物种类以啮齿类密度较高。分布最广的是小型啮齿类动物，如小家鼠、灰仓鼠等；鸟类有树麻雀、家燕、百灵等。工程施工可能会破坏栖息环境，并影响部分个体。但由于这两类动物数量多，适应能力强，通常不会对其种群造成太大影响。

#### 5.1.1.5对城市景观的影响分析

（1）建设过程中需要拆迁临路的门面房和村庄、住宅，对其附近带来一定程度的破坏，从而破坏自然景观要素，一定程度上损害局部区域景观。

（2）施工过程中不可避免地将影响城市市政工程中地面和地下各种管线和管道，如给排水管道、燃气管道、热力管道、通讯电力管线等，有的管线还需要拆迁、改移，将造成城市道路地破坏，影响城市景观。

（3）施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放，尤其是施工弃土、施工垃圾的临时堆放等，都将会影响城市卫生环境和城市景观。

（4）施工过程中的一些临时建筑物或机械设备的乱停放，也会给周围景观带来不协调的因素和影响。

（5）道路、河道等主体工程施工过程中将设置护栏、围布等隔离措施，将会对城市的景观带来一定的破坏。

（6）工程施工期间，施工机械和临时工棚所产生的噪声、扬尘、废气、工程垃圾以及施工排水等都会对周围的环境造成污染；由于施工干扰，改造道路两侧的商店、企事业单位的日常活动都将受到影响和干扰，同时对城市的景观带来一定的破坏。

#### 5.1.5.6对生物多样性的影响

本工程所在区域位于和田市区内，和田属暖温带荒漠气候和极干旱荒漠景观，生物生存环境极其严酷，项目所在区域由超旱生灌木为建群种或优势种组成的荒漠，集中分布于砾石质洪积冲积平原中，发育有棕漠土，其基质粗砺，地下水深埋，生态环境严酷。植被覆盖度5-10%，大多在5%以下。常见的优势植物有膜果麻黄、琵琶柴、合头草、昆仑沙拐枣、驼绒藜等。伴生植物有盐生草、白茎盐生草、刺沙蓬、中亚紫菀木等。本工程各子项基本位于城市市区范围内，本次涉及7个子项，永久占地面积58.29hm2，其中老路占地41.25hm2，临时占地52.57hm2。本次道路工程均为改建道路，部分道路扩宽新增占地5.13 hm2，新增占地类型也为城市用地，不占用耕地及其他植被。其余工程均不产生新增占地。对道路拓宽工程可能涉及到的树木，建设单位要求全部迁移至和田市园林处的苗圃基地，不砍伐树木。因此本工程的建设不会对项目区的生物多样性造成明显影响。

### 5.1.2施工期对噪声振动的影响措施

#### 5.1.2.1施工噪声影响分析

项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工机械主要有：挖掘机、推土机、平地机、混凝土搅拌机、压路机、装载机、摊铺机等。常用施工机械设备在作业期间所产生的机械噪声强度测试值见表5.1-1。

表5.1-1        道路工程主要施工机械噪声测试值        单位：dB（A）

| 序号 | 机械类型 | 型号 | 测点距离（m） | 最大声dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | ZL40型 | 5 | 90 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50型 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | PY160A型 | 5 | 90 |
| 4 | 振动式压路机 | YZJ10B型 | 5 | 86 |
| 5 | 双轮双振压路机 | CC21型 | 5 | 81 |
| 6 | 三轮压路机 |  | 5 | 81 |
| 7 | 轮胎压路机 | ZL16型 | 5 | 76 |
| 8 | 推土机 | T140型 | 5 | 86 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C型 | 5 | 84 |
| 10 | 摊铺机 | Fifond311 ABG CO | 5 | 82 |
| 11 | 发电机组 | FKV-75 | 1 | 98 |
| 12 | 冲击式钻井机 | 22型 | 1 | 87 |
| 13 | 锥形反转出料混泥土搅拌机 | JZC350型 | 1 | 79 |

注：监测数据为施工机械满负荷运转时现场测试。

据类比调查，国内目前常用的挖掘机、推土机、平地机、拌合机、压路机等在满负荷运行时不同距离处的噪声级见表5.1-2。

表5.1-2           主要施工机械不同距离处噪声级    单位：dB(A)

| 设备 | 实测值 | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮式装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 振动式压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 |
| 双轮双振压路机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 |
| 三轮压路机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 |
| 轮胎压路机 | 76 | 70 | 64 | 58 | 56 | 50 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 |
| 轮胎式液压挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 |
| 摊铺机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 |
| 发电机 | 98 | 92 | 86 | 80 | 78 | 72 |
| 冲击式钻井机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 |
| 卡车 | 92 | 86 | 80 | 74 | 72 | 66 |
| 混泥土搅拌机 | 91 | 85 | 79 | 73 | 71 | 65 |
| 混凝土泵 | 85 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 |
| 振捣机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 |

施工噪声因不同的施工机械和不同的施工方式影响的范围相差很大，在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工影响的范围要更大。管线实施路段两侧200m范围内有学校、居民区、医院等噪声敏感点的分布，工程施工时期噪声会对周围环境造成一定的影响。

由表5.1-2可知，昼间施工机械噪声在距离施工场地40m以外可达到《建筑施工场界噪声限值》要求，夜间一般在200m以外才可满足该标准限值。

项目评价范围内各路段有敏感点分布，昼间施工对这些敏感点将产生较大的影响。夜间施工机械噪声等效A声级严重超标，将对沿线评价范围内的居民休息造成很大的干扰。

#### 5.1.2.2施工振动影响分析

建筑工程引起地基振动的振源有许多种，其中主要是打桩基础工程、地基改良工程、土地夯实作业、运输重车的行驶等产生的。

施工设备是有振动锤等捣实设备。重型车辆行驶时所产生的振动是由路面恢复使用的压路机，柴油机车等产生的振动影响。根据《日本环境影响评价手册》中提供资料，建筑施工机械的振动见表5.1-3。

表5.1-3       建筑施工机械的震动        单位：dB（A）

| 设备名称 | 5m处 | 10m处 | 20m处 | 30m处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动棒 | 75 | 67 | 48 | 44 |
| 压路机 | 58 | 53 | 50 | 48 |
| 柴油机车 | 62 | 58 | 54 | 51 |

对照表5.1-3可知，上述施工机械的振动影响传到距振源10m远处时，即可符合《城市区域环境振动标准》中居民文教区的要求，更可满足交通干线道路两侧的要求，因此，本工程施工对周围居民不会产生较大振动。

### 5.1.3施工期对水环境的影响

本工程施工期废水主要包括施工机械车辆检修废水、施工人员的生活污水以及污水厂构筑物施工中的混凝土拌和、养护废水等。

（1）施工机械、车辆检修废水

工程以机械施工为主，将会产生机械车辆维修、冲洗废水，废水中主要污染物成分为石油类和悬浮物。洗车污水中石油类浓度一般约为50~80mg/L，而悬浮物含量约在4000mg/L，这些施工机械设备分布范围比较大，因此单个施工区段废水排放量较小，但机械车辆维修、冲洗，排放的废水中石油类含量较高，若就地排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工迹地恢复。

（2）施工人员生活污水影响预测

根据工程经验，生活污水中CODCr、BOD5、氨氮浓度分别约为300mg/L、200mg/L、40mg/L。

经项目各工程内容施工活动计算，施工期高峰日作业人员约105人，按35L/人·d生活用水计，则高峰日生活用水量为3.675m3。类比同类型污水水质，废水中主要污染物为CODcr、BOD5和SS，各污染物浓度：CODcr  350mg/L、BOD5  200mg/L、SS  250mg/L。项目施工区域属城市排水管网覆盖区施工人员生活废水就近排入城市下水管网，排放量CODcr  1.05kg/d、BOD5  0.86kg/d、SS   0.925kg/d，生活污水对环境影响较小。

- 对地下水源的影响

本次工程主要位于和田市境内，多处工程涉及水源保护目标，除了屯垦路供水管线550m涉及和田市一水厂地下水源地一级保护区外，其余部分管线涉及和田市一水厂地下水源地二级保护区，和田市二水厂地下水源地二级保护区，伊里其水厂(地下水)水源地二级保护区，和田市玉河东部一乡一镇水厂水源地(地下水)水源地二级保护区及和田市托普恰水厂(地下水)水源地二级保护区。根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》有关规定，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。本次屯垦路供水管线550m属于与供水设施和保护水源有关的项目，其余供排水工程及垃圾转运工程的实施均改善了现有城区污水乱排及垃圾随意倾倒的问题，对当地水源的保护起到了积极的作用。

### 5.1.4施工期对大气环境的影响

#### 5.1.4.1扬尘影响分析

项目建设施工期间，平整土地、路基开挖、铺浇路面、材料运输、装卸和搅拌等环节都有扬尘发生，其中产生污染最严重地为运输车辆道路扬尘和施工作业扬尘、混凝土搅拌、水泥装卸和加料等。

①路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程中，大量的挖填土方和砂石料开采作业，产生大面积开挖区，地表植被破坏，土壤松散，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等污染大气。

②土方、砂石料、水泥等筑路材料以及弃土、废料等废弃物，如运输、装卸、仓库储存的方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染。

③筑路材料现场加工过程中粉尘泄漏，如混凝土搅拌过程中，水泥、砂石中细土等泄漏，灰土拌和、混凝土拌和加工也会产生扬尘和粉尘污染；其中以灰土拌合所产生的扬尘最为严重。本工程采用商业站拌方式。

④运输车辆在道路及施工场地运行过程中，散落在施工现场、施工便道及周围的尘土，在车辆通过时或刮风时，形成地面降尘的二次污染。车辆运输引起的道路扬尘占扬尘总量50%以上，特别是灰土运输车引起的道路扬尘对道路两侧的影响更为明显。

因为本次工程建设道路位于城市的建成区，根据现场调查统计项目共涉及敏感目标146处，其中医院12处，学校25处，居民区88处、清真寺等21处。在施工时，可能引起的扬尘污染会干扰居民的正常生活，需采取较严格的环保措施（如增设防护挡板、定期洒水等)，以减轻对人群居住区及活动区的污染。

#### 5.1.4.2沥青烟气影响预测分析

在沥青路面铺设过程中会出现沥青烟气等污染物，会对环境空气质量产生一定的影响，沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、酚和苯并芘，由于项目沥青采用外购方式，项目不设置沥青拌和场，沥青运至铺浇工地后产生的烟气量较少，因此沥青烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟气最高允许排放浓度，对环境影响很小。

### 5.1.5运营期环境影响分析

#### 5.1.5.1运营期大气环境影响分析

本工程运营期对环境空气的影响途径主要有：运输车辆引起的扬尘污染、汽车尾气的影响。

运营期采用由国家环保总局通过认证的英国剑桥环境研究公司开发的ADMS—环评软件（线源模式）进行预测。预测过程中需要的主要参数为车流量、道路技术指标、道路周围地形条件、当地气象资料。该软件含有由DMRB1994年颁布的机动车排污因子与1999年颁布的机动车排污因子，用户可以自己选择，它可以直接将车流量换算成污染物排放量。然后运用当地气象资料，直接运算出长期、短期在指定范围内的每一个网格点上的污染物落地浓度。

（1）预测评价因子选择和预测时段的确定

道路运营期产生的空气污染主要来自汽车行驶而产生的汽车尾气，汽车尾气中的主要污染物为NO2、CO和NMHC，根据中华人民共和国行业标准《公路建设项目环境影响评价规范》中的规定，本工程环境影响评价确定NOX、CO作为运营期环境空气影响预测评价因子。

本次环境影响评价运营期预测时段分为近期、中期和远期，代表基年分别为2018年、2024年、2032年进行评价。

（2）空气污染源预测

道路上汽车排放的尾气随着川流不息的车流组成一条带状线源，其源强与各型汽车的单车排放量关系密切，确定了各型汽车的单车排放系数，就可根据运营期不同年度的预测交通量计算出各路段道路大气污染源排放状况。

①预测模式

采用高斯预测模式。

②源强预测

式中：——某路段污染物排放量（mg/m·s）

——车型的车流量（辆／小时）

——车型的单车排放量（mg/辆·s）

m——车型种数

③浓度预测模式

预测模式采用JTJ005-96《公路建设项目环境影响评价规范》中推荐的计算模式。

根据设计资料提供的交通量预测资料，经模型计算，本工程运营期平均车流量下汽车尾气污染源排放量预测结果见表5.1-4。

表5.1-4             平均车流量下汽车尾气污染物排放量

| 预测年 | 排放量(mg/（m·s）) |
| --- | --- |
|  | CO | NO2 |
| 2018 | 4.28 | 0.65 |
| 2024 | 5.77 | 0.88 |
| 2032 | 7.06 | 1.07 |

（3）环境空气影响浓度预测

①预测方法

采用由国家环保总局通过认证的EIAA环评软件（线源模式）进行预测。该软件的线源预测模式还是CALINE线源扩散模式，只是将CALINE线源扩散模式进行了部分变型。

②路段影响浓度预测

选取本工程汽车尾气污染物排放量运用CALINE4模型，通过计算机预测计算，本工程运营期环境空气影响浓度预测结果见下。表中预测浓度值均为平均车流量情况下的最大小时浓度。

表5.1-5  运营期近期（2018）平均车流量下汽车尾气污染物最大影响浓度 单位： mg/m3

| 污染物 | 路中心距离（米） |
| --- | --- |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| CO | 0.4000 | 0.3433 | 0.3003 | 0.2667 | 0.2397 | 0.2176 | 0.1992 |
| NO2 | 0.0608 | 0.0522 | 0.0457 | 0.0406 | 0.0365 | 0.0311 | 0.0303 |

表5.1-6 运营期中期（2024）平均车流量下汽车尾气污染物最大影响浓度 单位：mg/m3

| 污染物 | 路中心距离（米） |
| --- | --- |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| CO | 0.5189 | 0.4453 | 0.3895 | 0.3459 | 0.3109 | 0.2823 | 0.2584 |
| NO2 | 0.0789 | 0.0677 | 0.0592 | 0.0526 | 0.0473 | 0.0429 | 0.0393 |

表5.1-7运营期远期（2032）平均车流量下汽车尾气污染物最大影响浓度 单位： mg/m3

| 污染物 | 路中心距离（米） |
| --- | --- |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| CO | 0.6771 | 0.5811 | 0.5083 | 0.4514 | 0.4058 | 0.3684 | 0.3373 |
| NO2 | 0.1030 | 0.0884 | 0.0773 | 0.0686 | 0.0617 | 0.0560 | 0.0513 |

表中预测结果表明：本工程建成后，汽车尾气对道路两侧将产生一定影响，但影响不大，全线两项预测因子的最大影响浓度预测结果均不超过评价标准。在运营期内，随着车流量的增加，远期的影响大于近期。

尽管远期交通量的不断加大，但汽车尾气污染可以通过加强汽车设计和制造技术进步以及不断采用清洁能源加以缓解。总体而言，营运期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响不大。

#### 5.1.5.2运营期对声环境影响分析

运营期的噪声影响主要表现为车辆运行噪声。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），对营运近期、中期、远期敏感点的噪声影响作出预测和评价，以便根据噪声影响的实际情况因地制宜的制定合理的降噪措施，并给今后在项目沿线的相关规划提供科学的依据。

（1） 环评交通量预测值、车型比及昼夜比

①环评交通量预测值

根据《公路建设项目环境影响评价规范》，运营期公路交通噪声预测年为公路运营后第1年、第7年、第15年。根据工可基年（2018年）交通量和交通增长率γ1=6.51%，推算出环评预测年交通量见表5.1-8。

表5.1-8                   噪声预测年交通量                单位：Pcu/d

| 序号 | 道路名称 | 第1年 | 第7年 | 第15年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐路 | 26168 | 38205 | 63274 |
| 2 | 古江路 | 10631 | 15521 | 25706 |
| 3 | 台北路 | 29010 | 42355 | 70146 |
| 4 | 公园西路 | 18472 | 26969 | 44665 |
| 5 | 北京东路 | 18970 | 27017 | 44926 |

（2）车型比

根据工可OD调查，本次环评大车比例确定为5%，中车比例确定为15%，小车比例确定为80%。

（3）小时车流量

根据表5.1-8的交通量预测，换算得到拟建道路各路段、各特征年昼间和夜间平均小时交通量，列于表5.1-9。

表5.1-9                   拟建项目各特征年小时车流量          单位：Pcu/h

| 序号 | 道路名称 | 第1年 | 第7年 | 第15年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 乌鲁木齐路 | 1308 | 654 | 1910 | 955 | 3164 | 1582 |
| 2 | 古江路 | 532 | 266 | 776 | 388 | 1285 | 643 |
| 3 | 台北路 | 1451 | 725 | 2118 | 1059 | 3507 | 1754 |
| 4 | 公园西路 | 924 | 462 | 1348 | 674 | 2233 | 1117 |
| 5 | 北京东路 | 933 | 471 | 1357 | 669 | 2415 | 1221 |

（2）预测模式

本次声环境影响评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中推荐的公路噪声预测模式进行预测。

①基本预测模式

第i类车等效声级的预测模式

式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

(LOE)i——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；（A12）适用于r ＞7.5m预测点的噪声预测。

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图A.1所示：

图A.1有限路段的修正函数，A、B为路段，P为预测点

△L——由其它因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算：

△L＝△L1-△L2＋△L3                         （A.13）

△L1＝△L坡度+△L路面                          （A.14）

△L2＝Aatm+Agr+Abar+Amisc                                （A.15）

式中：

△L1——线路因素引起的修正量，dB（A）；

△L坡度——公路纵坡修正量，dB（A）；

△L路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

△L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

△L3——由反射引起的修正量，dB（A）；

总车流等效声级为：

式中，LAeq（h）大——大型车的预测噪声值，dB（A）；

LAeq（h）中——中型车的预测噪声值，dB（A）；

LAeq（h）小——小型车的预测噪声值，dB（A）；

②参数选择

——车速：根据工可，主干路设计车速按照60km/h计算，次干路车速按照40km/h计算。

——车型：车型分为小、中、大三种，车型分类标准见表5.1-10。

表5.1-10                    车型分类标准

| 车 型 | 汽车总质量 |
| --- | --- |
| 小型车(s) | ≤3.5t |
| 中型车(m) | 3.5t～12t |
| 大型车(L) | ＞12t |

注：小型车一般包括小货、轿车、7座（含7座）以下旅行车等；

大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40座以上）、大货车等；

中型车一般包括中货、中客（7座~40座）、农用三轮、四轮等。大型车和小型车以外的车辆，可按相近归类。

——单车行驶辐射噪声级

各类型车在离行车线7.5m处参照点的平均辐射噪声级按下式计算：

小型车   L0s=12.6+34.73lgVs

中型车   L0m=8.8+40.48lgVm

大型车   L0L=22+36.32lgVl

——线路因素引起的修正量（△L1）

a）纵坡修正量（△L坡度）

公路纵坡修正量△L坡度可按下式计算：

大型车：△L坡度=98×β     dB（A）

中型车：△L坡度=73×β     dB（A）

小型车：△L坡度=50×β     dB（A）

式中：β——公路纵坡坡度，℅。

b）路面修正量（△L路面）

不同路面的噪声修正量见表5.1-11。

表5.1-11            常见路面噪声修正量

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

——声波传播途径中引起的衰减量（△L2）

a）高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附件衰减量。

当预测点处于声照区时，Abar=0；

当预测点处于声影区时，Abar决定于声程差δ；

由图A.2计算δ，δ=a+b+c。再由导则附图A.5查出Abar。

图A.2  声程差δ计算示意图

b）农村房屋附加衰减量估算值

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋声影区范围内，近似计算可按图A.3和表8.2-5取值。

图A.3  农村房屋降噪量估算示意图

表5.1-13             农村房屋噪声附加衰减量估算量

| S/S0 | Abar |
| --- | --- |
| 40～60% | 3 dB |
| 70～90% | 5 dB |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5 dB,最大衰减量≤10dB |

③环境噪声计算模式

式中： LAeq环——预测点的环境噪声值，dB（A）；

LAeq交——预测点的公路交通噪声值，dB（A）；

LAeq背——预测点的背景噪声值，dB（A）。

（3）敏感点噪声预测值

项目沿线各敏感点的噪声预测值见表5.1-14。

表5.1-14        项目沿线环境敏感点环境噪声预测一览表    单位：dB(A)

| 序号 | 名称 | 所在路段 | 距中心线 | 时间 | 第1年 | 第7年 | 第15年 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预测值 | 超标 | 预测值 | 超标 | 预测值 | 超标 |  |
| 1 | 和田地区教育学院 | 乌鲁木齐路 | 70 | 昼间 | 56.1 | - | 57.6 | - | 59.2 | - | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 53.1 | 3.1 | 54.8 | 4.8 | 56.8 | 6.8 | 50 |
| 2 | 西域明珠苑 |  | 30 | 昼间 | 63.1 | - | 64.6 | - | 67.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 59.1 | 4.1 | 60.8 | 5.8 | 62.9 | 7.9 | 55 |
| 3 | 和田屯垦花苑小区 |  | 45 | 昼间 | 62.5 | - | 63.6 | - | 67.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 58.0 | 3.0 | 50.1 | 4.9 | 62.1 | 7.1 | 55 |
| 4 | 和田市建设局高层住宅楼 |  | 35 | 昼间 | 63.0 | - | 64.6 | - | 67.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 59.0 | 4.0 | 60.8 | 5.8 | 62.6 | 7.6 | 55 |
| 5 | 和田市第五中学 |  | 66 | 昼间 | 56.2 | - | 57.5 | - | 59.2 | - | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 53.1 | 3.1 | 54.7 | 4.7 | 56.9 | 6.9 | 50 |
| 6 | 和田市第五小学 |  | 60 | 昼间 | 56.5 | - | 57.7 | - | 59.3 | - | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 53.3 | 3.3 | 54.9 | 4.9 | 60.0 | 7.0 | 50 |
| 7 | 和田市西湖小学 |  | 58 | 昼间 | 56.5 | - | 57.7 | - | 59.3 | - | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 53.3 | 3.3 | 54.9 | 4.9 | 60.0 | 7.0 | 50 |
| 8 | 凯达花园小区 |  | 60 | 昼间 | 56.5 | - | 57.7 | - | 59.3 | - | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 53.3 | 3.3 | 54.9 | 4.9 | 60.0 | 7.0 | 50 |
| 9 | 和田地区宝孩都幼儿园 |  | 40 | 昼间 | 63.0 | 3.0 | 64.6 | 4.6 | 67.2 | 7.2 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 59.0 | 9.0 | 60.8 | 10.8 | 62.6 | 12.6 | 50 |
| 10 | 塔里木河流域和田管理局 |  | 35 | 昼间 | 63.2 | - | 64.5 | - | 67.0 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 59.1 | 4.1 | 60.8 | 5.8 | 62.5 | 7.5 | 55 |
| 11 | 市第三中学 |  | 40 | 昼间 | 63.0 | 3.0 | 64.6 | 4.6 | 67.2 | 7.2 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 59.0 | 9.0 | 60.8 | 10.8 | 62.6 | 12.6 | 50 |
| 12 | 和田地区广电局家属楼 |  | 60 | 昼间 | 56.5 | - | 57.7 | - | 59.3 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 53.3 | 3.3 | 54.9 | 4.9 | 60.0 | 7.0 | 55 |
| 13 | 市公安局家属院 |  | 100 | 昼间 | 58.8 | - | 60.6 | - | 64.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55.0 | - | 47.1 | - | 59.1 | 2.1 | 55 |
| 14 | 市林业局家属院 |  | 50 | 昼间 | 62.5 | - | 63.6 | - | 67.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 58.0 | 3.0 | 60.1 | 4.9 | 62.1 | 7.1 | 55 |
| 15 | 玉隆小区 |  | 45 | 昼间 | 62.7 | - | 63.5 | - | 67.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 58.2 | 3.2 | 59.2 | 4.5 | 62.1 | 7.3 | 55 |
| 16 | 和田地区民政局住宅楼 |  | 75 | 昼间 | 56.1 | - | 57.6 | - | 59.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 53.1 | - | 54.8 | - | 56.8 | 1.8 | 55 |
| 1 | 城北小区 | 古江路 | 75 | 昼间 | 54.3 | - | 55.9 | - | 57.0 | 4.0 | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 51.2 | - | 52.9 | - | 55.1 | 0.1 | 55 |
| 2 | 伊里其乡阿热肖拉克村 |  | 15 | 昼间 | 60.5 | - | 62.0 | - | 64.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 2.5 | 58.9 | 3.9 | 61.2 | 5.2 | 55 |
| 3 | 阿特巴扎村 |  | 15 | 昼间 | 60.5 | - | 62.0 | - | 64.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 2.5 | 58.9 | 3.9 | 61.2 | 5.2 | 55 |
| 4 | 肖拉克村二组 |  | 25 | 昼间 | 60.1 | - | 62.0 | - | 64.0 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.1 | 2.1 | 58.6 | 3.6 | 61.0 | 5.0 | 55 |
| 5 | 玛丽亚妇科医院 |  | 20 | 昼间 | 60.3 | 0.3 | 61.9 | 1.9 | 64.0 | 4.0 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.2 | 7.2 | 58.9 | 8.9 | 61.1 | 11.1 | 50 |
| 6 | 天佑肛肠医院 |  | 20 | 昼间 | 60.3 | 0.3 | 61.9 | 1.9 | 64.0 | 4.0 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.2 | 7.2 | 58.9 | 8.9 | 61.1 | 11.1 | 50 |
| 7 | 柯孜克达尔瓦孜村 |  | 20 | 昼间 | 60.3 | - | 61.9 | - | 64.0 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.2 | 2.2 | 58.9 | 3.9 | 61.1 | 6.1 | 55 |
| 8 | 和田林业花园小区 |  | 22 | 昼间 | 60.3 | - | 61.9 | - | 64.0 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.2 | 2.2 | 58.9 | 3.9 | 61.1 | 6.1 | 55 |
| 9 | 阿提拉双语幼儿园 |  | 27 | 昼间 | 60.3 | - | 61.9 | - | 64.0 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.2 | 2.2 | 58.9 | 3.9 | 61.1 | 6.1 | 55 |
| 10 | 和田县教育局 |  | 30 | 昼间 | 57.5 | - | 59.0 | - | 61.2 | 1.2 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 54.5 | 4.5 | 55.9 | 5.9 | 58.2 | 8.2 | 50 |
| 11 | 和田县第二小学 |  | 12 | 昼间 | 60.5 | 0.5 | 62.0 | 2.0 | 64.2 | 4.2 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 7.5 | 58.9 | 8.9 | 61.2 | 11.2 | 50 |
| 12 | 柯孜克达尔瓦孜村 |  | 22 | 昼间 | 60.1 | - | 62.0 | - | 64.0 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.1 | 2.1 | 58.6 | 3.6 | 61.0 | 5.0 | 55 |
| 13 | 和田县供电公司家属楼 |  | 15 | 昼间 | 60.5 | - | 62.0 | - | 64.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 2.5 | 58.9 | 3.9 | 61.2 | 5.2 | 55 |
| 14 | 唐巴克鲁村 |  | 15 | 昼间 | 60.5 | - | 62.0 | - | 64.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 2.5 | 58.9 | 3.9 | 61.2 | 5.2 | 55 |
| 15 | 托万古江村 |  | 15 | 昼间 | 60.5 | - | 62.0 | - | 64.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 2.5 | 58.9 | 3.9 | 61.2 | 5.2 | 55 |
| 16 | 和田县草原站家属楼 |  | 30 | 昼间 | 57.5 | - | 59.0 | - | 61.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 54.5 | - | 55.9 | 0.9 | 58.2 | 3.2 | 55 |
| 1 | 伊里其乡那瓦克村 | 台北路 | 20 | 昼间 | 60.5 | - | 61.9 | - | 63.6 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 2.5 | 59.0 | 4.0 | 61.2 | 6.2 | 55 |
| 2 | 托甫恰村 |  | 30 | 昼间 | 60.3 | - | 61.7 | - | 63.3 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.4 | 2.4 | 59.0 | 4.0 | 61.1 | 6.1 | 55 |
| 3 | 友谊花园 |  | 35 | 昼间 | 60.1 | - | 61.5 | - | 63.1 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.3 | 2.3 | 58.8 | 3.8 | 60.8 | 5.1 | 55 |
| 4 | 家和园 |  | 25 | 昼间 | 60.3 | - | 61.7 | - | 63.3 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.4 | 2.4 | 59.0 | 4.0 | 61.1 | 6.1 | 55 |
| 5 | 肖尔巴格乡托万肖尔巴格村 |  | 150 | 昼间 | 45.3 | - | 47.7 | - | 48.3 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 42.4 | - | 44.0 | - | 46.1 | - | 55 |
| 6 | 热克甫医院 |  | 60 | 昼间 | 57.3 | - | 58.7 | - | 60.3 | 0.3 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 54.4 | 4.4 | 56.0 | 6.0 | 58.1 | 8.1 | 50 |
| 7 | 和田地区卫生学校 |  | 50 | 昼间 | 57.3 | - | 58.7 | - | 60.3 | 0.3 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 54.4 | 4.4 | 56.0 | 6.0 | 58.1 | 8.1 | 50 |
| 8 | 友好医院 |  | 20 | 昼间 | 60.5 | - | 61.9 | - | 63.6 | - | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 2.5 | 59.0 | 4.0 | 61.2 | 6.2 | 50 |
| 9 | 大巴扎花园小区 |  | 40 | 昼间 | 60.5 | - | 61.9 | - | 63.6 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 2.5 | 59.0 | 4.0 | 61.2 | 6.2 | 55 |
| 10 | 夏力克买来村 |  | 30 | 昼间 | 60.3 | - | 61.7 | - | 63.3 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.4 | 2.4 | 59.0 | 4.0 | 61.1 | 6.1 | 55 |
| 11 | 热瓦克阿勒地村 |  | 20 | 昼间 | 60.5 | - | 61.9 | - | 63.6 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 2.5 | 59.0 | 4.0 | 61.2 | 6.2 | 55 |
| 12 | 县妇幼保健院 |  | 30 | 昼间 | 60.3 | - | 61.7 | - | 63.3 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.4 | 2.4 | 59.0 | 4.0 | 61.1 | 6.1 | 55 |
| 13 | 市昆仑医院 |  | 25 | 昼间 | 60.3 | - | 61.7 | - | 63.3 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.4 | 2.4 | 59.0 | 4.0 | 61.1 | 6.1 | 55 |
| 14 | 和田新生医院 |  | 120 | 昼间 | 45.5 | - | 47.9 | - | 48.6 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 42.5 | - | 44.2 | - | 46.3 | - | 55 |
| 15 | 和田新生医院第二病区 |  | 40 | 昼间 | 60.5 | 0.5 | 61.9 | 1.9 | 63.6 | 3.6 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 7.5 | 59.0 | 9.0 | 61.2 | 11.2 | 50 |
| 16 | 和田公路管理局家属院 |  | 35 | 昼间 | 60.1 | - | 61.5 | - | 63.1 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.3 | 2.3 | 58.8 | 3.8 | 60.8 | 5.1 | 55 |
| 17 | 和田县第二中学 |  | 40 | 昼间 | 60.5 | 0.5 | 61.9 | 1.9 | 63.6 | 3.6 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 57.5 | 7.5 | 59.0 | 9.0 | 61.2 | 11.2 | 50 |
| 18 | 和田地区教育学院 |  | 75 | 昼间 | 48.3 | - | 50.7 | - | 51.3 | - | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45.4 | - | 47.0 | - | 49.1 | - | 50 |
| 19 | 东城花园小区 |  | 80 | 昼间 | 48.4 | - | 50.7 | - | 51.1 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45.4 | - | 47.1 | - | 49.0 | - | 55 |
| 1 | 中国石油新疆和田销售公司家属区 | 公园西路 | 25 | 昼间 | 62.7 | - | 64.1 | - | 66.2 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 59.6 | 4.6 | 61.2 | 6.2 | 63.5 | 8.5 | 55 |
| 2 | 柯孜克达尔瓦孜村 |  | 35 | 昼间 | 58.4 | - | 59.9 | - | 61.9 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55.4 | 0.4 | 57.0 | 2.0 | 59.2 | 4.2 | 55 |
| 3 | 土完古江村 |  | 40 | 昼间 | 58.4 | - | 59.7 | - | 61.7 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55.2 | 0.2 | 56.9 | 1.9 | 59.1 | 4.1 | 55 |
| 1 | 和田县第一小学 | 北京路 | 80 | 昼间 | 49.4 | - | 51.2 | - | 51.6 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45.8 | - | 48.0 | - | 49.6 | - | 55 |
| 2 | 和田县维吾尔医院 |  | 50 | 昼间 | 57.3 | - | 58.7 | - | 60.3 | 0.3 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 54.4 | 4.4 | 56.0 | 6.0 | 58.1 | 8.1 | 50 |
| 3 | 和田县第三小学 |  | 80 | 昼间 | 48.3 | - | 50.7 | - | 51.3 | - | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45.4 | - | 47.0 | - | 49.1 | - | 50 |
| 4 | 东湖花苑小区 |  | 30 | 昼间 | 58.4 | - | 59.9 | - | 61.9 | - | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55.4 | 0.4 | 57.0 | 2.0 | 59.2 | 4.2 | 55 |

由表5.1-14可知，项目沿线的噪声敏感点运营中期，位于道路红线两侧45m范围内4a类区内学校和医院超标比较严重，昼间最大超标2类标准4.6dB(A)，夜间超标2类标准12.1dB(A)；位于道路两侧的4a类居民点，昼间均不超标，夜间超标较为严重，夜间最大超标4a类标准7.8dB(A)，超标原因主要是城市道路车流量较大，且建筑物距离道路较近。

## 5.2排水工程环境影响分析

### 5.2.1排水工程施工期环境影响分析

排水工程子项包括污水处理厂扩建规模为2.5万m³/d；排水管网改扩建总长度16.52km，新增车辆13辆。施工内容包括土建施工和设备安装调试以及管网敷设，施工期间产生的污染主要有废气、废水、固体废物、噪声等几方面。

#### 5.2.1.1排水工程施工废气影响分析

项目建设施工期间，污水厂平整土地、构筑物基础开挖、材料运输；管线施工中的运输、挖沟、下管、埋管、平整场地等环节都有扬尘产生，其中产生污染最严重的环节为运输车辆道路扬尘和施工作业场地堆场扬尘、施工作业扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上；项目施工过程中用到的施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机等，这些机械以柴油为燃料，会产生少量的废气，主要污染物是NOX、CO、HC等。

本工程仅对河西污水处理厂进行扩建，污水处理厂东侧为东风干渠，南侧为荒地，周边无敏感点分布，采取有效的控制措施后，可将影响范围基本控制在厂区范围内；排水管线施工呈线性分布的特点，沿线有多处敏感点分布，运输车辆产生的扬尘会对周边敏感点造成短期、间断性的影响，随施工结束而消失。

#### 5.2.1.2施工废水影响分析

（1）污水厂施工中可依托现状5万m3/d污水厂进行处置；管线施工中集中布置一处机修场，设置冲洗废水收集系统，含油废水汇集后，先静置，进行初级油水分离，再投加药剂絮凝过滤进行处理。处理达标后的施工机械、车辆检修冲洗废水可用于施工场地洒水抑尘。采取措施后，可将施工机械、车辆检修废水集中收集、处理，对环境影响较小。

（2）混凝土拌和、养护废水

混凝土拌和、养护废水主要来自污水厂构筑物施工过程中，呈碱性并含有较高的悬浮物，浓度达5000mg/L；混凝土浇筑后养护时将产生养护碱性废水，其pH值可高达12。其产生量较小，在建筑物表面短时间即可蒸发，不会形成地表径流，对环境影响轻微。

#### 5.2.1.3施工噪声与振动影响分析

本次污水厂扩建施工期产生的固体废物主要包括土石方挖掘，施工残土生产的建筑垃圾、生活垃圾。施工人员生活垃圾主要来自施工营地，建筑垃圾分散在各施工点。固体废物排放方式为间歇式排放。

（1）生活垃圾

固体废弃物中生活垃圾以有机物为主，含有大量有害细菌，垃圾腐败变质后，是苍蝇、蚊子的孳生地，为疾病的发生和流行提供了条件，如不及时清理，将污染附近水域、影响环境卫生和感观，有害于施工人员的身体健康。施工区设施生活垃圾收集箱，定点收集定期清运，不会对周边环境造成明显影响。

（2）施工土方

污水厂构筑物、管线工程施工中将产生一定数量的挖方，挖方可用于场地平整、管沟回填，多余部土方可清运出场地，用作其它场地的平整或绿化用途等，避免长期堆存，及时清运，不会产生扬尘等二次污染。

（3）车辆检修

车辆维修废水经蒸发干化后的固体废物，含有矿物油，属于危险废物，应按照国家的相关规定，收集、储存，最终交给有危险废物运营资质的单位处置，对周围环境不会造成不良影响。

### 5.2.2运营期污染源与污染物

本工程正常运行时的影响主要是污水、污泥处理系统产生的臭气、噪声和固废等。

新增处理规模25000m3/d，工艺采用“A2/O-SBR+曝气生物滤池+反硝化深床滤池”工艺，出水达到一级A标准，工程工艺流程及排污节点图5.2-1，污染物产生节点见表5.2-6。

表5.2-6               工程污染物产生节点一览表

| 序号 | 排污节点名称 | 排污设备 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理厂工艺系统 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN |
| 2 | 格栅 | 格栅 | 恶臭、噪声、固体废物 |
| 3 | 旋流沉砂池 | 池体、排砂设施 | 恶臭、固体废物 |
| 4 | 加药反应池 | 池体 | 恶臭 |
| 5 | 加药沉淀池 | 池体 | 污泥（固体废物）、恶臭 |
| 6 | A2O-SBR池 | 池体、曝气装置（鼓风机） | 污泥（固体废物），恶臭、噪声 |
| 7 | 污泥贮池 | 贮池 | 污泥（固体废物），恶臭 |
| 8 | 污泥脱水机房 | 污泥浓缩脱水一体机 | 污泥（固体废物），恶臭、噪声 |

图5.2-1    工艺流程及排污节点图

#### 5.2.2.1废气影响分析

（1）恶臭污染特征及其分级标准

恶臭属感觉公害，它可直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康，已作为典型七公害（空气污染、水质污染、土壤污染、噪声、振动、地面下沉、恶臭）之一，被确定为限制对象。恶臭污染对人的影响包括：使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振等。

在单项恶臭气体对人体的影响方面，当大气中硫化氢气体浓度达到0.07ppm，会影响人眼睛对光的反应；当大气中氨气浓度高于17ppm时，人在此环境中暴露7～8小时，则尿中的NH3量增加，同时氧的消耗降低，呼吸频率下降；当在高浓度三甲胺气体暴露下，会刺激眼睛、催泪并患结膜炎等。表5.3-7列出了感觉到主要恶臭物质的浓度阀值。

表5.2-7         主要恶臭物质的阀值浓度

| 物质 | 阀值浓度（ppm） |
| --- | --- |
| 氨 | 40～50 |
| 硫化氢 | 0.005～1 |
| 甲硫醇 | 0.0001～0.0011 |
| 硫化甲基 | 0.01 |
| 三甲胺 | 0.00021 |

上述恶臭污染物质的臭味特征见表5.2-8。

表5.2-8       主要恶臭物质的臭味特征

| 物质 | 臭味 |
| --- | --- |
| 氨 | 强刺激臭味 |
| 硫化氢 | 臭鸡蛋味 |
| 甲硫醇 | 大蒜、韭菜一类臭味 |
| 硫化甲基 | 大蒜、韭菜一类臭味 |
| 三甲胺 | 腐鱼似的臭味 |

臭气强度是公害的尺度，通常用人的感觉来测定恶臭，表5.3-9列出了我国的六级臭气强度表示法。

表5.2-9          六级臭气强度表示法

| 臭气强度（级） | 感觉强度描述 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭味 |
| 1 | 勉强可感觉到气味（感觉阈值） |
| 2 | 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值） |
| 3 | 很容易感觉到气味 |
| 4 | 强烈的气味 |
| 5 | 无法忍受的极强气味 |

污水处理厂界的废气最高允许浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准（氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3）。

（2）恶臭物质强度计算模式

一般情况下，恶臭物质的浓度和臭气强度关系符合Weber Fechnor法则，即：

Y=KlogX+b

式中：Y表示臭气强度（平均值）

X表示恶臭物质的浓度

根据有关资料,污水处理厂产生的恶臭物质H2S和NH3的臭气强度和污染物浓度之间的关系符合下式:

H2S  Y=0.95logX+4.14

NH3  Y=1.67logX+2.38

式中:Y—臭气强度(平均值)

X—污染物浓度(mg/m3)

臭气强度与臭味浓度的关系见表5.2-10。

表5.2-10               H2S、NH3浓度与臭气强度关系

| 臭气强度（级） | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S(mg/m3) | 0.0005 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| NH3 (mg/m3) | 0.15 | 0.59 | 1.18 | 2.35 | 4.69 | 9.33 | 37.01 |

（3）臭气强度的估算

本评价对于臭气源强的估算主要通过文献和案例，由排污节点分析看出，项目营运期产生的废气主要为污水处理工程产生的恶臭气体。水处理厂处理工艺采用A2/O-SBR+曝气生物滤池+反硝化深床滤池工艺，污水、污泥处理系统各环节均有不同强度的恶臭气体产生，恶臭气体产生主要成份为NH3、H2S、甲硫醇等，为无组织排放。恶臭物质产生强度大主要集中在污水提升泵房、格栅和污泥处理部分，其逸出量与影响程度与污水水量、原水水质、污水停留时间长短及当时气象条件有关，恶臭污染物排放情况见表5.2-11。

表5.2-11         本工程恶臭污染物源强

| 污染物 | 格栅、沉砂池 | 加药反应池、初沉池 | A2O-SBR池、曝气生物滤池 | 污泥贮池 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） | 187 | 1157.36 | 8387.2 | 200.96 |
| 氨气 | 平均强度 | 1.50mg/m³ | 1.05mg/m³ | 0.95mg/m³ | 2.0mg/m³ |
|  | 源强 | 0.21ug/s.m² | 0.25ug/s.m² | 0.17ug/s.m² | 0.51ug/s.m² |
|  | 产生量 | 1.24kg/a | 9.12kg/a | 44.96kg/a | 3.23kg/a |
| 合计 | 58.55kg/a |
| 硫化氢 | 平均强度 | 0.06mg/m³ | 0.08mg/m³ | 0.055mg/m³ | 0.1mg/m³ |
|  | 源强 | 0.11ug/s.m² | 0.15ug/s.m² | 0.10ug/s.m² | 0.23ug/s.m² |
|  | 产生量 | 0.65kg/a | 5.47kg/a | 26.44kg/a | 1.46kg/a |
| 合计 | 34.02kg/a |
| 注：构筑物面积根据构筑物规格计算所得 |

由表5.2-11结合臭气强度与臭味浓度的关系表可看出，污水预处理和污泥处理部分产生的臭气强度较大。

（4）污水处理厂恶臭气体对环境空气的影响分析

①预测因子的选择

根据本工程废气排放特征，确定本工程预测因子为H2S、NH3。

②预测源强

本工程污染源强排放情况详见表5.3-8。

③预测内容

本工程大气环境影响评价为三级评价，直接以估算模式SCREEN3的计算结果作为预测分析的依据。

预测H2S、NH3在下风向地面浓度分布、最大落地浓度及其出现距离。

④预测结果

H2S和NH3在下风向地面落地浓度值见表5.2-12。

表5.2-12          污泥浓缩脱水车间硫化氢、氨气估算模式计算结果表

| 源距下风向距离D（m） | 硫化氢 | 氨气 |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度ug/m3 | 占标率（%） | 下风向预测浓度ug/m3 | 占标率（%） |
| 1 | 0.3653 | 0.61 | 0.000629 | 0.04 |
| 100 | 0.6159 | 1.03 | 0.00106 | 0.07 |
| 200 | 0.8678 | 1.45 | 0.001494 | 0.10 |
| 300 | 0.9885 | 1.65 | 0.001701 | 0.11 |
| 314 | 0.9906 | 1.65 | 0.001705 | 0.11 |
| 400 | 0.945 | 1.58 | 0.001626 | 0.11 |
| 500 | 0.8555 | 1.43 | 0.001472 | 0.10 |
| 600 | 0.7664 | 1.28 | 0.001319 | 0.09 |
| 700 | 0.6858 | 1.14 | 0.00118 | 0.08 |
| 800 | 0.6152 | 1.03 | 0.001059 | 0.07 |
| 900 | 0.5539 | 0.92 | 0.000953 | 0.06 |
| 1000 | 0.5004 | 0.83 | 0.000861 | 0.06 |
| 最大浓度 | 0.9906 | 1.65 | 0.001705 | 0.11 |
|  | 最大落地浓度位于距源点314m处 | 最大落地浓度位于距源点135m处 |
| 评价等级 | 三级 | 三级 |

H2S和NH3预测结果分析：

由表5.2-12预测结果分析可知，项目主要臭气排放点污泥浓缩脱水间臭气中主要污染物的排放浓度及污染物排放量均较小，本工程臭气中主要污染物Pmax＜10%（Pmax为最大地面浓度占标率），符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准（H2S:0.06mg/m3、NH3 1.5mg/m3），本次现状污水处理厂无除臭系统，由于除臭点分散，且当地冬季温度会达到零度以下，湿度小，冬季生物滤床运行困难（根据当地运行经验），因此本工程拟采用光催化、离子除臭装置，同时因污水处理厂远离城区，且位于城市主导风向的下风向，对周围居民影响小。

（5）气携细菌的影响

污水处理过程中絮凝沉淀或转盘微过滤，会产生1～5微米致病污水微生物气溶胶，这在国外文献中有报道，上海医科大学实测了上海地区几个污水处理厂得到相同的结果，致病污水微生物气溶胶在反应池周围100米出现几率为100%，在反应池边五米处可测到病菌数目300～500个(直径9cm的玻璃板上)，下风向各最大扩散距离可达1500m。致病微生物以真菌为主，如沙门氏菌，病毒有灰脊髓炎(小儿麻痹症)病毒、肝炎病毒等。它们存在于污水中，随机械搅动、喷雾形成带菌液体气溶胶逸散入大气。某厂反映病菌来源于原水，因为已出现泵房工人得肝病多于其它岗位的现象，但对厂外居民的影响尚难下定论。

类比广州市猎德污水处理厂的监测结果，见表5.2-13。

表5.2-13         气携细菌监测结果

| 监测点 | 位置 | 总大肠菌群 （个/皿/30分钟） | 细菌总数 （个/立方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 污泥浓缩池北 | 1 | 371 |
| 2# | 提升泵房南 | 1 | 893 |
| 3# | 厂区西边界 | 0 | 185 |
| 4# | 沉淀池北 | 2 | 2281 |

监测细菌总数多位于185-2281之间，说明猎德污水处理厂大气中的细菌总数大多数情况下均未达到危害人群健康的情况。由于4#点靠近A、B池，所以细菌总数偏高。

污水处理厂在正常的生产过程中产生的细菌总数及大肠杆菌群数会对生产区及厂前区的空气造成一定的污染，至于是否对人体健康产生不良效应，有待于进一步证实。厂周围环境的细菌总数基本达到公共场所的卫生标准。

尽可能实行密闭式运作,并定期进行空气及水样微生物的监测及职工身体健康检查。这样就能使气携细菌产生的影响降到最低程度。

（6）大气环境防护距离设置

由预测结果可知，项目无组织排放的有害气体H2S和NH3进入环境空气后，使得周围环境空气中的H2S和NH3浓度超过了GBZ1-2002中规定的居住区大气中有害物质的最高容许浓度，因此必须在无组织排放处理单元与居住区之间设置大气环境防护距离。

根据城镇污水处理厂污染物排放标准，污水处理厂厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的二级标准，NH3为1.5mg/m3，H2S为0.06mg/m3。由同类污水处理厂厂界恶臭污染物监测结果类比可知本工程建成投产后，厂界恶臭污染物浓度将低于废气排放最高允许浓度的二级标准。根据《给水排水设计手册（第五册，城市排水）》（第二版）规定，城市污水处理厂距居民区最小距离为300m。本工程在现有河西污水处理厂预留地扩建，在距污水处理厂300m 范围内不宜规划、建设对环境空气质量要求较高的设施和建筑。

#### 5.2.2.2废水影响分析

（1）污染物削减情况

河西区污水量包含四部分，第一部分为和田市河西区排水、第二部分为临空物流产业园排水、第三部分为拉斯奎镇排水、第四部分为巴格其镇排水。废水主要由生活污水组成，污水厂厂内生活污水经厂内污水管道收集后汇入污水提升泵房，与进厂污水一并处理，占项目处理水量的比例极小，且污染物组成简单，评价对此不进行详细分析。

本工程设计污水处理规模2.5万m³/d，设计进水水质见表5.3-8，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时考虑中水回用余氯要求，总余氯：接触30min后≥1.0，管网末梢≥0.2mg/L，总大肠杆菌群≤3 个/L，中水回用华威电厂。工程完工达到设计规模后，全厂污染物排放情况见表5.2-14。

表5.2-14           工程废水污染物排放情况一览表

| 污染物指标 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量（m³/a） | 912.5万 |
| 进水浓度mg/L | 460 | 220 | 280 | 45 | 45 | 4.5 |
| 产生量（t/a） | 4197.5 | 2007.5 | 2555 | 410.625 | 410.625 | 41.0625 |
| 排放浓度mg/L | 50 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0.5 |
| 排放量（t/a） | 456.25 | 91.25 | 91.25 | 136.875 | 45.625 | 4.5625 |
| 污染物削减量（t/a） | 3741.25 | 1916.25 | 2463.75 | 273.75 | 365 | 36.5 |
| 污染物去除率% | 89.13 | 95.45 | 96.43 | 66.67 | 88.89 | 88.89 |
| 排放标准限值（一级A） | 50 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0.5 |
| 达标评价 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 处理工艺 | A2/O-SBR+曝气生物滤池+反硝化深床滤池 |
| 排放去向 | 华威电厂中水回用 |

（2）地表水影响分析

项目区主要地表水为东风干渠，为市区内排碱渠，现污水处理厂出水通过东风干渠排入沙漠腹地，现状运行污水处理厂应为一级B标准，处理规模为50000m3/d，目前计划提标改造，已立项但尚未开工建设，但根据两次现场调查及污水厂在线监测数据显示，目前污水处理厂的出水水质无法达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准，也不符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB18921-2007）景观环境用水标准。

本次扩建新增处理规模25000m3/d，工艺采用“A2/O-SBR+曝气生物滤池+反硝化深床滤池”工艺，出水达到一级A标准，通过加压泵站配水至华威电厂、火车站物流园、北京工业园（西园）片区，近期供水规模为2.5万m3/d，项目的建设较早期污水厂设计的出水标准有所提高，同时配合中水回用工程，可在一定程度上减轻东风干渠的排水压力，也减轻现状对排水渠沿线环境的影响。

（3）地下水影响分析

①区域水文地质

和田市平原区地下水质，总体是由南到北逐渐变差。山前倾斜平原至和田市一段，由于地面坡度大，地层颗粒粗，渗漏性强，河水大量渗漏补给地下水，地下水主要为全新统冲积层孔隙水、中更新统黄土裂隙孔隙水及侏罗~二叠系碎屑岩类裂隙潜水类型及侏罗系裂隙承压水和三叠系裂隙承压水类型。地下水的水质基本保持地表水成分，水质良好，矿化度小于1.0g/L，为氯化物重碳酸钠钙型水。和田市以北，地形坡度减缓，地层颗粒变细，地下水径流受阻，形成泉水溢出，该地带水质仍保持低矿化度，矿化度在1.0g/L 升以下，水化学成分为氯化物生活碳酸型水。泉水溢出带水质矿化度略高，为1~3g/L，水化学成分为氯化物硫酸钠型水。

拟建场地地形平坦，总体地势由西南向东北倾斜，自然地面坡度小于1%，拟建场地所处地貌单元为玉龙喀什河冲-洪积平原。场地地层主要由第①层耕土、第②层粉土、第③层粉土、第④层细砂、第⑤层卵石构成，地下水位埋深0.4-1.0m，属孔隙潜水，含水层岩性为卵石和细砂层，由于勘察期间，地下水属枯水期，因此地下水位埋深处于低位，预计夏季或丰水期地下水位将出露地表。

②地下水污染途径

本工程各污水、污泥处理设施、进出水管道以及地面的基础均采取防腐、防渗措施，故在厂内及沿途不会形成废水漫流下渗的情况。在正常运行情况下不会造成对地下水的污染，只有在非正常运行情况及事故状态下导致的污水跑、冒、滴、漏等原因，才会对厂区及进水管道沿线地下水产生不利影响。

少量渗漏的污水中的污染物有可能自上而下经过包气带进入含水层，污染对象主要为包气带和浅部含水层。污染程度除与废水的入渗水量、水质有关，还与包气带的地质结构、厚度、包气带含水层渗透能力、吸附能力有关。

项目出水部分作为城市中水回用，部分通过东风干渠排入沙漠腹地，从纳污区水文地质条件分析，纳污区地表土层垂直渗透系数较大，对污染物的吸附、过滤能力较弱。尽管如此，该类土层仍具有一定的吸附净化效果。从以往对亚砂土的吸附试验结果分析，亚砂土对COD、NH3-N的去除率约为30%-50%范围。实际上10-50m厚的包气带土层，可起到一个砂滤池的作用，对于已达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A级标准的废水而言，此废水再经过10-50m厚土层吸附作用，污染物浓度值还会大大降低，达标废水下渗对纳污区地下水影响不大，将不会改变地下水的使用功能。从纳污区地下水含水层分布及其贮水特性来看，纳污区地下水潜水含水层矿化度较高，利用价值较小，与下部承压含水层之间有约10m厚的泥岩分隔，隔水作用很好，水力联系很弱，即使废水下渗至潜水含水层中使有机污染物增加，也不会改变原地下水的功能。下伏承压含水层由于隔水顶板的阻隔作用，废水中的污染物将不会污染到该区域承压含水层中。

（3）包气带中污染物运移时间

区域地下水含水层从上到下有两套含水层，即全新统冲积层孔隙水、中更新统黄土裂隙孔隙水及侏罗~二叠系碎屑岩类裂隙潜水类型及侏罗系裂隙承压水和三叠系裂隙承压水类型，潜水位埋深0.4-1.0m，场地地层主要由第①层耕土、第②层粉土、第③层粉土、第④层细砂、第⑤层卵石构成，场址区包气带按1.0m，根据其地表结构渗透系数约为0.54m/h计算，如不考虑土层的持水能力及吸附能力，废水连续渗漏，则下渗污水穿过包气带进入地下水的时间需0.077d，即污水渗漏时，污染物可以较快通过包气带进入地下含水层。

（4）潜水层中污染物运移时间

假设地下水流速稳定，污染物由包气带进入潜水层立即与地下水发生完全混合，使污染物浓度沿潜水层垂向均匀分布，污染晕沿水流方向和垂直于水流方向的水平横向运移扩展，含水层对污染物无滞留和降解作用，则污染晕在地下水流方向的运移时间可用计算，其中，t表示运移时间(d)、x表示运移距离(m)、有效孔隙度(25%)、k表示渗透系数(计算取0.54m/h)，表示水力坡度(2%)。计算结果见表5.2-15。

表5.1-15             污染物在地下水流方向的运移

| 运移距离(m) | 100 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运移时间(d) | 96.5 | 965 | 1929 | 4823 | 9645 |

可知，污水由包气带进入地下含水层后2.64年（962天）内可影响到下游1000m的地下水，13.2年（4823天）可影响到下游5000m的地下水，项目下游区域中存在饮用式水井，有农田、村庄分布，长年连续发生渗漏会对地下水水质造成影响。

为防止对地下水产生污染，项目贮水构筑物采用C30混凝土夯筑，散水、台阶采用C20沥青混凝土。基础垫层采用C20沥青混凝土基础及地下部分结构采用C35混凝土。水池一般采用现浇钢筋混凝土结构。平面尺寸较大的构筑物，设置伸缩缝，以满足混凝土的变形要求，在混凝土中加入微型膨胀剂以增强混凝土的防水抗渗性能。对于埋深较深的构筑物，考虑地下水的浮力作用，采用自重或配重抗浮。针对各易发生腐蚀，产生渗漏的环节和部位分别采取了防腐、防渗措施。采取上述措施后，厂区及排水管道内废水下渗影响地下水的可能性很小。

通过以上分析，评价认为本工程在设计、施工和运行时，必须严格控制厂区污水的无组织泄漏，杜绝厂区长期事故性排放点源的存在。严把设计、施工和质量验收关，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，保护评价区地下水环境。

（5）渗漏对地下水的影响

为防止对地下水产生污染，项目针对各易发生腐蚀，产生渗漏的环节和部位分别采取了防腐、防渗措施。厂内各污水处理构筑物采用30cm厚的水泥砂浆，并设置至少2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料；地面均采用30cm厚的水泥砂浆地坪；所有污水管道采用HDPE双壁波纹管，管道接头采用承插胶接方式，管道内衬10mm厚环氧改性水泥砂浆。因此，厂区及排水管道内废水下渗影响地下水的可能性很小。

根据中国环境出版社出版的《地下水系统的污染与控制》介绍，污染物在入渗过程中或进入含水层时，由于自身的理化特性和地层及含水介质条件，会发生复杂的吸附、迁移、分解和转化等过程，从以往对亚砂土的吸附试验结果分析，亚砂土对COD、NH3-N的去除率约为30%-50%范围。实际上10-50m厚的包气带土层，可起到一个砂滤池的作用，对于已达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的废水而言，此废水再经过10-50m厚土层吸附作用，污染物浓度值还会大大降低，达标废水下渗对区域地下水中潜水将有一定影响，但渗漏属于发生腐蚀等非正常情况下废水的少量排放，为避免影响其地下水水质，应定期巡检、管线尤为重要，避免此类现象发生。

#### 5.2.2.3噪声影响分析

（1）噪声源

项目营运期噪声源为曝气鼓风机、污泥脱水机以及工艺中使用的机泵类设备等，噪声源强为80-115dB（A），噪声源强及采取降噪措施见表5.2-16。

表5.1-16                主要设备噪声情况

| 噪声源 | 设备名称 | 噪声级dB(A) | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水泵房 | 污水泵 | 90—100 | 采用低噪声设备，风机等设备置于机房内，建筑隔声。并设基础减震、消声装置。泵类置于泵房内建筑隔声，安装基础减震设施。 |
| 格栅装置 | 格栅 | 80—85 |  |
| 曝气装置 | 曝气机 | 85—95 |  |
| 污泥泵房 | 污泥泵 | 85—95 |  |
| 鼓风机房 | 鼓风机 | 95—115 |  |
| 脱水机房 | 污泥脱水机 | 80—90 |  |

（2）声环境影响预测

预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ／T2.4-1995）中推荐的工业噪声预测模式。

生产设备噪声多为点源，点声源衰减模式为：

式中：LA（r）——距声源r处的A声级

LA（r0）——距声源r0处的A声级

△L——其它衰减作用减小的噪声级

声级叠加模式为：

式中：Leq——预测点的总等效A声级

LAi——第i个噪声源在预测点产生的A声级

LAX——预测点的现状值

根据预测模式和参数计算厂界噪声预测结果见表5.2-17。

表5.1-17     主要设备噪声对厂界四周声环境的影响     单位：dB(A)

| 监测点 | 贡献值 | 现状值 | 预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东界 | 46.2 | 47.8 | 44.7 | 50.1 | 48.5 | 达标 | 达标 |
| 2 | 南界 | 38.1 | 44.8 | 42.6 | 45.6 | 43.9 | 达标 | 达标 |
| 3 | 西界 | 36.5 | 45.2 | 41.1 | 45.7 | 42.4 | 达标 | 达标 |
| 4 | 北界 | 42.7 | 46.3 | 44.0 | 47.9 | 46.4 | 达标 | 达标 |

由表5.2-17的预测结果可知，项目各厂界噪声昼夜值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目选址1km范围内无居民集中区，项目的建设对区域声环境影响不大。

管线位于地下埋设，运行中基本无噪声产生。

#### 5.2.2.4固体废物影响分析

（1）固废污染源

根据污水处理厂选择的处理工艺分析，本工程污泥主要由栅渣、沉砂、污泥以及工作人员产生的生活垃圾组成。

污水处理系统的固体废物包括：①粗细格栅池处理收集的杂物和残渣；②沉砂池沉积石块、泥沙等杂物；③沉淀、生物处理、脱水处理工艺产生的污泥，均为污水处理过程中不可避免的固体废物。污泥是一种含水率很高的絮状物，其有机物质、N、P等营养物质含量高，但是不稳定，容易腐化，有异臭，并含有寄生虫卵、病原菌、重金属等物质，且有难存放、难运输、易渗漏等特点，会对附近水体、环境空气和土壤造成二次污染。经过浓缩和脱水预处理后，其含水率下降至75%左右，成为泥饼（湿污泥），这样的污泥适宜运输和进一步处置（填埋处理）。

格栅的拦截物：主要含有废弃塑料袋、膜、泡沫塑料、纤维、果皮、菜叶、纸屑及建筑废弃物等各种生活垃圾；其产生量根据单位水量产渣量估算，取单位水量产渣量为0.04m³/1000m³，栅渣容重960kg/m³，含水率80%，则近期污水处理部分栅渣量为1m³/d，格渣重量为0.96t/d。

沉砂池沉砂物：主要是碎石块，泥沙等细小沉淀物，其产生的砂量按0.02m³/1000m³污水计，容重1500kg/m³，含水率60%，污水处理厂沉砂量为0.5m³/d，沉砂重量为0.75t/d。

污泥：污水处理厂加药反应池、初沉池、A2O-SBR池、曝气生物滤池等产泥含水率99.2%，经脱水机房脱水后，含水率75%，根据设计污染物的去除量计算，最终产生脱水后的污泥约为24.1t/d（含水率75%）。

生活垃圾：共配备人员48人，其中污水处理厂人员编制为46人，管道为2人，按照垃圾产生量1kg/d.人计算，产生生活办公垃圾0.048t/d（17.52t/a）。

主要固体废物排放量见表5.2-18。

表5.2-18         主要固体废物排放量

| 种类 | 排放量（t/d） | 含水率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栅渣 | 0.96 | 80 | 作为一般城市垃圾填埋处理 |
| 沉砂 | 0.75 | 60 |  |
| 剩余污泥 | 24.1 | 75 | 脱水处理后运至和田市垃圾填埋场 |
| 生活垃圾 | 0.048 | - | 城市垃圾填埋场处理 |

本工程产生的固废主要为格栅、沉砂产生量1.71t/d，运至和田市生活垃圾填埋场填埋，为避免造成废物落地后的二次污染，在设计与管理中尽量保证废物不落地，直接装入废物箱或装车外运，污物外运时采用封闭式自卸车。

污水处理系统产生的剩余污泥，近期年产生量约24.1t/d，脱水处理至含水率75%以下后，因污水组成以生活污水为主。

（2）污泥主要成分

污泥是一种含水率很高的絮状物，其有机物质、N、P等营养物质含量高，但是不稳定，容易腐化，有异臭，并含有寄生虫卵、病原菌等物质，且有难存放、难运输、易渗漏等特点，会对附近水体、环境空气和土壤造成二次污染。经过浓缩和压滤等脱水处理后，其含水率下降至75%左右，成为泥饼（湿污泥），这样的污泥适宜运输和进一步处置。

污水中悬浮物质含量越多、溶解性污染物浓度越高、污水的净化率越高，污水处理过程中产生的污泥也就越多。由于污水水质及处理效率都不断变化，难以精确推算污泥产生量。

①有机成分

类比污水处理厂的污泥中N、P、K、有机质的含量如表5.3-12。

表5.2-19              污水处理厂污泥中有机成分分析

| 成分 | 有机质(10-2) | N(10-2) | P(10-2) | K(10-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外排污泥含量 | 12.84 | 4.28 | 2.11 | 1.09 |

表5.2-19中资料显示，污水处理厂污泥中有机质含量较高，为一般农田土壤有机质（水稻土、菜园土等）含量的2.5～5倍。污泥中N和P的含量很高，为一般农田土壤N、P含量的10～20倍。K的含量与一般土壤相似。从污泥中氮、磷、有机质、钾的含量看，污泥明显高于农田土壤，而比不上市售肥料，但污泥肥的价值主要在于它形成水合腐殖质的能力（像厩肥一样），因此单独从肥效看，污泥是可以农用的。

污水处理厂处理污水中主要以生活污水为主，污水中以有机污染物为主，污水进入污水处理厂后，经微生物的吸附和沉淀等过程，使其部分随污泥沉积，因污水组成中以生活污水为主，分析污泥中重金属等有害成分较少。

②污泥中的有害成分

由于污水中含有病原微生物，经过污水处理后，有很多的病原生物会随污泥沉降，因此污泥中也会含有大量的病原生物。经过生化处理后的污泥常常还会有一种恶臭味。因此，该污泥在未经处理或进一步检测情况下不适合施用绿地。

（3）污泥处置措施的可行性分析

对污水进行净化处理，都必须给处理后产生的污泥找出路，否则污水处理厂就会因污泥无处堆放而无法运行，或任由污泥随尾水排放而抵消了污水处理厂的净化效果。污泥的最终处置出路有：农用、填埋、焚烧和综合利用等等。结合污水厂现状的运行情况及当地经济情况，本工程污水处理厂污泥采取填埋方式处置。

来自污水处理设施的污泥含水率高达99.2～99.6%，贮泥池用重力浓缩可使含水率降至97%，气浮浓缩可降至95%，但后者因耗电量大、设备复杂、管理麻烦，不宜采用。初沉池污泥含水率为95～97%，不需浓缩。在消化前，与浓缩后的剩余污泥进行均匀混合，送消化池中消化。可将剩余污泥回流至初沉池一起沉淀。

为加速浓缩过程以及絮凝体的沉淀，多数情况下会添加一定量的絮凝剂。经浓缩后的污泥，需再借用机械力，如重力、离心力、压力、真空力等，将污泥中的水分进行强行分离，使污泥的含水率降低至75%以下，脱水后的污泥具有固体特征，成泥块状，能装车运输，便于利用和最终处置。此过程有多种机械可供选用，如离心机、过滤机、压滤机等，多采用带式压滤机。

本工程采用浓缩脱水一体机污泥处理（带式压滤工艺），处理后的污泥含水率为75%左右。这种处理方式具有操作简单、投资运行费用少、不占用厂区面积等优点。

污水处理厂污泥首先应进行稳定化处理，最终填埋处置。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，污泥进行稳定化处理时需达到表5.2-20要求。

表5.2-20           污泥堆肥控制标准

| 稳定化方法 | 控制项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 厌氧消化 | 有机物降解率（%） | >40 |
| 好氧消化 | 有机物降解率（%） | >40 |
| 好氧堆肥 | 含水率（%） | <65 |
|  | 有机物降解率（%） | >50 |
|  | 蠕虫卵死亡率（%） | >95 |
|  | 粪大肠菌群菌值（%） | >0.01 |

污水处理厂目前已开始利用污泥生产复合肥料的研究。但由于污水厂污泥含水率偏高，在运输、储存和使用中带来诸多不便，同时农用污泥不经必要的无害化处理，将产生环境污染或疾病传播的问题，所以污水厂污泥作为农用必须经中温消化进行无害化处理。

污泥填埋是解决污水厂污泥出路的另一途径。由于填埋处置具有适用范围广，设备简单、运行管理较方便等特点，与城市生活垃圾一起作填埋处置是一种比较经济的处理方式。

现状污水处理厂的污泥采用卫生填埋的方式进行处理，近期污水处理厂仍沿用此种方式，远期可开展农用等综合利用。根据对给排水公司委托新疆昌源水务科学研究院对污水处理厂所产生的污泥成分进行分析、测试，检测结果见表5.2-21。

表5.2-21     污水厂污泥检测结果

| 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 污染指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | PH | % | 6.94 |  |
|  | 含水率 | mg/Kg | 3.63 | 0.057 |
|  | 镉及其化合物 | mg/Kg | ＜5.00×10-1 | 0.033 |
|  | 总汞 | mg/Kg | 2.11 | 0.141 |
|  | 铅及其化合物 | mg/Kg | 32.8 | 0.0328 |
|  | 铬及其化合物 | mg/Kg | 40.0 | 0.04 |
|  | 砷及其化合物 | mg/Kg | 2.75 | 0.037 |
|  | 硼及其化合物 | mg/Kg | ＜9.00×10-1 | 达标 |
|  | 铜及其化合物 | mg/Kg | 51.6 | 0.0344 |
|  | 镍及其化合物 | mg/Kg | 16.0 | 0.08 |
|  | 锌及其化合物 | mg/Kg | 279 | 0.093 |
|  | 矿物油 | mg/Kg | 82 | 0.027 |

根据监测结果，现状污泥能够满足《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ/T309-2009）B级污泥要求，可用于种植林带等农用，但禁止进入食物链

（4）本工程污泥处置措施及影响分析

目前污水处理厂污泥堆放场未做防渗处理，由于堆泥时间不久，因此对污泥堆放场的土壤现状监测未发现有超标现象，但为防止污泥临时堆放，渗沥液下渗对地下水的污染，污泥临时堆放场应铺设防渗膜，防渗膜上再铺设20cm粘土，做好污泥临时堆放场的防渗。

污泥在运输过程中会散发恶臭气体，会对沿途造成一定的影响。应采用密闭式车辆运送，并尽可能安排在夜间进行，在运送前车辆喷洒消毒液或除臭液，建设单位应高度重视污泥运输过程中的管理，最大限度减少或避免造成二次不利的污染影响。

格栅沉渣沥水后运至和田市垃圾填埋场填埋。为避免造成废物落地后的二次污染，在设计与管理中尽量保证废物不落地，直接装入废物箱或装车外运，污物外运时采用封闭式自卸车。

本工程产生的固废主要为污水处理系统产生的剩余污泥，经浓缩脱水处理（脱水后含水率约75%），近期年产生量约24.1t/d。可研设计将污泥填埋，环评建议对所产生的污泥成分进行分析、测试，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，方可送至和田市垃圾填埋场进行卫生填埋。

（5）其它固体废物影响分析

工程产生的生活垃圾送和田市垃圾填埋场处理，对环境不致造成明显的影响。

#### 5.2.1.3环境效益分析

污水厂及管网建设属市政环保工程，通过本工程的实施，本次污水处理厂的扩建，将改善和田市排水现状、环境卫生及投资环境，随着污水系统的完善及污水处理厂的提标、扩建，配合中水回用子项工程，可减排城区废水污染物的同时，为华威电厂、火车站物流园、北京工业园（西园）片区提供中水2.5万m3/d，节约区域用水资源。环境效益见表5.2-22。

表5.2-22           污染物减排量

| 指标 | CODcr(t/年) | BOD5(t/年) | SS(t/年) | TN(t/年) | NH3-N(t/年) | TP(t/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放减少量 | 3741.25 | 1916.25 | 2463.75 | 273.75 | 365 | 36.5 |
| 水资源节约量 | 912.5万m3/d |

## 5.3团成改造工程环境影响分析

### 5.3.1施工期环境影响分析

本工程施工期的产生的废气、噪声、废水等影响均与道路管线等工程类似，因此在这不做详细分析。

### 5.3.2运营期环境影响分析

#### 5.3.2.1大气环境影响分析

老区改造前生活垃圾随意抛洒房前屋后路边临时敞开式堆放点，生活垃圾在堆存、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，此类恶臭气体废气污染物的排放方式为无组织排放。

老区改造后生活垃圾采用密闭带盖分类塑料垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装。装车时将垃圾桶内用塑料袋分装的垃圾直接倾倒入垃圾运输车。因此，从收集到装车转运的整个过程，垃圾不外露，几乎没有恶臭污染物的泄漏。所以，各收集点不会对周围环境保护目标造成恶臭污染，对周围环境影响很小。

#### 5.3.2.2废水环境影响分析

改造后片区人口按326户，1105人计，住宅用户用水量取100L/人·d，小区商业配套、生活服务等设备全部建成后，预计流动人口将占小区总人口的10％左右，流动人口用水量安50L/人·d计。污水排放系数0.8，则生活污水排放量约为3.39万 t/a，0.1万 t/d,污水处理厂可以接纳老城区改造后新增入网的污水。

本工程排放污水为生活污水，水中主要污染物为COD、BOD和SS等，生活污水中污染物浓度为：CODcr约320mg/L，BOD5约180mg/L，SS约200mg/L，氨氮约15mg/L，动植物油约15mg/L。预计本工程使用后将向市政管网的污染物排放量为CODcr约10.84t/a，BOD5约6.1t/a，SS约6.78t/a，氨氮约0.51t/a，动植物油约101.64t/a。经化粪池预处理可以满足污水处理厂进水水质要求，不会对和田市污水处理厂正常运行造成影响。

#### 5.3.2.3固废环境影响分析

运营期固体废物主要是居民生活垃圾，垃圾排放系数取1.5kg/人·d，根据规划人口项目建成后，生活垃圾产生量为1.65t/d。

生活垃圾一般不含特殊有毒有害物质，垃圾分为两类，一类是干垃圾，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等；另一类是湿垃圾，主要为厨余物，含水分较多。干垃圾密度为130kg/m3，湿垃圾密度是500kg/m3。

项目区设置垃圾集中点，居民产生的生活垃圾由片区物业部门（管理部门）委托环卫部门每天定时及时清运，并运往和田市垃圾填埋场处置。

要求建设单位物业管理部门做好生活垃圾的控制，生活垃圾要袋装化、分类收集和妥善处置，做到日产日清。

垃圾分类收集是推行垃圾资源化、减量化、无害化处理的第一步，实行垃圾分类收集将使垃圾处理提高一个档次，对喀什市环境保护也起到较大的积极作用。建设单位应加强物业管理，做好垃圾分类的宣传工作，分类垃圾从每个家庭做起，加强垃圾堆放管理，避免垃圾中易腐有机物分解散发的臭气及沥水，垃圾收集点的垃圾应及时清运，由环卫工人有偿服务并及时送至和田市城市垃圾填埋场进行填埋处理。只要实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时及时清运垃圾房的垃圾，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则生活垃圾不会对环境产生不良影响。

## 5.4对公共交通子项的影响分析

本工程施工期的产生的废气、噪声、废水等影响均与道路管线等工程类似，因此在这不做详细分析

本次公共交通工程中拟购置200台纯电动公交车，传统公交车的废气、碳排放带来很大的环境问题。科学地发展新能源公交车辆不仅能够缓解常规能源相对紧缺的压力，还能减少汽车尾气排放产生碳的排放量。因此运营期间的影响主要表现在对当地人员出行的影响。

（1）对公交系统的影响

项目的施工对公交的影响，一是导致乘客减少，公交车距拉大而减少公交公司的营运收益，由此影响从业人员的收入；二是影响乘客乘车，路上耽搁时间增多，若公交线路及站点变化，给乘客乘车带来不便。

（2）施工期间通行不便、信号灯调度不顺

施工期间，部分街道的信号灯、监控安装过程中，需要切断部分电源，会影响原有的交通信号灯，监控装置正常工作；安装之后还需要调试，这此期间，还要进行合理调度，调整车辆人流的移动，交警部分可能会调动专人来进行交通指挥工作，不仅增加了交通管理部门的工作量，可能也会存在管理死角，导致行人车辆通行存在冲突，影响此期间的出行时效。

（3）安全过街设施使用初期信息不对称的影响

主城区道路安装过街安全设施之前，行人过街已经习惯于原有的交通基础设施配置，故而在新装置安装好之后，施工单位、交通管理部门等相关单位短期内需要调试装置、附近居民在此期间，出行、过街、行车等可能会存在信息不对称的情况，尤其是老人、残疾人等特殊群体出行，是否直接可以依赖新装置还是原有的设施。

（4）居民对过街安全的警惕性下降

项目完成后，附近居民得知信号灯、监测系统等设备已安装，必然将在一定程度上控制交通违法行为，且对行人、车辆起到了警示作用，故而，导致部分行人过街、行车放松警惕；由于交通走廊项目不仅改善了主城区道路的通达性，也提高了车流的运行时效，新建的道路，行车速度会有些提升，将对行人过街存在安全隐患。

## 5.5对物质文化资源的影响分析

### 5.5.1历史城区和文化街区的影响

历史城区和街区以展示维吾尔民俗风情为主，最大限度的保留原有的民居、民风、民情属于原生态的人文街区，历史文化城区和街区是一个成片的地区，有大量居民在其间生活，是活态的文化遗产，有其特有的社区文化，项目道路施工过程中的会对现有的街区产生临时性切割影响，在历史城区和历史文化街区的巷道施工时，可能会破坏巷道两侧的绿化带和水渠，从而造成传统街道景观的改变，巷道施工还可能造成巷道两侧的住宅受损，一定程度上损害历史城区和街区的景观。但该影响会随着施工结束后的迹地恢复而消失，同时施工人员前期的培训不到位会造成人为的破坏行为。

在历史城区和历史文化街区的巷道施工过程中路面开挖、土石方、建筑材料的堆放，尤其是施工弃土、施工垃圾的临时堆放等，都将会影响历史城区和历史文化街区的风貌，同时对生活在历史城区和历史文化街区及旅游者的日常活动都将受到影响和干扰。

因此本次施工过程中要注意对历史城区和历史文化街区的保护，任何单位和个人都有依法保护历史城区和历史文化街区的义务，并有检举、控告和制止破坏历史城区和历史文化街区的行为。

### 5.5.2宗教场所

项目部分道路沿线涉及清真寺等物质文化资源，清真寺为一般宗教活动场所，本次不对清真寺进行任何拆迁等施工扰动，在有清真寺分布的道路路段施工时，应充分尊重当地民族文化，以免对民族文化造成影响。保障清真寺的正常使用。去清真寺做礼拜是伊斯兰教信仰的要求，也是一种精神寄托，一种行为习惯。除古尔邦节（宰牲节）)和肉孜节（开斋节），每周五主麻日礼拜的人最多，宗教人士要在此时宣讲“卧尔兹”（在会礼或聚礼前，掌教阿訇向教徒宣讲教义）。按伊斯兰教规范，穆斯林应一日五拜，但能坚持每日去清真寺礼拜的主要是老年人，道路施工可能对这些经常去清真寺礼拜的老人的出行带来影响。

对于本项目的建议，主要集中在以下几个方面。

（1）是能文明施工：项目单位对施工人员，尤其是汉等非穆斯林民族的施工人员，进行民族风俗习惯常识的教育，要求他们尊重当地少数民族习惯。

（2）是在修路时能将其他附属工程问题都一并解决。

（3）是施工期间能留出人行道，方便出行、方便坊民按时礼拜。

（4）施工期间提醒标志尽可能采用简单明确的符号，文字提示、项目公告等均应使用维汉两种文字。

## 5.6气候变化影响及固炭减排分析

### 5.6.1气候变化的影响

#### 5.6.1.1和田地区气候概况

和田地区位于塔克拉玛干沙漠的南部边缘，为大陆性干旱气候，主要气候特点是：夏长秋短，冬不严寒；降水稀少，分配不均匀；昼夜温差大，光、热资源丰富，日照充沛，空气干燥，属于暖温带大陆沙漠气候。年平均气温13.0℃，年平均日照时数2663小时，年平均气压862.2hpa，年平均日照百分率60%，年平均降水量43.9mm，年平均蒸发量2746.3mm，年平均风速1.8m/s，年平均沙尘暴次数17次，年平均浮尘日数192天，无霜期230天，日平均气温稳定通过0℃的积温为4993.2℃、10℃的积温为4525.3℃、15℃的积温为3853.1℃、20℃的积温为2579.4℃。

四季气候特征：

春季：气温回升快，多沙尘暴、大风、扬沙、浮尘天气。春季平均气温为15.8℃，降水量平均为12.6mm。气温虽回升比较快，但由于冷空气活动频繁，气温回升不稳定。春季的主要气象灾害有干旱、回寒、大风、沙尘暴、扬沙、浮尘，其次是春末的霜冻和干热风。

夏季：温度高，气候干燥。夏季平均气温为25.0℃，降水量为20.7mm，历史极端最高气温为41.1℃，空气湿度只有42%，蒸发量比降水量多近百倍，夏季主要气候灾害有干热风、大风、沙尘暴、强降水造成的地质灾害以及局部的冰雹和洪水。

秋季：晴天多，光照好，秋高气爽，气温日较差大。秋季平均气温为12.9℃，降水量为5.4mm，昼热夜凉，气温日较差大。晴天多，阴雨、风沙天气较少，日照百分率是全年最高的季节。秋季气温下降很快，10月中旬出现霜冻，11月底土壤进入封冻期，秋季的主要气象灾害有冷害和霜冻。

冬季：冷而不寒，降雪天气少。冬季平均气温为-1.6℃，降水量为5.2mm，历史极端最低气温为-21.0℃，最低积雪深度为14厘米，最大冻土深度为64厘米。冬季的主要气象灾害有冻害和雪灾。

和田年均降水量极少，灌渠防渗率仅为35.7%，高效节水面积只占10.7%。全地区36条河流，均属冰川融雪补给性河流，春旱、夏洪、秋缺、冬枯。水资源可利用总量为58.91亿m3，水能资源蕴藏总量360万千瓦，地下水可开采量11.67亿m3。

#### 5.6.1.2和田河流域气温变化的趋势

近40年来和田河流域年平均气温在波动中呈上升趋势,特别是20世纪90年代后期非常明显,上升幅度为0.26℃/10a，冬、秋季变暖最明显上升幅度分别为0.65℃/10a、0.28℃/10a,冬、秋季气温的变化对和田河流域年平均气温的影响较大。和田河流域近40年来气温变化具有明显的阶段性，偏冷时段出现在60年代后期到70年代初期，偏暖时段出现在90年代后期。1967年和1989年出现了严重的低温冷害事件，1999年出现了异常偏暖事件。

和田河流域近40年的降水量总体呈增多趋势，其倾向率为1.56mm/10a ,但降水量增加不明显。夏、冬季降水变化倾向率为正值，春、秋季降水变化倾向率为负值，夏季降水变化较突，增加明显。降水量异常偏少和偏多年份主要出现在1980年代。

#### 5.6.1.3本次工程对和田地区气候变化的影响

本次亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程位于新疆维吾尔自治区新疆和田市境内。本次工程分为道路工程、给水工程、排水工程、中水回用工程、地下管廊工程、公共交通工程及团城改造项目七个子项。工程建设范围位于和田市及和田县境内，工程区域大部分位于为现有的城市用地范围内，工程建设不产生大规模的改变生态环境的影响，不开采地下水，也不改变现有河流的流向。

（1）甲烷气体对气候变化的影响

引起气候变化的污染因素主要为二氧化碳、甲烷等，本次工程中仅排水工程会产生甲烷及恶臭气体，甲烷(CH4)是一种重要的温室气体 ,大气中CH4浓度的升高对全球变暖的贡献率在25%左右。据估计,全球大气中超过50%的CH4来源都与人类的活动有关,如湿地、农田、污水处理厂和一些工业生产过程，本次污水处理厂处理规模为2.5万m3/d，根据城市污水处理厂甲烷的释放通量，每处理1t污水释放甲烷气体334.6mg，因此由本次工程产生的甲烷气体量为8.37kg/d，类比稻田产生甲烷气体的每生产100公斤的稻谷就向大气排放14公斤甲烷，仅稻田甲烷排放量就占全球甲烷排放量7-17%。本次工程产生的甲烷气体远低于稻田产生的甲烷，因此由本次工程造成区域小气候的影响微乎其微。

（2）固碳减排分析

本次公共交通工程中拟购置200台纯电动公交车，传统公交车的废气、碳排放带来很大的环境问题。科学地发展新能源公交车辆不仅能够缓解常规能源相对紧缺的压力，还能减少汽车尾气排放产生碳的排放量。

## 5.7相关设施的尽职调查

### 5.7.1和田市水厂

和田市现状有两座水厂，一水厂位于屯垦路以北，始建于1985年，占地42亩，采用地下水，有14眼水源井，水源井单井出水量 200 立方米/小时左右，厂内有清水池3座、二级泵房1座、加氯间1座（二氧化氯消毒）及相关附属设施，现状供水能力为50000立方米/日；水厂设备及建构筑物基本完整，整体老旧，水质检测手段不全。

二水厂位于二环路以西1公里处，水厂建于 2004 年，水厂占地面积约90亩，采用地下水为水源，共建成6眼水源井及相应的生产构筑物，厂区范围内现有4口地下水井，厂外还有2口，水源井单井出水量210立方米/小时，现状供水能力为20000立方米/日。现有清水池一座，二级泵房1座，加氯间1座及相应的附属设施。现有清水池一座，配水泵房座，加氯间一座及相应的附属设施，水厂设备及建构筑物基本完整。

为了保障和田市的供水安全，2017年和田市对现状一二水厂进行改造，主要包括一二水厂水质提升、电气自控升级、完善检测设备等内容，工程采取EPC模式。和田市北京工业园（西园区）有一座水厂，东园区现状有两座深井泵供给，西园区水厂位于北京工业园管理委员会院子内，水源采用地下水源，现状有两座水源井，加压泵房一座（96.56m2），四台清水泵（三用一备），水泵规格374m3/h，扬程44m、功率 75Kw，1000m3清水池一座，出厂压力0.35MPa左右。

和田市城区现状给水管网始建于1985年，现状供水管网管径偏小，部分道路有dn110管道，不能满足消防要求。现状给水管材老化，特别是部分PVC管材、灰口铸铁管，管材老化对输配水水质造成“二次污染”，严重影响居民生活质量。此外城区给水管网普及率较低，约为80%，现状管道主要分布在老城区，随着城市扩张发展，现状城区管网不能满足城区扩张需要。

### 5.7.2河西污水处理厂

和田市近期（2022年）排水工程规模70000m3/d，远期（2030年）排水工程规模135000m3/d。由于污水处理厂处理和田市和周边乡镇污水，河西污水处理厂近期（2022年）处理规模 75000m3/d，远期（2030年）处理规模140000m 3 /d；河东污水处理厂近期（2022年）处理规模10000m3/d，远期（2030年）处理规模30000m3/d，结合现状污水处理厂规模，本工程仅对河西污水处理厂进行扩建。

河西区污水处理厂位于玉龙喀什河以西，距离和田市现状氧化塘约9km，规模为5.0万m³/d，采用A2O-SBR工艺，现状污水处理厂尺寸为长×宽=410m×300m，占地面积为12.3公顷（约185亩），出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级B准，污水处理厂主要服务于和田市及周边居民生活污水的处理，目前处于调试运行阶段并计划对其进行提标改造。于2016年6月自治区通过了对此污水处理厂进行提标改造可研的评审，目前已立项但尚未建设，提标规模为5.0万m3/d，采用“硝化曝气生物滤池+反硝化深床滤池”工艺，提标后出水达到一级A标准。现状5.0万m³/d的污水处理厂已建成管理区和生产区，管理区包括办公楼、配电房、取暖设备房、车库、机修、设备房、取水设备房、在线监测房、警卫室；生产区的粗格栅及提升泵房、污泥贮池、污泥脱水机房、鼓风机房、紫外线消毒间土建均按10万m3/d的规模一次建成，其余污水处理构筑物细格栅及旋流沉砂池、初沉池、A2O-SBR池、加药反应池均按5.0万m3/d规模建设，并在污水处理厂西侧预留了扩建用地。

2008年，新疆环境保护技术咨询中心编制《和田市排水改扩建二期工程环境影响报告书》，2008年12月，原自治区环保局批复了该项目（新环监建函[2008]163号）。目前正在进行建设项目竣工验收工作。目前河西区污水处理厂的主要环境问题如下：

（1）现状运行污水处理厂应为一级B标准，处理规模为50000m3/d，目前计划提标改造，已立项但尚未开工建设，但根据我们两次现场调查及污水厂在线监测数据显示，目前污水处理厂的出水水质无法达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准，也不符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB18921-2007）景观环境用水标准。目前已建污水处理厂自控系统和曝气池存在问题，需要改造。

（2）现状污水处理厂污泥贮池土建及设备均按照10.0万m3/d建设，目前每天新增的干污泥量为7.8t，以脱水后污泥含水率75%计，污泥体积为31.2m3/d。故近期无需扩建。现状污水处理厂的污泥采用卫生填埋的方式进行处理。

### 5.7.4华威和田热电厂

华威和田热电厂位于新疆维吾尔自治区和田地区和田市拉斯奎镇，内设两台135兆瓦超超高压双抽式汽轮机，配2台480吨/小时超高压粉煤炉，同步建设有石灰石-石膏湿法烟气脱硫、电袋除尘器、选择性催化还原法（SCR）脱销系统，配套建设冷却系统、灰渣分除系统、灰场、输水管线等公用和辅助设施。项目实施后脱硫效率不低于95%，除尘效率不低于99.9%，脱销效率不低于86.7%，烟气污染物排放符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）第3时段标准。2011年8月取得了国家环保部的批复（环审[2011]233号）。

# 6.替代方案

方案1：亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程方案

方案2：无行动和无项目方案

上述两种方案的优缺点比较具体见表6.1-1。

表6.1-1                    方案比选

|  | 方案1 | 方案2 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 1.项目建设符合国家有关政策的要求； 2.项目建设符合和田市城市总体规划要求，符合和田市生态规划要求，有效控制水污染； 3.完善和田市路网结构有利于改善城区投资环境，提高人民生活环境质量，促进和田市的可持续发展； 4.节约宝贵的水资源，保证城市水资源的循环利用，促进和田市可持续发展。 5.绝大部分被调查公众表示支持本工程的建设，项目的建设符合公众的意愿。 | 1、维持方案1目前的用地现状，避免方案1 施工建设期和运营期，特别是施工建设期中的各种影响。 |
| 缺点 | 1.施工建设期产生扬尘、噪声、废（污）水、固体废物等污染，破坏地表植被，造成水土流失；临时加重了交通压力，破坏施工现场景观； 2.道路建设永久占用部分土地，改变这些土地的利用方式。 | 1.随着经济发展，水资源已不能满足城市发展的需要。水资源短缺将严重制约和田市的生产和发展； 2、目前污水排放不能满足环境保护的要求及再利用的要求； 3.道路设施不完善，交通不行不便； 4.目前的供水管网为建成时间较久的钢管，存在管线破损、漏水问题。 |

从表6.1-1 可以看出，方案1 实施后，虽然在工程施工建设期和运营期，特别是在项目施工建设期中会产生一定的环境影响，但这些影响在时间或空间上均是有限的，通过采取各项措施可以消除或最大限度地减小其影响，不会对区域环境造成大面积的不利影响，并随着施工建设的结束而消失。

方案1 的实施，节约宝贵的水资源，保证城市水资源的循环利用；完善城市道路体系，改善区域投资环境，提高人民生活环境质量，促进和田市的可持续发展，不仅符合国家有关政策的要求，符合和田市总体规划和生态规划的要求，也符合广大人民群众的意愿。因此，经上分析，本次评价认为方案1 是合理的，也是必须实施的。

# 7.环境管理与监测计划

## 7.1环境管理的机构安排及其职责

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》所规定的管理权限，亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程环境影响报告由和田地区环保局负责审批。和田地区环保局为本工程的环境管理机构，其职责主要是根据项目环境影响评价报告书的内容提出环境保护要求，协调各部门之间的环保管理工作，并负责组织环保设施“三同时”验收工作。

和田市成立利用亚行贷款领导小组，在和田市发改委下设亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善项目管理办公室。总负责项目环保工作管理，负责组织项目建设的可行性研究，制定项目环保工作计划，协调各主管部门及建设单位之间的环境管理工作，指导建设单位执行各项管理措施；负责环境保护计划和设计阶段环境管理；负责施工期环境行动的实施与管理；负责营运期的环保措施的实施和管理。

亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程亚行项目管理办公室设置专门的环境管理人员，负责项目各个阶段的环境管理；并贯彻执行环境保护法规和计划；检查项目环保措施执行情况；推广应用环境保护先进技术和经验；组织开展相关人员的环保技术培训，提高人员素质。由于施工期和运营期的环境管理内容具有较大的差异，且两者的工作时限有着临时性和长期性的区别，因此施工单位和运营单位根据阶段的不同，分别设立组织机构，且实行分阶段负责的方式。施工结束后，施工期相应的管理机构即行撤销，运营期管理机构开始运作，根据工作具体情况，允许有一定时段的交叉。

项目环境管理的组织架构包括亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善项目亚行项目管理办公室、施工方、环境监理及环境监测方，各方职责及人员配置要求见表7.1-1。

表7.1-1           项目环境管理机构安排与职责

| 阶段 | 各有关方 | 环境职责 | 人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计和前期 | 和田地区环保局 | 审批环境影响评价文件 | 1 |
|  | 亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善亚行项目管理办公室（业主） | （1）负责整体的环境管理工作，制定项目环境规定。 （2）确保投标文件和施工合同中包括“环境管理计划”。 （3）确保投标文件和监理工程师合同中包括“环境管理计划”。 | 1 |
|  | 乌鲁木齐市政研究院（设计单位） | 为环境管理目标提供技术保障 | 1 |
|  | 新疆天合环境技术咨询有限公司（环评单位） | 制定环境管理计划 | 5 |
| 施工期 | 亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善亚行项目管理办公室（业主） | 1.监督施工单位采取污染防治措施。 2.监督并参与项目的环境监理。 3. 聘用环境顾问提供施工期间环境保护方面的技术支持，为承包商提供环境保护指导并为项目管理人员、监理人员和承包商提供环保方面的在职培训。 4.委托环境监测机构在施工期间进行环境监测。在施工期间为环境监测工作提供支持。 5.每半年向亚行提交一次环境管理计划实施报告。 | 1 |
|  | 承包商 | 1.负责EMP和其他环境保护措施的实施； 2.负责施工人员的环保培训 | 1 |
|  | 工程和环境监理 | 1.日常监督，确保环境保护措施实施； 2.监理月报中注意记录环保实施情况及存在问题 | 1 |
|  | 和田地区监测站 | 施工期监测和事故性监测 | 1 |
|  | 和田市环境保护局 | 检查施工期环境管理情况 | 1 |
| 运行期 | 和田市城市综合发展与环境改善亚行项目管理办公室（业主） | 同施工期 | 1 |
|  | 和田市交通局、园林局、污水处理厂、和田市建设局 | 1、负责环保措施实施和环境管理计划的实施； 2、环境保护设施的运营正常 | 4 |
|  | 和田地区环保局 | 组织环保设施三同时验收工作 检查运营期环境管理情况 | 1 |
|  | 和田地区监测站 | 运营期监测和事故性监测 | 1 |
|  | 和田市规划局 | 控制新建道路两侧发展敏感建筑/机构 | 1 |

## 7.2设计期进一步采取的环境影响减缓措施

### 7.2.1生态环境

（1）合理设置临时用地（施工场地、施工营地、取土场、施工便道等）和公路附属设施占地，不得占用水源保护区、农田及林地。

（2）本次部分改造路段需移栽行道树，本次树木移栽至和田市林处的苗木基地，并尽量使其存活，使由于工程永久性占地破坏的树木和花草得到补偿。

（3）降低永久性和临时性土地利用，将景观特色受益纳入设计中平衡砍伐和种植，避免深挖掘和高路堤以减少土方挖掘。

（4）尽可能重复利用施工段和施工段附件的土方，与市环保局和市园林处讨论处置废土和治理方案。主体土方工程作业之前为修复工程移除和存储表层土（10-30cm）。

（5）斜坡上设计合理的排水系统，减少水土流失。

### 7.2.2水环境

（1）在下一步线路设计中，确保不在水源保护区内设置任何临时工程。

（2）对涉及水源保护区的路段需提前设置需设置防渗的排水系统，防止施工过程产生的施工废水排出水源保护区外，并在道路两侧设置事故应急池。

### 7.2.3声环境

本工程位于和田市境内，属于城市人口聚集区，因此城市道路技术设计应包括道路两侧设置绿化林带缓冲区，以降低噪音污染。

## 7.3施工期环境影响减缓措施

### 7.3.1施工期废气环境影响减缓措施

（1）施工车辆尾气影响减缓措施：加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

（2）施工临时生活营地废气影响减缓措施：施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂应使用清洁燃料。

（3）尽量缩短施工和拆迁垃圾堆放在施工现场的时间，定期清理。

（4）施工场地扬尘减缓措施：污水厂扩建施工场地周边无敏感点分布，大风天气应禁止施工，对裸露施工区地表压实处理并洒水，施工材料和挖方采取篷布遮盖，以减少扬尘产生。合理安排工期，除特殊施工作业要求外，禁止夜间施工。

（5）容易产生灰尘的施工必须远离居住区200米以外。环境敏感区必须尤其注意，比如学校，幼儿园以及医院。

（6）本次涉及7个子项，根据现场调查统计项目共涉及敏感目标146处，其中医院12处，学校25处，居民区88处、清真寺等21处。应采取分段施工并划定施工范围，施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围；作业带产生的挖方应临时堆放于屏障内，并采取洒水降尘或篷布遮盖；对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式；采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘；禁止在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，禁止夜间和午休时间施工；施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填，弃方及时清运。

（7）施工时每个标段应至少配备1台洒水车，对沿线施工便道和进出堆场的道路经常洒水(主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气)，一般每天可洒水二次，上午、下午各一次。进出堆场道路的路面保持湿润，并铺设竹篱、草包等，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。

（8）对于那种开放式的卡车，在运输材料的过程中会产生灰尘，因此必须在侧面安装适当的设施和尾板，且每次都必须覆盖巨大防水罩。

（9）材料存储区和水泥搅拌设备须使用防尘罩。土方回填管理，必须采取相应措施，包括路面碾压和定期洒水以及覆盖。项目现场多余的土方或淤泥必须及时清理，避免时间长了堆成堆。成堆的土方高度不超过0.7米。

（10）现场临时的开挖的沉积物堆积地点必须在最近的居住局下风向50米以外。

（11）合同方进行非授权施工垃圾焚烧必须予以惩罚，且可扣留支付。

### 7.3.2施工期水环境保护措施

#### 7.3.2.1施工管理措施

（1）工程承包合同中应明确筑路材料(如沥青、油料、化学品等)的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在项目水源保护区范围内及附近，避免筑路材料随雨水冲入水体，造成地表水污染，临河1km范围内禁止设置取土场及弃渣场、拌和站、预制场、施工营地等临时设施。生产废水、生活污水及各类固体废物等严禁排入上述水体。

（2） 施工材料如油料、化学品等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。

（3）对收集的浸油废料采取打包密封后，连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备这类废物处置资质的处置场。

#### 7.3.2.2水源保护区保护措施

本次工程主要位于和田市及和田县境内，多处工程涉及水源保护目标，除了屯垦路供水管线550m涉及和田市一水厂地下水源地一级保护区外，其余部分管线涉及和田市一水厂地下水源地二级保护区，和田市二水厂地下水源地二级保护区，伊里其水厂(地下水)水源地二级保护区，和田市玉河东部一乡一镇水厂水源地(地下水)水源地二级保护区及和田市托普恰水厂(地下水)水源地二级保护区。根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》有关规定，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。本次屯垦路供水管线属于与供水设施和保护水源有关的建设项目，不存在法律障碍，但由于工程涉及水源保护区，因此需征地主管部门的意见后方可施工。并且在项目施工过程采取严格的环境保护措施。

（1）在施工过程中，禁止在水源保护区范围内设立取弃土场、堆料场、施工营地、预制场与拌合站等施工生产生活区。

（2）工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品、粉煤灰、水泥、砂、石料等）的运输过程中防止洒漏条款。

（3）施工人员的就餐和洗涤采用集中统一形式进行管理，如集中就餐、洗涤等，尽量减少生活污水量。洗涤过程中控制洗涤剂的用量，采用热水或其它方法替代，以减少污水中洗涤剂的含量。

（4）在施工营地设置临时化粪池，禁止将生活污水直接排入水源保护区范围内及附近河渠。

（5）施工场地、管线作业带有城市排水管网可依托的，施工期污水应排入城市下水管网后纳入和田市污水处理厂处理，无排水管网依托的，施工期污水必须集中处理，生活污水经化粪池处理后用吸污车运至污水处理厂处理，不向附近水体排放。

（6）在有城市下水管网处集中设置机械修理、清洗场地，设置隔油池收集检修和车辆清洗废水，隔油、沉淀处理后排入城市下水管网。

（7）当地蒸发量大，混凝土拌和、养护废水在建筑物表面短时间即可蒸发，不会形成地表径流，在物料、土方区域周围设置导流沟渠，以防止雨水形成地标径流后携带大量泥沙等物料进入地表水。

#### 7.3.2.3废水排放防护措施

（1）水源保护区范围内禁止随意倾倒垃圾和排放污水。施工用水不得直接取用保护区内水体；水源保护区内施工活动，严格控制施工场界，设置施工红线，施工活动不得超过施工红线。

（2）尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料(如棉纱、木屑、吸油纸等)，将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。

（3）机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中于各路段处的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5m3/d，因此可全部用固态吸油材料吸收混合后封存外运。

（4）施工人员的就餐和洗涤采用集中管理，如集中就餐、洗涤等，尽量减少产生生活污水的数量。洗涤过程中控制洗涤剂的用量，采用先用餐巾纸擦试后再用热水或其它方法替代洗涤剂的使用，以减少污水中洗涤剂的含量。

（5）施工营地设化粪池对生活污水进行集中处理后用于场地的绿化，不得外排。

（6）根据中华人民共和国相关规范和准则，任何原油或原料的泄露必须在发生的24小时得到清理，同时对受污染的土壤和水也须根据相关规范和准则进行处理。相关记录必须立刻提交给项目办和市环保局。

（7）对现场产生的特殊废水，必须安装沉淀容器进行处理（比如水泥拌料）以及高浓度污浊废水悬浮物。根据需要，采用比如PAM的凝聚剂处理这些沉积物。

### 7.3.3施工噪声减缓措施

（1）白天施工必须确保以下：1）设备和机械产生的噪音等级必须符合中国人民共和国施工现场噪音范围标准(GB12523-2011)以及WBG EHS标准，并确保机械作业噪音降到最小；2）噪音太大或颤动太大的设备不允许在村庄或城镇区域使用，至允许噪音低且带有隔音效果的的机械设备才可采用。3）现场沥青搅拌站或类似搅拌活动必须设置在环境敏感区300米以外；4）如果噪音区50米之内有居民，临时噪音隔音板或广告牌必须安装在设备四周。

（2）对于所有城市道路，不允许夜间作业（夜晚22点至次日凌晨8点）

（3）管线施工分段进行，合理的安排好施工时间和施工场所尽量缩短施工期，减少施工噪声影响的时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。对个别影响较为严重的施工场地，须采取临时的隔声围护结构或吸声的隔声屏障。

（4）高考、中考期间学校分布区段禁止施工。

（5）施工机械操作人员及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，并由施工单位为施工人员采用个人防护措施，如带耳塞，头盔等。

（6）定期监测环境敏感区的噪声（详见监测计划）。如果噪声超过标准要求3分贝，必须对设备和施工进行核查并采取缓解措施。

（7）根据《中华人民共和国劳动者健康保护法》，必须给施工公人提供相应的听力保护措施（比如耳塞）。

（8）控制现场推土机，挖机，碎石机以及其他交通运输车辆的速度，对机械设备采取噪声降低措施，设立机械修理和维护点，确保机械运作良好。

（9）施工现场车辆速度限制,如无需要，禁止使用喇叭，鸣笛声尽量降低音量。

### 7.3.4振动影响减缓措施

为降低振动对周围建筑的影响，施工前建设单位应充分了解工程的振动情况，选择使用产生振动小的施工机械和人工作业，同时考虑对机械采用防振装置。在施工中提高工程有关人员对振动的认识，缩短施工机械操作作业时间，合理分配和安排作业位置及时间。

### 7.3.5施工期固体废物处置措施

（1）对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类和处理，其中可利用的物料，应重复利用或收购，如多数的纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，运送至垃圾填埋场填埋。

（2）施工人员集中的生活营地，要设兼职的环境卫生管理人员，负责宿营区的生活垃圾集中统一收集，送至生活垃圾填埋场填埋。

（3）场地、管线施工作业中将产生一定数量的挖方，挖方可用于场地平整、管沟回填，多余部土方可清运出场地，用作其它场地的平整或绿化用途等，避免长期堆存，及时清运，不会产生扬尘等二次污染。

（4）车辆维修废水经蒸发干化后的固体废物，含有矿物油，属于危险废物，应按照国家的相关规定，收集、储存，最终交给有危险废物运营资质的单位处置，对周围环境不会造成不良影响。

### 7.3.6施工期生态保护措施

（1）严格控制施工范围，合理划定施工期占地范围，管线分段施工，挖管沟要尽可能的小，挖方要在管沟旁分层堆置，回填土方时再分层复原，确保具有肥力的表层土壤不受破坏，及时分层回填，以确保施工后的绿地恢复。

（2）施工中的挖方工程堆置的土方应避免压在路旁绿化带中的灌木花草上，管沟通过绿地，要将表层的草皮尽量集中堆置，在整个施工期要定期洒水，保证腐殖层不受破坏，施工结束后，再将其覆盖至原土层表面，以利于这些草本植物的恢复生长。

（3）项目建设改造路段的受影响花草树木一定要移栽它处，最好在和田市区内移栽，并尽量使其存活，使由于工程永久性占地破坏的树木和花草得到补偿；

（4）项目占用涉及农田时，应采取补偿措施保证被征地农户的生活水平不下降，需要特别注意的是不要破坏水利灌溉渠系，本着先修缮水利设施，后公路施工的原则进行作业，在每年5月-10月的农灌期施工期间和营运期都要维护好水利设施。

（5）本工程料场均为商品料场，渣场为和田市建筑垃圾填埋场，项目不设置取、弃土场，项目临时占地主要为施工场地，本工程对于施工过程中的临时用地必须采取以下恢复和减缓措施：

①严格按设计要求，在指定地点堆放工程弃渣，严禁在风蚀区弃土。

②施工结束后，施工营地、拌和场、预制厂、料场等，一律平整土地，清除用地范围内的一切固体废弃物；不得随意倾倒沥青废料，特别注意拌和站和路基两侧。

③对施工场地进行恢复，临时占地恢复后应与原地形地势尽可能基本一致，不影响原区域整体景观。

## 7.4运营期环保措施

### 7.4.1运营期废气影响减缓措施

本工程废气主要为污水处理、垃圾转运单元产生的恶臭气体。

（1）合理选址，选址位于城市、居民区的下风向；

（2）由污水处理厂工程特点和废水处理工艺流程可知，污水处理厂恶臭气体在处理工艺的各个处理单元均有产生，但主要产生部位为生化池和污泥池部位。因污水处理厂多数构筑物为敞开式，所以污水、污泥散发恶臭气味无法避免。但污泥处理区较为集中于车间内，采用吸风的方式进行除臭。

（3）污水处理厂运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放。

（4）垃圾收集过程中圾箱及垃圾车配套的垃圾箱的密闭性，垃圾必须入箱堆存，并对收集点的生活垃圾及时清理，保持收集点周围的环境卫生；

（5）转运车间内设两套喷雾冲洗除臭系统，是一种新型以雾治气的净化除臭设备装置，利用高压泵将净水或冰水打压到50 公斤以上，经高压管路，至高压喷嘴雾化，形成飘飞的雨丝，营造良好清新的环境空气，雾滴快速增发，与污染因子发生吸附、分解，达到加湿、降温、降尘等多重效果，并且能除掉空中的微量固体粉尘、增加空气湿度和负氧离子浓度，系统造价低，运行效果好，可实现无人自动控制。

（6）厂区、站区绿地面积应高于30%，尽量在主要臭气发生源周围种植抗害性强的乔灌木。厂界四周种植抗污能力综合值较大的乔木，即能美化环境，又能净化空气，减少恶臭。

### 7.4.2运营期废水污染防治措施

#### 7.4.2.1污水厂保证出水水质的措施及污水出路分析

（1）影响污水处理厂出水水质的主要因素

经分析在本工程运行中可能影响出水水质的因素是：

①水温

项目建设地地处和田市地区，年平均气温为12.3℃，极端最低气温达-21.6℃，年平均无霜期226d，根据有关资料证明当水温＜5℃时，生化法处理的污水中生物活性明显降低，出水水质将受到较大影响，并且水温对厌氧段影响更为严重。本工程设计出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A级标准，在设计中采用寒冷地污水处理设计办法。可大大改善最冷月出水水质。因此设计时按照《寒冷地区污水活性污泥法设计规程》（CECS111：2000）中有关寒冷地区污水处理设计有关规定的要求。冬季污水处理厂出水有可能将受水温影响，出水达标可能性高，在各种不利条件（例如：人为因素，设备运行状态不良及进水水质超标等）一起出现时，出水可能不能达到设计排放标准。

②技术管理水平

有资料显示，由于技术管理水平不同采用工艺相同的污水处理厂中，国外许多污水处理厂的出水水质比国内的出水水质要好。差距主要表现在例如：当曝气头阻塞时不能及时更换；不能很好根据进水和出水水质的变化而改变各运行参数（如：污泥回流比、气水比、污泥龄等）；控制污泥膨胀理论水平不足；经费原因不能定时更换元件和进行检修等原因，造成出水水质差。由此可知，技术水平、管理水平也是影响污水处理厂出水水质的重要因素。

③运行经费问题

在技术条件具备的情况下项目运行还需要经济条件的保证，如果经济不能保证，可能造成项目建成后无法运转，造成投资浪费。并且污水不处理排放将对环境造成很大污染，因此经费问题也是重要因素之一。

（2）保证出水水质措施

①在本工程设计时，应适当考虑当地冬季最低水温，来确定BOD负荷，适当增加水力停留时间，加强保温措施，按照《寒冷地区污水活性污泥法设计规程》（CECS111：2000）中有关寒冷地区污水处理设计有关规定得要求设计，必要时可以通过加热鼓风机通往生化池的空气的温度，以提高水温保证污水处理厂冬季污水处理效果，保证冬季污水处理厂出水达标。

②使用高水平管理人员管理污水厂，请污水处理专家及工程设计人员来厂讲课、演示，提高厂内人员素质。

③在污水处理厂按照有关寒冷地区污水处理设计有关规定得要求设计，并能保证正常运行的条件下污水处理厂出水是可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A级标准。冬季由于气温降低会影响细菌的活性，降低污水处理效率，难以实现稳定达标，设计在绿化带内堆冰，评价认为冬季的出水达标存在一定的不确定性，应根据出水实事监测系统来及时调整污水厂的运行工况。

④接纳的城市排水必须达到污水厂进水水质后方可进入，不能满足条件的，应增加预处理。

#### 7.4.2.2排水处理措施

（1）污水处理厂排水主要为工作人员生活污水，污水处理厂可直接通过提升泵进入场内处理，转运站排水依托城市下水管网排放。

（2）综合公交设施场站的车辆检修废水和生活污水。检修废中石油类含量较高，严禁泼洒和排入城市下水管网，要求综合公交设施场站设置20 m³的防渗干化池。蒸发干化后的固体废物，含有矿物油，属于危险废物，应按照国家的相关规定，收集、储存和处置。生活污水产生量极少，就近接入城市下水管网，排入城市污水处理厂。

### 7.4.3噪声影响减缓措施

本次工程运营期间仅道路工程及污水厂产生噪声影响，其余管线工程均不产生噪声影响。在道路的运营过程中噪声的污染比较明显，不同类型的车辆，不同的行驶状态，产生的噪声强度也不同。随着交通量的增加，产生的噪声对道路两侧敏感点的影响也随之增加，所以应该从规划角度和噪声防治角度采取措施。

（1）根据噪声预测结果，本次拟建的城市道路，一般距道路中心线100m范围内交通噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，故城市规划实施过程中，在道路中心线100m范围内不应再增建集中居民区、学校、医院等敏感点。

（2）严格限制行车速度，特别是夜间超速行驶；做好路面的维护保养，对受损路面应及时修复。

（3）加强道路两侧绿化，尤其是学校和医院等声环境敏感点处。

（4）超标建筑物窗户均采用双层玻璃，具有良好的隔声效果，隔声在25dB以上，本工程预留隔声窗费用，根据建成运行后的实际噪声监测结果增设隔声窗。

（5）污水厂、转运站内的构筑物合理布局，设备选用低噪声设备，并定期进行维护，确保其良好的运行状态，对于强噪声设备采取基础减震，加装隔音罩并置于密闭房间内。

（6）垃圾转运车辆24:00至次日8:00不运行；转运期间车辆严格限制行车速度，严禁超速。

（7）加强污水厂周边、转运站周边的绿化，可在一定程度上起到降噪的作用。

### 7.4.4固体废物处置措施

（1）污水处理厂固体废物主要来源格栅截留的废渣、沉砂池排出的沉沙，以及污泥，格栅截留的废渣及沉砂池的排砂及时运往垃圾场进行填埋。剩余污泥一部分回流，另一部分污泥与初沉池排出的污泥一起进入脱水间用污泥脱水机制成泥饼，污水处理厂扩建部分每年将产生24.1t含水75%的脱水污泥。应对所产生的污泥成分进行分析、测试，如不含有毒、有害、重金属物质，且能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，方可进入和田市垃圾填埋场进行填埋处理，污泥处理达标后填埋符合当地的实际情况。

（2）本工程由于除臭点分散，且当地冬季温度会达到零度以下，湿度小，冬季生物滤床运行困难（根据当地运行经验）。因此本工程推荐采用光催化、离子除臭装置。

（3）污水厂生活垃圾定期收集清运至和田市垃圾填埋场进行填埋。转运站内职工日常办公和生活的生活垃圾，与其它固废处理后运至和田市生活垃圾填埋场处置，处置途径合理可行。

（4）团城改造工程生活垃圾统一收集后由市政环卫部门清运到城市生活垃圾处理场处理。

（5）道路工程子项中各条道路养护产生的固体废弃物，须按照相关规定拉至和田市建筑垃圾填埋场。

（6）项目运行期的固体废弃物主要为生活垃圾及公交综合场站废机油。生活垃圾由市政环卫部门送往指定地点填埋，对外环境无影响。公交场站废机油产生量极少，属于危险废物，集中收集后运往具有处理危险废物资质单位处置，对周围环境不会造成不良影响。

## 7.5工程环境保护监理建议

环境保护监理是指具有相应资质的监理企业，接受建设单位的委托，承担其建设项目的环境管理工作，代表建设单位对承建单位的建设行为对环境的影响情况进行检查，并对污染防治和生态保护的情况进行检查，确保各项环保措施落到实处。我国的环境保护监理发展刚刚起步，在许多方面都是空白的，法律法规尚不健全，有很多不成熟的地方。

### 7.5.1环境监理工作的落实

建设单位在工程招标时应包含环境监理的内容。建设单位在与施工单位签订工程建设合同时，合同中应包括环境保护的内容，明确如发生环境污染或生态破坏等环境问题时，施工单位应承担的责任及补救恢复措施。

在建设单位在与施工单位签订工程建设合同时，应同时与环境保护监理单位签定施工期环境监理的合同，环境监理合同应明确环境保护监理工作范围、内容、方式、目标及环保监理单位的权力、义务，使环境监理工作能发挥应有的工作。

### 7.5.2环境保护监理的任务

环境保护监理的主要任务一方面是根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，对工程建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理；另一方面对建设项目配套的环保工程进行施工监理，确保“三同时”的实施。

改造片区环境保护监理包括两部分内容：一是监理改造片区主体工程的施工过程应符合环保要求，如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、减少水土流失和生态环境破坏，称为“工程环境监理”或“环境监理”；二是对保护营运和施工期的环境而建设的配套环境保护设施进行监理，称为“环保工程监理”，包括垃圾处置设施、绿化工程等。

### 7.5.3环境保护监理应遵循的原则要求

从事工程环境保护监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。确立环境保护监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主的环境管理和政府部门的环境监督服务。

### 7.5.4环保监理的工作程序

环保监理工作程序图7.4-1。

### 7.5.5环保监理的工作方式

环保监理人员对施工活动中的环境保护工作按照施工进程实施动态管理。工程环境监理的工作方式以日常巡视为主，辅以必要的环境监测，以便及时调整环保监控力度。环保工程监理从合同、计量到支付等都与其他工程的监理相似，工作方式主要以工程监理的方式进行。

### 7.5.6环境监理的工作内容

（1）施工营地

①施工机械和车辆由专门清洗点或修理点进行清洗和维修。

②施工营地应设垃圾筒，集中收集施工人员生活垃圾。

③施工单位施工营地向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定的《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工营地在整个施工期都存在，因此在不同阶段执行相应的标准。施工营地对环境影响较大的噪声源，应放置在室内，加强门窗隔声。

④施工营地应配套建设简易厕所，简易厕所尽量建成有冲洗水和粪便回收装置的流动厕所。

⑤施工营地厨房应设置排风系统。

（2）地面清理及建筑物拆除

①施工前应明确清理对象和范围。有保存价值的植物，应事先联系当地林业部门，采取移植等异地保护的方法加以保护。

②建筑物拆除产生的砖、砂石和砼可以再用或经过处理重新利用。

③拆除框架混凝土结构，宜整体大部件吊装移除，减少粉尘排放，并且在拆除前应对被拆体充分洒水，保持湿润。

（3）其它工程环境监理要点

① 建设施工过程中，应当采取措施，控制扬尘、噪声、废水、固体废弃物等污染，防止或者减轻施工对环境空气、地表水、景观等的破坏，改善、恢复施工场地周围的环境。

② 将弃土、弃渣于指定地点堆放，并采取防护措施，避免其流入水体。

③ 施工单位向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定的《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。该阶段施工场界噪声限值为昼间70dB，夜间55dB。

④ 除抢修、抢险作业外，禁止夜间进行产生噪声污染、影响居民休息的建筑施工作业。确需连续作业的，应报当地环保部门批准，并公告居民。

（4）环保工程监理

环保工程监理的内容包括排水工程、绿化工程、垃圾收集点、隔声措施等，环保工程监理内容类似于工程环境监理，不再评述。

## 7.6环境监测计划

环境监测在环境监督管理中占有主要地位，通过制定并实施环境监测计划，可有效监督各项环保措施的落实情况，及时发现存在问题，以便进一步修正、改进环保工程及措施，更好的贯彻执行有关环保法律法规和环保标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展。

根据本建设项目的工程特征和区域环境现状、环境规划要求，制定本工程的环境监测计划，包括环境监测的项目、频次、监测实施机构、监督机构等具体内容，由于项目运营期为非污染类型，环境空气质量、噪声监测仅进行施工期环境监测；水土保持分施工期和运营期。

### 7.6.1环境监测机构

为了确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和环节，必须对本工程的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。

环境监测机构的具体职责为：

施工期的环境监测由施工承包商、和田市环境监测站负责，由监理公司监理，由和田市亚行贷款项目管理办公室实施管理，对世行专家负责。

运行期的环境监测由和田市亚行贷款项目管理办公室和和田市环境监测站负责，由和田市亚行贷款项目管理办公室实施管理，对世行专家负责。

项目施工期和运营期的环境监测由和田市环保局和和田地区环保局进行监督，并对自治区环保厅负责。

### 7.6.2监测报告的种类和内容

监测报告分为施工期监测报告和运营期监测报告。

监测点位、采样时间、监测因子的说明。对照相应标准，对施工期、运营期的相应监测时段的监测结果的分析、评价。

按照监测结果，对环境减缓措施的实施效果进行评价。

与监理机构和环境影响评价组讨论、协商，对效果不佳的减缓措施进行改进或更替。

### 7.6.3监测报告的提交时间和接收单位

（1）监测报告的提交

每个施工期安排1、2次环境监测，并提交阶段性监测报告，施工结束后提交综合报告；

运营期每半年提交一份报告；

（2）监测报告接受单位

监测报告接受单位为和田地区环保局、和田市亚行贷款项目管理办公室以及上级主管部门和世界银行的相关部门。

环境监测由两部分组成：施工期监测和运营期监测。

（3）定期监测的内容与点位设置

施工期和运营期的具体的环境监测计划，包括：监测对象（空气、水、废弃物及噪音等），监测指标、方法、地点、时间和频率以及费用（见表11.3-1）。

环境监测包括项目施工期和运营期两个阶段，其目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对项目建设所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。

表7.6-1  环境监测计划

| 监测阶段 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 监测方法 | 实施机构 | 资金来源 | 参考价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声、粉尘 | 项目道路工程涉及的学校医院及居民区，与现状监测点位保持一致 | 1次/季度，或接到投诉后 | 噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录C噪声敏感建筑物监测方法进行，粉尘按《环境监测技术规范》(大气部分)执行 | 和田市环境监测站 | 项目建设资金 | 10.0 |
| 运营期 | NO2、TSP、PM10、SO2 | 项目道路工程涉及的学校医院及居民区，与现状监测点位保持一致 | 1次/半年 | 按《环境监测技术规范》(大气部分)执行 | 和田市环境监测站 | 项目运行资金 | 10.0 |
|  | LAeq | 项目道路工程涉及的学校医院及居民区，与现状监测点位保持一致 | 1次/半年 | 噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录C噪声敏感建筑物监测方法进行， | 和田市环境监测站 | 项目运行资金 | 20.0 |

### 7.6.4对监测报告的意见反馈要求

各接收单位在接到监测报告一个月内反馈其意见。

在意见反馈期限内，接收单位将分析和评价监测报告的内容；确认环境减缓措施是否合理有效；对下一步工作做出安排，并提出相应要求。

## 7.7环保工程竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）和《公路工程竣（交）工验收办法》，建设项目竣工环境保护验收条件是：

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

（2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书或者环境影响登记表和设计文件的要求建设成或落实，其防治污染能力适应主体工程的需要；安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

（3）各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施；

表7.7-1                 环境保护竣工验收一览表

| 地点 | 污染物名称 | 环保设施名称 | 污染防治措施 | 验收项目 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态恢复 | 土壤、植被 | 施工迹地回复 | ①施工营地和施工点临时占地的清理，对施工期产生的建筑垃圾及固体废弃物的妥善处理。 片区点面的绿化成活率、保存率、生长情况及覆盖度。 | ①临时施工用地基本恢复原有土地使用功能。 ②片区绿化成活率高 |
| 污水处理厂 | 污水 | 污水处理设施 | 深度处理后全部回用 | COD、氨氮、悬浮物、石油类 | 污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  | 污泥 | 污泥处理 | 资源化利用 | 污泥 | 污泥采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准；作为肥料时符合《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》（CJ/T309-2009）B级污泥要求 |
|  | 噪声 | 降噪、消音、隔音设施 | 隔声 | LAeq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）中的Ⅲ类标准 |
|  | 恶臭 | 绿化带 | 绿化 | 种植面积 | 绿化面积满足设计要求 |
| 道路工程 | 噪声 | 降噪 | 绿化 | LAeq | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准； |
| 团城改造工程 | 生活垃圾 | 生活垃圾处置 | 回收清运 | 生活垃圾 | 建设生活垃圾收集点，生活垃圾及时清理运往垃圾场。 |
| 环保机构设置 | 环保人员负责环境管理，落实环境监测计划 | 设立专职环境管理机构 |

本工程建设项目对环境的影响以生态和社会影响为主，根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）规定，建设单位须委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测站进行环境保护验收调查并提交环境保护验收调查报告。

## 7.8培训计划及其预算

为了本工程顺利、有效的实施，必须对全体员工，特别是施工人员进行环境保护知识、技能的培训，除了向全体员工讲解拟建工程的重要性和实施的意义外，应有针对性地对不同岗位的员工进行侧重点不同的培训，培训方式拟根据不同管理层次和环保岗位重要性分别采取国内和国外培训相结合的方法进行具体培训，国内具体培训计划见表7.8-1。

表7.8-1                   国内培训计划

| 人员 | 培训内容 | 方式 | 人数 (人) | 时间（天） | 费用万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包商及其施工现场环保员 | ①介绍与环境相关的环境影响因素和环境保护措施 ②施工沿线环境特别敏感区域和问题的介绍,施工沿线临近地区的介绍 ③施工营地和施工场地的废物管理 ④施工场地的污染控制措施 ⑤文化遗产问题 ⑥施工期噪声等简易监测方法及控制措施(自测) ⑦违法规定,法律法规的罚款 | 国内培训 | 每个施工阶段2人 | 4 | 8.0 |
| 环保监理工程师 | ①学习亚洲银行环保政策 ②环境管理计划有关措施及要求 ③施工有关环保法规、施工规划、监理细则 ④强化学习，为建设方指定的环保细则，技术顾问在编制环保明细以后，每一份详细地明细应包含监测说明。学习项目的环境影响和要求监测的环境项目。 ⑤环境空气监测及控制技术、噪声监测及控制技术 | 国内培训 | 每个施工阶段1-2人 | 5 | 5.0 |
| 建设方 环境管理人员 | 上述所有内容，环境管理计划运行期措施，以及环保设施的运行和维护 | 国内培训 | 2-4 | 5 | 3.0 |
| 环境高级管理人员、环境工程师 | 国外先进的环境交通管理经验及噪声控制办法 | 国内培训 | 4 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 21.0 |

## 7.9报告制度和要求

承包商、运营商、监测单位、环境监理工程师在项目实施过程中应将项目进展情况、环境管理计划执行情况、环境监测结果等加以记录并及时向有关部门报告。主要包括以下六部分内容：

（1）项目环境监理工程师将环境管理计划的执行情况按月作详细记录，及时将周报、月报提交项和田市亚行贷款项目管理办公室，周报和月报中应包括环保措施执行情况、环境监测开展情况以及监测数据。

（2）承包商和和田市建设局对项目进展和环境管理计划的执行情况按季度作详细记录，并及时将季报向和田市亚行贷款项目管理办公室汇报。

（3）和田市环境监测站在完成监测委托任务后，及时将监测报告提交和田市亚行贷款项目管理办公室。

（4）若发生环境投诉事件，环境监理工程师和和田市亚行贷款项目管理办公室需通报当地环境保护行政主管部门，必要时将逐级上报。

（5）项目每半年的环境管理计划执行报告必须在次年的2月15日、8月15日之前完成并提交给世行。

环境管理计划执行报告可包括以下主要内容：

a、培训计划的实施情况；

b、项目进展状况，如具体施工内容和完成工作比例；

c、项目环保措施执行情况、环境监测开展情况和主要监测结果；

d、有无公众投诉，若发生投诉，记录投诉的主要内容、解决办法及公众满意度；

e、下一年EMP执行计划。

## 7.10环保投资估算

为了达到经济建设与环境保护的和谐统一，工程中对环境采取了一系列有效保护措施，本工程建设总投资102315.50万元，工程项目环境保护投资初步估算为863.26万元，占本工程投资的0.83％。具体投资情况详表7.10-1。

表7.10-1                     环境保护投资

|  | 具体措施 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境保护 | 绿化工程、幼树移植、树木保护 | 100 | 将计入工程成本 |
|  | 农田耕作土表土保留 | 10 | 将计入工程成本 |
| 空气污染防护 | 施工期防尘、洒水除尘 | 10 | 利用城市洒水车 |
|  | 除臭工艺 | 147.76 | 将计入工程成本 |
| 噪声防治 | 禁行减速禁鸣标志标牌 | 5.0 | 新增 |
|  | 施工人员防护措施如带耳塞，头盔等 | 5.0 | 新增 |
|  | 对机械设备采取噪声降低措施，设立机械修理和维护点，确保机械运作良好 | 5.0 | 新增 |
|  | 预留隔声窗降噪 | 250 | 新增 |
| 社会 环境 | 地上、地下管线调查 | 6 | 将计入工程成本 |
|  | 媒体、安民告示 | 4 | 将计入工程成本 |
|  | 施工场地告示牌 | 5 | 将计入工程成本 |
|  | 人行便桥、密网围护 | 15 | 将计入工程成本 |
| 水环境保护 | 施工工程废水处理 | 5 | 计入工程成本 |
|  | 水源保护区风险防范措施 | 50 | 新增 |
| 固体废弃物处理 | 工程弃土及建筑处理 | 10 | 将计入工程成本 |
|  | 生活垃圾处理 | 2 | 将计入工程成本 |
|  | 防渗干化池 | 20 | 新增 |
| 人员环保培训费 | 公路建设、管理单位有关人员环保业务培训 | 21 | 新增 |
| 环境管理 | 施工期及运营期的环境监测 | 32.5 | 新增 |
|  | 环境影响评价和环境验收 | 150 | 新增 |
| 应急措施 | 突发性事故监测预留 | 10 | 新增 |
|  | 合计 | 863.26 |  |

# 8.申述机制

## 8.1介绍

申诉机制是为确保协商、披露和社区参与行动在项目的建设和运营阶段持续进行，建设单位应根据项目的风险和负面影响情况，建立申诉机制，作为其环境管理体系的一部分。通过该机制，建设单位可接收并帮助解决受项目影响的群体或个人提出的项目环境绩效方面的问题与申诉。建设单位应在公共协商过程中将申诉机制告知受影响的群体，确保各方的问题能够及时提出，并得到透明解决。

## 8.2申诉机构

当公众遭受的项目负面影响时，可以上诉公共投诉中心，地方政府，地方环境保护局（环保局）或法院。以协调地方环保局应对环境投诉。公众可进行申诉的机构见图10.2-1。

图8.2-1             公众可进行申诉的机构

## 8.3申诉制度

建设单位连同地方政府，需建立一个项目公众投诉中心（当地政协），将投诉中心的电话号码，传真，地址，电子邮件地址公示并通告至各部门。发生问题时，人们会呼吁各自的协商委员会，并会处理直至问题解决。如果有人抱怨项目施工监理，当地政协会指示承包商进行处理。如有必要，它将协调当地政府和环保局对投诉进行处理。申诉制度见图8.3-1。

图8.3-1                   申诉机制

受影响的群众可以在任何方面的环境问题进行申诉。投诉中心应该接受和处理申诉，由此产生的全部费用计入应急计划成本。小问题应在一周内进行解决，而较大的问题应该在一个月内进行解决。

## 8.4环境投诉处理程序

在施工地点公布接受投诉的方式(书面,电话,面谈等).公示接受投诉的电话号码和负责人.。环保投诉管理人员见表8.4-1。

表8.4-1                 环保投诉管理人员

| 子项目 | 负责或联系人姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 道路工程子项 | 杨延岭 | 15109906618 |
| 给水工程子项 | 张立新 | 15886871111 |
| 排水工程子项 | 张立新 | 15886871111 |
| 中水回用工程子项 | 张立新 | 15886871111 |
| 综合管廊工程子项 | 张立新 | 15886871111 |
| 公共交通工程子项 | 杨延岭 | 15109906618 |
| 团城改造工程 | 白玲莉 | 15999389968 |

### 8.4.1接收和记录环境投诉

（1）步骤一：如在项目建设期间出现问题，受影响人口可尝试直接与承包商和项目经理商谈，以对问题加以解决。若问题顺利解决，则没有进一步后续步骤。这一部分需在5天内完成

（2）步骤二：受影响人口应以口头或书面形式向和田市环保局或项目办提出申诉。受理方必须告知另一方（环保局通知项目办。对于口头投诉，项目办必须及时作出书面记录，并在投诉登记档案内备案。和田市项目办和环保局须在两周内给予明确答复。

（3）步骤三：如投诉人不满步骤二的答复，可在收到步骤二的答复后向和田地区环保局申诉，和田地区环保局办须在接收到投诉的两周内对其进行处理。这一过程需在15天内完成

（4）步骤四：如投诉人仍不满和田地区环保局的答复，可在收到步骤三的答复后向亚行北办进行申诉。任何投诉相关文件一经记录备案，项目办须马上通知亚行北办；并经与亚行、当地环保局、环境管理咨询专家协商后，给出明确答复。项目办须在申诉记录备案的三十天内，向申诉人给出答复。亚行项目组将评估情况，联系相关申诉人（受影响人）和政府。步骤四在30天内完成。

### 8.4.2调查

在收到投诉后，根据投诉的类型（如空气，水，垃圾，垃圾，污水，噪声），投诉调查将被分配到合适的环境监理工程师手中。通常的调查应在10个工作日内完成。调查人员应查明问题的原因，并估计环境影响和健康的损害，确定投诉记录的内容，调查人员还将提出措施，防止产生再一次的投诉。调查人员可能需当地政府、监测站和其他机构及个人的协助。政协会提供援助，协调这些机构。最后调查结果应告知政协，侵权人和受影响的群众。

### 8.4.3行动

协商委员会将授权侵权人履行投诉结果，在对侵权人进行调查研究的基础上，可进行罚款等手段。若问题得不到有效解决，政协将继续对侵权人和受影响群众进行协调，直至问题解决为止。

### 8.4.4调查报告

调查报告应编写并提交至政协。必要时应抄送至相关地方机构。总结调查报告还应提供给投诉人。审计报告应保存在政协办公室。

9.评价结论

## 9.1 项目概况

亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程位于新疆维吾尔自治区新疆和田市境内。本次工程分为道路工程、给水工程、排水工程、中水回用工程、地下管廊工程、公共交通工程及团城改造项目七个子项。具体见表9.1-1。

表9.1-1              各子项目工程建设内容一览表

| 序号 | 项 目 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程子项 | 改扩建道路5条，总长度约为16.77km，拆除重建1座 1-16m小桥 |
| 2 | 给水工程子项 | 改扩建城区给水管网管径 DN300~DN600，长约 34395m，DN400 以 上管材采用球墨铸铁管（K9级）、DN400及以下采用PE管（1.0MPa）。 新建和田市至吉亚乡给水管线长约 9200m，此管线同时向北京工业 园及玉龙喀什镇配水，管径为 DN300~DN500。 |
| 3 | 排水工程子项 | 污水处理厂扩建规模为 2.5 万 m³/d，出水水质为一级 A 标准；排水 管网改扩建总长度 15.81km，管径 de500~de1000mm；新增车辆 13辆。 |
| 4 | 中水回用工程子项 | 新建中水回用管线长约 45.585km，管径 DN160~DN700，管径 DN400以上采用球墨铸铁管（K9 级），DN400 及以下采用 PE 管（1.0Mpa） |
| 5 | 综合管廊工程子项 | 新建公园西路（昆仑路东延至北京路）地下综合管廊 1.85 公里 |
| 6 | 公共交通工程子项 | 新建公交保养场站1座，占地面积 150 亩：1）建设单体 11 座（含值班室 2 座、保养车间5座、车库2座、锅炉房 1 座、综合业务楼1 座）；2）配套建设场站场地围墙、硬化、设备、绿化、管网建设； 购买纯电动公交车215辆，智能公交车载设备 215 套，充电桩 54座，改造公交站台460座（其中新建 76 座，改造 384 座），智能监控调度系统1套，智能运营管理系统 1 套，智能监控调度系统-手机和平板调度系统 1 套，安全管理系统1套，物资管理系统1套，公共出行服务-手机APP1套，公交场站箱变 5 座等。 |
| 7 | 团城改造工程 | 本次工程以改善现有的道路、供水、排水、燃气、电力、消防等市政基础设施，并改造居民住宅，共计改造户数 401户。总用地面积为76712.47平方米，总建筑面积为66260平方米。居民住宅总建筑高度为 10.56m（室外地面至屋面面层高度），居民住宅单体建筑为地上二层，局部三层，结构形式为框架结构。耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度。 |

本工程总投资102315.50万元，本工程资金按申请亚洲开发银行贷款10000.00万美元（汇率1：6.9，折合人民币69000.00万元），约占总投资58.26%。其余49431.44万元人民币（折合7163.98万美元），约占总投资41.74%，由地方配套，按建设期5年贷款，建设期贷款利息按亚洲开发银行发布的贷款利率按 2.655%计算，先征费暂不计取。本工程建设期利息为819.76万美元，即5656.32万元人民币。

## 9.2 环境现状评价结论

### 9.2.1环境空气现状调查及评价

评价区域环境空气质量中NO2、SO2、CO等监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。沿线环境空气质量监测点PM10日平均浓度值在0.15～0.43mg/m³之间，超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。超标的主要原因是沿线气候干燥，扬尘、扬沙较为严重。污水处理厂上下风向敏感点的H2S、NH3厂界及污水处理厂厂界四周的H2S、NH3均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）中二级标准的要求。但CH4部分时段超标，主要原因为污水处理厂的运行状况不良引起的，需对污水处理厂进行整改。

### 9.2.2 地表水现状调查及评价

本工程区域内地表水为玉龙喀什河和喀拉喀什河，均属内陆河。根据《中国新疆水环境功能区划》，玉龙喀什河和喀拉喀什河在工程段均为Ⅱ类水体，主要水体功能为饮用水源。

本工程地表水体为喀拉喀什河、玉龙喀什河。委托新疆水清清环境监测技术服务有限公司于2017年4月对喀拉喀什河、玉龙喀什河的水质进行了监测。根据监测结果地表水体各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质良好。

污水处理厂现状水质监测时间2017年5月，现场监测时候污水处理厂正处于试运行阶段，污水处理设备运转不正常，造成污水处理厂进水及出水水质差别不大，目前根本无法达到一级B的要求，因此导致到目前都无法进行竣工验收的现状，因此必须先对现有污水处理厂进行整改以达到现有的一级B的排放标准。2017年8月污水厂设备运行正常,根据在线监测数据,目前基本达到一级B的要求。

### 9.2.3地下水现状调查及评价

本次工程主要位于和田市及和田县境内，多处工程涉及水源保护目标，本次对和田市二水厂、伊里其水厂及和田市玉河东部一乡一镇水厂进行了地下水现状监测。监测结果表明各水厂监测指标均满足《地下水质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水质良好。

### 9.2.3生态现状调查及评价

根据现场调查及资料收集，本工程评价区域范围不涉及自然保护区、风景名胜区。但本次工程主要位于和田市及和田县境内，多处工程涉及水源保护目标，除了屯垦路供水管线550m涉及和田市一水厂地下水源地一级保护区外，其余部分管线涉及和田市一水厂地下水源地二级保护区，和田市二水厂地下水源地二级保护区，伊里其水厂(地下水)水源地二级保护区，和田市玉河东部一乡一镇水厂水源地(地下水)水源地二级保护区及和田市托普恰水厂(地下水)水源地二级保护区。

评价区主要生态系统类型为绿洲生态系统和城市生态系统。本次工程涉及的古江路、乌鲁木齐路、供排水工程涉及的大多数管线及团城改造均位于老城区，属于城市生态系统，绿地少而且树种单一。

排水工程及中水回用工程大部分位于新城区和城郊城乡结合部，属于绿洲生态系统。除公共交通中的一座新建公交综合站场外，其他工程子项中的道路及管线均为改建道路，不新增占地，公交综合场站场占地为荒地。河西污水处理厂工程在污水处理厂西侧预留空地新建，为规划工业用地。

根据项目区域土壤类型的特点，以及土地利用方式，因此我们委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司与2017年7月对拟建的公交保养车共布设7个土壤监测点，说明土壤中pH、石油类、重金属、有机质等评价项目的状况，用来说明项目土壤的背景质量, 土壤监测结果表明：该区域土壤pH值均大于7，说明土壤呈碱性；石油类不超标；总铬不超标。区域土壤质量现状良好。

由于目前污水处理厂污泥堆放场未做防渗处理，因此我们委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司与2017年8月对污泥堆放点处的土壤进行了监测, 根据监测结果，土壤质量满足二级标准，考虑到污水处理厂污泥堆放时间不久，但为防止污泥对土壤及地下水污染，必须对污泥堆放场地进行防渗处理后方可进行临时堆放。

### 9.2.4噪声环境现状调查及评价

本次涉及8个子项，根据现场调查统计项目共涉及敏感目标140处，其中医院11处，学校23处，居民区85处、清真寺等21处。本次针对沿线敏感点，选出具有代表性的共30个点与2017年5月进行了现状监测，根据噪声现状监测结果工程子项各类敏感点中，部分路段敏感点有超标现象，昼间最大超标2类标准3.4dB(A)，夜间超标1.5dB(A)。

## 9.3 环境合理性分析

（1）法律法规符合性

根据现场调查及资料收集，本工程评价区域范围不涉及自然保护区、风景名胜区。但本次工程主要位于和田市及和田县境内，多处工程涉及水源保护目标，除了屯垦路供水管线550m涉及和田市一水厂地下水源地一级保护区外，其余部分管线涉及和田市一水厂地下水源地二级保护区，和田市二水厂地下水源地二级保护区，伊里其水厂(地下水)水源地二级保护区，和田市玉河东部一乡一镇水厂水源地(地下水)水源地二级保护区及和田市托普恰水厂(地下水)水源地二级保护区。根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》有关规定，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。本次屯垦路供水管线属于与供水设施和保护水源有关的建设项目，不存在法律障碍，但由于工程涉及水源保护区，因此需征得主管部门的意见后方可施工。

（2）产业政策符合性

本工程属于《产业结构调整指导目录(2011年本)( 2013年修正)》中“第一类 鼓励类”、“二十二、城市基础设施”、“3、城市公共交通建设”和“4、城市道路及智能交通体系建设”项目，符合国家产业政策要求。

（3）规划的符合性

本工程拟利用亚洲银行贷款改善和田市城市环境基础设施，项目建设符合《和田市城市总体规划（2013 -2030年）》的要求。

## 9.4 环境影响预测评价结论与相应防治措施

### 9.4.1 施工期环境影响预测与防治措施

#### 9.4.1.1施工期生态影响预测与防治措施

（1）严格控制施工范围，合理划定施工期占地范围，管线分段施工，挖管沟要尽可能的小，挖方要在管沟旁分层堆置，回填土方时再分层复原，确保具有肥力的表层土壤不受破坏，及时分层回填，以确保施工后的绿地恢复。

（2）施工中的挖方工程堆置的土方应避免压在路旁绿化带中的灌木花草上，管沟通过绿地，要将表层的草皮尽量集中堆置，在整个施工期要定期洒水，保证腐殖层不受破坏，施工结束后，再将其覆盖至原土层表面，以利于这些草本植物的恢复生长。衡砍伐和种植，避免深挖掘和高路堤以减少土方挖掘。斜坡上设计合理的排水系统，减少水土流失。

（3）.尽可能重复利用施工段和施工段附件的土方，

（4）与市环保局和市园林处讨论处置废土和治理方案，土方工程作业之前为修复工程移除和存储表层土（10-30cm）

（5）本次部分改造路段需移栽行道树，首先考虑避免移植这些树木。如果无法避免要移植，必须尽快制定移植计划树木，最好在和田市区内进行移栽，并尽量使其存活，使由于工程永久性占地破坏的树木和花草得到补偿；

（6）项目占用涉及农田时，应采取补偿措施保证被征地农户的生活水平不下降，需要特别注意的是不要破坏水利灌溉渠系，本着先修缮水利设施，后公路施工的原则进行作业，在每年5月-10月的农灌期施工期间和营运期都要维护好水利设施。

#### 9.4.1.2噪声影响预测与防治措施

道路施工噪声对施工场地周围 50m范围内的环境影响较大，对 50～100m范围也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。但是其噪声影响特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。其影响一般的居民能够理解和接受。但建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制管理措施，降低施工噪声对环境的影响。

#### 9.4.1.3环境空气影响预测与防治措施

施工路基开挖、土地平整及路基填筑、建筑材料堆放、运输、灰土拌和、混凝土拌和加工会产生扬尘和粉尘污染，采取施工现场地面硬化处理、洒水、设置围档等措施可降低对周围环境的影响。

#### 9.4.1.4水环境影响预测与防治措施

（1）在施工过程中，禁止在水源保护区范围内设立取弃土场、堆料场、施工营地、预制场与拌合站等施工生产生活区。

（2）工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品、粉煤灰、水泥、砂、石料等）的运输过程中防止洒漏条款。

（3）施工人员的就餐和洗涤采用集中统一形式进行管理，如集中就餐、洗涤等，尽量减少生活污水量。洗涤过程中控制洗涤剂的用量，采用热水或其它方法替代，以减少污水中洗涤剂的含量。

（4）在施工营地设置临时化粪池，禁止将生活污水直接排入水源保护区范围内及附近河渠。

（5）施工场地、管线作业带有城市排水管网可依托的，施工期污水应排入城市下水管网后纳入和田市污水处理厂处理，无排水管网依托的，施工期污水必须集中处理，生活污水经化粪池处理后用吸污车运至污水处理厂处理，不向附近水体排放。

（6）在有城市下水管网处集中设置机械修理、清洗场地，设置隔油池收集检修和车辆清洗废水，隔油、沉淀处理后排入城市下水管网。

（7）当地蒸发量大，混凝土拌和、养护废水在建筑物表面短时间即可蒸发，不会形成地表径流，在物料、土方区域周围设置导流沟渠，以防止雨水形成地标径流后携带大量泥沙等物料进入地表水。

#### 9.4.1.5固体废物影响分析与防治措施

施工期间工地会产生大量余泥、渣土（包括拆除旧建筑物的渣土）、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途洒漏泥土，污染街道和道路，影响市容和交通。禁止在堆放在水源保护区范围内。

施工单位必须按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置；对砖瓦等块状和颗粒废物，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其昀终运送到指定的固废倾倒场。实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。

#### 9.4.1.6环境振动影响分析与防治措施

建筑工程引起地基振动的振源有许多种，其中主要是打桩基础工程、地基改良工程、土地夯实作业、运输重车的行驶等产生的。

本工程施工主要是改造道路，基本无振动，因此不会产生较大的振动影响。重型车辆行驶时所产生的振动是由压路机，柴油机车等产生的振动影响。

#### 9.4.1.7移民安置影响分析与防治措施

本工程在借鉴国内同类项目经验的基础上，采用成立移民安置办公室，全面负责项目的移民安置工作，以委托编制《亚行贷款项目和田市城市综合发展与环境改善工程移民安置计划》专题报告，制定好相关政策，做好宣传动员工作，妥善解决好征地、拆迁、移民工作中出现的问题，确保工程的顺利实施。

### 9.4.2 运营期环境影响分析及防治措施

#### 9.4.2.1运营期生态影响分析及防治措施

工程建成后，将对道路周边加强绿化比重、合理配置，可起到保护路面、减少水土流失、降低交通尘埃与交通噪声、调节改善道路小气候等综合的环境效益，进而改善沿路的景观环境，起到美化路容的作用。

#### 9.4.2.2运营期环境空气影响分析及防治措施

(1) 对不同车辆类型运输路线的限制和分流，不仅可以保持道路畅通也可以保护道路的质量不受损害，保护沿路居民不受干扰。

(2) 加强对道路的养护，使道路保持良好运营状态，减少塞车现象发生。

(3) 加强机动车的检测与维修，保证运行机动车设施及排放的尾气符合环保要求。实践表明，机动车尾气污染的排放量与发动机是否处于正常技术状态关系甚大。机动车在使用无铅汽油、安装尾气净化器后，检测显得更为重要。因此，一定要加强对在用车的检测与维修，使在用车经常保持在良好的状态，以减少尾气污染物的排放。

(4) 认真执行国家机动车排放新标准，新生产的轻型汽车、柴油汽车必须分别达到《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB 18352.5-2013）有关标准，实现机动车排放污染物的源头控制。

(5) 强化试行在用车的年检、路检和抽查制度，加强车管执法力度，控制机动车的废气排放量。及时淘汰环保不达标的劣质汽车。

(6) 加大机动车入户抽检的监督检查力度。

(7) 科学管理道路交通。在继续实施单向交通、专用路等交通组织措施的同时，加大交通总量控制力度，进一步提高科学管理交通的水平，完善交通信号协调控制，提高车辆通告速度和道路通告能力，最大限度地降低尾气排放。

(8) 道路两侧切实做好绿化工作，一方面补偿新建道路占用的林地及植被，以建设低矮灌木、高大的阔叶树木相结合的立体绿化林带为主，将其建设成为和田市最重要的景观路同时，也充分发挥其隔声降噪的作用。

#### 9.4.2.3运营期噪声影响分析及防治措施

在道路的运营过程中噪声的污染比较明显，不同类型的车辆，不同的行驶状态，产生的噪声强度也不同。随着交通量的增加，产生的噪声对道路两侧敏感点的影响也随之增加，所以应该从规划角度和噪声防治角度采取措施。

（1）根据噪声预测结果，本次拟建的城市道路，一般距道路中心线100m范围内交通噪声均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，故城市规划实施过程中，在道路中心线100m范围内不应再增建集中居民区、学校、医院等敏感点。

（2）严格限制行车速度，特别是夜间超速行驶；做好路面的维护保养，对受损路面应及时修复。

（3）加强道路两侧绿化，尤其是学校和医院等声环境敏感点处。

（4）本工程预留隔声窗费用，根据建成运行后的实际噪声监测结果增设隔声窗。

#### 9.4.2.4运营期水环境影响分析及防治措施

（1）项目建成后，主要废水来源为综合公交设施场站的车辆检修废水和生活污水。产生量极少，就近接入城市下水管网，排入和田市就近的污水处理厂。

（2）在本工程设计时，应适当考虑当地冬季最低水温，来确定BOD负荷，适当增加水力停留时间，加强保温措施，按照《寒冷地区污水活性污泥法设计规程》（CECS111：2000）中有关寒冷地区污水处理设计有关规定得要求设计，必要时可以通过加热鼓风机通往生化池的空气的温度，以提高水温保证污水处理厂冬季污水处理效果，保证冬季污水处理厂出水达标。

（3）在污水处理厂按照有关寒冷地区污水处理设计有关规定得要求设计，并能保证正常运行的条件下污水处理厂出水是可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A级标准。冬季由于气温降低会影响细菌的活性，降低污水处理效率，难以实现稳定达标，设计在绿化带内堆冰，评价认为冬季的出水达标存在一定的不确定性，应根据出水实事监测系统来及时调整污水厂的运行工况。

（4）接纳的城市排水必须达到污水厂进水水质后方可进入，不能满足条件的，应增加预处理。

（5）污水处理厂排水主要为工作人员生活污水，污水处理厂可直接通过提升泵进入场内处理，转运站排水依托城市下水管网排放。

#### 9.4.2.5运营期固体废弃物影响分析及防治措施

项目运行期的固体废弃物主要为生活垃圾及公交综合场站废机油。生活垃圾由市政环卫部门送往指定地点填埋，对外环境无影响。公交场站废机油产生量极少，属于危险废物，集中收集后运往具有处理危险废物资质单位处置，对周围环境不会造成不良影响。

## 9.5 环境管理与监测计划

为确保本工程对环境的影响得到有效控制和缓解，必须在施工期和运行期对工程进行规范、科学的环境管理和环境监控，严格执行施工期和运行期的环境监测方案，落实各项环保治理措施，做好有关人员的环保培训。

## 9.6公众参与结论

本工程评价公众参与贯穿在环境影响报告书编制的全过程，建设单位获得了自治区相关领域专家等对评价工作提出的宝贵意见和建议，报告书编制过程中充分考虑并采纳了这些意见。

本工程环境影响评价公众参与调查工作细致，方法适当，公众参与调查表回收率高，调查结果是客观公正，对环境影响评价工作具有指导性。本次公众参与严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）要求进行两次工作参与工作。第一次信息公示的时间为2016年10月10日起到2016年10月21日，在环境影响评价委托后7日内，公示日期不少于10个工作日。第二次信息公示的时间为2017年5月24日至2017年6月5日，在环境影响报告书基本编制完成后，并且形成报告书简本后，开展第二次信息公示，信息公示的时间不少于10个工作日工程区域群众以及单位对本工程基本持肯定态度，本次共发放调查表420份，回收有效问卷420份，男女比例52：55；民汉比例：94:6，少数民族主要为维吾尔族。被调查者中，93.8%的调查对象支持本工程，5.9%的调查对象基本支持本工程，0.3%的调查对象不关心本工程的建设

通过对整个评价过程进行的公众参与工作，一方面使得社会各界有机会充分了解本工程建设内容和实施后可能对环境产生的不良影响，另一方面公众提出的各方面意见也对评价工作起到指导作用，其中一些公众意见为评价单位明确评价思路、准确把握关键性的环境影响问题提供了有益的参考。

## 9.8 总结论

本工程的实施既可拓展城市的发展空间，改善城市的交通条件，提高路网的通行能力，又可改善投资环境，带动沿线经济和旅游的开发建设，促进城市的经济发展。本工程评价区域内无自然保护区、风景名胜区。

本次工程主要位于和田市境内，多处工程涉及水源保护目标，除了屯垦路供水管线550m涉及和田市一水厂地下水源地一级保护区外，其余部分管线涉及和田市一水厂地下水源地二级保护区，和田市二水厂地下水源地二级保护区，伊里其水厂(地下水)水源地二级保护区，和田市玉河东部一乡一镇水厂水源地(地下水)水源地二级保护区及和田市托普恰水厂(地下水)水源地二级保护区。根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》有关规定，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

本次部分排水管线位于二级水源保护区内，是改善市区现有生活污水散排及老污水管线破损，污水收纳不全的现状，将现有市区内生活污水通过管线排至污水处理厂，属与污水治理及保护水源的工程。由于目前和田市水源保护区均位于市区内，人口众多，无法对居民进行搬迁，根据和田市规划考虑远期将水厂搬离市区，同时将重新调整现有的水源保护区范围，但考虑到事故状态时可能产生的风险，本次采取对管线采取双套管方式，同时采用DN400加宽管径以防淤堵等保护措施。

本次部分道路工程位于二级水源保护区，工程内容主要为拓宽增设绿化带及完善人行道。为满足相关法律法规的要求，工程采取施工过程中严禁将施工营地等临时工程设置在水源保护区内；在二级水源保护区两侧设置事故应急池，防止运营期雨水和交通事故产生的污染物进入水源保护区；在水源保护区两端设置警示牌，提醒过往车辆，禁止丢弃垃圾等措施。运营期不会有相关的生活污水排放，保证各水源地地下水水质不会受到工程的影响

本工程在采取相应的环境保护措施以后，工程的不利影响将得到有效控制。因此，从环境保护角度，本工程是可行的。

## 9.7 建议与要求

- 政府及有关单位应妥善解决好移民安置问题，及时发放征地补偿费，保证移民群众利益。

（2）本工程施工期长，施工过程开挖土方量大，产生的施工噪声和地面扬尘对局部环境有一定影响。建议采用集中力量，逐段施工的方法，缩短施工周期，并对施工现场采取围栏屏蔽措施。

（3）由于目前污水处理厂污泥堆放场未做防渗处理，因此我们对污泥堆放点处的土壤进行了监测, 根据监测结果，土壤质量满足二级标准，考虑到污水处理厂污泥堆放时间不久，但为防止污泥对土壤及地下水污染，必须对污泥堆放场地进行防渗处理后方可进行临时堆放。

（4）本次部分道路及管线工程位于二级水源保护区，因此需征得主管部门的意见后方可施工。

# Text boxes

建立项目环境保护监理机构

1、组织环境保护监理交底会和有关协调会

2、审核施工组织设计中环境保护方案

3、审核工程材料、设备的环境性能指标

4、组织相关人员进行业务培训

编制环境保护监理规划

1、督促施工单位履行承包合同中的环境保护条款

2、现场检查、监督并发布各项指令、文件及协调管理

3、结合环境监测数据，及时调整环保监控力度

4、编写工作纪录、监理日志、监理月报总结等。

编制单项环境保护监理实施细则

按照实施细则进行环境保护监理

向业主提交环境保护监理资料和报告

编制环境保护监理报告书，参与工程竣工及环境保护验收

图7.5-1         环保监理工作程序

受影响的群众

承包商

EPB

和田市人民政府

和田地区、和田市保护局或法院

受影响群众

承包商

施工监理

和田市政府

和田地区（市区）环保局

公众投诉中心

和田市政府