新疆维吾尔自治区

和田地区政府采购中心

竞争性谈判文件

项目名称： 和田地区政府采购中心2吨常压热水锅炉采购项目

招标单位：和田地区政府采购中心

招标文件编号：HTZFCG(2018JZ)003号

二〇一八年一月

和田地区政府采购中心2吨常压热水锅炉采购项目竞争性谈判

公告:HTZFCG(2018JZ)003号

和田地区政府采购中心受采购单位的委托，对所需的锅炉采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合要求的制造商及供应商前来参加。

一、竞争性谈判项目名称： 和田地区政府采购中心2吨常压热水锅炉采购项目

二、竞争性谈判文件编号：HTZFCG(2018JZ)003号

三、采购单位名称：和田建设投资有限责任公司

四、集中采购机构名称：和田地区政府采购中心

五、采购需求概况：

（1）采购预算:24万元。

（2）采购内容：2吨常压热水锅炉 1台（具体参数、要求详见竞争性谈判采购文件）

（3）采购范围：货物的供应、运输、安装和相关服务

（4）交货地点：和田市区

（5）交货日期：30天安装调试完毕，点火试运行。

（6）本项目不接受联合体投标。

六、投标供应商的资格要求：

（1）符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

（2）须有相应的经营范围。

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，应在和田地区有常年售后服务点，并提供经年审合格的企业法人营业执照、国税、地税税务登记证副本、法人机构代码证（可为复印件，加盖鲜公章）。法人委托人须携带法人代表授权书（原件，包括法人代表身份证复印件）及身份证（原件），或等同法律效力的证明文件。具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

七、所投锅炉产品近三年类似项目的销售业绩， 并提供合同证明或中标通知书（可为复印件，加盖鲜公章）。

（4）投标人为生产厂商且所投锅炉为本厂生产的，须提供制造许可证（锅炉）B级以上资质，所投锅炉非本厂生产的，另须提供锅炉安装改造维修许可证、协议等相关资质证件。投标人在和田市区应设有常年的售后服务机构（提供相应的证明文件）。

（5）投标人必须提供投标人注册所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（自出具之日起前三年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足三年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。有效期为自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内）；

（6）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。

七、供应商报名时间：2018年1月3日—1月10日（正常工作时间，节假日除外）。

八、竞争性谈判采购文件售价及领取地点：

报名方式：拟参加本次采购项目的供应商，携带报名所需资质文件由我中心审核合格后免费发放招标文件（自带U盘）；异地供应商可通过传真或电子邮件方式申请报名，电子版资质文件审核合格后由我中心以电子邮件方式发送招标文件。

九、投标保证金：无。

十、投标截止时间：投标书（正本壹份、副本贰份需一致均加盖公司鲜公章）应于2018年1月11日上午10:30（北京时间）之前递交到开标现场或指定地点。投标文件一律不予退还。投标人必须在2018年1月10日之前到地区政府采购中心登记，进行投标确认，否则届时其投标将被拒绝。

十一、评审方法：最低评标价法、即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，以提出最低投标的供应商作为中标供应商。
　十二、开标时间：2018年1月11日上午10：30（北京时间）。    
　十三、开标地点：地区财政局办公楼一楼政府采购中心开标厅（

十四、集中采购机构地址：地区财政局办公楼一楼（和田市屯垦东路11号）

十五、联 系 人：周洋      　　电　话：　0903-2039229

传　真：　0903-2039229

和田地区政府采购中心

2018年1月3日

第二部分   投标人须知

1、项目名称：和田地区政府采购中心2吨常压热水锅炉采购项目

2、招标文件编号:HTZFCG(2018JZ) 003号

3、投标费用：投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生的一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、招标单位地址：和田市屯垦东路地区财政局办公楼一楼

5、投标保证金额：无。

6、设备投标书的数目：正本壹份、副本贰份

7、投标文件递交至：    开标现场

8、投标文件有效期：    60天

9、评标办法：     最低评标价法

10、标书发放日期：　　2018年1月3日-2018年1月10日（正常工作时间，节假日除外）

14、开标日期:       2018年1月11日上午10：30（北京时间）

15、开标地点：和田市屯垦东路地区财政局办公楼一楼政府采购中心开标厅

16、完工日期：30天安装调试完毕，点火试运行

17、联系人： 周洋

18、联系电话：       0903-2039229（带传真）

第三部分    招标资质要求

下列1-3项资质及要求为开标审查的必备条件，如缺项其投标将被拒绝。

1、企业营业执照复印件、经年审合格的法人营业执照、国税、地税税务登记证副本、法人机构代码证等（或三证合一）相关资质证件，以上证件可为复印件但须加盖公司公章，法人委托人须携带法人代表授权书（原件）及身份证（原件）。

2、 开标一览表；

3、投标人为生产厂商且所投锅炉为本厂生产的，须提供制造许可证（锅炉）B级以上资质，所投锅炉非本厂生产的，另须提供锅炉安装改造维修许可证、协议等相关资质证件；投标人为代理商的，须提供制造许可证（锅炉）B级以上生产厂商的唯一直接授权书及资质证明，锅炉安装改造维修许可证、协议等相关资质证件。投标人在和田市区应设有常年的售后服务机构（提供相应的证明文件），否则投标将被告拒绝。

4、投标保证金额：无。

5、本次招标不接受联合投标。

6、投标单位应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第四部分  谈判方法和程序

一、拆封谈判响应文件

（一）需方在竞争性谈判文件规定的时间和地点进行竞争性谈判，谈判响应方全权代表必须参加。

（二）谈判开始时，需方将查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封谈判响应文件。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）谈判期间，谈判响应方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、竞争性谈判评审原则与方法

（一）谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，对谈判响应方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由谈判小组在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

（二）客观、公正的对待所有谈判响应方，对所有谈判评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在谈判期间，谈判响应方不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将废除其谈判资格。

（四）在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判响应方私下交换意见，在竞争性谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

（五）需方不向落标方解释落标原因，不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一） 谈判小组审核谈判响应文件。

1、谈判小组按照商务、资格类进行分工审核谈判响应文件。

2、依据竞争性谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（二）谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。

（三）按标项与各谈判响应方进行谈判。

1、谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判，谈判分为技术和商务两部分，商务谈判主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺和商务报价。

3、供应商确认货物的配置及商务要求并对谈判记录确认后由全权代表签字。

4、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间进行最后报价。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评议。

（五）谈判小组在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，同时考虑以下因素：

(1) 本地售后服务人员数量、技术能力以及服务的响应时间。

（2）技术培训的情况。

(3) 经营信誉、经营业绩、产品质量情况。

（4）不以最低价作为中标最终依据。

第五部分    投标文件组成

投标书；

企业简介；

投标产品规格及材质情况说明；

有关投标产品检测报告；

产品执行的制造、验收标准；

规格及合同条款偏离表；

投标产品技术规格及报价明细表；

备品、备件清单及维保计划；

近三年企业经营收益情况说明；

售后服务承诺详述；

近三年工程业绩；

有关产品样本及资料；

第六部分   付款方式

付款方式：货到安装验收完毕付90%，10%留一年质保（2019年3月31日前支付）。保质期应在3年以上，质保期内所安装的所有设备及零部件免费更换。

第七部分   和田地区政府采购中心锅炉采购项目所需设备及有关要求

一、招标内容：

锅炉直至交付使用并且负责安装、调试、验收等交钥匙工程。

设备清单表：

# 2吨（1.4MW）常压热水锅炉基本参数

1、锅炉结构：为炉膛下置三回程全湿背式燃气热水锅炉；

2、燃气锅炉规格： 一台CWNS1.4-85/65-Q

## 一、锅炉主要参数

| 项 目 | 单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 锅炉型号 | - | CWNS1.4-85/65-Q |
| 热功率 | MW/h | 1.4 |
| 工作压力 | MPa | 0 |
| 试验压力 | MPa | 0.2 |
| 额定出水温度 | ℃ | 95 |
| 回水温度 | ℃ | 70 |
| 额定循环水量 | m3/h | 25 |
| 锅炉设计热效率 | % | ≥92 |
| 锅炉的受热面积 | ％ | ≥46m2 |
| 二回程烟管（φ51） | 根 | 不少于61根，长度不小于2300mm，材质3078 |
| 三回程烟管（φ51） | 根 | 不小于38根，长度不小于3100mm,材质3078 |
| 锅炉安全运行工况： | % | 30-100% |
| 适用燃料 |  | 天然气 |
| 额定燃料消耗量 | Nm3/h | 100-150 |
| 锅炉本体主阀口径 | mm | 125 |
| 排污阀口径 | mm | 50 |
| NOx | Mg/m3 | ≤120 |
| 天然气进口压力的要求 | KPa | ≤10 |

## 二、锅炉主要附属设备参数

| 设备名称 | 数量 | 型号及主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧器 | 1台 | 意大利利雅路RS-130 M 电子比调 ，NOX排放小于120，CO排放0，过氧系数小于1.15， |
| 锅炉自动控制柜 | 1台 | 控制核心，全中文图文菜单操作界面；，故障自动识别、直观指示与处理；“傻瓜”式操作，一键开、关机；智能化分时、分温控制，一周七天、十个时段自由组合；具备气候补偿功能，当室外温度变化时可以自动调节锅炉的出水温度，无需人工调整，自动实现按需供热； |
| 高位水箱 | 1台 | ,1000×1000×1500 |
| 循环水泵 | 2台 | 流量93立方，扬程44米，功率18.5KW,转速2900，卧式直连 |
| 水泵启动柜 | 2台 | 22KW,软起动 |
| 全自动水处理 | 1套 | 出水量6T/h,自动连续供水 |
| 钢制烟囱 | 1套 | DN500×45米，钢制4mm厚 |
| 启闭阀 | 1台 | DN125 |
| 卧式除污器 | 1台 | DN125 |
| 锅炉安装材料及施工费 | 1台 | 所有阀门，管件及材料均选用名优材料. |

## 1.投标必须在开标前踏勘现场，并开具踏勘现场证明，否则投标无效。现场勘察联系人：姜凯 联系电话：13699320282。

## 2.合同签订30天完工.

## 三、锅炉本体制造要求

1）设计合理、性能优越、技术先进、高效节能、安全可靠、设备经久耐用、维修方便，炉型外观应美观。

2）设备整体结构紧凑、表面清洁、光滑、外表平整美观。部件、阀门装配方便操作、拆除和检修。

3）自动化程度高，能实现无人化管理运行。

4）锅炉生产、制造过程中具备完善的质保体系，锅炉出厂经过全性能测试台测试合格后方可出厂。

## 四、本体技术要求

1、炉膛结构要求：锅炉本体炉膛下置三回程要求锅炉本体为烟气三回程结构

2、锅炉热效率要大于92%，

3、自动化程度高，能实现无人化管理运行。

4、锅炉需手动排污装置。

5、锅炉必须设有方便检修的观察孔、人孔、手孔。

6、锅炉具有自我诊断功能的火焰检测传感器，提高锅炉安全性能。

7锅炉部件如压力，给水温度传感器、排烟温度传感器等主要仪表、阀门采用名牌产品，注明产地。

8、锅炉本体为圆形，外包采用不锈钢。

## 五、燃烧机要求

燃气调节为电子比调，为适应当前环保要求，品牌为意大利利雅路

## 六、锅炉生产厂家要求：

1、产品制造商所投锅炉必须具有国家质量监督总局颁发的特种设备制造许可证（锅炉）B级或者以上，特种设备安装许可证。

2、 生产厂家必须在和田有销售燃气锅炉的业绩（燃煤锅炉不在之列）。

3、考虑到燃气锅炉生产厂家都在内地，投标人在和田当地必须有锅炉维修经营范围的售后服务点（以工商登记为准）其确保售后服务可靠、迅速。

4、燃气锅炉含全配套自动控制柜、烟囱及配套一次仪表、阀门；

5、2018年度采暖期供应商派技术人员负责进行供热并培训技术人员。

备注：

1、保质期应在3年以上。质保期内免费更换元件。

2、在和田有常年的售后服务机构和人员,售后服务机构必须与锅炉相关，双方签订针对本项目的书面售后服务协议。

3、近3年同类型锅炉的销售业绩（中标通知书或合同）。

4、运转之前办理部门的相关检验手续，手续齐全合格（相关费用自行承担）。

5、提供锅炉图纸并加盖制造商单位公章。

6、投标人在开标前需踏勘现场，采购人开具踏勘现场证明，现场勘察联系人：姜凯 联系电话：13699320282。投标前未勘察现场的供应商投标将被拒绝。

7、货到安装验收完毕付80%，10%留一年质保（2019年3月31日前支付）。保质期应在3年以上，质保期内所安装的所有设备及零部件免费更换。

第八部分、 开标一览表

投标人名称：

招标文件编号：

| 名称 | 投标报价（万元） | 交货日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人民币大写： |

投标单位法人授权代表签字（并加盖投标单位公章）：

需求为燃气热水锅炉及相关的配套设备。投标方在投标前应到现场勘察。以上报价明细表格式供参考，可自行扩展。

投标总报价包括燃气热水锅炉安装验收合格后移交给买方的所产生的全部费用（即为“交钥匙工程”）。

投标代表签字：

第九部分、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

## 第十部分、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

第十一部分    锅炉系统及安装、调试要求

1.    本招标规定的燃气热水锅炉由中标单位负责，在买方建设工地现场进行整机安装、调试及试运行经买方和有关部门检测验收合格后交付买方使用。

1.1   卖方在买方施工现场安装燃气锅炉，卖方自备专用安装设备和工具 ，在安装 、调试的全部过程中，所发生设备租赁、水电、人员住宿、保管费、运输等费用，均包括在安装调试费内。

2. 燃气热水锅炉到位进行安装期间，应派技术熟练，并精通产品性能、结构的技术人员前来指导安装，保证安装调试完毕，采暖炉运行后，使得该产品的优点尽可能发挥出来，以上作为衡量履约的条件之一。

3. 帮助落实或制订先进、合理的操作规程。

4. 技术资料    卖方应向买方提供技术资料，其费用在投标价格之内。

4.1   采暖炉图样（总图、安装图和主要受压部件图）。

4.2   电气设备及系统原理图

4.3   电气设备及系统安装线路图

4.4   构件、机械安装图

4.5   采暖炉安装说明书和使用说明书

4.6   维修手册

4.7   采暖炉质量证明书

4.8   制造、安装和技术规范

4.9   受压元件的强度计算书；

4.10  安装和验收报告；

4.11  零部件目录和易损件制造图。

5.    安装施工档案：

卖方在安装施工中，应建立完整、规范的技术档案，并在锅炉安装验收合格后移交给买方。

6.   保用期：自买方验收合格之日起保证两个采暖期内连续正常良好（具体按采购需求为准）。

7.  备品备件及专用工具

卖方应在投标文件中提供按出厂标准供应的易损件备品备件及专用工具清单。

8．符合和田当地环保部门的技术指标要求。

第十二部分     索    赔

1、由于质量问题而造成的损失，甲方应立即书面通知乙方并提供有关部门所出具的检验证明进行索赔。

2、由此出具的证明将被认可为索赔的基础。

3、乙方根据甲方的要求，有责任立即更换部分或全部材料。由此产生的其它费用均由乙方承担。

4、如乙方收到索赔通知后一个月内不回复，此索赔将被视为乙方所接受。

第十三部分   延误工期和惩罚

1、如乙方未能按合同规定的时间内完工，除了合同所详细列明的不可抗力原因之外，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方同意延长交货期。核定损失额的支付将从质量保证金中扣除。但是核定损失额不得超过迟交货物部分合同金额的5%，核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计，不满7天按7天计。如果乙方在甲方同意延长时间内仍不能交货，甲方有权因乙方违约撤销合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失额。

第十四部分  裁     决

有关合同和执行的一切争议都应通过友好协商加以解决，如果协调不成，由政府采购中心出面协调，再协调不成，可以向合同履约地的法院提出诉讼。

## 第十五部分   近三年和田地区项目业绩表

项目名称 ：                                   年  月  日

| 地区 | 使用单位 | 名称及型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法人授权代表签字:

## 第十六部分、投标说明

XXXX单位：

我单位研究了贵单位的“招标文件”文件内容，愿意参加竞标，履行招标书中投标单位所规定的全部要求和应承担的义务。一旦通知我单位中标，我们将按时与贵单位签订订货合同，并立即着手货源的组织工作，按规定期限交货。

我单位的“投标书”有效期为：

- 贵单位与中标单位签订合同之前投标书有效。

- 中标后与招标单位签订的“中标条件确定书”10天内有效。

- 在签约有效期内，我单位保证履行我单位“投标书”中承担的全部内容，如果我单位撤回投标书或修改投标报价及其它内容，或不承担招标书规定的全部义务和招、投标会议上所签“中标条件确定书”中承诺的义务，或移标，则缴纳的投标保证金贵单位可以不退还我单位。

我们完全理解贵单位不保证报价最低的投标单位中标的规定。一旦中标，我们将认真履行合同。

## 第十七部分   投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                 (招标文件编号：          )）活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：