新疆维吾尔自治区

和田地区政府采购中心

竞争性谈判文件

项 目 名 称 ：和田地区政府采购中心800KVA变压器安装采购项目

采   购  人 ：和田建设投资有限责任公司

集中采购机构：和田地区政府采购中心

项 目 编 号 ：HTZFCG(2018JZ)004号

二〇一八年一月

目 录

竞争性谈判公告

- 报价人须知资料表

- 报价人须知

- 项目需求书

第四章   技术参数及需求表

第五章   报价文件组成和格式

和田地区政府采购中心800KVA变压器安装采购项竞争性谈判招标公告：HTZFCG (2018JZ) 004号

和田地区政府采购中心受采购单位的委托，对和田地区政府采购中心800KVA变压器安装采购项目进行竞争性谈判采购，现邀请合格供应商参加并提交密封的采购报价。

一、项目名称：和田地区政府采购中心800KVA变压器安装采购项目

二、项目编号：HTZFCG (2018JZ)004号

三、采购单位名称：和田建设投资有限公司

四、集中采购机构名称：和田地区政府采购中心

五、采购需求概况：（具体参数、要求详见竞争性谈判采购文件）

（1）设备名称：和田地区政府采购中心800KVA变压器安装采购项目

（2）采购预算: 32万元

（3）采购数量：800KVA变压器安装（详见招标文件）

（4）采购范围：货物的供应、运输、安装和相关服务（交钥匙工程）

（5）交货地点：和田市区

（6）交货日期：合同生效后30天内

（7）本项目不接受联合体投标。

六、投标供应商的资格要求：
　　（1）符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

（2）须有相应的经营范围。

（3）凡拟参加本次招标项目的供应商，应提供经年审合格的法人营业执照（或三证合一）、国税、地税税务登记证副本，投标人须提供电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包三级及以上资质，施工企业安全生产许可证，以上证件可为复印件但须加盖公司鲜公章，法人委托人须携带法人代表授权书（原件）及身份证（原件）；

（4）投标人必须提供投标人注册所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（自出具之日起前三年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足三年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。有效期为自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内）；

（5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。

七、供应商报名时间：2018年1月3日至2018年1月10日（正常工作时间，节假日除外）。

八、竞争性谈判采购文件售价及领取地点：

报名方式：拟参加本次采购项目的供应商，携带报名所需资质文件由我中心审核合格后免费发放招标文件（自带U盘）；异地供应商可通过传真或电子邮件方式申请报名，电子版资质文件审核合格后由我中心以电子邮件方式发送招标文件。

九、投标保证金：本次采购项目无投标保证金。

十、投标截止时间：投标书（正本壹份、副本贰份需一致均加盖公司鲜公章、胶封，否则投标将被拒绝。应于2018年1月12日上午10:30（北京时间）之前递交到开标现场或指定地点。投标文件一律不予退还。投标人必须在2018年1月11日之前到地区政府采购中心登记，进行投标确认，否则届时其投标将被拒绝。

十一、评审方法：最低评标价法、即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，以提出最低投标的供应商作为中标供应商。
　  十二、开标时间：2017年1月12日上午10：30（北京时间）。    
　  十三、开标地点：地区财政局办公楼一楼政府采购中心开标厅

十四、集中采购机构地址：地区财政局办公楼一楼（和田市屯垦东路11号）

十五、联 系 人：阿布来提　　电　话：　0903-2039229

传　真：　0903-2039229

和田地区政府采购中心

2017年1月3日

第一章  报价人须知资料表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对“第二章报价人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 项目号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 报价人须知 1 | 采购人名称：和田建设投资有限公司 |
| 报价人须知 2 | 项目名称：和田地区政府采购中心800KVA变压器安装采购项目 项目编号：HTZFCG (2018JZ) 004号 |
| 报价人须知 3 | 采购代理名称: 和田地区政府采购中心 地址：和田市屯垦东路地区财政局办公楼一楼 邮编：848000 联系人：周洋 电话：0903-2039229、2021866转7000 传真：0903-2039229 |
| 报价人须知 4 | 澄清截止日期：报价文件递交截止日期前3天 |
| 报价人须知 5 | 语言：中文 |
| 报 价 和 货 币 |
| 报价人须知 6 | 报价币种：人民币 |
| 报价人须知 7 | 谈判保证金：无 |
| 报价人须知 8 | 成交服务费为：本次招标不收取成交服务费用。 |
| 报价人须知 9 | 报价文件有效期: 60天 |
| 报 价 文 件 的 递 交 |
| 报价人须知 11 | 报价文件递交截止及谈判时间：2018年1月12日上午10：30（北京时间） 谈判次序：按递交报价文件次序，报价人应在指定的时间内到达谈判地点。 报价文件与样机递交及谈判地点：和田地区政府采购中心一楼开标厅 谈判内容：谈判小组针对报价人报价文件的商务、技术和价格等内容进行谈判。 |
| 报价人须知 12 | 交 年 |

第二章  报价人须知

一、说明

1. 资金来源

1.1   本次采购资金来源为国家财政性资金。

2. 合格的报价人

2.1 “合格的报价人”系指收到谈判邀请、购买了《谈判文件》并向采购人提交《报价文件》的报价人。报价人应符合《政府采购法》第二十二条的规定，即

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2报价人还须具备以下条件：

（1）报价人须为电力工程安装资质。

3. 谈判费用

3.1   报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论谈判结果如何，“资料表”中所述的集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

4. 谈判文件构成

4.1   要求提供的设备服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。

4.2   报价人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等。

5. 谈判文件的澄清

5.1   任何要求对谈判文件进行澄清的报价人，均应以书面形式通知集中采购机构，集中采购机构对其在资料表中所述递交报价文件截止期以前收到的对谈判文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买谈判文件的报价人(答复中不注明问题的来源)。

6. 对谈判文件的修改

6.1   在《报价文件》递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，集中采购机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对《谈判文件》进行修改。

6.2   谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的报价人，并对其具有约束力。报价人在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认收妥。

三、报价文件的编制

7. 语言

7.1   报价人提交的报价文件以及报价人与集中采购机构和采购人就有关竞争性谈判的所有来往函电均应使用“资料表”中规定的语言书写。报价人提交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

8. 报价文件构成

8.1  报价人编写的报价文件应包括下列部分：

8.1.1报价部分

（1）报价函

（2）总报价表

（3）分项报价表

8.1.2商务部分(包括但不限于)

按照谈判文件第五章要求提供的报价人资格证明文件。

（4）资格证明文件的组成：

（见第五章报价文件组成和格式5.资格证明文件及格式）

（5）报价人认为必要的其他文件

（6）商务条款偏离表

（7）成交服务费承诺书（本次招标可不填写）

（8）按照报价人须知表第7条出具的谈判保证金

8.1.3技术部分(包括但不限于)

（1）报价产品说明，产品主要技术数据和性能的详细描述；

（2）详细的产品清单；

（3）报价人推荐的供采购人选择的配套产品及系统配置清单；

（4）产品技术服务和售后服务的内容及具体措施；

（5）技术偏离表。

8.2  报价文件数量：正本一份及副本二份

8.2.1报价文件正本、副本的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。报价文件应由报价人的法定代表人或经正式授权并对报价人有约束力的代表在报价文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

8.2.2 每本报价文件的内容应装订成册。

8.2.3报价人应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

8.2.4所有报价文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖报价人的公章。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本；

项目单位名称及地址；

谈判地点及时间；

项目编号；

项目名称；

报价人名称及地址；

9. 报价

  - 报价人应按谈判文件第五章谈判报价表格式填写所报货物的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。谈判文件对每种货物只允许有一个报价，采购代理不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括报价人若最终成交的到货价，到货价应当包括完成本项目所支出的一切费用，含安装、调试、检测、验收、售后服务等各项内容。

  - 报价总价包括报价人为完成本项目所发生的一切费用。报价人估算错误或漏项的风险均由报价人承担。

  - 报价人按上述9.1款要求填写报价供谈判小组评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 报价人应对谈判文件技术需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；报价人未经采购人同意不得将本项目分包或转包。

10. 报价币种

10.1 报价文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

11. 报价文件有效期

11.1  报价文件有效期应自本须知规定的报价文件递交截至日起，并在“报价人须知资料表”中所述时期内保持有效。报价文件有效期不足的将被予以拒绝。

四、报价文件的递交

12. 报价文件递交截止期

12.1  报价人应于“报价人须知资料表”中规定的截止日期和时间前将报价文件递交至 “报价人须知资料表”中指明的地址及谈判地点。

五、谈判

3. 谈判工作

3.1  项目谈判小组按照政府采购法相关规定组成。

3.2  谈判小组将与进入谈判的报价人依照递交报价文件次序分别进行一对一谈判。报价人的谈判代表应按照谈判小组通知的时间和地点参加谈判。为加快谈判进程，要求参加谈判的报价人代表已获得充分授权。参加谈判的报价人法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证明。

3.3  谈判小组可要求报价人就谈判中的具体问题作出书面回答或承诺，报价人提交的书面回答或承诺应由授权代表的签字或盖章，并将作为其报价文件的一部分。谈判次数及每个报价人的谈判时间将由谈判小组根据具体谈判情况确定。在谈判中，谈判小组可以对谈判文件进行调整，但将告知每个参与谈判的报价人。

在每一轮谈判结束后，谈判小组可能会对谈判文件中有关内容进行调整。任何调整的部分谈判小组将会在下一轮谈判前及报价人提交最终承诺报价前，以书面方式告知每个参加谈判的报价人，该调整构成谈判文件的一部分。

3.4  谈判原则

3.4.1由谈判小组结合报价文件及最终承诺，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，推荐提出最低报价的供应商作为成交供应商。

3.5   资格后审，在谈判过程中对报价人的资格审查。一般在谈判过程的初审阶段进行（如适用）。

3.5.1  在没有进行过资格预审的情况下，谈判小组将对提交了报价文件的报价人是否有资格能圆满地履行合同作出确认。

3.5.2  上述确认将考虑报价人的财务、技术和服务能力，并基于报价人提供的报价文件以及谈判小组认为必要的和合适的其他文件资料。

3.5.3  如果报价人被确定为无能力履行合同，其报价文件将被拒绝。

3.5.4  谈判小组将保留对报价文件和谈判小组认为必要的其他文件资料真实性的确认，并有权取消其谈判资格。

3.6  报价人在报价文件及最终承诺中应对产品技术参数及产品要求作出完全性、真实性的响应。

3.7  报价人应有能力保证供货安装计划的实施。

15. 最终报价

15.1  在谈判小组谈判结束后，根据报价人报价及谈判情况要求所有参加谈判的报价人在规定时间内同时提交最终的报价。

六、成交

16. 成交通知书

16.1  成交人确定后，集中采购机构将向成交人发出成交通知书。

16.2  成交通知书是合同的一个组成部分。

17．废标情况

17.1	在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）	出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（3） 因重大变故，采购任务取消的。

第三章  项目需求书

一、项目概况：800KVA变压器安装采购项目

# 二、供应商资质要求：

（1）符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

（2）须有相应的经营范围。

（3）凡拟参加本次招标项目的供应商，应提供经年审合格的法人营业执照（或三证合一）、国税、地税税务登记证副本，投标人须提供电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包三级及以上资质，施工企业安全生产许可证，以上证件可为复印件但须加盖公司鲜公章，法人委托人须携带法人代表授权书（原件）及身份证（原件）；

三、投标文件要求

1、商务部分

（1）投标报价单；

（2）设备报价明细表；

2、技术部分

（1）施工技术方案

（2）所投产品详细参数。

（3）提供备件一览表

（4）技术规格偏离表；

（5）合同条款偏离表；

（6）近三年的销售业绩

（7）质量管理体系认证证书质量保证措施

（8）售后服务承诺

（9） 培训计划书。

- 货物技术规格、参数与要求

800KVA变压器安装采购项目

| 电力工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
|  |  | 整个工程 |  |  |
| 一 |  | 配电站（开关站）工程 |  |  |
| 1 |  | 配电装置安装 |  |  |
| 1.1 |  | 10kV(20kV)配电装置 |  |  |
|  | PD2-1 | 真空断路器安装 电流(A以下) 2000 | 台 | 1 |
|  | S0301002(甲) | 高压真空断路器 12kV 630A 户外型 | 台 | 1 |
|  | PD2-14 | 避雷器安装 电压（kV以下） 10 | 组 | 1 |
|  | S0103008(甲) | 干式电力变压器 SC10-800kVA/10 | 台 | 1 |
|  | S0514001(甲) | 杆上计量控制箱 | 台 | 1 |
|  | S0401001(甲) | 氧化锌避雷器 10kV站用 10kV站用 | 组 | 1 |
|  | S0614002 | 绝缘保护罩 变压器出线绝缘保护罩(高压3只，低压4只) | 套 | 1 |
|  | PD1-8 | 10kV干式变压器安装 容量(kVA以下) 1000 | 台 | 1 |
|  | PD2-9 | 电压互感器安装 电压互感器 | 台 | 1 |
|  | PD2-10 | 电流互感器安装 电流(A以下) 1000 | 台 | 1 |
|  | <录入编号> | 高压计量护套 | 套 | 1 |
|  |  | 采集终端箱子 | 面 | 1 |
|  | <录入编号> | 七芯电缆4*7 | 米 | 15 |
|  | <录入编号> | 带电接火费 | 工程 | 1 |
| 2 |  | 成套式变电站建筑 |  |  |
| 2.1 |  | 箱式变电站辅助设施 |  |  |
|  | PT2-1 | 砌砖、块 实心砖 基础 | m³ | 4.5 |
|  | C4201102(甲) | 硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.223 |
|  | C4301101(甲) | 中砂 | m³ | 1.253 |
|  | C8320101(甲) | 水 | t | 0.234 |
|  | C4307101(甲) | 实心砖 240×115×53 | 千块 | 2.358 |
|  | PT3-28 | 沟、隧道、排管浇、制、检查井 检查井 | m³ | 15 |
|  | C4201102(甲) | 硅酸盐水泥 32.5 | t | 4.582 |
|  | C4301101(甲) | 中砂 | m³ | 6.127 |
|  | C4302106(甲) | 碎石 40mm | m³ | 11.322 |
|  | C8320101(甲) | 水 | t | 2.398 |
|  | C4201102(甲) | 硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.524 |
|  | C4301202(甲) | 细砂 特细砂 | m³ | 0.911 |
|  | C4302103(甲) | 碎石 20mm | m³ | 1.867 |
|  | C8320101(甲) | 水 | t | 0.953 |
|  | <录入编号> | 电缆检查井（含井盖） | 座 | 3 |
| 二 |  | 架空线路工程 |  |  |
| 1 |  | 杆塔工程 |  |  |
|  | PX4-5 | 混凝土杆组立 整根式 12m以上 | 基 | 1 |
|  | ZC0604007 | 非预应力混凝土电杆 Φ190×15M | 根 | 1 |
|  | PX1-22 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | t | 2.26 |
|  | PX1-23 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | t.km | 0.05 |
|  | PX1-32 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 2.48 |
|  | PX1-33 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 0.28 |
|  | PX1-34 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 2.56 |
|  | PX1-35 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 0.04 |
|  | PX4-36 | 横担 10kV以下横担 瓷横担 耐张杆 | 组 | 2 |
|  | ZC0609001 | 杆顶支架190型 | 付 | 2 |
|  | PX4-49 | 绝缘子 绝缘子 耐张 | 片 | 12 |
|  | PX4-50 | 绝缘子 绝缘子 普通 | 只 | 6 |
|  | PD3-1 | 悬式绝缘子串安装 悬式绝缘子串 | 串 | 12 |
|  | PD3-3 | 支持绝缘子安装 支持绝缘子 4孔 | 柱 | 6 |
|  | PX4-59 | 接地安装 接地体加工及制作 | t | 0.22 |
|  | PX4-61 | 接地安装 接地极安装 砂石土 | 根 | 6 |
|  | ZC0802001 | 镀锌扁钢 | t | 0.12 |
|  | ZC0803001 | 角钢接地极 | t | 0.13 |
|  | ZC0712004 | 镀锌双头螺栓 M16～22 | kg | 6 |
|  | ZC0401006 | 盘形悬式瓷绝缘子 XWP2-70 | 片 | 12 |
|  | ZC0405001 | 针式瓷绝缘子 P-20T | 只 | 6 |
|  | ZC0503010 | 设备线夹 螺栓型铜铝过渡 SLG 120 | 只 | 24 |
|  | ZC0505003 | NLD型耐张线夹 NLD 2 | 只 | 6 |
|  | ZC0508006 | 并沟线夹 JB-2 | 只 | 12 |
|  | ZC0513002 | 球头挂环 QP-7 | 只 | 6 |
|  | ZC0514002 | 碗头挂板 W-7B | 只 | 6 |
|  | ZC0515003 | U型挂环 U-10 | 只 | 6 |
|  | ZC0518001 | 直角挂板 Z-7 | 件 | 6 |
|  | ZC0519004 | 平行挂板 P-10 | 件 | 6 |
|  | <录入编号> | 耐张线夹护套 | 套 | 2 |
|  | <录入编号> | 永磁开关架子 | 个 | 1 |
|  | <录入编号> | 高压镀锌横担63*6*1500 | 根 | 5 |
|  | <录入编号> | U型抱箍16*190 | 付 | 8 |
|  | <录入编号> | 开关控制箱横担63*6*1100 | 根 | 2 |
|  | ZC0520001 | 五孔连接板 | 块 | 8 |
|  | PX3-1 | 预制基础 底盘安装 每块重量（kg） 100以内 | 块 | 1 |
|  | PX3-6 | 预制基础 卡盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 1 |
| 2 |  | 土石方工程 |  |  |
|  | PX2-1 | 线路复测及分坑 单杆 | 基 | 1 |
|  | PX2-11 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑挖方(或爆破)及回填 坚土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 6.56 |
| 3 |  | 架线工程 |  |  |
|  | PX5-18 | 绝缘铝绞线 绝缘铝绞线（截面 mm²以内） 150 | 100m | 1 |
|  | ZC0216007 | 钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLGYJ-10KV-150 | m | 100 |
| 4 |  | 杆上变配电装置 |  |  |
|  | PX6-14 | 配电装置 断路器 | 台 | 1 |
|  | PX6-16 | 配电装置 避雷器 10kV | 组 | 1 |
|  | PX6-21 | 配电装置 户外计量箱（kv） 10 | 台 | 1 |
|  | PX6-25 | 配电装置 线路故障指示器 | 只 | 3 |
|  | S0615001(甲) | 故障指示器 线路 | 组 | 1 |
|  | ZC0806001 | 验电接地环 BYD-0 | 个 | 3 |
|  | PX6-26 | 接地环及绝缘护罩等 接地环 | 组 | 1 |
|  | PX6-29 | 接地环及绝缘护罩等 设备绝缘护罩 | 个 | 6 |
| 三 |  | 电缆线路工程 |  |  |
| 1 |  | 电缆敷设 |  |  |
|  | PL1-21 | 电缆保护管铺设 无缝钢管 Φ100 | 100m | 1 |
|  | PL3-15 | 排管内电力电缆敷设（10kV） 截面mm²以内 120 | 100m/三相 | 1 |
|  | PL4-2 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 120 | 套/三相 | 2 |
|  | C7110104(甲) | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.04 |
|  | C7110109(甲) | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.12 |
|  | PL8-1 | 电缆试验 绝缘摇测 | 盘 | 1 |
|  | PL8-2 | 电缆试验 10kV电缆试验 直流耐压试验 | 回路 | 1 |
|  | PL8-3 | 电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 1 |
|  | PL8-4 | 电缆试验 10kV电缆试验 电阻比试验 | 回路 | 1 |
|  | PL8-5 | 电缆试验 10kV电缆试验 局放试验 | 回路 | 1 |
|  | ZC0302004 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV 8.7/15kV 1×120 | m | 100 |
|  | ZC0314002 | 冷缩式电缆终端 10kV户外型 8.7/15kV 1×70～120 | 套 | 2 |
|  | ZC0707002 | 镀锌钢管 DN100～150 | t | 1.23 |
| 四 |  | 通信及调度自动化 |  |  |
| 1 |  | 集中抄表系统 |  |  |
|  | PZ3-3 | 基表安装调试 三相电度表 安装 | 块 | 1 |
|  | PZ3-4 | 基表安装调试 三相电度表 调试 | 块 | 1 |
|  | PZ3-7 | 抄表采集系统安装调试 电表采集器 安装 | 台 | 1 |
|  | <录入编号>(甲) | 采集终端 | 块 | 1 |
|  | PZ3-8 | 抄表采集系统安装调试 电表采集器 调试 | 台 | 1 |

备注：

# 一、装订应采取A4纸胶装的方式。请严格按招标要求制作标书， 所有报价文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖报价人的公章。在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本，否则投标将被拒绝。

二、投标单位需在报价中注明所投产品品牌、型号，并承诺所投产品完全满足招标要求，否则视为无效投标。

三，本项目为交钥匙工程，必须达到电力部门接火标准。工程完工验收合格后付全部货款的95%，质保期一年后付5%。

四、所有投标供应商必须在2018年1月11日前在采购单位指定地点进行现场勘察，并于开标时提供由采购单位出具的现场勘察证明，如若未提供相关证明或未勘察现场其投标将被拒绝。（现场勘察联系人：姜凯 联系电话：13699320282。）

第五章  报价文件组成和格式

1、报价函格式

2、总报价表格式

3、分项报价表格式

4、商务、技术和服务偏离表格式

5、资格证明文件及格式

6、法人代表授权书格式

7、成交服务费承诺书（格式）

8、制造商出具的授权函（格式）

9、近期缴纳社会保障资金证明复印件（自行提供）

10、售后服务承诺书(自行提供)

2、报价人情况表

12、报价人认为必要的其他文件

1．报价函（格式）

致：（集中采购机构）

根据贵方为（项目名称）项目谈判采购货物及服务的谈判邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  份：

- 总报价表

- 分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规范偏离表

- 商务条款偏离表

- 法人代表授权书格式

- 资格证明文件

- 由（银行名称）出具的谈判保证金，金额为（金额数和币种）

- 按谈判文件报价人须知和技术规范要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

- 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本报价有效期为自谈判之日起   60   个日历日。

- 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回报价，谈判保证金将被贵方没收。

- 我方承诺，与买方聘请的为此目的提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

- 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

报价人代表签字

报价人名称

公章

日期

2.总报价表格式

报价人名称：                         项目编号：

| 项目名称 | 数量（台） | 报价总价（人民币大写、小写） | 谈判保证金（有/无） | 交货期 | 其它情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

- 报价货币为人民币；

- 报价总价应包括所有分项报价表总价和其它分项报价。

3．分项报价表格式

报价人名称：                          项目编号：

| 序号 | 设备 | 型号和技术规格 | 数 量 | 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 运输、保险和伴随货物交运的有关费用 |  |
| 3. | 检验、安装、测试 |  |
| 4. | 售后服务费 |  |
| 5. | 零备件及专用工具 |  |
| 6. | 其他 |  |
| 7. | 总价 |  |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、报价货币为人民币；

2、如果单价与总价不符时，以单价为准。

3、货物的报价方式为项目现场交货价。

4、报价总价应包括如果授予合同卖方将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。

5、报价总价应包括所有分项报价表总价和其他分项报价。

4. 商务、技术和服务偏离表格式

表-1   商务偏离表

报价人名称：                          项目编号：

| 序号 | 谈判文件 内容条目号 | 竞争性谈判 文件要求 | 报价文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、对谈判文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对谈判文件无偏离应标明“无偏离”。

表-2   技术和服务偏离表

报价人名称：                          项目编号：

| 序号 | 谈判文件 内容条目号 | 竞争性谈判 文件要求 | 报价文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人全权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、对谈判文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对谈判文件无偏离应标明“无偏离”。

5．资格证明文件及格式

(1) 经年检的企业营业执照（副本、复印件加盖公章）、有效的企业组织机构代码证（副本、复印件加盖公章）；

(2) 税务登记证（复印件加盖公章）；

(3) 法人代表授权书（原件）；

(4) 谈判人的资信证明：会计师事务所出具的年度财务审计报告（复印件加盖公章）或银行在报名截止日期前三个月内开具的资信证明原件或该原件的复印件(银行存款证明无效)；

(5) 近期缴纳社会保障资金记录（缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件，并加盖本单位公章）；

(6) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（授权代表签字并加盖公章）；

(7)所报产品的相关认证证书（复印件，须加盖投标人公章）；

(8)所报产品省级或直辖市（含省级或直辖市）以上检测机构出具的检测报告（复印件，须加盖投标人公章）；

(9)报价人认为必要的其他证明文件。

6、格式

法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的               （法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的                    （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于              年       月       日签字生效， 特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

见证人签字：

公章：

另附：被授权人身份证复印件且加盖报价人单位公章

7、格式

##### 成交服务费承诺书

致：和田地区政府采购中心：

我们在贵单位代理的                                      项目（设备）竞争性谈判中若获成交（文件编号：                  ），我们保证在收到成交通知书后5日内按谈判文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即北京汇诚金桥招投标代理有限公司指定的银行帐号，按照谈判文件第二章报价人须知第17条款规定以差额定率累进法计算一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

8、格式 近期缴纳社会保障资金证明复印件（供应商自行提供）

9、售后服务承诺书(自行提供)