新疆维吾尔自治区

和田地区政府采购中心

询价采购文件

项 目 名 称 ：和田地区教育学院标准普通话测试、学习一体化机房采购项目

项 目 编 号 ：HTZFCG(2018XJ)077号

二0一八年十二月

和田地区教育学院标准普通话测试、学习一体化机房建设采购项目

招标公告HTZFCG(2018XJ)077号

和田地区政府采购中心受采购单位的委托，对下列货物进行询价采购，现邀请合格供应商参加并提交密封的采购报价。  
　　1、询价文件编号：HTZFCG(2018XJ)077号

2、询价采购项目名称：和田地区教育学院标准普通话测试、学习一体化机房采购项目

3、采购单位名称：和田地区教育学院（师范学校）

4、集中采购机构名称：和田地区政府采购中心   
　　5、采购需求概况：（具体参数、要求详见询价采购文件）

（1）设备名称：标准普通话测试、学习一体化机房建设及设备

（2）采购预算: 828000元。（超过此预算的报价为无效报价）

（3）采购数量：（详见招标文件）

（4）采购范围：货物的供应、运输、安装和相关服务

（5）交货地点：和田市（采购人指定点）

（6）交货日期：合同生效后30天内

6、供应商资格要求：
　  （1）符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

（2）须有相应的经营范围。

凡拟参加本次招标项目的供应商，应提供经年审合格的法人营业执照、国税、地税税务登记证副本、法人机构代码证等相关资质证件，以上证件可为复印件但须加盖公司鲜公章，法人委托人须携带法人代表授权书（原件）及身份证（原件）。

- 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。

- 本项目不接受联合体投标。

7、供应商报名时间：2018年12月27日至2019年1月4日（正常工作时间，节假日除外）。

8、报名方式：拟参加本次采购项目的供应商，携带报名所需资质文件由我中心审核合格后免费发放招标文件（自带U盘）；异地供应商可通过传真或电子邮件方式申请报名，电子版资质文件审核合格后由我中心以电子邮件方式发送招标文件。

9、投标截止时间：投标书（正本壹份、副本贰份，所投标书一律采用胶装，投标商须严格制作标书需一致均加盖公司鲜公章并胶封，否则投标将被拒绝。）应于2019年1月7日上午10:30（北京时间）之前递交到开标现场或指定地点。投标文件一律不予退还。投标人必须在2019年1月4日之前到地区政府采购中心登记，进行投标确认，否则届时投标将被拒绝。(报名后不参与投标也请电话告知，否则记不良记录一次）

10、评审方法：最低评标价法、即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。

（1）在同等条件下，优先采购新疆维吾尔自治区疆内中小微企业产品；

（2）在同等条件下，优先采购新疆维吾尔自治区疆内相关部门《名优产品目录》的产品。
　  11、开标时间：2019年1月7日上午10：30（北京时间）。    
　　12、开标地点：地区财政局办公楼一楼政府采购中心开标厅

13、集中采购机构地址：地区财政局办公楼一楼（和田市屯垦东路11号）

14、联 系 人：张国栋 　电　话：0903-2023292  2021866转7000

和田地区政府采购中心

2018年12月27日

二、货物需求及要求

一、 本需求中提出的技术方案，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

二、 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

三、为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

本次采购的货物需求、技术规格及要求一览表

| 和田地区教育学院（师范学校）标准普通话测试、学习一体化机房、设备技术参数 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算机 | 技术指标及参数： | 台 | 16 |
|  |  | CPU：i5-7500（六核3.0GHz） /B360 |  |  |
|  |  | 内存：4GB-DDR4 |  |  |
|  |  | 硬盘：1TGB SATA |  |  |
|  |  | 显示器：21.5 宽屏LED液晶(15个月保修) |  |  |
|  |  | 显卡:独立显卡 /180W 85%高能效电源 |  |  |
|  |  | 网络：千兆以太网卡 |  |  |
|  |  | 操作系统：windows 7 |  |  |
| 2 | 考试专用耳麦 | 频响范围：100HZ-16KHZ | 个 | 16 |
|  |  | 电阻抗：32欧姆 |  |  |
|  |  | 扬声器灵敏度：90db |  |  |
|  |  | 额定功率：30mw |  |  |
|  |  | 最大输功率：100mw |  |  |
|  |  | 导线长度： 2m |  |  |
|  |  | 插头： USB插头 |  |  |
| 3 | 网络交换机 | 固定端口：24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口（千兆交换机、千兆网线） | 台 | 1 |
| 4 | 机柜 | 27U国际标准机柜；前门带透气孔门条(钢化玻璃)，后门高密度网;尺寸：1400*600*1000 | 个 | 1 |
| 5 | 标准机测隔间测试室设备 以及装修 | 5.1、隔断吊顶装修，灯饰及门： 75#专用隔墙龙骨施工骨架，墙体用厚度为10mm石膏板封面，工程乳胶漆饰面。测试间第一层顶，采用顶钢龙骨施工主架（8mm丝杆，50付骨施工，10mm石膏板封面）。第二层吊顶，采用T型28#烤漆龙骨施工主架，蚁纹型600*600*10白色吸音板饰面。大厅吊顶，采用T28#烤漆龙骨施工主架，600*600*10蚁纹吸音板饰面。安装扬声器、送迎风窗口，测音室内外顶部安装节能型吸顶式照明灯具（LED白灼灯，超薄超亮筒灯12寸，大厅灯600*600格栅灯。电料采用国标25#铜芯线，A型20型PVC阻燃管施工。模压型钢木门2000*800*36标准型，测音室内计算机桌下装一个五孔电源插座；测音室内照明开关在测音室门侧边安装。 | 间 | 15 |
|  |  | 5.2、教室防盗门（电子门）： 教室防盗门模压型防盗门2100&1000*80，标准型。 | 间 | 2 |
|  |  | 5.3、新风系统： 在教室内每个测试室安装通风管道和所有线路在顶部布置。全热新风换气机500风量；尺寸870*550*285； 接口D150； 电压220 ； | 套 | 1 |
|  |  | 5.4、视频监考设备监控摄像机：400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264；帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W MAX）；红外照射距离 EXIR 20-30米；内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口。（注其中教室总监控摄像机是800万像素） | 台 | 16 |
|  |  | 5.5、视频管理主机： 2U标准机架式嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；存储容量4T，支持32路高清视频接入，支持点播直播，可同时对多个画面进行直播点播，可通过网络控制前端视频接入设备，接口：HDMI/3G-SDI/VGA/RJ45/RS232/485 | 台 | 1 |
|  |  | 5.6、监控显示屏： 屏幕比例：16:9 亮度：500CD/M2 点距：0.290 角度：178℃ 产品颜色：全黑色 画质：3D数码梳状滤波器；3D/MPEG数码降噪；高清晰信号；逐行扫描；专业监视器驱动板 视频制式：PAL/NTSC自动转换 安装方式：壁挂式、嵌入式、吊装式、桌面支架式 菜单：中/英文（支持多国语言） 背光类型：高亮度LED节能背光源 对比度：10000:1 响应时间：3MS 分辨率：1920*1080 功率：工作状态60W，待机3W 接品类型：复合视频输入：AV*2(BNC*2);复合视频输出：AV*1(BNC*1);色差：YUV;输入：(YPBPR)*1(BNC*3);PC-AUDIO输入；AC-AUDIO输出；HDMI*1输入；D-15针电脑RGB输入（VGA*1）;AC-220V输入；DVI*1 操作方式：遥控器/按键 电源输入：AC100-240V,50/60HZ | 台 | 1 |
|  |  | 5.7、广播系统服务软件包： 系统软件包由服务器软件、工作站软件及节目制作等工具组成 1. 统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备。 2. 即时显示各类终端运行状态， 如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。 3. 配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等。 4. 具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知。 5. 文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）。 6. 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。 7. 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。 8. 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。 9. 为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限。 10. 日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。 11. 单台服务器容量1000台终端，支持64台服务器互联。 12. 支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。 | 套 | 1 |
|  |  | 5.8、广播IP网络对讲话筒： 1.专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身。 2.具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480。 3.内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。 4.可对全区、分区、个别终端进行广播喊话。 5.具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区。 6.支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能。 7.支持U盘或读卡器接入，点播音频文件并通过网络广播到前端设备。 8.支持Mini SD卡接入，可以升级终端固件程序 9.支持触摸背景界面自由更换。 10.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 。 11.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 电源、功耗：DC 24V 1A ≤20W 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码格式：WAV 音频采样、位率：8khz-44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps 内置功放功率：3W 信噪比、频响：>90dB、20Hz-16KHz 网络声音延迟：对讲延迟≤30ms 显示屏：TFT 7”LCD 800*480 显示语言：中文 接口：1个RJ45网络接口、1个预留RJ45网络接口、1个电源开关、1个USB接口、1个microTF卡接口、1路报警输入、1路报警输出、1路线路输入、1路线路输出、1路麦克输入，1路耳机输出 工作温度、湿度：-10℃-55℃ ，≤90%（无结露） 产品尺寸、重量：254x134x32.5mm ，1.3kg | 台 | 1 |
|  |  | 5.9、网络吸顶扬声器： 1．一体化吸顶式设计， 整合网络音频解码，数字功放及扬声器。 2．采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3．内置高保真扬声器和立体声D类15W(8Ω)功率放大器。 4．内置扬声器回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5．支持POE交换机和DC供电两种方式,支持国际通用SIP协议。 6．标准RJ45网络接口、有以太网口和POE交换机网口的地方均可接入、支持跨网段和跨路由。 电源规格 DC24V/1A或PoE(802.af/at协议) 最大声压级 97dB±3dB 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 待机功耗 ≤3W 主音箱额定功率（DC供电） 15W 主音箱额定功率（PoE供电） 15W 网络传输速率 10M/100M自适应 频响 100HZ-18KHZ 产品尺寸、重量 φ213x165mm，1.4 kg | 台 | 16 |
|  |  | 5.10、16套电脑桌椅设备： 电脑桌，1000*400*16mm多层胶合板热压防火板，40*40方管骨架。圆凳（46cm不锈钢） | 套 | 16 |
|  |  | 5.11、强弱电布线： 墙体开槽布线，安装220v五孔电源插座44个，网线插座20个。 | 批 | 1 |
| 6 | 普通话模拟测试与学习软件 部署应用服务器 | H3C R4900 G2 2颗英特尔至强处理器 E5-2609v4 (八核 1.7GHz,20MB共享三级缓存,85W),最多可支持2路处理器; 16GB (1x16GB) DDR4-2400 内存，最多可支持24根DDR4内存，最高2400MHz，最高容量1.5TB； 支持8SFF SAS/SATA HDD/SSD硬盘；配置1*1TB SATA 7.2k 2.5in HDD通用硬盘模块； 配置阵列控制器2GB缓存，支持Raid 0/1/5/10； 4个板载千兆以太网接口；最高支持10 PCIe3.0接口，可选多种PCIe插槽配置方式。最高3个双宽GPU； 5个USB 3.0接口（前面板1个，后面板2个，主板2个）；内置10个SATA接口：对外呈现2个mini SAS接口（x4 SATA接口）和2个x1 SATA接口；5个RJ45以太网接口（后面板，其中一个为独立管理端口）； 2*550W电源模块，可选冗余电源，高达94%能效转换率； 配置DVDRW内置光驱； 提供虚拟KVM、虚拟媒体、SOL、远程控制、硬件监控等特性； 支持批量管理/维护软件：支持设备管理，节点组管理，BIOS/BMC支持主要配置参数的批量复制，支持P1级别OS批量安装； 通过CCC、FCC、ICES-03、VCCI、CQC CECP、SEPA等认证；（提供相关证明） | 台 | 1 |
| 7 | 普通话模拟测试与学习系统 | 中文语音评测引擎：实现对用户普通话发音的自动评测和反馈指导 | 套 | 1 |
|  |  | 语音合成引擎：实现中文文本自动转化成标准语音 |  |  |
|  |  | 语料搜索引擎：针对用户发音缺陷，自动搜索针对性的学习内容 |  |  |
|  |  | 语料库：提供字、词、文章等普通话语音学习内容 |  |  |
|  |  | 普通话模拟测试模块：提供与国家PSC完全一致的全真模拟测试，计算机自动评分，,出示模拟测试报告，指出测试者在发音中存在的主要问题。 |  |  |
|  |  | 普通话学习模块：提供普通话声韵调的针对性学习功能，学习的过程中，计算机自动评测，纠正测试者存在的问题 |  |  |
|  |  | 系统管理：提供用户测试、学习记录的查询以及考生成绩的统计等管理功能 |  |  |
|  |  | 客户端软件安装包：供用户下载安装以实现用户在本地的测试和学习 |  |  |
| 相关要求： 普通话测试与学习系统： 功能模块一 中文语音评测引擎： 对测试和学习的语音进行自动评测,并给出分数和字、词的检错信息的Web Service服务，能够对用户普通话发音进行自动评测和反馈指导。 功能模块二 语音合成引擎： 实现中文文本自动转化成标准语音，满足用户需求语音合成引擎；将指定的课程文本合成为语音(语音格式为:mp3文件)的Web Service服务。 功能模块三 语料搜索引擎： 针对用户发音缺陷，自动搜索针对性的学习内容。 功能模块四 语料库： 1. 提供常用词语（词表）。其中一部分是根据国家对外汉语教学办公室和汉语水平考试部刊布的《汉语水平词汇与汉字等级大纲》中部分词语编制，另一部分选取中国社会科学院语言研究所词典编辑室编的《现代汉语词典》中部分常用词语。词语必须基本满足一般口语交际和正确朗读一般书面材料的需要，也是国家普通话水平测试大纲的范围。 2. 短文方面，提供国家普通话水平测试大纲内的所有朗读材料。 功能模块五 普通话测试模块： 提供与国家PSC完全一致的全真模拟测试，计算机自动评分。普通话模拟测试模块；提供和国家正式普通话水平测试完全一致的全真模拟测试功能，学习者可在国家规定计算机辅助测试普通话的时间限制的10分钟内，快速评测自己的普通话水平。同时系统需要为学习者提供一份模拟测试报告，指出普通话发音中存在的主要问题。同时需具有以下功能： （1） 音频输入输出检测功能：能够帮助学生在模拟测试前检测设备的音频输入输出功能是否正常。 （2） 模拟试题预览功能：在学生进行模拟测试前，系统将测试试卷展现给学生，由学生在系统上预览准备。 （3） 模拟测试功能：提供与国家普通话水平智能测试系统流程完全一致的模拟测试界面，考生可以依据界面提示自主完成模拟测试并可以随时终止测试。 （4） 测试报告功能：学生模拟测试结束后，系统自动提供测试诊断报告，诊断报告包括分数、等级的预测和学生在声、韵、调发音中存在的主要问题，并能够支出存在较大问题的字词。 （5） 测试记录功能：能够记录最近十次学生模拟测试情况，并能够绘制出折线图，反映学习进展趋势。 功能模块六 普通话学习模块： 提供普通话声韵调的针对性学习功能，学习的过程中，计算机自动评测。普通话学习模块；系统需提供标准的学习训练语料，学习者可以参照标准发音进行学习，在学习的过程中，计算机应能够实时评测学习者的学习效果，纠正存在的问题，模拟高水平的普通话培训教师对学生进行一对一的实时辅导。在学习者在正式学习之间进行模拟测试基础上，系统应能够根据模拟测试结果自动提供针对性的学习语料，以便学习者针对性的进行训练，快速提高普通话口语水平。 同时需具有以下功能： （1）基础语音学习功能：分生母、韵母、声调三个方面进行分别学习，学生可以选择所需学的内容，系统能够自动生成学习课程，提供标准音带读，能够对学生的朗读情况进行实时评测，指出学生声韵调发音中存在的错误。 （2）对比语音学习功能：将易混淆的生母、韵母进行组合学习，系统随机生成含易混淆的生母、韵母的课程，学习过程中，系统提供标准音带读，能够指出学生声韵调发音中存在的错误。 （3）综合学习功能：按照普通话测试试题模式，系统自动生成含单字、词语、短文的学习课程，系统提供标准音带读，能够指出学生在单字、词语的声韵调发音中存在的错误。 （4）大纲短文学习功能：针对国家普通话测试大纲60篇短文进行专项训练，系统提供标准音带读，能够对学生朗读波形进行对比。 （5）听辨音训练功能：通过读音、汉字、拼音的辨别来训练和强化对标准普通话读音的掌握情况。 （6）我的课程功能：针对学生模拟测试后的主要问题，进行列举，提供有针对性的学习内容。 （7）学习记录功能：对学生学习的内容、学习的次数进行记录，反映学生学习的重点。 功能模块七 系统管理平台： 提供测试、学习、帐户、成绩的统计、查询等管理功能。系统应提供强大的后台管理功能，学校可以使用管理系统中的信息，能够便捷生成相应的学生帐号，并随时查阅学生的测试和学习情况。同时软件应具备以下功能： （1）账号管理功能：提供接口，能够方便的导入学生的账号信息。 （2）测试记录功能：能够保留学生的测试记录及诊断报告，方便教师通过后台查看了解学生的测试情况。 （3）学习记录功能：能够保留学生平时学习记录及学习内容，方便教师通过后台查看了解学生的学习情况。 功能模块八 客户端软件安装包： 客户端软件安装包可以提供下载安装以实现在本地的测试和学习。 相关要求及条件： 1.投标人需提供项目售后服务承诺书； 2.投标人所投的软件系统的生产厂家具有： （1）具有ISO9001质量管理体系认证证书； （2）具有CMMI软件成熟度认证四级或以上资质； 3.同等条件下优先考虑有普通话测试间建设业绩的投标人，以合同或中标通知书为准； 4.投标人所投软件系统的产品技术方案书对产品功能分析透彻，详尽描述； 5.和田当地必须有售后服务机构，须提供相关合法证明材料（原件现场备查），证明材料应包含本地服务机构的营业执照、办公场所房产证或租赁场地的合同，否则不予认可。 6.投标人所投的软件系统中应用的计算机智能口语评测技术得到国家教育部相关部门权威认可；（需提供教育部相关部门的证明材料）； 7.投标人需提供所投的软件系统技术在教育部相关部门应用在全国普通话水平测试中的证明材料； 8.本项目不得转包。 其他要求： 测试间的布置和装修（隔间、隔音、吸音、亮度、安全、消防等）必须达到正式考试用测试间的相关要求。 现场勘察： 为了便于供应商对该项目全面的了解，请供应商于2019年1月 4 日前（正常工作时间）到和田市乌鲁木齐南路73号和田地区教育学院（师范学校）综合楼4楼，对项目实施场地和周围条件进行勘察，以获取编制投标文件、签署合同、勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。 现场勘察联系人：艾斯克尔 联系电话：15209030999 |

# 备注：1、付款方式：货到安装完毕验收合格后付97%，剩余3%质保期满一年后付。

# 2、装订应采取A4纸胶装的方式。请严格按招标要求制作标书，否则投标将被拒绝。

3、投标单位需在报价中注明所投产品品牌、型号，并承诺所投产品完全满足招标要求，否则视为无效投标。

# 4、技术参数多加一个技术偏离表。

5、所有报价文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖报价人的公章。在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本；

项目单位名称及地址；

谈判地点及时间；

项目编号；

项目名称；

# 报价人名称及地址；

# 格式一  报 价 函

# 和田地区政府采购中心：

# 根据你方询价采购              项目的编号为：       询价文件，本公司正式授权的下述签字人      （姓名和职务）代表本公司             （供应商名称），提交全部文件正本1份，副本  份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定提供货物及服务的总投标为（大写）	元人民币。

2.如果我方被评定为成交供应商，我们保证根据询价文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：合同订立后  天。

3.我方人民币        元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方成交，我方保证按照询价文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部询价文件以及询价文件的修改、补充文件和有关的附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对询价文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照询价文件规定的时限和程序参加询价活动。

7.我们同意在规定的公开投标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能被确定为中标供应商。

8.如果我们在规定的投标有效期内撤回投标文件，贵方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们同意向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低投标或收到的任何投标的规定。

11.本投标文件自公开投标之时起60天内有效。

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表姓名（手书签字）：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：         年    月   日

格式二  投标明细表（开标一览表）

采购项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

年  月  日

| 序号 | 货物名称 | 品牌 型号 | 详细配置和主要技术参数 | 配置和技术参数偏离情况 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投标 | 人民币（大写）： 小写： |

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总投标中，数量单位须写明。

2.投标的所有货物均应标明品牌型号、详细配置、主要技术参数、原产地及制造厂商。

格式三  技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

格式四  供货时间承诺书

和田地区政府采购中心：

我投标方向贵中心承诺，如本公司被确定为成交供应商，我们承诺：在接到中标通知后,签订供货合同之日算起按规定时间供货。如违约我方将承担违约一切责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签名）

# （年 月 日）

# 格式五  售后服务承诺书

# 和田地区政府采购中心及需方：

我公司自愿参加和田地区政府采购         项目（询价文件编号 -  ）并提交投标文件。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被确定为中标，我公司对于成交的货物，除完全响应询价采购文件对伴随服务和售后服务的要求外，还将按以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目；

二、售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）；

三、技术培训的具体安排；

四、维修技术人员及设备、备品备件供应的保证措施及收费标准；

五、制造厂商和/或投标供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况；

六、附件：制造厂商和/或投标人本身的售后服务体系（规定）文件

# 供应商全称（加盖公章）：

# 年   月   日

格式六   法人授权委托书

和田地区政府采购中心：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________________

附：1、全权代表人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

格式七 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                      招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

格式八    中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

（中小微企业划分标准按《工业和信息化部、国家统计局国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行 ）